## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第1章 绪 论

## Slide 2: §1.3 微型计算机结构和系统
1.3.1 微型计算机基本结构
1.3.2 微型计算机系统

## Slide 3: 1.3.1 微型计算机基本结构
微型计算机基本结构框图
微型计算机与冯·诺依曼结构计算机无本质区别。
主要不同：CPU采用集成化的微处理器，各部件通过总线 相连，所有外设都应通过I/O接口电路才能连到CPU。
地址总线
I/O总线
微处理器
CPU
存储器
I/O接口
I/O设备
数据总线
控制总线

## Slide 4: 1.微处理器
微处理器是微型机的中央处理单元(CPU)，内含算术逻辑单元(ALU)、通用寄存器(Register)、时序和控制部件、内部总线。
微处理器通过一组总线(Bus)与存储器和I/O接口相连，根据指令的控制，选中并控制它们。
微处理器的工作：控制它与存储器或I/O设备间的数据交换；进行算术和逻辑运算等操作；判定和控制程序流向。
虽然这些操作很简单，但CPU每秒能执行几百万条指令，由指令组成的程序可解决非常复杂的问题，使计算机功能十分强大。

## Slide 5: 2.存储器
存储器用来存放数据和指令，其内容以二进制表示。每个单元可存8位(1字节)二进制信息。
为了正确存取内存单元，需要为每个单元编1个存储器地址(Memory Address)。
地址是不带符号整数，从0开始，顺序加1，到最大值后又回0。
例如, CPU有16根地址线A15～A0，可表示的地址范围为216=65536个单元，地址编号为0～65535或0000～FFFFH。

## Slide 6: 2.存储器
常以字节（byte，B）为单位来计量存储器的容量，并使用更大的单位：
210字节=1024字节=1KB（Kilobyte，千字节）
220字节=1024KB=1MB（Megabyte，兆字节）
230字节=1024MB=1GB（Gigabyte，吉字节）
随着存储器芯片单位面积存储单元数的急剧增加，更大的容量单位开始频繁出现。如
TB（210GB，TeraByte，太字节）
PB（210TB, PetaByte，拍字节）
EB（210 PB, ExaByte，艾字节）
ZB（210 EB, ZettaByte，泽字节）
YB（210 ZB, YottaByte，尧字节）
BB（210 YB, BrontoByte，布朗多字节）

## Slide 7: 2.存储器
习惯上用中文计量单位称呼存储器容量，如
1KB为千（Thousand）字节
1MB为百万（Million）字节
1GB为十亿（Billion）字节
1TB为万亿（Trillion）字节
其实只是约数，它们的精确数量是210、220、230和240。

## Slide 8: 2.存储器
1个存储单元中存放的 信息称为该存储单元的内容。
例如, 图1.3中, 地址0003H单元中存放内容为3CH，记作： （0003H）= 3CH。 同理 （1200H）= 8FH。
B8
02
00
3C
8F
A2
34
12
C9
内容
地址
0000
0001
0002
0003
1200
1201
1202
1203
FFFF

## Slide 9
16位机，数据以字（Word，W）为单位，用两个字节单元存放一个字，并规定：低字节在前，高字节在后。
极少数系统中，字数据也会按高字节在前、低字节在后的规则存放。
32位机中，32位数应以4字节或双字来表示。
存储器的地址和内容，一般用16进制数表示，为简单起见，本书作图时常将H省略。
程序中，16进制数后面的H不能省略，否则机器会把它当成10进制数。

## Slide 10: 2.存储器
地址与内容的关系:
1）从0000H单元开始存放的3个字节数据依次为B8H、02H和00H
2）1200H开始存放字数据A28FH，
（1200H）字=A28FH；
1202开始存放的字数据为1234H，
（1202H）字=1234H
3）如果是32位机，1200H单元开始存放的双字数据为1234 A28FH
B8
02
00
3C
8F
A2
34
12
C9
内容
地址
0000
0001
0002
0003
1200
1201
1202
1203
FFFF

## Slide 11: 2.存储器
存储器的读操作
1）CPU先给出地址，如1200H，这由地址总线给出；
2）CPU从控制总线向存储器发“读”控制命令；
3）选中单元（如1200H）的内容（8FH）出现在数据总线上，经数据总线送到CPU的数据寄存器中。
存储器的写操作
1）CPU向存储器发地址信号，选中一个存储单元；
2）CPU向存储器发“写”控制命令；
3）CPU的数据寄存器中的内容经数据总线传送到所选中的存储单元中。
注意：存储单元内容读出后，原来内容不会破坏，只有在新内容写入该单元后，才会覆盖原内容。

## Slide 12: 3.输入输出设备和接口电路
1）I/O设备
输入—将原始数据和程序传送到计算机。
输入设备：键盘、鼠标、扫描仪、CD-ROM、数码相机。
输出—将计算机处理好的数据以各种形式（数字、字母、文字、图形、图像和声音等）送到外部。
输出设备：激光打印机、显示终端、七段发光二极管显示器、液晶显示器、扬声器。
磁盘和磁带，既可看成存储设备，也可当成I/O设备。

## Slide 13: 3.输入输出设备和接口电路
2）接口电路（Interface）
I/O设备种类繁多，其速度、信号电平与主机不一致，要通过接口电路连到计算机。
接口电路是主机和外设间的桥梁，提供数据缓冲驱动、信号电平转换、信息转换、地址译码、定时控制等各种功能。

## Slide 14: 3.输入输出设备和接口电路
各厂商都有与自己CPU配套的外设接口芯片，例如，后面将分别学习的Intel可编程接口芯片：
8255A 通用并行I/O接口
8253/8254 计数器/定时器
8259A 中断控制器
8251A 串行通信接口
8237A DMA控制器
目前，它们已被集成到32位、64位CPU的配套芯片中，其功能、控制方法和地址等均向前兼容。

## Slide 15: 4.总线
从CPU和各I/O接口芯片的内部各功能电路的连接，到计算机系统内部的各部件间的数据传送和通信，乃至计算机主板与适配器卡的连接，以及计算机与外部设备间的连接，都要通过总线（Bus）来实现。
总线标准，是设计计算机部件、I/O设备甚至计算机软件的依据。
按总线中传送的信息分为：地址总线，数据总线，控制总线，还有电源和地。

## Slide 16: 地址总线（Address Bus）
用于传送地址信息，是单向总线，总从CPU指向存储器或I/O。CPU通过地址总线对存储器或I/O端口寻址。
地址总线数目决定了CPU能直接寻址的范围。
8位CPU，如8080，有16根地址线A15～A0，可直接寻址的范围为216=65536字节单元，即64KB；
16位CPU如8086/8088，有20根地址线A19～A0，最大可寻址220=1048576字节单元，即1MB；
80286有24根地址线，可直接寻址224=16MB；
80386有32根地址线，可寻址232=4GB；
Pentium以上CPU有36根地址线，寻址范围高达236=64GB。

## Slide 17: 数据总线（Data Bus）
用于传送数据信号的总线，是双向总线，CPU既可以通过它从存储单元或I/O端口读取数据，也可将数据传送到存储单元或I/O端口。
数据总线的多少决定了一台计算机的字长。16位机一次可并行传送16位数据，32位机则可传送32位数据。
8086和8088都是16位CPU。但8088内部有16根数据线，外部只有8根，故称它为准16位CPU。
以80386、80486及Pentium等为CPU的微型计算机都是32位机。
现在的主流微型机是64位机。

## Slide 18: 控制总线（Control Bus）
控制总线是CPU对存储器、外围芯片和I/O接口的控制以及它们对CPU的应答、请求等信号组成的总线。
例如：
CPU要从存储器或I/O端口读出数据时，就要向外部发读（ ）信号。
CPU想向外部写入数据，则要发写（ ）信号。
控制存储器和外设的信号 ，访问存储器时该信号为高电平，访问I/O端口时则为低电平。

## Slide 19: 5.微处理器的组装形式
1）台式计算机
PC机是最早的台式计算机（Desktop Computer），也称桌面型系统。
在一个配有电源和风扇的主机箱内安装一块系统板，在上面插上CPU和内存条，连接上软盘、硬盘和光盘驱动器，再配上键盘、鼠标，并在主板的总线扩展槽内插入显示卡，接上CRT（或液晶）显示器，就构成了一个台式计算机。

## Slide 20: 5.微处理器的组装形式
可根据需要选配激光打印机、扫描仪、调制解调器（Modem）等外设，主机上有相应插口。
还可在扩展槽里插入其它功能卡来扩展功能，例如配置网卡、数据采集卡、声霸卡、视频采集卡和游戏用的高档显卡等。
现代的台式机还提供多个USB接口，除了可连接键盘和鼠标外，还可连接数码相机、数字摄像机、移动硬盘、手机、打印机、扫描仪等许多USB接口的外设。

## Slide 21: 5.微处理器的组装形式
2）工作站和服务器
工作站（Workstation）是一种高档的PC机，通常配有高分辨率的大屏幕显示器及容量很大的存储器，以个人计算机和分布式网络计算为基础，具备强大的数据运算与图形、图像处理能力以及联网功能。
为满足工程设计、动画制作、科学研究、软件开发、金融管理、信息服务、模拟仿真等专业领域而设计开发的高性能计算机。

## Slide 22: 5.微处理器的组装形式
服务器（Server）是一种运行局域网管理软件以控制对网络或网络资源（磁盘驱动器、打印机等）进行访问的计算机，能为网络上的计算机提供资源管理，分为文件、数据库和应用程序服务器。
小型、大型和UNIX服务器，采用RISC（精简指令集）或EPIC（并行指令代码）处理器以及Unix或专用操作系统，价格昂贵、稳定性好、性能优越。
PC服务器的体系结构与PC机相同，使用兼容X86指令集的处理器和Windows，其CPU、芯片组、内存、磁盘、网络等硬件配置比台式PC机高，价格便宜、兼容性好，主要用在中小企业和非关键业务中。

## Slide 23: 5.微处理器的组装形式
3）便携式计算机
手提式计算机（Portable）、膝上型电脑（Laptop）和笔记本电脑（Notebook）统称便携式计算机。
笔记本电脑与台式机有类似结构与功能，将CPU、内存、键盘、硬盘、显示屏和电源等组装一起，重量仅1～2公斤，体积小、重量轻、省电和携带方便。
Intel、AMD等针对笔记本电脑，专门推出了一系列功能强大的CPU芯片，微型机领域的先进技术几乎都应用在笔记本电脑上，超轻、超薄是当前笔记本电脑的主要发展方向。

## Slide 24: 5.微处理器的组装形式
4）单片机
单片机是单片微型计算机的简称，是典型的嵌入式微控制器（Microcontroller Unit，MCU）。
它将CPU、存储器和I/O接口电路、定时/计数器、中断控制器等都集成在一块芯片上，甚至把调制解调器、A/D和D/A转换器集成其中。这样，一块芯片配上必要外设，就构成了一台具有特定功能的计算机。
它体积小、重量轻、价格便宜，不仅便于开发和应用，也便于我们学习和掌握微型机的原理。

## Slide 25: 5.微处理器的组装形式
单片机最早用于工业控制。它们存储器容量不大，I/O接口不多，常需要扩充，但可安装到仪器仪表、智能电器、汽车等设备中。
现代电子产品，如手机、电话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑、鼠标等，几乎都用1～2个单片机。一辆现代化轿车上使用40多个单片机，复杂的工业控制系统上可能有数百个单片机在同时工作！
常用单片机：
Intel的MCS-51系列8位单片机（8031、8051、8751、89C51）
Intel的MCS-96系列16位单片机（8096/8098、8796）
Motorola的8位单片机MC6805
Zilog的Z-8

## Slide 26: 5.微处理器的组装形式
5）单板机
单板机（Single-board Computer）将计算机各部分组装在一块印制电路板上，包括CPU、存储器、I/O接口，还有小键盘、七段LED显示器、插座等简单的外设，一般在板上留有可扩展功能（如增加存储容量或I/O接口数量）的空间。管理单板机的监控程序（Monitor）安装在只读存储器EPROM中。
单板机功能比单片机强，可用来构成简易的生产过程控制系统。
用户可以键入程序代码，并在上面动态排错和逐条运行，因此特别适用于教学实验，是学习微型机原理的极好平台。

## Slide 27: 5.微处理器的组装形式
早期的单板机有TP-801（Z80 CPU）、ET-3400（M6800）及KD86（8086）等，广泛用于工业控制和计算机教学。
随后出现了尺寸较小，并装有软盘和操作系统的嵌入式单板机。
后来又推出了与PC机兼容的单板机，如基于IBM PC（ISA总线）插件卡的单板机，PC/104单板机等，有的至今还在工业控制领域广泛应用。

## Slide 28: §1.3 微型计算机结构和系统
1.3.1 微型计算机基本结构
1.3.2 微型计算机系统

## Slide 29: 1.3.2 微型计算机系统
微型计算机的硬件和软件构成微型计算机系统(Microcomputer System)

## Slide 30: 1.3.2 微型计算机系统
硬件
是计算机工作的物质基础，但须有软件配合才能工作。
软件
系统软件—使用和管理计算机的各种程序，通常由厂商提供，是为用户方便使用计算机提供的必要手段。
例如
操作系统DOS、Windows、Linux等。
在这些操作系统下运行的基本工具软件，如Windows Internet Explorer、多媒体播放器Windows Media Player等。
开发汇编语言程序的基本软件，包括MASM汇编程序，连接程序LINK，动态排错程序DEBUG等。

## Slide 31: 1.3.2 微型计算机系统
应用软件—为某个应用目的而编制的程序，用来解决各种实际问题。
例如，网络浏览器、搜索引擎、办公自动化、企业管理、交通管理、工程设计、教育娱乐、金融软件等软件。
从事微型机应用人员的主要任务：
在掌握了必要的计算机硬件和接口设计以及编程技能基础上，进行各类应用软件的开发，以充分发挥微型计算机的作用。