## Slide 1: 《微型计算机原理与接口技术》 第5版 第13章 32位微型机的基本 工作原理

## Slide 2: 13.5 任务切换
13.5.1 任务结构和任务切换数据结构
13.5.2 任务切换方式
13.5.3 任务调用、链接和切换过程

## Slide 3
任务(Task): 一个程序的一次动态执行过程。
处理器可对任务进行调度(dispatch)、执行(exe-cutive)和挂起(suspend)。
任务切换：任务间的控制转移，是32位机段模式中最复杂的部分。
IA-32结构提供一种保护任务状态、调度、执行和切换任务的机制。
保护模式下，处理器的所有操作都发生在一个任务之内。

## Slide 4
1. 任务结构
任务结构由2部分组成：
任务的执行空间
包含1个代码段、1个堆栈段、1个或几个数据段。
如使用特权级保护，会为每个特权级提供各自堆栈。
任务状态段TSS
用来说明组成执行空间的段，提供任务状态信息的存储空间。
TSS也为多任务系统提供任务链接机制。
执行任务时，先把其TSS描述符的16位段选择子和64位描述符，装入任务寄存器TR及其高速缓存。由TR选择子可找到TSS描述符；根据描述符中的基址、限长和属性等信息，找到相应的TSS；再由TSS找到任务的执行空间，执行相应的操作。

## Slide 5
2.任务切换用到的数据结构
IA-32结构的处理器，使用几个专用的数据结构来支持多任务，通过这些数据结构和寄存器，处理器可以高速地从一个任务切换到另一个任务。
这些数据结构存放在LDT、GDT或IDT表中：
任务状态段TSS
任务状态段TSS描述符
任务寄存器TR
任务门描述符
此外，还有EFLAGS中的任务嵌套标志NT。

## Slide 6
1）任务状态段TSS
TSS段中保存的是任务状态或上下文关系，支持任务调用、返回及任务间的嵌套。
TSS属系统段，低位部分由处理器定义，对应一个任务的各种信息，占用104个字节，地址为00H～67H。高位部分从68H开始，由操作系统定义。
通过TSS描述符能找出TSS段的基地址、限长和段属性。
TSS描述符存放在GDT表中。

## Slide 7
TSS低位部分的格式如图
低位部分分成动态域和静态域
（1）动态域
当一个任务被挂起时，处理器修改动态域。动态域包含：
 通用寄存器 EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI
 段选择子 ES,CS,SS,DS,FS,GS寄存器
 标志寄存器 EFLAGS
 指令指针 EIP
 上个任务的LINK域，任务嵌套时用。

## Slide 8
假设从任务1转到任务2，则两任务的TSS段的动态域内容会发生变化：
任务切换前，CPU将被挂起的任务1的动态域内容，保存到它自身的任务状态段TSS1。例如, 把EAX～EDI值存入28H～44H单元, EFLAGS值存入24H等。
接着，把任务2的动态域内容，从TSS2段中取出，装入相应寄存器。
然后，根据新的CS和EIP执行任务2。

## Slide 9
（2）静态域
任务切换时，处理器读出静态域，不修改。当创建一个任务时，要进行设置。
静态域包括：
 LDT段选择子 给出任务的LDT表，多个任务也可共享同一个LDT，任务切换时处理器也能切换到另一个LDT去。
 CR3 页目录基址寄存器（PDBR） 含任务所用的页目录物理基址。切换时，CR3被重新装入。
 特权级02的堆栈指针 每个特权级都建有独立的堆栈。在TSS段中存有02级内层堆栈指针SS0:ESP0  SS2:ESP2。不需设3级堆栈指针。

## Slide 10
 T标志 即调试自陷位或T位，字节64H的D0位。当切换进新任务后，如其TSS段的T=1，在执行新任务第1条指令前将产生调试自陷，即产生异常。这时，CPU可做些事情，如统计此任务被切换的次数，检查TSS的值等。
 I/O允许位图基地址 位图放在TSS段高位部分，其基址由66H处的16位值决定。位图最大64K位(8K字节)，决定处理器对该任务使用I/O地址的控制能力，每位控制1个I/O端口地址，可寻址64K个8位I/O端口。某位为0允许对应端口操作；若等于1，则要看当前I/O特权级情况。

## Slide 11
2）任务状态段描述符
TSS段描述符定义它的基址、限长以及属性，TSS段最小68H字节，故限长67H。
属性S＝0，是系统段描述符或门描述符。
Type字段说明任务类型。如
Type=0010对应LDT；
Tyep=1001是有效任务状态段；
Type=1011是忙任务状态段，即正运行或被挂起的任务。
当前执行任务的TSS类型会被自动置成“忙”。
不能切换到忙TSS，否则通用保护异常（#GP）；
TSS段描述符只能放在GDT中，否则非法异常（#TS）；
TSS选择子要装入TR寄存器，若装进段寄存器将产生#GP异常。

## Slide 12
3）任务寄存器TR
任务切换将执行指令：
JMP 段选择子: 偏移量
CALL 段选择子: 偏移量
段选择子指向GDT表中的TSS描述符，它被装进TR寄存器，偏移量丢弃。在找出的TSS描述符中，读出TSS段的基址、段长和属性（同时加载进64位高速缓存），转去执行相应的任务。
执行JMP和CALL指令时，若段选择子指向GDT/ LDT表中的任务门描述符，也能给TR赋值，间接找到任务的TSS段。

## Slide 13
4）任务门描述符（Task-Gate Descriptor）
简称任务门，格式如下图，其TYPE=0101B。
任务门中，TSS段选择子指向GDT表中的1个TSS描述符，偏移量不起作用。
段选择子也装入TR，由它从GDT表中找到TSS描述符，进而找到TSS段，转去执行相应的任务。
任务门可放在GDT/LDT/IDT表中。

## Slide 14
例13.7 执行指令“CALL r32：偏移量”，寻址TSS段以实现任务切换的例子。（参看图13.33）
设16位段选择子r32=14H，则TI=1，Index=2，选择子指向LDT表中的2号任务门描述符。
2号任务门的TSS段选择子(=28H)装入TR寄存器。该选择字表示TI=0，Index=5，指向GDT表中的5号TSS描述符。
从GDT中取出5号TSS描述符，并装入TR高速缓存寄存器，由它指向相应的TSS段。

## Slide 15
5）EFLAGS寄存器中的任务嵌套标志NT
NT＝1时，由IRET返回指令执行任务切换操作。用于任务嵌套。

## Slide 16: 13.5 任务切换
13.5.1 任务结构和任务切换数据结构
13.5.2 任务切换方式
13.5.3 任务调用、链接和切换过程

## Slide 17: 13.5.2 任务切换方式
1. 通过TSS段进行任务切换
即通过执行下面的段间转移或调用指令实现任务切换：
JMP 选择子：偏移量
CALL 选择子：偏移量
会检查TSS描述符中的特权级DPL，同级或更高级程序才可访问相应的TSS段。切换过程如图13.34。

## Slide 18
2. 通过任务门进行任务切换
JMP 选择子：偏移量
CALL 选择子：偏移量
也执行这2条指令，但指令中的选择子指向LDT或GDT中的任务门，过程如图13.35。
图13.34 直接通过TSS进行任务切换

## Slide 19
3. 通过中断或异常指向IDT表中的任务门进行切换
中断响应或产生异常时，2种方法实现任务切换：
若中断向量号索引的描述符是任务门，控制转移到一个独立任务的处理程序。
若中断或异常号为N，则如图13.31, 以N8为索引号，指向IDT表中的某个任务门描述符，再由它指向GDT表中的TSS描述符，找到相应的TSS段。

## Slide 20
4.通过中断返回指令进行任务切换
当EFLAGS寄存器的位NT＝1时，通过中断返回指令IRET返回时，也可切换到上个任务。

## Slide 21
可见，任务切换都要通过TSS描述符找到TSS段，根据描述符中的CS:EIP转向目标代码段。总结起来，任务切换可有的方式：
执行JMP/CALL指令，指向GDT中的TSS描述符；
执行JMP/CALL指令，指向GDT/LDT中的任务门，再由任务门中的TSS段选择子指向TSS描述符，进而指向GDT中的TSS描述符；
由中断/异常向量指向IDT中的任务门，同样可指向GDT中的TSS描述符；
当EFLAGS中的NT=1时, 由IRET指令也能引起任务切换。

## Slide 22
存放在LDT、GDT或IDT表中的任务门，可指向同一个任务，如图13.36。
图13.36 存放在LDT、GDT和IDT中的任务门指向同一个任务

## Slide 23: 13.5 任务切换
13.5.1 任务结构和任务切换数据结构
13.5.2 任务切换方式
13.5.3 任务调用、链接和切换过程

## Slide 24: 13.5.3 任务调用、链接和切换过程
执行JMP、CALL指令、发生中断或异常，可进入任务或调用任务。任务执行时，又可通过JMP、CALL指令、中断或异常、中断返回指令切换到另一个任务去。切换到一个新任务时，要完成一系列操作。
1. 任务的调用和切换
CALL或中断引起切换时，当前任务的环境被自动保存到自身TSS段中，然后被挂起。新任务状态装入处理器，转去运行新任务。
原任务TSS段选择子，装入新任务的TSS段的LINK域中。在新任务中执行IRET指令时，将从LINK域中取出该选择子，正确返回原任务。

## Slide 25
例13.8 利用JMP指令，进入一个正运行的任务1。执行任务1时，由CALL 指令转向新任务2，它们的任务状态段为TSS1和TSS2。在任务2执行IRET指令，可返回到任务1。任务的调用和切换过程

## Slide 26
（1）进入任务
执行指令进任务1(原任务)。根据指令中段选择子，在GDT中找到TSS1描述符，由其中的TSS1段选择子，指向任务1的TSS1，再根据TSS1中的CS:EIP，转到任务1代码段去执行。因只有1个任务在执行，TSS1的LINK1域将被清0。
（2）从任务1切换到任务2
在任务1中执行CALL指令，设指令中选择子指向GDT中的TSS2描述符，该描述符指向任务2的TSS2，将产生任务切换。
先把任务1运行环境存进TSS1，再把任务1的TSS段选择子装入TSS2的LINK2域，然后把TSS2中的动态域内容装入处理器，根据TSS2中的CS:EIP，转到任务2代码段运行，切换到了任务2。
利用中断、异常或JMP指令也可切换到任务2去。

## Slide 27
（3）从任务2返回到任务1
运行任务2，执行到IRET指令时，则从TSS2的LIKN2域中取出TSS1段选择子，装入TR寄存器，又可由任务2返回任务1。
此时，除保存任务2运行环境，将TSS2的通用寄存器等内容保存到TSS2动态域中，还恢复任务1运行环境，把TSS1动态域内容，装入处理器的相应寄存器中，继续执行任务1。
不过，如由JMP指令进行任务切换时，不能用IRET指令返回到任务1。

## Slide 28
2. 任务的链接和TSS段中的LINK域
一个任务执行时，又去调用另一个任务，称为任务嵌套，被调用的任务被称为嵌套任务。任务嵌套时，由TSS中的LINK域和EFLAGS中的NT标志，共同控制任务的链接和程序的走向。
LINK域全称前面任务LINK域,也称返回链接。当由CALL指令、中断或异常引起任务切换，产生任务嵌套时，处理器修改LINK域，将正执行任务的TSS段选择子，复制到新任务TSS段的LINK域中。
同时将标志寄存器EFLAGS中的NT标志置1，表示当前运行任务，被嵌套在另一任务中。
当程序执行IRET指令挂起新任务时，处理器可利用新任务中的LINK域和NT标志，返回到前面任务去。
由JMP指令引起的任务切换，新任务不能嵌套，此时NT=0，LINK域无效。

## Slide 29
多重嵌套时，NT标志和LINK域的设置情况如图13.38所示，其中A为顶级任务，B为嵌套任务，C为更深的嵌套任务。运行过程
先运行当前任务A，A没嵌套在其它任务中，它是顶级任务，所以其NT=0，LINK1域等于0。

## Slide 30
如运行任务A时，出现中断或执行了CALL指令，产生了任务切换，由A切换到B。A的运行环境保存进TSS1，NT位=0。因为B嵌套在A中，所以EFLAGS的NT=1，并修改动态域，使TSS2中的NT位置1。并将A的TSS1段选择子，装入B的LINK2域，以便返回A。B的TSS2的动态域内容送处理器。
同样，若运行B时切换到C，则B的TSS2段选择子装入TSS3的LINK3中。任务A转到C的过程称为任务的链接。
在任务C中执行IRET指令时，TSS3中的NT位清0，根据LINK3，取出TSS2的选择子装入TR，返回任务B。
同样，在B中执行IRET指令，使TSS2的NT位清0，根据LINK2，返回A。由于A的LINK1=0，链接结束。从任务C返回A的过程称为任务的解链。

## Slide 31
3. 任务切换的过程
前面介绍的只是任务调用、链接和任务切换的大致过程。实际上，任务切换时还要进行种种检查何设置，特别是特权级检查，以及新任务TSS描述符的限长检查，忙标志、NT标志、TS标志设置，保护老任务的TSS，装载TR等等，工作过程很复杂。不做一一介绍了，详见课本。