## Slide 1: 《微型计算机原理与接口技术》 第5版
第14章
SIMD指令和程序设计方法

## Slide 2: 14.4 利用SIMD指令进行程序设计

## Slide 3
采用汇编语言和C语言混合编程的方法设计程序，设定程序的运行环境为Visual C++.NET。
对数据和变量进行定义时，首先要申明数据的类型，说明参加运算的数是定点数还是浮点数。
如果是浮点数，还要说明是否是对齐的浮点数，是单精度浮点数还是双精度浮点数，它们是如何存放的等。
下面给出用SIMD指令编写的3个程序设计实例。

## Slide 4: 例14.34 编程调整数据结构
已知： dy=0.2345
要求：编程调整数据结构，使xmm4寄存器中的值为：
1-dy，dy，1-dy，dy
并把调整结果显示在屏幕上。
程序运行后应在CRT上显示：
xmm4中的值为：0.76550, 0.23450, 0.76550, 0.23450

## Slide 5
int main() //主程序，用C语言编写
{
declspec(align(16)) float f[4];
//声明16位对齐的浮点数数组, 有4个元素
float myone=1.0; //定义浮点数myone
float dy=0.2345; //定义浮点数dy
_asm //在C++语言中插入汇编语言程序
{
movd xmm1, myone
//xmm1=0, 0, 0, 1，16位浮点数送低位
movd xmm4, dy //xmm4=0, 0, 0, dy
subps xmm1, xmm4 //xmm1=0, 0, 0,1- dy 标量相减
unpcklps xmm4, xmm1
//xmm4=0, 0, 1-dy, dy 低位打散交织存放
movaps xmm1, xmm4 //xmm1=0, 0, 1-dy, dy
movlhps xmm4, xmm1
//xmm4=1-dy, dy, 1-dy, dy 源低送目的高
movaps f, xmm4 //f为数组地址
}
printf(“xmm4中的值为:%f,%f,%f,%f\n”,f[3],f[2],f[1],f[0]);
} //打印寄存器xmm4中4个浮点数的值

## Slide 6
例14.35 访问存储器的例子
定义3个数组a，b，c，每个数组存放4个数据。
要求：a数组存放数据0，1，2，3；b数组的数应是a的10倍；c数组的数为a、b数组之和。然后将各数组中的数依次放入内存单元，并将c数组的值打印出来。
程序运行结果为在CRT上显示： 0, 11, 22, 33
void accessMem( ) //定义函数
{
_declspec (align(16)) float a[4];
//声明16位对齐的4个浮点数组成的a数组
_declspec (align(16)) float b[4]; //声明b数组
_declspec (align(16)) float c[4]; //声明c数组
for(int I = 0; I < 4; I++) //初始化a[4]和b[4]的内容
{
a[I] = I;
b[I] = 10*I;
}

## Slide 7
_asm //用汇编语言编程求数组c的值
{
push ebx
lea ecx, a[0] //将数组a的初始地址读入ecx
lea edx, b[0] //将数组b的初始地址读入edx
lea ebx, c[0] //将数组c的初始地址读入ebx
movaps xmm0, [ecx] //将[ecx]指定的a数组内容读入xmm0
movaps xmm1, [edx] //将[edx]指定的b数组内容读入xmm1
addps xmm0, xmm1 //a数组与b数组内容相加，存入xmm0
movaps [ebx], xmm0 //c数组存入[ebx]所指定的内存单元
pop ebx
}
printf ( "C数组的值为：%f, %f, %f, %f\n", c[0], c[1], c[2], c[3]);
} //打印c数组内容
int main() //主程序
{
accessMem(); //调用函数
getchar();
return 0;
}

## Slide 8
例14.36 沿水平方向累加xmm0寄存器中的4个浮点数。
已知: xmm0寄存器中存放的4个单精度浮点数为：
x3=0.76550，x2=0.23450，x1=0.76550，x0=0.23450。
要求：沿寄存器的水平方向累加xmm0寄存器中的4个浮点数的值，并存入xmm0中。
int main() //主程序
{
_declspec(align(16)) float f[4];
//声明16位对齐的浮点数数组, 有4个元素
f[0] = 0.234500; //给x0赋值
f[1] = 0.765500; //给x1赋值
f[2] = 0.234500; //给x2赋值
f[3] = 0.765500; //给x3赋值
float myfloat; //声明myfloat为单精度浮点数

## Slide 9
_asm //嵌入汇编语言程序,求4个浮点数之和
{
movaps xmm0,f // xmm0 = x3, x2, x1, x0
// 初始值(一直没变)
movaps xmm1,xmm0 // xmm1 = x3, x2, x1, x0
movhlps xmm2, xmm1 // xmm2 = --, --, x3, x2 源高→目的低
addss xmm1, xmm2 // xmm1 = x3, x2, x1, (x0+x2) 标量加
unpcklps xmm2, xmm0 // xmm2 = x1, x3, x0, x2
// 源和目的低半部分打散
movhlps xmm3, xmm2 // xmm3 = --, --, x1, x3 源高→目的低
addss xmm1, xmm3 // xmm1 = x3, x2, x1, (x0+x2+x3) 标量加
unpcklps xmm3, xmm0 // xmm3 = x1, x1, x0, x3
// 源和目的低半部分打散
movhlps xmm2, xmm3 // xmm2 = x1, x3, x1, x1 源高→目的低
addss xmm1,xmm2 // xmm1 = x3, x2, x1, (x0+x2+x3+x1)
// 标量加
movss myfloat, xmm1 // 标量传送，得到4个数的累加结果
}

## Slide 10
printf("寄存器xmm0中的值为%f, %f, %f, %f\n", f[0],
f[1],f[2],f[3]);
printf("水平方向累加4个浮点数累加后的和为：%f",
myfloat);
}
程序运行结果为在CRT上显示如下信息：
寄存器xmm0中的值为：0.76550，0.23450，0.76550，0.23450
水平方向累加4个浮点数累加后的和为：2.000000