## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第8章 中断和可编程中断 控制器8259A

## Slide 2: §8.3 8259A的应用举例
8.3.1 8259A的级联使用
8.3.2 中断向量的设置和中断处理程序设计实例

## Slide 3: 8.3.1 8259A的级联使用
1. 8259A级联使用实例
例8.14 某系统中用两片8259A级联组成中断系统。
8259A主片的IR1、IR5上引入两个中断源，其中断类型码为31H、35H，中断服务程序的入口地址为1000：2000H和1000：3000H。
从片接在主片的IR3上，从片的IR4、IR5上引入两个中断源，其中断类型码为44H、45H，中断服务程序的入口地址为2000：3600H和2000：4500H。
8259A主片口地址为C8H/C9H，从片口地址为CAH/ CBH。
要求画出硬件连线图，并编写 8259A的主片和从片的初始化程序。

## Slide 4: 硬件连线图如图8.21所示。
图8.21 级联电路硬件连线图

## Slide 5: 4个中断服务程序的入口地址表如图8.22所示。
31H号中断的中断服务程序的入口地址存放在31H4= 0C4H开始的4个连续单元中，它等于1000:2000H。
35H号中断向量位于0D4H开始的单元中，中断服务程序的入口地址为1000：3000H中。
其余中断也可用类似方法求得。

## Slide 6
对8259A主片初始化的程序：
MOV AL，00010001B ；ICW1，边沿触发，
；级联使用，要IC4
OUT 0C8H，AL
MOV AL，00110000B ；ICW2，中断类型码n=30H~37H
OUT 0C9H，AL
MOV AL, 00001000B ；ICW3，主片的IR3上接有从片
OUT 0C9H， AL
MOV AL，00010001B ；ICW4，特殊全嵌套，非缓冲，
；非AEOI方式结束中断
OUT 0C9H，AL
MOV AL，11010101B ；OCW1，允许IR5、IR3、IR1
；中断，其余位屏蔽
OUT 0C9H，AL

## Slide 7
对8259A从片初始化程序：
MOV AL，11H ；ICW1，同主片
OUT 0CAH，AL
MOV AL，40H ；ICW2，中断类型码n=40H~47H
OUT 0CBH，AL
MOV AL，00000011B ；ICW3，从片接在主片的IR3上
OUT 0CBH，AL
MOV AL，00000001B ；ICW4，全嵌套，非AEOI
；方式结束中断
OUT 0CBH，AL
MOV AL，11001111B ；OCW1，允许从IR5、IR4引
；入中断，其余屏蔽
OUT 0CBH，AL

## Slide 8: 2. PC/AT机中的8259A级联电路
 在PC/AT机中，用2片8259A构成级联电路，最多可接收15级中断，如图8.23。

## Slide 9
在PC/XT和PC/AT机中，从IRi上引入的中断请求信号，均被重命名为IRQi。
主片口地址为20H/21H，8级中断的中断类型号为08H~0FH，从外部引入的中断请求信号为IRQ0~ IRQ7。
从片口地址为A0H/A1H，其中断类型号为70H ~77H，外部引入的中断请求信号为IRQ8~ IRQ15，其中IRQ10~IRQ12、IRQ15保留给用户使用。
主片的IRQ0、IRQ1为系统板上用的信号，IRQ2作为级联信号，它们都没有引到ISA总线上。从片的IRQ8、IRQ13也没有引到ISA总线上，其余的都引到了ISA总线上。

## Slide 10: §8.3 8259A的应用举例
8.3.1 8259A的级联使用
8.3.2 中断向量的设置和中断处理程序设计实例

## Slide 11: 8.3.2 中断向量的设置和 中断处理程序设计实例
中断向量的设置
PC机对256类中断，有些已分配了固定功能，规定了中断服务程序的入口地址。
如类型号n=0~4为专用中断，n=5为打印屏幕中断，n=08~FH分配给8259A。n=08~FH和n=70H ~ FFH 是分配给PC/AT机的。
还有一些保留给用户使用，必须在中断向量表中建立相应的中断向量。常用以下两种方法设置中断向量。

## Slide 12
1）用指令直接进行设置
这种方法利用MOV指令，直接将类型为N的中断服务程序的入口地址送到中断向量表的相应单元中去。
具体做法：将中断服务程序的入口地址的偏移地址，送到4N开始的字单元中，并将其基地址送到（4N+2）开始的字单元中。
例8.15 设中断服务程序的入口地址名为INTR_AD，类型号为N，要求将INTR_AD的CS:IP置入0000：（4N）开始的单元中去，试编写汇编语言程序。

## Slide 13
方法一，用字符串操作指令STOSW和MOV指令设置
MOV AX，0 ；目的地址基址为ES，其值为0
MOV ES， AX
MOV DI， N*4 ；DI←N4，即目的地址偏移量
MOV AX，OFFSET INTR_AD
；AX←INTR_AD的偏移地址（IP）
CLD ；方向标志清0
STOSW ；（ES：DI）←中断服务程序的IP
MOV AX，CS
STOSW ；后两个字节单元←中断服务程序的CS
┆
INTR_AD： ；中断服务程序
PUSH AX ；保护现场
PUSH BX
┆ ；中断处理
POP BX ；恢复现场
POP AX
IRET ；中断返回

## Slide 14
方法二 ，直接用MOV指令设置
MOV AX，0
MOV ES，AX ；目的地址基址
MOV BX，N*4 ；目的地址偏移量
MOV AX，OFFSET INTR_AD
MOV ES：[BX]，AX ；置入偏移地址
MOV AX，SEG INTR_AD
MOV ES：[BX+2]，AX ；置入段基地址
┆
INTR_AD: ；中断服务程序
┆
IRET

## Slide 15
2）利用DOS功能调用设置
DOS功能调用专门提供了在中断向量表中设置和取得中断向量的手段，功能号为25H和35H。
设置中断向量
入口参数 DS：DX=中断向量（中断服务程序入口地址）
AL=中断类型号N
AH=25H（DOS功能号）
执行 INT 21H指令
结果 将AL中指定的中断类型号为N的中断向量（DS：DX）置入中断向量表中。
取得中断向量
入口参数 AL=中断类型号N
AH=35H（DOS功能号）
执行 INT 21H 指令
结果 N号中断的中断向量从中断向量表中取到ES：BX中

## Slide 16
例8.16 利用DOS功能调用，编写设置和取得中断向量的程序段。程序段如下:
MOV AL，N ；中断类型号N
MOV AH，35H
INT 21H ；N号中断向量取到ES：BX
PUSH ES ；将原中断向量送堆栈保存
PUSH BX
PUSH DS ；保存DS
MOV AX，SEG INTR_AD
MOV DS，AX ；DS←用户新中断向量段基址
MOV DX，OFFSET INTR_AD
；DX←用户新中断向量偏移量
MOV AL，N ；新中断向量类型号
MOV AH，25H
INT 21H ；设置新中断向量

## Slide 17: 例8.16（续）
POP DS ；恢复DS
┆
POP DX ；恢复原中断向量
POP DS
MOV AL，N
MOV AH，25H
INT 21H
RET
INTR_AD
┆ ；用户编写的中断服务程序
IRET

## Slide 18
例8.17 将例8.14中，中断类型号N=31H的中断向量1000：2000H，设置到中断向量表中。
程序如下：
MOV AX，1000H
MOV DS，AX ；DS←段基地址
MOV DX，2000H ；DX←偏移地址
MOV AL，31H ；中断类型号N
MOV AH，25H ；DOS功能号
INT 21H ；设置中断向量量
例8.14中，中断类型号N=35H、44H、45H的中断向量也可用类似方法设置。

## Slide 19: 2.中断处理程序设计实例*
例8.18 编写中断处理程序，要求主程序运行时，每隔10秒钟响铃一次，并在CRT上显示一行信息“The bell is ring.”，运行一定时间后停止运行。
在PC机中，每隔55ms执行一次“INT 8H”中断服务程序。PC机每产生一次中断都要调用一次N=1CH的中断处理程序，该处理程序只有一条IRET指令，用户若有周期性的定时工作要做，就可以利用它，用自己设计的程序替代原有的1CH中断处理程序。
用户编写新的中断处理主程序时，要先保存当前中断向量（1CH号中断），再设置新的中断向量（完成响铃、显示工作），结束时恢复原中断向量。
*供选用

## Slide 20: 程序流程图如图8.24 

## Slide 21
主程序功能：
设置完新的中断向量后，便要设置中断屏蔽字，允许IR0中断，也就是允许8253通道0送来的定时中断请求中断。平常执行延时程序等待中断，每隔10秒，就转去执行一次中断处理程序。
中断服务程序的功能：
显示一行信息并响铃一次。每中断一次，计数器COUNT的值减1，中断182次后，10秒时间到，这是因为：55ms/次182次=10010ms 10s。COUNT的值减为0，又将182送至COUNT，置为初值。

## Slide 22
DATA SEGMENT ；数据段
COUNT DW 1 ；10s计数器首次值置为1
MESS DB ‘The bell is ring.’，0AH，0DH，‘$’
；要显示的信息
DATA ENDS
;主程序
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA
START:
MOV AX，DATA ；设置数据段
MOV DS，AX
MOV AL，1CH ；指向1CH号中断向量
MOV AH，35H ；取1CH号中断向量
INT 21H ；ES：BX←中断向量
PUSH ES
PUSH BX ；1CH中断向量入栈保护
PUSH DS ；保护DS

## Slide 23
MOV DX，OFFSET RING ；DS：DX←RING的
；基地址和偏移量
MOV AX，SEG RING
MOV DS，AX
MOV AL，1CH ；RING的中断类型号
MOV AH，25H
INT 21H ；设置RING的中断向量
POP DS ；恢复DS
IN AL，21H ；读IMR
AND AL，0FEH ；使IMR的D0位=0，
OUT 21H，AL ；以允许IR0 中断
STI ；开中断，等待定时中断
MOV DI，20000 ；延时一定时间(自定义)
DELY：
MOV SI，30000

## Slide 24
DELY1：
DEC SI
JNZ DELY1
DEC DI
JNZ DELY ；时间没到，继续循环
POP DX ；时间到，原中断向量
；弹出到DS：DX中
POP DS
MOV AL，1CH ；中断类型号
MOV AH，25H ；恢复原中断向量
INT 21H
MOV AX，4C00H ；返回DOS
INT 21H ；主程序结束

## Slide 25
；中断服务程序RING
RING PROC NEAR
PUSH DS ；保护现场
PUSH AX
PUSH CX
PUSH DX
MOV AX，DATA ；设置数据段
MOV DS，AX
STI ；开中断，允许中断嵌套
DEC COUNT ；10s计数器COUNT减1
JNZ EXIT ；非0，10s时间未到，则退出
MOV DX，OFFSET MESS
；是0，10s到，显示提示信息
MOV AH，09H
INT 21H

## Slide 26
MOV DX，100 ；扬声器通断100次
IN AL，61H ；扬声器发声程序
AND AL，0FCH ；使8255A的PB1PB0=00
SOUND:
XOR AL，02H ；61H口的D1位（PB1）
OUT 61H，AL ；由1→0，由0→1
MOV CX，140H ；延时使方波有一定宽度
WAIT1:
LOOP WAIT1
DEC DX ；通断100次了吗？
JNE SOUND ；没有，继续发声
MOV COUNT，182 ；已满100次，
；重置COUNT←182
EXIT：
MOV AL，20H ；用EOI命令结束中断
OUT 20H，AL

## Slide 27
POP DX ；恢复现场
POP CX
POP AX
POP DS
IRET ；返回主程序，等待下次中断
RING ENDP ；中断服务程序结束
CODE ENDS ；代码段结束
END START ；程序将从START执行

## Slide 28: 几点说明
上面介绍的中断服务程序比较复杂。实际工作中有些中断处理程序比较简单，但需要设计相关的硬件电路。
比如，我们可以用8253做定时器，将它的某一计数器的输出端OUTi接到中断控制器8259A的输入端IRi上，8255A的A口和B口分别用来控制读开关和显示开关状态。则可以通过对8253进行编程，每隔一定时间（如2秒钟）中断一次，在中断处理程序中，读一次开关，并在8255A的B口显示开关的状态。
在中断处理程序中，还需要安排保护现场、恢复现场和返回断点等指令。