## Slide 1: 第14章 32位机指令系统和程序设计
《微型计算机原理与接口技术》
第5版

## Slide 2
本章主要内容
14.1 80386新增指令和程序设计
14.2 浮点数的表示方法和奔腾处理器
的SIMD技术
14.3 SIMD指令系统
14.4 利用SIMD指令进行程序设计

## Slide 3
80386~ Pentium除与8086兼容，可直接处理8/16位操作数外，还增加了许多新的指令，能直接处理32位操作数。
8086和80386，协处理器置于CPU芯片之外。80486 DX和Pentium芯片内包含了能完成复杂浮点运算的协处理器（FPU）。
奔腾处理器的SIMD指令，编程复杂，但非常有用，特别是在3D图像处理等方面。

## Slide 4: 14.1 80386新增指令和程序设计
14.1.1 80386的寻址方式
14.1.2 80386的新增指令
14.1.3 程序设计实例

## Slide 5: 14.1.1 80386的寻址方式
80386的寻址方式与8086类似，也可以分成立即数寻址、寄存器寻址和存储器寻址等三大类，但操作数可以是8位、16位和32位。以MOV指令的源操作数为例，概要介绍这几种寻址方式，主要介绍32位存储器寻址方式。
1. 立即数寻址
操作数以立即数的形式出现在指令中。
例14.1
MOV EBX，1234 5678H
;EBX←1234 5678H
MOV DWORD PTR［MEM］，0100 FF20H
;双字存储单元←0100 FF20H

## Slide 6
2. 寄存器寻址
操作数在寄存器中的寻址方式，寄存器间、寄存器与存储器间可以互相传送数据。
例14.2
MOV EAX，EBX ;EAX←EBX
MOV M_DWORD，EDX ;存储单元←EDX
注意：对于MOV指令，目标操作数与源操作数的长度必须一致，段寄存器之间不能传送数据，CS不能作目的操作数。

## Slide 7
3. 存储器寻址
操作数放在存储器中，需用不同方法求得它的物理地址，来获得操作数。
保护模式下，计算机会根据逻辑地址，自动计算出线性地址，并把它转换成物理地址，再从中取出存储器操作数，或者将别的操作数送入该存储单元。
逻辑地址由段选择子和偏移地址组成，可用“段寄存器：偏移量”来表示，并用显式、隐式或默认方式来指定段寄存器。
由段选择子从GDT或LDT表中找到段描述符，获得段基地址等信息。段基地址加上偏移地址等于物理地址。

## Slide 8
偏移地址的计算公式：
偏移地址 = 基址 + 变址比例因子 + 位移量
基址寄存器：EAX、RBX、ECX、EDX、EBP、
ESP、EDI、ESI
变址寄存器：EAX、RBX、ECX、EDX、EBP、
EDI、ESI
比例因子: 1、2、4、8
位移量： 8位/32位立即数

## Slide 9: 14.1 80386新增指令和程序设计
14.1.1 80386的寻址方式
14.1.2 80386的新增指令
14.1.3 程序设计实例

## Slide 10: 14.1.2 80386的新增指令
1. 数据传送指令
1）通用数据传送指令 MOVZX，MOVSX
若源和目的操作数长度不同，采用零扩展指令MOVZX和符号扩展指令MOVSX，实现数据传送。
例14.6 MOVZX AX，BH
设执行前，AX=1234H，BH=9EH，执行时将BH中的9EH零扩展为009EH，再传送至AX。
指令执行后，AX=009EH，BH=9EH
例14.7 MOVSX AX，BH
设执行前，AX=1234H，BH=9EH=1001 1110B，执行中将9EH符号扩展为FF9EH，即把BH的符号位“1”扩展到AH中。
指令执行后，AX=FF9EH，BH=9EH

## Slide 11
2）堆栈操作指令
PUSH，POP，PUSHA，POPA，PUSHAD，POPAD
PUSH的操作数可以是16/32位寄存器/存储器，还可以是8/16/32位立即数，但POP的操作数不能为立即数。
例14.8
PUSH 1234H ;将立即数1234H压入堆栈
PUSH EAX ;将32位寄存器EAX内容压入堆栈
并增加了PUSHA和PUSHAD指令，一条指令就可将所有通用寄存器内容压栈，弹出操作用POPA, POPAD。
例14.9
PUSHA ;AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI顺序入栈
PUSHAD ;EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI
;顺序压栈

## Slide 12
3）地址目标传送指令
用于传送6字节地址指针，指针存在6个连续存储单元中，目的地址为“段寄存器：双字通用寄存器”。
源操作数必须是存储器操作数，目的操作数为双字通用寄存器，段寄存器隐含在操作码中。
适用于32位机多任务操作系统，1条指令完成多种功能。
例14.10
LDS EBX，MEM ;DS : EBX←MEM单元开始的内容
LES EDI，MEM ;ES : EDI←MEM单元开始的内容
LSS ESP，MEM ;SS : ESP←MEM单元开始的内容
LFS EDX，MEM ;FS : EDX←MEM单元开始的内容
LGS ESI，MEM ;GS : ESI←MEM单元开始的内容

## Slide 13
2. 算术运算指令
1）乘法指令
80386对乘法指令IMUL进行了扩展：
（1） 立即数相乘
用1个立即数与寄存器或存储器操作数相乘，结果放入指定寄存器，只能用于带符号数相乘。
例14.11
IMUL EBX，10 ;EBX←EBX*10
IMUL BX， CX，123 ;BX←CX*123
IMUL EAX，EBX，40H ;EAX←EBX*40H
IMUL ECX，［EBX+EDI］，50
;ECX←50*双字存储单元内容

## Slide 14
（2）寄存器与存储器相乘
8/16/32位寄存器操作数和另一个相同长度的寄存器或存储器操作数相乘，结果放入寄存器。
例14.12
IMUL AX， BX ;AX←AX*BX
IMUL EAX，EDX ;EAX←EAX*EDX
IMUL ECX，MEM_DW ;ECX←内存单元内容*ECX
这两类IMUL扩充指令中，因被乘数、乘数和积的长度一致，相乘后可能发生溢出，溢出时，OF标志置1。

## Slide 15
2）数据类型转换指令
CWB, CWD, CWDE, CWDQ
8086中仅有CBW和CWD指令。80386增加了两条指令：
CWDE ;将AX中的字扩展成EAX中的双字
CDQ ;将EAX中双字扩展成EDX和EAX中的4字
操作数都在累加器中，常用在除法指令前，产生双倍字长被除数，对累加器中符号位扩展。
例14.13
对于CWDE指令
若执行前 AX=1234H，执行后 EAX=0000 1234H
若执行前 AX=8000H，执行后 EAX=FFFF 8000H

## Slide 16
3. 移位指令
80386增加了两条多字节左移指令SHLD和多字节右移指令SHRD，也称双精度移位指令。格式：
SHLD OP1，OP2，imm8/CL
SHRD OP1，OP2，imm8/CL
有3个操作数，OP1为16/32位寄存器或存储器，OP2为16/32位寄存器，第3操作数为8位立即数或CL寄存器，CL控制移位次数。
例14.14
SHLD EAX，EBX，4
将EAX左移4位，EBX的高4位移入EAX的低4位。
设执行前: EAX=1234 5678H，EBX=8765 4321H
执行后：EAX=2345 6788H

## Slide 17: 4. 字符串操作指令
1）基本字符串操作指令
5大类字符串操作指令:
MOVS CMPS SCAS LODS STOS
字符串传送 比较 扫描 装入 存储
可按字节、字、双字操作，每类可有4种形式：
MOVS MOVSB MOVSW MOVSD
ESI—源变址寄存器，EDI—目的变址寄存器，ECX—要传送的字节、字或双字数。
例如，MOVSD指令：
以DS:[ESI]为始址的双字以ES:[EDI]开始的单元, 每传
送1个双字，ESI和EDI分别+4 (若DF=0) 或4 (若DF=1), 计数器CX-1。

## Slide 18
例14.16
MOVSD ;传送双字
执行前：ESI=0011 2233H，EDI=4455 6677H
DS:［ESI］中内容=1234 5678H(源地址内容)
ES:［EDI］中内容=8765 4321H(目的地址内容)
DF=0，ECX=5
执行后：ESI=0011 2237H(加4)，EDI=4455 667BH(加4)
DS:［ESI］中内容=1234 5678H(不变)
ES:［EDI］中内容=1234 5678H(由源地址单元送过来)
ECX=4(减1)
字符串操作指令前也可加重复前缀REP、REPE、REPZ、REPNE、REPNZ，以重复执行串操作。

## Slide 19
2）输入输出字符串操作指令
新增输入串操作指令INS
从一个输入端口读入1串数据，传送到以ES:［EDI］为始址的一连串存储单元中。
INS指令有INSB，INSW和INSD三种形式，表示字节串、字串或双字串输入操作。每输入1个数据，EDI增或减1，2，4。DF=0时增量，DF=1时减量。DX=端口号。
新增输出串操作指令OUTS
从以DS:［ESI］开始的连续存储单元向输出口写入1串数据。DX=端口号。
OUTS指令也有OUTSB、OUTSW和OUTSD三种形式，ESI根据DF=0/1作增/减量操作。
输入输出字符串操作指令前可加REP等重复前缀，重复执行串操作。

## Slide 20
例14.17
INSD ;从端口输入4个字节
执行前：EDI=0000 0052H，DX=004CH(端口号)
DF=0，DX端口内容= FFFF D832H (源)
执行后：EDI=0000 0056H(加4)
ES:［EDI］= FFFF D832H，源数据传到了目的地

## Slide 21
5. 转移指令
包括无条件转移、条件转移、调用和返回指令。
1）无条件转移指令JMP
格式：JMP 目标地址
功能：跳转到指定偏移量处执行。目标地址可以是标号，包含32位偏移量；也可以是32位内存操作数，用作指针。
例14.18
JMP label
执行前: label＝0000 1234H 执行后: EIP＝0000 1234H
例14.19
JMP ［EBX＋EDI*4］
执行前: DS:[EBX＋EDI*4]指向32字节内存单元, 内容=2000 FAB0H。
执行后: EIP＝2000 FAB0H

## Slide 22
2）条件转移指令Jcc
这类指令有JO、JNO、JB、JC等，共有16种，形式与8086条件转移指令相同，但8086相对地址用1字节表示，转移范围仅为（-128~+127），而80386相对转移地址可用4字节表示，范围大多了。
例14.20
JO LAB_N ;根据溢出标志转移
执行前：EIP＝1234 0000H，近标号LAB_N在JO指令后偏移200H处。
执行后：如果OF＝1，则EIP＝1234 0200H；如OF＝0，则执行下条指令。

## Slide 23
6. 条件设置指令
格式：SETcc 8位寄存器或存储器
指令中条件cc可以是O、NO、C、NC等，共有16种，与Jcc指令中的条件一样。如果条件成立，则使8位寄存器或存储器操作数置1，否则清0。
例14.21
SETZ BL
;若ZF＝1,则使BL置1,否则BL清0
SETNBE MEM8
;CF＝0和ZF＝0,则使MEM8单元置1,否则清0

## Slide 24: 7. 位处理指令
80386设置了位处理指令，包含位测试和位扫描指令，它们功能很强，也很复杂。
1）位测试指令
BT OP1，OP2 ;位测试
BTR OP1，OP2 ;位测试，并复位
BTS OP1，OP2 ;位测试，并置位
BTC OP1，OP2 ;位测试，并求反
它们均有2个操作数，OP1可以是16/32位寄存器或存储器，OP2为8位立即数或16/32位寄存器。当OP2为寄存器时，长度应与OP1相同。

## Slide 25
2）位扫描指令
BSF OP1，OP2 ;前向扫描指令
OP1为16/32位的寄存器，OP2可以是16/32位寄存器/存储器，两者长度应一致。
功能：对OP2指定的字或双字，从低位向高位(向左)扫描，遇到第一个“1”时停止扫描，并将其索引号送入OP1中。
如果源操作数OP2=0，则ZF置1，否则ZF清0。
BSR OP1，OP2 ;逆向扫描指令
功能: 对OP2自高位向低位(向右)扫描，遇到第一个1则停止扫描，并将该位的索引号送入OP1中。

## Slide 26
8. 部分操作系统类指令
1）加载和存储指令
加载指令 LGDT，LIDT，LLDT、LTR
功能：加载GDT表寄存器、IDT表寄存器、LDT表寄存器和任务寄存器TR。
只用在操作系统代码中，不会出现在应用程序中。
存储指令 SGDT，SIDT，SLDT、STR
功能：将GDT表寄存器、IDT表寄存器、LDT表寄存器和任务寄存器TR内容存入存储器。
它们可在0~3级上运行。
例14.28
SGDT MEMORY ;将GDTR的内容存储到以
;MEMORY开始的6个字节单元中
SLDT ［EAX］ ;将LDTR内容存储到EAX
;指出的字单元中

## Slide 27
2）设置和存储控制寄存器指令
MOV CRn，EAX ;将EAX的值赋予CR0、
;CR2或CR3中的一个
MOV EBX，CRn ;将CR0、CR2或CR3的值
;存到EBX中
3）设置和存储调试寄存器指令
MOV DRn，EAX ;将EAX的值赋予DR0~DR3、
;DR6、DR7中的一个
MOV EBX，DRn ;将调试寄存器的值存到EBX中

## Slide 28: 14.1 80386新增指令和程序设计
14.1.1 80386的寻址方式
14.1.2 80386的新增指令
14.1.3 程序设计实例

## Slide 29: 14.1.3 程序设计实例
本章关于80386指令系统的编程实例，采用了与C（或C++）混合编程的思路，程序均在C环境下编写、调试和运行。
给出了3个程序设计实例：冒泡法排序、字符串查找和阶乘运算，请参考本教材14.1.3 节。