## Slide 1: 第15章 微型计算机系统结构
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版

## Slide 2: §15.2 32位微型机的典型结构
15.2.1 主板的组成
15.2.2 Pentium II主板
15.2.3 集成型主板

## Slide 3: 15.2.1 主板的组成
PC主板随CPU与芯片组不断更新而更新。32位机主板上包含的主要部件：
1. CPU芯片
386/486 CPU芯片可直接插进CPU插座(Socket)。
部分32位CPU(如P II、PIII和AMD K7 Athlon等)，改用插槽(Slot)，CPU封装在电路板上，像扩展卡那样插入插槽。
此后的32位和全部64位CPU，仍用插座，形状、体积和针脚数不一样。如
P4用过Socket 423和478等针脚式插座;
从64位的P4 HT开始，采用LGA775封装，引脚为775个触点。

## Slide 4: 15.2.1 主板的组成
2. 内存条插槽
从PC/XT开始，存储器都以内存条形式插入存储器插槽。32位机用过单列直插(SIMM)和双列直插(DIMM)两大类内存条, 容量和规格由芯片组确定。
不同时期的32位机，配置过FPM、EDO、BEDO DRAM（Burst EDO DRAM）、SDRAM、RDRAM、DDR-SDRAM等内存条。

## Slide 5: 15.2.1 主板的组成
3. 外部Cache
32位机上一般有L1和L2两级Cache。
80486和Pentium的L1容量小，内置CPU中；L2装在主板上，容量可达256KB或512KB。
Pentium Pro已将L2与CPU封装到一起，容量256KB或512KB。
P4和P4 HT的L2达到1MB，能显著提高CPU访问内存的速度。
4. 总线插槽
主板应有多个I/O扩展槽，先后用过ISA、EISA、MCA、PCI、AGP等总线扩展槽，多数主板上同时有2/3种插槽，适应不同的扩展卡。
在P4时代，32位机上主要是PCI总线扩展槽，也常伴有少量的ISA插槽和AGP图形卡插槽。

## Slide 6: 15.2.1 主板的组成
5. 配置芯片和器件
接口芯片和器件协调配合使计算机正常工作。
1）芯片组芯片
PC/XT主板上有8253计数器/定时器、8259A中断控制器、8237 DMA控制器等接口芯片，实现各种接口功能。
32位机同样需要这类接口电路，但从286起，就不再采用独立的接口芯片，而采用VLSI技术将它们按不同功能集成到几块芯片中，构成芯片组芯片(Chipset)，不同的主板上有不同的芯片组芯片。

## Slide 7: 15.2.1 主板的组成
例如，386和486 时代，与EISA总线主板配套的82350芯片系列，包含了82357 ISP（集成系统外设）、82358 EBC（EISA总线控制器）和82352 EBB（EISA总线缓冲器）等芯片。
其中的82357芯片中就包含了82C37A、82C59A和82C54的主要功能，能提供7个8/16/32位的DMA通道，5个定时器/计数器通道，2个8通道的中断控制器等等。
芯片组中许多芯片的端口地址仍与PC/XT机的兼容。例如端口40H，仍是计数器/定时器通道0的端口地址，提供频率f=18.2次/秒的时间基准。

## Slide 8: 15.2.1 主板的组成
2）系统BIOS芯片
BIOS芯片中的程序完成启动、上电自检、基本I/O设备（键盘、显示器、打印机等）的驱动，引导DOS启动等功能，其程序固化在ROM芯片中，称为ROM BIOS。
早期PC机上的BIOS芯片采用27C512等EPROM，586后的PC机则采用EEPROM。

## Slide 9: 15.2.1 主板的组成
3）CMOS RAM芯片
286主板上有一片实时时钟(RTC)芯片MC146818A，提供日期和时间，还含64字节低功耗SRAM，保存硬件有关的BIOS配置参数，称为CMOS芯片。
自386开始，它集成到外设控制器芯片中，例如84引脚的82C206芯片, 其中除CMOS RAM和RTC外，还含2片82C37、2片82C59和1片82C54。
586之后的主板上，CMOS与RTC被集成到了DS1287芯片中。
现在，它们的功能都由南桥芯片提供, 随着要设置的BIOS参数增多，CMOS RAM也增大到128或256字节。

## Slide 10: 15.2.1 主板的组成
4）其它器件
主板上还有：晶体振荡器、键盘插座、电源插座、喇叭插座等。

## Slide 11: §15.2 32位微型机的典型结构
15.2.1 主板的组成
15.2.2 Pentium II主板
15.2.3 集成型主板

## Slide 12: 15.2.2 Pentium II主板
1. 具有PCI总线的PⅡ主板
PCI2.2和PII问世后，出现了有PCI总线和北桥、南桥芯片的PII主板，例如440BX AGP主板。
CPU: PII处理器，主频233400MHz。
芯片组: 两块接口芯片，为主板提供多种新的接口技术，如USB接口、IDE接口和AGP接口。即
1) Intel 440BX芯片组的82433BX芯片，即北桥(North Bridge)或主桥(Host Bridge)。
2) Intel 82371 AB/EB PCI/ISA IDE加速器，也称为PⅡX4E，是多功能I/O芯片，即南桥(South Bridge)。

## Slide 13
图15.3 440BX AGP主板的结构框图

## Slide 14
北桥: 北桥主内。桥接主处理器和PCI总线，实现信号双向翻译，为主处理器提供数据缓冲和二级Cache，管理主存，还通过AGP接口管理图形显示设备。
南桥: 南桥主外。连接PCI和ISA总线, 还支持IDE接口以连接硬盘，通过Super I/O接口与键盘、鼠标、软驱和打印机等相连，支持USB接口。此外，还提供全部的即插即用功能，扩展卡插入时系统自动配置扩展卡，合理分配系统资源。
在主板上或框图中，若CPU在上方，紧靠它的是北桥，下面才是南桥，即“上北下南”。南桥离CPU较远，靠PCI插槽，其数据处理量不大，一般不覆盖散热片。

## Slide 15: 2.北桥芯片82443BX
82443BX使用四端口加速技术，把CPU、主存、AGP端口和PCI总线相互连接，控制其间的数据传送。具有492个引脚，主要功能：
1）处理器总线接口。支持Slot1和Socket 370引脚的PⅡ、PIII和赛扬，能支持两个CPU。支持64位数据、36位地址的处理，总线频率100MHz。
2）主存控制器。主存为100/66MHz的SDRAM。3个DIMM，最大容量512MB，可扩展到1GB。也支持EDO主存，但两者不能混用。
3）PCI总线接口。提供32位的CPU-PCI仲裁扩展器接口，能支持6个3.3/5V、30/33MHz的PCI 2.1插槽。支持处理器总线、AGP、PCI设备到主存的并发数据传输。

## Slide 16: 2.北桥芯片82443BX
4）集成了AGP接口。该接口支持基于PCI总线的AGP 2X 3.3V显卡，数据传输率133MHz。在3D图形显示时，能将大容量纹理数据存于主存，通过AGP图形加速端口从主存中快速存取数据，解决纹理数据高速存取的瓶颈。
5）强大的省电功能以及高级配置和电源接口（ACPI）管理能力。
6）提供对南桥芯片PIIX4E的接口信号。

## Slide 17: 3. 南桥芯片82371（PⅡX4 E）
PⅡX4E集成了PC机需要的大部分I/O功能，含许多逻辑部件，有324引脚。主要逻辑功能：
1）PCI-ISA总线接口桥。能驱动5个ISA插槽，并支持ISA的子集EIO(扩展I/O)总线，形成通用I/O接口。
2）IDE接口。提供4个14/33MHz速率的IDE接口，连接硬盘和CD-ROM驱动器。
3）具有兼容性模块。集成进了与80X86Pentium Pro兼容的功能，含两个8237C、1个82C54、2个82C59，可级联成7个DMA通道，3个计数通道、提供15个中断。还提供串行中断、可编程中断控制器支持逻辑。

## Slide 18
4）USB接口。2个USB 1.1接口，支持U盘、数码相机等USB设备，也可连接USB键盘和鼠标。
5）实时时钟RTC。带3V锂电池和256字节CMOS RAM，电池寿命7年，跟踪时间和保存断电时的系统数据。
6）系统电源管理。采用动态电源管理结构（DPMA），适用于笔记本电脑以延长电源寿命；支持ACPI电源管理规范，使台式机也能进行电源管理，实现节能保护和控制。
7）通用I/O接口和X-BUS支持逻辑。为自定义系统设计提供了各种通用串行总线，能将速度较慢的设备连在X-bus上，不需要外部译码逻辑。

## Slide 19: §15.2 32位微型机的典型结构
15.2.1 主板的组成
15.2.2 Pentium II主板
15.2.3 集成型主板

## Slide 20: 15.2.3 集成型主板
1999年开始，Intel把对I/O卡和其它功能卡（如显卡、声卡、MODEM、硬盘接口等）的支持功能整合一起，形成了集成型芯片组（Integrated Chipset）。
Intel 810和820是最早的集成型芯片组，结构特点：
图形和存储器控制芯片GMCH(Graphics and Memo-ry Control Hub)，取代北桥；
输入/输出控制中心ICH（I/O Control Hub），取代南桥；
BIOS改为FWH (Firmware Hub，固件集线器)。
两芯片由带宽为PCI两倍的专用Hub总线连接, 用分流方式改善PCI的瓶颈，充分发挥新Intel CPU的性能。
多种设备可方便地连到ICH上，直接与CPU交换数据，提高了整体效率。芯片尺寸也明显变小。

## Slide 21: Intel 845G集成型芯片组
Intel 845G是专为P4处理器设计的集成型芯片组，包含北桥芯片82845G GMCH和南桥芯片82801DB ICH4。
1. 北桥芯片82845G
GMCH经系统总线接到CPU，提供内存接口和专用Hub接口，内部集成了图形控制器(Integrated Graphics Device，IGD)，并支持AGP接口和普通VGA显卡接口。

## Slide 22: 图15.4 基于845G芯片组的PC平台方框图

## Slide 23
1）主接口（Host Interface）。845G适用于P4台式机，支持前端总线频率400/533MHz的P4。
2）系统存储器接口。支持DDR200/266的SDRAM，或SDR PC133的SDRAM，64位数据接口，总容量可达2GB, 由控制寄存器配置内存条规格和页面大小。
3）Hub接口。将GMCH连接到ICH4，大多数通信都经此接口完成, 工作频率66MHz，传输速率266MB/s。
4）多路复用的AGP接口。GMCH支持AGP 2.0接口，可插一张PCI总线AGP图形加速卡，或一个PCI-66（MHz）部件。因内部集成了IGD，不一定非要用外部图形加速卡; 当系统检测到已安装了AGP显卡时，BIOS将禁用内部IGD。

## Slide 24
5）两个多路复用的DVO端口。即数字视频输出端口，与AGP接口复用，能驱动象素频率165MHz的数字显示设备。
6）显示器接口。图形核心中整合了350MHz高速数/模转换器RAMDAC，能直接驱动逐行扫描模拟（VGA）显示器。
7）集成的图形加速控制器IGD。IGD能够处理3D、2D和视频图像，它提供一套扩展指令集，能支持视频会议和其它视频应用，并通过AGP接口支持外部图形加速卡。

## Slide 25
为显著提高图形数据和数字视频的处理速度和显示质量，GMCH通过内存端口提供高带宽数据存取。主要措施：
与SDR PC133/200/266内存条配套，存取内存中图像数据的速度能达到1.0/1.6/2.2GB/s。
使用Intel的直接内存执行模式获取内存中纹理数据。
采用Cache控制器来避免对刚使用过的纹理数据频繁读取。
能为数据块传输提供2D硬件加速。
支持数字视频技术，达到330MPixel/s的DVO象素生成率。
支持DVD回放中的硬件动态补偿技术，使DVD在缩放时生成更平滑的画面。
提供两个DVO端口，与AGP多路复用，能驱动AGP数字显卡，因此能支持多种视频输出接口，可直接驱动平板显示器、数字电视机等。因此，也适用于手提电脑。

## Slide 26: 2. 南桥芯片82801DB
ICH4是高集成度的多功能I/O控制器Hub，提供PCI总线接口，集成进了许多先进的PC平台功能：
1）Hub结构。它将I/O桥设置在Hub接口上，确保集成到ICH4中的I/O功能和PCI设备都获得足够带宽，达到最佳性能。
2）PCI接口。集成了PCI 2.2仲裁器，支持6个33MHz的外部PCI总线主控制器和4个ICH4内部的PCI请求。还可设计一个ISA插槽。
3）IDE接口。2个独立IDE通道，设置成主从通道，支持4个独立时钟的IDE设备（如硬盘）。
4）LPC接口。按照LPC1.0低引脚数（Low Pin Count，LPC）规范设计的接口，能由PCI总线驱动，传输速率16MB/s，能替代ISA总线，连接键盘、鼠标、打印机等。

## Slide 27
5）USB总线控制器。提供1个速率480Mb/s的USB2.0接口和6个高/中/低速USB 2.0接口。
6）LAN控制器。该局域网控制器含32位PCI控制器，提供增强的分散-聚集总线，通过PCI完成高速数据传递。
7）AC’97 2.3规范音频控制器。提供能与音频或MODEM编解码器等连接的数字接口，用于价格低廉、性能优良的6声道立体声音响系统设计。
8）兼容模块。与PⅡX4E芯片一样，包含2个82C37、1个82C54和两个级联的8259A，兼容之前的CPU，还支持一种串行中断控制方案。
9）先进的可编程中断控制器（APIC）

## Slide 28
10）系统管理总线SMBus 2.0。是专门用于控制电源、充电电池、系统传感器、EEPROM等设备的二线串行总线，与I2C总线兼容，支持8个命令，数据传输率100Kb/s。
11）支持FWH Flash BIOS接口。
12）包含MC146818A兼容的实时时钟。晶振频率32.768KHz，带256字节RAM，电池供电，存储时间和系统数据。掉电时数据会被保存。3V锂电池寿命7年。还能预置30天内的唤醒事件，到时便警示（此前仅24小时）。
13）提供各种可由用户裁剪的GPIO接口，I/O数目随ICH4配置而改变。
14）支持ACPI2.0电源管理规范。例如增强的时钟控制，对14个器件和各种挂起的低功率状态进行局部和全局的监视，基于硬件的热管理电路能不通过软件将系统从低功率状态下唤醒等。

## Slide 29
图15.5 Intel 845G主板