## Slide 1
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第3章
8086的寻址方式和指令系统

## Slide 2
本章主要内容： §3.1 8086的寻址方式 §3.2 指令的机器码表示方法* §3.3 8086的指令系统
*本节内容供选用

## Slide 3: 指令 Instruction
计算机的指令，通常包含操作码（Opcode）和操作数（Operand）两部分，操作码指出操作的性质，操作数给出操作的对象。
寻址方式就是指令中说明操作数所在地址的方法。
指令有单操作数、双操作数和无操作数之分。如果是双操作数，要用逗号分开，左边的为源操作数，右边的为目的操作数。

## Slide 4: 寻址方式
8086的寻址方式有以下几种：
立即数寻址 可直接从指令队列中取数，指令执行速度较快；
寄存器寻址 操作数在寄存器中，执行速度最快；
存储器寻址 操作数在存储器中，又分几种形式，执行速度较慢；
其它寻址 如隐含寻址、I/O端口寻址、转移类指令寻址
下面主要以MOV指令（源操作数）为例来说明8086的寻址方式。8088的指令与8086完全兼容，各种寻址方式也完全相同。

## Slide 5: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 6: 3.1.1 立即寻址方式 (Immediate Addressing)
操作数直接包含在指令中，它是一个8位或16位的常数，也叫立即数。
例3.1 MOV AL，26H
将8位立即数26H送到AL寄存器中。
例3.2 MOV CX，2A50H
将立即数2A50H送到
CX中，指令的机器码存
放及执行过程如图3.1。

## Slide 7: 立即寻址
立即数可以送到寄存器中，还可送到一个存储单元(8位)中或两个连续的存储单元(16位)中去。
立即数只能作源操作数，不能作目的操作数。
以A~F打头的16进制数字出现在指令中时，前面一定要加一个数字0。
例如，将FF00H送到AX的指令必须写成：
MOV AX，0FF00H

## Slide 8: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 9: 3.1.2 寄存器寻址方式 (Register Addressing)
操作数包含在寄存器中，由指令指定寄存器的名称。
16位寄存器可以是 ：
AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP
8位寄存器为：
AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL
例3.3 MOV DX，AX
设指令执行前 AX=3A68H，DX=18C7H
则指令执行后 DX=3A68H，AX=3A68H (保持不变)

## Slide 10: 寄存器寻址
例3.4 MOV CL，AH
将AH中的8位数据传送到CL寄存器。
注意：源操作数的长度必须与目的操作数一致，否则会出错。
例如，MOV CX，AH 是错误的。
虽然CX放得下AH中的8位数据，但汇编程序不知道应该将它放入CH还是CL。
以下几种寻址方式，操作数都放在存储器中，需用不同的方法求出操作数的物理地址，来获得操作数。

## Slide 11: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 12: 3.1.3 直接寻址方式 Direct Addressing
1. 直接寻址方式
操作数的偏移地址也称为有效地址EA（Effective Address）。
在直接寻址方式下，存储单元的有效地址直接由指令给出，默认使用的段寄存器为数据段寄存器DS。
操作数的物理地址 = 16×DS+EA

## Slide 13
例3.5 MOV AX，［2000H］
指令中直接给出有效地址EA，这里EA=2000H，必须加[ ]，表示不是立即数。
设DS=3000H，则源操作数的物理地址
=16×3000H+2000H=32000H
因目的操作数是16位寄存器AX，所以将存储单元中的一个字送进AX。
若（32000H）＝34H，（32001H）＝12H，则执行指令后，AX=1234H。指令执行过程如图3.2 
例3.6 MOV AL，［2000H］
假设条件同例3.5，指令执行后将32000H单元中的字节送到AL，结果使AL=34H。

## Slide 14: 直接寻址
图3.2 指令MOV AX，［2000H］的执行过程示意图

## Slide 15: 直接寻址
2. 段超越前缀
如果要对代码段、堆栈段或附加段寄存器所指出的存储区进行直接寻址，应在指令中指定段超越前缀。
例如，数据若放在附加段中，则应在有效地址前加说明符“ES：”，计算物理地址时要用ES作基地址，而不是默认值DS。
例3.7 MOV AX，ES：［500H］
该指令的源操作数的物理地址=16×ES+500H。

## Slide 16: 直接寻址
3. 符号地址
允许用符号地址代替数值地址，也就是给存储单元起一个名字，如AREA1，寻址时只要使用其名字，不必记住具体数值。
例3.8 MOV AX，AREA1
指令执行后，将从有效地址为AREA1的存储单元中取出一个字送到AX中去。
程序中事先应用说明语句也叫做伪指令来加以说明。
例3.10 AREA1 DW 0867H
…
MOV AX， AREA1
这里的DW伪指令语句用来定义变量。MOV指令执行后将AREA1单元中内容送到AX，结果AX=0867H。

## Slide 17: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 18: 3.1.4 寄存器间接寻址方式 Register Indirect Addressing
指令中给出的寄存器中的值不是操作数本身，而是操作数的有效地址EA。
寄存器名称外必须加方括号，可用的寄存器有：BX、BP、SI、DI。
应遵守以下约定：
约定1：如果指令中指定的寄存器是BX、SI或DI，则默认操作数存放在数据段中，
物理地址=16×DS+BX
或=16×DS+SI
或=16×DS+DI

## Slide 19
例3.11 MOV BX，［SI］
设DS=1000H，SI=2000H，(12000H)=318BH，则：
物理地址 = 16×DS+SI = 10000H+2000H = 12000H
指令执行后，BX = 318BH，指令执行过程如图3.3 

## Slide 20: 寄存器间接寻址
约定2：如果指令中用BP进行间接寻址，则默认操作数在堆栈段中。例如：
MOV AX，［BP］ ；操作数的物理地址
；=16×SS+BP
指令中也可以指定段超越前缀。例如：
MOV BX，DS：［BP］ ；源操作数物理地址
；=16×DS+BP
MOV AX，ES：［SI］ ；源操作数物理地址
；=16×ES+SI

## Slide 21: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 22: 3.1.5 寄存器相对寻址方式 Register Relative Addressing
它与寄存器间接寻址十分相似，但在有效地址上还要加一个8/16位的位移量。
例3.12 MOV BX，COUNT［SI］
设 DS=3000H，SI=2000H，位移量 COUNT=4000H，(36000H)=5678H，则：
物理地址=16×DS+SI+COUNT
=30000H+2000H+4000H
=36000H
执行结果 BX=5678H，执行过程如图3.4。

## Slide 23: 寄存器相对寻址
上述指令也可用MOV BX，［COUNT+SI］这种形式来表示。

## Slide 24: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 25: 3.1.6 基址变址寻址方式 Based Indexed Addressing
有效地址是一个基址寄存器(BX或BP)和一个变址寄存器(SI或DI)的内容之和，两个寄存器均由指令指定。
若基址寄存器为BX时，段址寄存器用DS，则：
物理地址 = 16×DS+BX+SI
或 = 16×DS+BX+DI
若基址寄存器为BP时，段址寄存器应使用SS，则：
物理地址 = 16×SS+BP+SI
或 = 16×SS+BP+DI

## Slide 26
例3.13 MOV AX，［BX］［SI］
设 DS=3000H，BX=1200H，SI=0500H，
(31700H)=ABCDH，则：
物理地址 = 16×DS+BX+SI
= 30000H+1200H+0500H = 31700H
执行结果：AX=ABCDH，指令执行过程如图3.5。

## Slide 27: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 28: 3.1.7 相对基址变址寻址方式 Relative Based Indexed Addressing
有效地址是基址和变址寄存器的内容，再加上8/16位位移量之和。
当基址寄存器为BX时，用DS作段寄存器，则：
物理地址 = 16×DS+BX+SI+8位或16位位移量
或 = 16×DS+BX+DI+8位或16位位移量
当基址寄存器为BP时，应使用SS作段寄存器，则：
物理地址 = 16×SS+BP+SI+8位或16位位移量
或 = 16×SS+BP+DI+8位或16位位移量

## Slide 29
例3.14 MOV AX，MASK［BX］［SI］
设DS=2000H，BX=1500H，SI=0300H，MASK=0200H, (21A00H)=26BFH，则：
物理地址=16×DS+BX+SI+MASK
=20000H+1500H+0300H+0200H=21A00H
执行结果：AX=26BFH，指令执行过程如图3.6 

## Slide 30: 相对基址变址寻址
涉及操作数的地址时，常使用方括号，带[ ]的地址必须遵循下列规则：
(1) 立即数可以出现在方括号内，表示直接地址，例如［2000H］。
(2) 只有BX、BP、SI、DI可以出现在［］内，既可单独出现，也可几个寄存器组合(只能相加)，或寄存器与常数相加，但BX和BP不允许出现在同个［］内，SI和DI也不能同时出现。
(3) 方括号有相加的含义，故下面几种写法是等价的：
6［BX］［SI］ / ［BX+6］［SI］ / ［BX+SI+6］
(4) 若[ ]内包含BP，则隐含使用SS提供基地址，它们的物理地址=16×SS+EA。

## Slide 31: 相对基址变址寻址
包含BP的操作数有3种形式：
DISP［BP+SI］ ；EA=BP+SI+DISP
DISP［BP+DI］ ；EA=BP+DI+DISP
DISP［BP］ ；EA=BP+DISP
其中，DISP表示8位或16位位移量，也可以为0。
这种情况下，也允许用段超越前缀将SS修改为CS、DS或ES中的一个，计算物理地址时，应将上式中的SS改为相应的段寄存器。
其余情况均隐含使用DS提供基地址，它们的物理地址计算方法：
物理地址=16×DS+EA

## Slide 32: 相对基址变址寻址
这类操作数可以有以下几种形式：
［DISP］ ；EA=DISP
DISP［BX+SI］ ；EA=BX+SI+DISP
DISP［BX+DI］ ；EA=BX+DI+DISP
DISP［BX］ ；EA=BX+DISP
DISP［SI］ ；EA=SI+DISP
DISP［DI］ ；EA=DI+DISP
同样，也可用段超越前缀将式中的DS修改为CS、ES或SS中的一个。

## Slide 33: §3.1 8086的寻址方式
3.1.1 立即寻址方式
3.1.2 寄存器寻址方式
3.1.3 直接寻址方式
3.1.4 寄存器间接寻址方式
3.1.5 寄存器相对寻址方式
3.1.6 基址变址寻址方式
3.1.7 相对基址变址寻址方式
3.1.8 其它寻址方式

## Slide 34: 3.1.8 其它寻址方式
1．隐含寻址
指令中不指明操作数，但具有隐含规定的寻址方式。
例如， DAA ； 它对AL中的数据进行十进制
；调整，结果仍保留在AL中。

## Slide 35: 其它寻址
2．I/O端口寻址
8086有直接端口和间接端口两种寻址方式：
1）直接端口寻址方式
端口地址由指令直接提供，它是一个8位立即数n= 00 ~ FFH。
例3.15
IN AL，63H ; AL←端口63H中的内容
2）间接端口寻址方式
被寻址的端口号由寄存器DX提供，端口号=0000~ FFFFH。
例3.16
MOV DX，213H ；DX=口地址号213H
IN AL，DX ；AL←端口213H中的内容

## Slide 36: 其它寻址
3．一条指令有几种寻址方式
上述寻址方式都针对源操作数。
目的操作数也可用除了立即寻址方式之外的所有寻址方式指定，所以一条指令可以有几种寻址方式。
例3.17 MOV ［BX］，AL
这里，源操作数为寄存器，目的操作数为寄存器相对寻址方式。
4．转移类指令寻址
将在本章后面讨论控制转移指令时介绍。

## Slide 37
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第3章
8086的寻址方式和指令系统

## Slide 38: §3.2 指令的机器码表示方法*
3.2.1 机器语言指令的编码目的和特点
3.2.2 机器语言指令代码的编制
*本节内容供选用

## Slide 39: 3.2.1 机器语言指令的编码目的和特点
1．机器语言指令
计算机只能识别二进制表示的机器语言指令，也称为机器码。
编程时，一般可不必了解指令的机器码。
若要透彻了解计算机的工作原理，看懂包含机器码的程序清单，对程序进行正确的调试、排错等，就要了解机器语言。

## Slide 40: 2．机器语言指令的编码特点
对8086 指令进行二进制编码时，可以对每种基本类型给出一个编码格式，对照格式填入不同的数字来表示不同的寻址方式、数据类型等，就能求得每条指令的机器码。
指令通常由操作码和操作数两部分组成：
操作码很容易从指令编码表中查到；
操作数采用寄存器和存储器寻址方式时，可以列表给出编码方式。
操作数采用立即数和端口地址时，可直接填入指令的编码格式表中。

## Slide 41: 2．机器语言指令的编码特点
8086指令的长度可以是1~6字节。
最简单的指令是1字节指令，指令中只包含8位操作码，没有操作数。
例如，清进位位指令CLC，机器码为1111 1000，可直接从指令编码表中查到。
大部分指令除了操作码外，还包含操作数，所以要由几个字节组成。

## Slide 42: §3.2 指令的机器码表示方法
3.2.1 机器语言指令的编码目的和特点
3.2.2 机器语言指令代码的编制

## Slide 43: 3.2.2 机器语言指令代码的编制
1．编码格式说明
以寄存器之间、寄存器与存储器之间交换数据的MOV指令为例，来说明指令的编码格式。
第一个字节的高6位是操作码100010。
W位说明传送数据的类型是字还是字节，W=0，为字节；W=1为字。
D位标明数据传送的方向，D=0，数据从寄存器传出；D=1，数据传至寄存器。

## Slide 44
寄存器号由第2字节的REG字段说明，用3位编码可寻址8种不同的寄存器，再根据第1字节中W的值选择8位或16位寄存器。编码如表3.1所示。
例如：
当REG=010
W=1，寻址DX
W=0，寻址DL

## Slide 45
这类指令有两个操作数，一个必为寄存器，其编号由REG字段决定。另一个是寄存器或存储单元，由第2字节中的MOD和R/M字段指定，编码格式如表3.2。其中，D8和D16各表示8位/16位位移量。

## Slide 46
如另一个操作数也是寄存器，则MOD=11，可再由寄存器名称及W值查出R/M编码：W=0时，3位R/M码指定8个8位寄存器，W=1则为8个16位寄存器。
如另一个操作数是存储单元，则MOD≠11，也可查表确定有效地址EA。EA可能包含在寄存器内，也可能是1或2个寄存器与8位(D8)或16位(D16)位移量之和。
MOD字段的3种编码和R/M的8种编码，共组成24种不同的编码格式，即涉及存储器操作的寻址方式可以有24种不同的表示方法。
要是指令中包含8位位移量，需再增加1字节存放位移量disp-L；如果包含16位的位移量，则要增加2字节存放位移量disp-L和disp-H。
下面通过示例来对MOV指令进行编码。

## Slide 47
2．寄存器间传送指令的编码
例3.18 求指令MOV SP，BX的机器码。
指令功能：将BX内容送到SP寄存器中。
其操作码为100010； 传送字数据W=1；REG字段为100指定SP；D=1表示传进SP。
另一操作数BX也是寄存器，因此MOD=11； 再根据W=1及BX，从表3.2可知R/M=011。这样，就可求得图3.8所示的指令编码。
如选择BX的编码011送REG，则D=0，表示从BX传出，R/M=100，其余同上，可求得指令的另一种编码格式。

## Slide 48
3．寄存器与存储器间传送指令的编码
例3.19 求指令MOV CL，［BX+1234H］的机器码。
指令功能：将地址(BX+1234H)中的字节数据传送到CL中，指令编码如图3.10。
求该指令编码的第1、2字节的方法与例3.18类似，可通过查表获得；
第3字节存放16位位移量的低字节34H，第4字节存放高字节12H。所以该指令的编码为8A 8F 34 12H。
0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0

## Slide 49
4．立即数寻址指令的编码
对于立即数寻址的指令，除操作码外，还要有1~2个字节存放立即数。
例3.21 求指令MOV ［BX+2100H］，0FA50H 的机器码
指令功能是将16位立即数FA50H送到有效地址为(BX+2100H)的字单元中。
它是一个6字节指令，指令中不但有16 位立即数，而且还有16位位移量。指令编码如图3.11。

## Slide 50: 求指令MOV ［BX+2100H］，0FA50H 的机器码
操作码第1字节1100011W，第2字节MOD 000 R/M。
传送16位立即数，W=1；存储器寻址方式的编码为［BX］+D16，由表3.2，MOD=10，R/M=111，第2字节中还有3位为000。可得指令的前2字节为11000111 10000111，即C7 87H。
第3和第4字节为16位位移量的低字节(disp-L)00H和高字节(disp-H)21H。
第5和第6字节存放立即数低字节(data-L)50H和高字节(data-H)FAH。
因此，该指令的编码为C7 87 00 21 50 FA，在内存中按从低地址到高地址的次序存放。
若立即数仅8位，例如MOV ［BX+3200H］，86H，可省去第6字节data-H。

## Slide 51
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第3章
8086的寻址方式和指令系统

## Slide 52
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第3章
8086的寻址方式和指令系统

## Slide 53: §3.3 8086的指令系统
8086的指令共有六大类：数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算和移位指令、字符串处理指令、控制转移指令、处理器控制指令。
本章除详细介绍各类指令外，还将介绍部分伪指令，并给出许多短小的程序设计例子,以便更好理解指令功能。

## Slide 54: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 55: 3.3.1 数据传送指令
数据传送指令见表3.3。
除SAHF和POPF 指令外，对标志位均没有影响。

## Slide 56: 1. 通用数据传送指令 (General Purpose Data Transfer)
1) MOV 传送指令(Move)
指令格式：MOV 目的，源
指令功能：目的操作数←源操作数
MOV 指令允许数据传送的途径如图3.12。但CS不能做目的操作数。
指令中至少要有一项明确说明传送的是字节还是字。

## Slide 57: 1) MOV指令
例3.24
MOV AL，‘B’
；AL←将字符B的ASCII码(42H)
例3.25
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
由于DATA表示数据段的段址，是一个16位立即数，不能被直接送进DS，需要先送进另一个数据寄存器(如AX)，再传到DS中。

## Slide 58: 数据段
下面将举例介绍数据段的基地址、段中各变量的偏移地址、变量定义等概念。
在汇编语言程序中，数据通常存放在数据段中。
例如，下面是某个程序的数据段：
DATA SEGMENT ；数据段开始
AREA1 DB 14H，3BH
AREA2 DB 3 DUP(0)
ARRAY DW 3100H，01A6H
STRING DB ‘GOOD’
DATA ENDS ；数据段结束

## Slide 59: 数据段
数据段以段说明符SEGMENT开始，ENDS结束，DATA是数据段的段名。
DB伪操作符用来定义字节变量。
DW定义字变量，低字节在前，高字节在后。
DUP复制操作符，前面的 “3”说明在存储器中保留3个字节单元，初值均为0。

## Slide 60: 数据段
汇编后，DATA被赋予具体的段地址，各变量将自偏移地址0000H开始依次存放，各符号地址也被赋予确定的值，等于它们在数据段中的偏移量。
数据占用存储空间的情况如图3.13。
AREA1的偏移地址为0000H
AREA2的偏移地址为0002H
ARRAY的偏移地址为0005H
字符串‘GOOD’从0009H开始存放

## Slide 61: 1）MOV指令
例3.26 MOV DX，OFFSET ARRAY
将ARRAY的偏移地址送到DX，其中，OFFSET为属性操作符，表示应把其后的符号地址的值(而不是内容)作为操作数。
若ARRAY的值如图3.13，则指令执行后，符号地址ARRAY的偏移量0005H被送到了DX中。
例3.27
设AREA1和AREA2的值如图3.13，说明以下指令功能
MOV AL，AREA1 ；AL←AREA1中的内容14H
MOV AREA2，AL ；0002H单元←14H

## Slide 62: 1）MOV指令
例3.28
MOV AX，TABLE［BP］［DI］
；将地址为 16×SS+BP+DI+TABLE 的字单元中的内容送进AX。

## Slide 63: 1. 通用数据传送指令
2) 进栈指令PUSH (Push Word onto Stack)
指令格式： PUSH 源
指令功能： 将源操作数推入堆栈
源操作数可以是16位通用寄存器、段寄存器或存储器中的数据字，但不能是立即数。
执行PUSH操作后，使SP←SP-2，再把源操作数压入SP指示的位置上。

## Slide 64: 1. 通用数据传送指令
3) 出栈指令POP (Pop Word off Stack)
指令格式： POP 目的
指令功能：把当前SP所指向的一个字送到目的操作数中
目的操作数可以是16位通用寄存器、段寄存器或存储单元，但不能是CS。
每执行一次出栈操作，SP←SP+2，SP向高地址方向移动，指向新的栈顶。

## Slide 65
例3.29
设SS=2000H
SP=40H
AX=25FEH
BX=3120H
依次执行指令：
PUSH BX
PUSH AX
POP BX
堆栈中的数据和SP的变化情况如图3.14所示。

## Slide 66: 1. 通用数据传送指令
4) 交换指令XCHG (Exchange)
指令格式： XCHG 目的，源
指令功能： 源操作数和目的操作数相交换
交换可以在寄存器之间、寄存器与存储器之间进行，但段寄存器不能作为操作数，也不能直接交换两个存储单元中的内容。
例3.30 设AX=2000H，DS=3000H，BX=1800H，(31A00H)=1995H，执行指令
XCHG AX，［BX+200H］
源操作数物理地址=3000×10H+1800H +200H=31A00H其中数据＝1995H
指令执行后，AX=1995H，(31A00H)=2000H

## Slide 67: 1. 通用数据传送指令
5) 表转换指令XLAT (Table Lookup-Translation)
指令格式：
XLAT 转换表 ；“转换表”为表格首地址
或 XLAT ；“转换表”可省略不写
指令功能： 将1个字节从一种代码转换成另一种代码
使用XLAT指令前，应建立一个表格，最多256个字节，且置：BX←转换表始址，AL← 表头地址到要找的某项间的位移量；
指令执行时，根据位移量从表中查到转换后的代码值，送入AL中。

## Slide 68: 1. 通用数据传送指令
例3.31 表3.4是十进制数字0~9的LED七段码对照表，试用XLAT指令求数字5的七段码值。

## Slide 69
先用DB伪指令建1个表格，存放0~9的七段码值。
表格起始地址为TABLE，数字0~9的七段码存放在相对于TABLE的位移量为0~9的单元中。
程序如下：
TABEL DB 40H，79H，24H，30H，19H；七段码表格
DB 12H，02H，78H，00H，18H
…
MOV AL，5 ；AL←数字5的位移量
MOV BX，OFFSET TABLE ；BX←表格首地址
XLAT TABLE ；查表得AL=12H

## Slide 70: 2. 输入输出指令 (Input and Output)
1) IN 输入指令 (Input)
指令格式：
 IN AL，端口地址 ；AL←从8位端口读入1字节
或 IN AX，端口地址 ；AX←从16位端口读入1个字
 IN AL，DX ；端口地址存放在DX中
或 IN AX，DX
格式 ，端口地址(00~FFH)直接包含在IN指令里，共允许寻址256个端口。
当端口地址大于FFH时，必须用格式 寻址，即先将端口号送入DX，再执行输入操作，DX允许范围0000~ FFFFH。

## Slide 71: 2. 输入输出指令
例3.32
用IN指令从输入端口读取数据的例子。
IN AL，0F1H ；AL←从F1H端口读入1字节
；
IN AX，80H ；AL←80H端口内容
；AH←81H端口内容
；
MOV DX，310H ；端口地址310H先送入DX
IN AL，DX ；AL←310H端口内容

## Slide 72: 2. 输入输出指令
例3.33
IN指令中也可用符号表示地址。例如，要求从一个模/数(A/D) 转换器读入1字节数字量到AL中。
ATOD EQU 54H
；A/D转换器端口地址为54H
IN AL，ATOD
；将54H端口的内容读入AL中

## Slide 73: 2. 输入输出指令
2) OUT 输出指令 (Output)
指令格式：
 OUT 端口地址，AL ；8位端口←AL内容
或 OUT 端口地址，AX ；16位端口←AX内容
；
 OUT DX，AL ；DX=端口地址
或 OUT DX，AX

## Slide 74: 2. 输入输出指令
例3.34 用OUT指令对输出端口进行操作的例子。
OUT 85H，AL ；85H端口←AL内容
；
MOV DX，0FF4H ；DX指向端口0FF4H
OUT DX，AL ；FF4H端口←AL内容
；
MOV DX，300H ；DX指向16位端口
OUT DX，AX ；300H端口←AL内容
；301H端口←AH内容

## Slide 75: 3. 地址目标传送指令 (Address Object Transfers)
这是一类专用于传送地址码的指令，可以用来传送操作数的段地址和偏移地址。
1) LEA 取有效地址指令 (Load Effective Address)
指令格式： LEA 目的，源
指令功能： 取源操作数地址的偏移量，送到目的操作数
源操作数必须是存储单元，目的操作数是一个除段寄存器之外的16位寄存器。

## Slide 76
例3.35 设：SI=1000H，DS=5000H，(51000H)=1234H，指令执行结果如下：
LEA BX，［SI］
；[SI]的偏移地址为1000H，BX←1000H
MOV BX，［SI］
；偏移地址为1000 H单元的内容为1234H，
；指令执行后，BX←1234H
例3.36 下面两条指令是等价的，它们都取TABLE的偏移地址，送到BX中。
LEA BX，TABLE
MOV BX，OFFSET TABLE

## Slide 77
例3.37 某数组含20个元素，每个元素占一个字节，序号为0~19。设DI指向数组开头处，如要把序号为6的元素的偏移地址送到BX中，不能直接用MOV指令来实现，必须使用下面指令：
LEA BX，6［DI］

## Slide 78
2) LDS 将双字指针送到寄存器和DS指令
(Load Pointer using DS)
指令格式： LDS 目的，源
指令功能： 从源操作数指定的存储单元中，取出1个4字节地址指针，送进目的寄存器DS和指令中指定的目的寄存器中。
源操作数必须是存储单元，目的操作数必须是16位寄存器，常用SI寄存器，但不能用段寄存器。
例3.38 设：DS=1200H，(12450H)=F346H，(12452H)=0A90H。执行指令：
LDS SI，［450H］
结果: 存储单元前2字节内容为F346H ，SI←F346H
后2字节内容为0A90H ，DS←0A90H

## Slide 79
3) LES 将双字指针送到寄存器和ES指令
(Load Pointer using ES)
指令格式： LES 目的，源
指令功能：与LDS指令的操作基本相同，但段寄存器为 ES，目的操作数常用DI。
例3.39 设DS=0100H，BX=0020H，(01020H)=0300H，(01022H)=0500H
LES DI，［BX］
；存储单元前2字节内容为0300H ，DI←0300H，
；后2字节内容为0500H ，ES←0500H

## Slide 80: 4. 标志传送指令(Flag Transfers)
LAHF 标志送到AH指令
（Load AH from Flags)
指令格式： LAHF
指令功能： 把标志寄存器的SF、ZF、AF、PF和CF传送到AH寄存器的相应位。
操作示意图如图3.15。

## Slide 81
2) SAHF AH送标志寄存器
(Store AH into Flags)
指令格式： SAHF
指令功能： 把AH内容存入标志寄存器。指令功能与LAHF 的操作相反。
3) PUSHF 标志入栈指令
(Push Flags onto Stack)
指令格式： PUSHF
指令功能： 把整个标志寄存器的内容推入堆栈，并使SP←SP-2

## Slide 82
4) POPF 标志出栈指令
(Pop Flags off Stack)
指令格式： POPF
指令功能： 把SP所指的一个字，传送给标志寄存器FLAGS，并使SP←SP+2。

## Slide 83: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 84: 3.3.2 算术运算指令
算术运算指令可处理4种类型的数：
无符号二进制整数
带符号二进制整数
无符号压缩十进制整数(Packed Decimal)
无符号非压缩十进制整数(Unpacked Decimal)
二进制数可以是8位或16位，如果是带符号数，则用补码表示。
压缩十进制数 在一个字节中存放两个BCD码十进制数。
非压缩十进制数 低半字节存放一个十进制数，高半字节为全零。

## Slide 85: 算术运算指令
上述4种类型数的表示方法见表3.5。

## Slide 86: 算术运算指令
系统提供加、减、乘、除四种基本运算指令，还有各种调整指令，见表3.6。

## Slide 87
1. 加法指令 (Addition)
1) ADD 加法指令
指令格式： ADD 目的，源
指令功能：目的←源+目的
2) ADC 带进位的加法指令 (Addition with Carry)
指令格式： ADC 目的，源
指令功能： 目的←源+目的+CF
它们的源操作数可以是寄存器、存储器或立即数。
目的操作数只能用寄存器和存储单元，存储单元可以有表3.2中所示的24种表示方法。
源和目的操作数不能同时为存储器，而且它们的类型必须一致，即都是字节或字。

## Slide 88
例3.40 列举上述两加法指令的实例，说明其用法。
ADD AL，18H ；AL←AL+18H
ADC BL，CL ；BL←BL+CL+CF
ADC AX，DX ；AX←AX+DX+CF
ADD AL，COST［BX］
；将AL内容和物理地址=DS：(COST+BX)
；的存储字节相加，结果送到AL中
ADD COST［BX］，BL
；将BL与物理地址=DS：(COST+BX)的存储
；字节相加，结果留在该存储单元
它们影响标志位： CF、OF、PF、SF、ZF和AF

## Slide 89
例3.41 试用加法指令对两个8位16进制数5EH和3CH求和，分析指令执行后对标志位的影响。
程序如下：
MOV AL，5EH ；AL=5EH (94)
MOV BL，3CH ；BL=3CH (60)
ADD AL，BL ；结果AL=9AH
相加过程的算式表示：

## Slide 90: 例3.41
运算后的标志位：
ZF=0，运算结果非0；
AF=1，低4位向高4位有进位；
CF=0，D7位没有向前产生进位；
SF=1，D7=1；
PF=1，结果中有偶数个1；
OF=1，由两个数以及它们结果的符号决定，当两个加数符号相同，而结果的符号与之相反时，OF=1。
如何对这些标志进行解释，取决于编写的程序，或者说是人为决定的。详见教材。

## Slide 91: 1. 加法指令
3) INC 增量指令 (Increment)
指令格式： INC 目的
指令功能： 目的 ← 目的 + 1
目的操作数可以是通用寄存器或内存。指令执行后影响AF、OF、PF、SF和ZF，但进位标志CF 不受影响。

## Slide 92: 1. 加法指令
例3.42 INC指令的例子。
INC BL ；BL寄存器中内容增1
INC CX ；CX寄存器中内容增1
指令中只有一个操作数，如果是内存单元，则要用PTR操作符说明是字还是字节。
例3.43
INC BYTE PTR［BX］
；内存字节单元内容增1
INC WORD PTR［BX］
；内存字单元内容增1

## Slide 93: 1. 加法指令
4) AAA 加法的ASCII调整指令
(ASCII Adjust for Addition)
指令格式： AAA
指令功能： 用ADD或ADC指令对两个非压缩BCD数数或以ASCII码表示的十进制做加法后，结果在AL中，用此指令将AL中的结果进行调整。
另外，若AF=1，表示有进位，则进到AH中。

## Slide 94
例3.44 非压缩十进制数的9可表示成0000 1001，5则为0000 0101，高4位均为0。设AH=0，若AL= BCD 9，BL= BCD 5，求两数之和。
运算过程：

## Slide 95
例3.45 求ASCII码表示的数9(39H)与5(35H)之和。设AH=0，则运算过程：
如想把AX中的结果表示成ASCII码，只要在AAA 指令后加一条指令：
OR AX,3030H
就可使AX中的结果变成了ASCI码3134H。

## Slide 96: 1. 加法指令
5) DAA 加法的十进制调整指令
(Decimal Adjust for Addition)
指令格式： DAA
指令功能： 对两个压缩BCD数相加后的结果（已在AL中）进行调整。
注意：要对AL中高半字节和低半字节分别进行调整

## Slide 97: 1. 加法指令
例3.46 若AL=BCD 38，BL=BCD 15，求两数之和.
运算过程：

## Slide 98: 1. 加法指令
例3.47 若AL=BCD 88，BL=BCD 49，求两数之和。
注意：要对AL中高半字节和低半字节分别进行调整。
运算过程：

## Slide 99: 2. 减法指令 (Subtraction)
1) SUB 减法指令 (Subtraction)
指令格式： SUB 目的， 源
指令功能：目的 ← 目的  源
例3.48
SUB AX，BX ；AX←AXBX
SUB DX，1850H ；DX←DX1850H
SUB BL，［BX］
；BL中内容减去物理地址=DS：BX
；处的字节，结果存入BL

## Slide 100: 2. 减法指令
2) SBB 带借位的减法指令 (Subtract with Borrow)
指令格式： SBB 目的，源
指令功能： 目的 ← 目的  源  CF
例3.49
SBB AL，CL ；AL←AL  CL  CF
SBB主要用于多字节减法中

## Slide 101: 2. 减法指令
3) DEC 减量指令 (Decrement)
指令格式： DEC 目的
指令功能：目的 ← 目的  1
例3.50
DEC BX ；BX←BX  1
DEC WORD PTR［BP］
；堆栈段中位于［BP］
；偏置处的字减1

## Slide 102: 2. 减法指令
4) NEG 取负指令 (Negate)
指令格式： NEG 目的
指令功能：目的 ← 0  目的
例3.51
NEG AX
；将AX中的数取负(改变数的符号位)
NEG BYTE PTR［BX］
；对数据段中位于［BX］偏置处的字节取负

## Slide 103: 2. 减法指令
5) CMP 比较指令 (Compare)
指令格式： CMP 目的，源
指令功能：目的  源
结果不回送到目的，仅反映在标志位上。
例3.52
CMP AL，80H ；AL与80H作比较
CMP BX，DATA1 ；BX与数据段中偏移量 ；为DATA1处的字比较
比较指令主要用在希望比较两个数的大小，而又不破坏原操作数的场合。

## Slide 104: 2. 减法指令
6) AAS 减法的ASCII调整指令
(ASCII Adjust for Subtraction)
指令格式： AAS
指令功能：在用SUB或SBB指令，对两个非压缩BCD数，或以ASCII码表示的十进制数相减后，对AL中所得结果进行调整，如有借位，则CF置1。

## Slide 105
例3.54 设AL=BCD 3，CL=BCD 8，求两数之差。很显然，结果为BCD 5，但要向高位借位。
运算过程：

## Slide 106: 2. 减法指令
7) DAS 减法的十进制调整指令
(Decimal Adjust for Subtraction)
指令格式： DAS
指令功能： 在用SUB或SBB指令，对两个压缩BCD数相减（结果已存在AL中）后，进行调整。
同样，它也要对AL中高半字节和低半字节分别进行调整。

## Slide 107: 2. 减法指令
例3.55 设AL=BCD 56，CL=BCD 98，求两数之差。
运算过程：

## Slide 108: 3. 乘法指令 (Multiply)
1) MUL 无符号数乘法指令 (Multiply)
指令格式： MUL 源
指令功能： 把源操作数和累加器中的数，都当成无符号数，然后将两数相乘。
其中有一个操作数一定是累加器。
如果源操作数是1个字节，则 AX ← AL * 源
若源操作数是1个字， 则 (DX，AX) ← AX * 源
源操作数可以是寄存器或存储单元，不能是立即数
当源操作数是存储单元时，应在操作数前加BYTE或WORD，说明是字节还是字。

## Slide 109: 3. 乘法指令
例3.56
MUL DL ；AX←AL*DL
MUL CX ；(DX，AX)←AX*CX
MUL BYTE［SI］ ；AX←AL*(内存中某字节)，
；BYTE说明字节乘法
MUL WORD［BX］ ；(DX，AX)←AX*(内存中
；某字)，WORD说明字乘法
MUL指令执行后影响CF和OF标志。
如果结果的高半部分不为零，则CF、OF均置1。否则，CF、OF均清0。
通过测试这两个标志，可检测并去除结果中的无效前导零。

## Slide 110: 3. 乘法指令
例3.57
设AL=55H，BL=14H，计算它们的积。
只要执行下面这条指令：
MUL BL
结果：AX=06A4H
由于AH=06H≠0，高位部分有效，所以置CF=1和OF=1。

## Slide 111
2) IMUL 整数乘法指令 (Integer Multiply)
指令格式： IMUL 源
指令功能：把源操作数和累加器中的数，都作为带符号数，进行相乘。
存放结果的方式与MUL相同，最后给乘积赋予正确的符号。
指令执行后，如果乘积的高半部分不是全0或全1，则置CF=1，OF=1。 若结果高半部分为全0或全1，则使CF=0，OF=0。这样来决定是否需要保存积的高半部分。
例3.59 设AL=-28，BL=59，试计算它们的乘积。
IMUL BL ；AX=F98CH= - 1652，CF=1，OF=1

## Slide 112
3) AAM 乘法的ASCII调整指令
(ASCII Adjust for Multiply)
指令格式： AAM
指令功能：对存于AL的两个非压缩BCD数相乘的积进行调整，结果在AX中，高位放AH，低位在AL。
两个ASCII码数相乘前，应先屏蔽掉每个数字的高半字节。
调整过程： 把AL内容除以10，商放在AH中，余数在AL中。即
AH ← AL/10所得的商
AL ← AL/10所得的余数
指令执行后，将影响ZF、SF和PF。

## Slide 113: 3. 乘法指令
例3.60 求两个非压缩十进制数09和06之乘积。
可用如下指令实现：
MOV AL，09H ；置初值
MOV BL，06H
MUL BL ；AL←09与06之乘积36H
AAM ；调整得AH=05H(十位)，
；AL=04H(个位)
最后, 可在AX中得到正确结果AX=0504H，即BCD数54。

## Slide 114: 3. 乘法指令
如果AL和BL中分别存放9和6的ASCII码，则求两数之积时要用以下指令实现：
AND AL，0FH ；屏蔽高半字节
AND BL，0FH
MUL BL ；相乘
AAM ；调整
如要将结果转换成ASCII码，可再用指令OR AX，3030H来实现，使AX=3534H。
8086/8088指令系统中，不允许采用压缩十进制数做乘法，乘法调整指令仅此一条。

## Slide 115: 4. 除法指令 (Division)
1) DIV 无符号数除法指令 (Division，unsigned)
指令格式： DIV 源
指令功能： 对两个无符号二进制数进行除法操作。
如果源操作数为字节，被除数必须放在AX中，并且有：
AL ← AX/源(字节)的商
AH ← AX/源(字节)的余数
要是被除数只有8位，必须把它放在AL中，并将AH清0，然后相除。

## Slide 116: 4. 除法指令
1) DIV 无符号数除法指令
若源操作数为字，被除数必须放在DX和AX中，并且有：
AX ← (DX，AX)/源(字)的商
DX ← (DX，AX)/源(字)的余数
要是被除数只有16位，除数也是16位，则必须将16位被除数送入AX，再将DX清0，然后相除。
与被除数和除数一样，商和余数都是无符号数。

## Slide 117: 4. 除法指令
2) IDIV 整数除法指令 (Integer Division)
指令格式： IDIV 源
指令功能：功能与DIV相同，但操作数都必须是带符号数，商和余数也都是带符号数，而且规定余数的符号和被除数的符号相同。
进行除法操作时，如果商超过了目标寄存器AL或AX所能存放数的范围，计算机会自动产生除法错中断，相当于执行了除数为0的运算，所得的商和余数都不确定。

## Slide 118: 4. 除法指令
例3.61 两个无符号数7A86H和04H相除的商，应为1EA1H。若用DIV指令进行计算，即
MOV AX，7A86H
MOV BL，04H
DIV BL
这时，由于BL中的除数04H为字节，而被除数为字，商1EA1H大于AL中能存放的最大无符号数FFH，结果将产生除法错误中断。

## Slide 119: 4. 除法指令
对于带符号数除法指令，字节操作时要求被除数为16位，字操作时要求被除数为32位。
如果被除数不满足这个条件，不能简单地将高位置0，而应该先用下面的符号扩展指令 (Sign Extension)将被除数转换成除法指令所要求的格式，再执行除法指令。

## Slide 120: 4. 除法指令
3)CBW 把字节转换为字指令 (Convert Byte to Word)
指令格式： CBW
指令功能： 把AL中字节的符号位扩充到AH的所有位，这时AH被称为是AL 的符号扩充。
如果AL中的D7=0，就将这个0扩展到AH中去，使AH=00H，即
若AL中的D7=1，则将这个1扩展到AH中去，使AH=FFH，即
CBW指令执行后，不影响标志位。

## Slide 121: 4. 除法指令
4) CWD 把字转换成双字指令
(Convert Word to Double Word)
指令格式： CWD
指令功能： 把AX中字的符号位扩充到DX寄存器的所有位中去。
若AX中的D15=0，则DX←0000H，即
若AX中的D15=1，则DX←FFFFH，即

## Slide 122: 4. 除法指令
例3.62 编程求-38/3的商和余数。
MOV AL，11011010B ；被除数 38
MOV CH，00000011B ；除数+3
CBW ；将AL符号扩展到AH中
；使AX=1111 1111 1101 1010B
IDIV CH ；AX/CH
；AL=1111 0100B = 12 (商)
；AH=1111 1110B = 2(余数)

## Slide 123: 4. 除法指令
5) AAD 除法的ASCII调整指令
(ASCII Adjust for Division)
指令格式：AAD
指令功能：在做除法前把BCD码转换成二进制数。
前面介绍的调整指令，都是在用加法、减法和乘法指令后，紧跟着用一条AAA、AAS或AAM指令，对运算结果进行调整。
而除法的ASCII调整指令不同，它是在除法之前进行的。

## Slide 124: 4. 除法指令
5) AAD 除法的ASCII调整指令
在把AX中的两位非压缩BCD数除以一个非压缩BCD数之前，先用AAD指令，把AX中的被除数调整成二进制数，并存入AL，然后才能用DIV指令进行运算。调整的过程为：
AL←AH×10+AL
AH←00
本指令根据AL寄存器的结果影响SF、ZF和PF。

## Slide 125: 4. 除法指令
例3.63 设AX中存有两个非压缩BCD数0307H，即十进制数37，BL中存有一个非压缩BCD数05H，若要完成AX/BL的运算，可用以下指令：
AAD
DIV BL
第1条指令先将AX中的两个BCD数转换成二进制数，03×10+7=37=25H，并将25H→AL，显然经调整后的被除数25H才真正代表37，再用DIV指令做除法，可得正确的结果：
AL=7 (商)
AH=2 (余数)

## Slide 126
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第3章
8086的寻址方式和指令系统

## Slide 127: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 128: 3.3.3 逻辑运算和移位指令
逻辑运算和移位指令，对字节或字操作数进行按位操作，见表3.7。

## Slide 129: 1. 逻辑运算指令 (Logical Operations)
1) NOT 取反指令 (Logical Not)
指令格式： NOT 目的
指令功能：目的←目的取反
目的操作数可以是8位或16位寄存器或存储器，对存储器操作数要说明类型。
例3.65 NOT指令只有一个操作数，介绍几种用法。
NOT AX ；AX←AX取反
NOT BL ；BL←BL取反
NOT BYTE PTR［BX］
；对存储器字节单元内容取反后送回该单元

## Slide 130
以下为双操作数指令。源操作数可以是8或16位立即数、寄存器、存储器，目的操作数只能是寄存器或存储器，两个操作数不能同时为存储器。
指令执行后，均将CF和OF清0，ZF、SF和PF反映操作结果，AF未定义，源操作数不变。
2) AND 逻辑与指令 (Logical AND)
指令格式： AND 目的，源
指令功能： 目的←目的∧源
主要用于使操作数的某些位保留(和“1”相与)，而使某些位清除(和“0”相与)。
例3.66 设AX中是数字5和8的ASCII码，即AX=3538H，将它们转换成BCD码，结果仍放回AX。指令如下：
AND AX，0F0FH ；AX←0508H。屏蔽高4位，
；截得低4位

## Slide 131: 1. 逻辑运算指令
3) OR 逻辑或指令 (Logical OR)
指令格式： OR 目的，源
指令功能： 目的←目的∨源
它主要用于使操作数的某些位保留(和“0”相或)，而使某些位置1(和“1”相或)。
例3.67 设AX中存有两个BCD数0508H，要将它们分别转换成ASCII码，结果仍在 AX中。可用如下指令实现：
OR AX，3030H ；AX←3538H

## Slide 132: 1. 逻辑运算指令
4) XOR 异或操作指令 (Exclusive OR)
指令格式： XOR 目的，源
指令功能： 对两个操作数进行按位逻辑异或运算，结果送回目的操作数，即
目的←目的源
用于使操作数的某些位保留(和“0”相异或)，而使某些位取反(和“1”相异或)。
例3.68 若AL中存有某外设端口的状态信息，其中D1位控制扬声器发声，要求该位在0和1之间来回变化，原来是1变成0，原来是0变成1，其余各位保留不变。
可用以下指令实现：
XOR AL，00000010B

## Slide 133: 1. 逻辑运算指令
5) TEST 测试指令 (Test)
指令格式： TEST 目的，源
指令功能： 目的∧源，并修改标志位，但不回送结果
它常用在要检测某些条件是否满足，但又不希望改变原有操作数的情况下。

## Slide 134: 1. 逻辑运算指令
例3.69 设AL寄存器中存有报警标志。若D7=1，表示温度报警，程序要转到温度报警处理程序T_ALARM; D6=1，则转压力报警程序P_ALARM。为此，可用TEST指令来实现这种功能：
TEST AL，80H ；查AL的D7=1?
JNZ T_ALARM ；是1(非零)，则转
；温度报警程序
TEST AL，40H ；D7=0，D6=1?
JNZ P_ALARM ；是1，转压力报警
其中，JNZ为条件转移指令，表示结果非0(ZF=1)则转移。

## Slide 135: 2. 算术逻辑移位指令 (Shift Arithmetic and Shift Logical)
可对寄存器或存储器中的字或字节的各位进行算术移位或逻辑移位，移动的次数由指令中的计数值决定，如图3.17。

## Slide 136
1) SAL 算术左移指令 (Shift Arithmetic Left)
指令格式：SAL 目的，计数值
2) SHL 逻辑左移指令 (Shift Logic Left)
指令格式：SHL 目的，计数值
指令功能：以上两条指令的功能完全相同。
均将目的操作数的各位左移，每移一次，最低位LSB补0，最高位MSB进标志位CF。移动一次，相当于将目的操作数乘以2。
计数值表示移位次数，可以是1。若大于1，则用CL存放，并要事先将次数存入CL。
移位次数最多为31(即00011111B)。

## Slide 137: 2. 算术逻辑移位指令
例3.70
MOV AH，00000110B；AH=06H
SAL AH，1 ；将AH内容左移一位后，
；AH=0CH
MOV CL，03H ；CL←移位次数3
SHL DI，CL ；将DI内容左移3次
SAL BYTE PTR［BX］，1
；将内存单元字节左移1位

## Slide 138: 2. 算术逻辑移位指令
3) SHR 逻辑右移指令 (Shift Logic Right)
指令格式：SHR 目的，计数值
指令功能：使目的操作数各位右移，每移一次，最低位进入CF，最高位补0。
右移次数由计数值决定，同SAL/SHL指令一样。
若目的操作数为无符号数，每右移一次，使目的操作数除以2。
例3.71 用右移的方法做除法133/8=16…5，即：
MOV AL， 10000101B ；AL=133
MOV CL， 03H ；CL=移位次数
SHR AL， CL ；右移3次，AL=10H，余数5丢失

## Slide 139: 2. 算术逻辑移位指令
4) SAR 算术右移指令 (Shift Arithmetic Right)
指令格式： SAR目的，计数值
指令功能：每移位一次，最低位进入CF，但最高位(即符号位)保持不变，而不是补0。相当于对带符号数进行除2操作。
例3.72 用SAR指令计算-128/8=-16的程序段如下：
MOV AL，10000000B ；AL= 128
MOV CL，03H ；右移次数为3
SAR AL，CL ；算术右移3次后，
；AL=0F0H= 16

## Slide 140: 3. 循环移位指令 (Rotate)
算术逻辑移位指令，移出的操作数数位均丢失。循环移位指令则把数位从操作数的一端移到其另一端，从操作数中移走的位不会丢失。
1) ROL 循环左移指令 (Rotate Left)
指令格式： ROL 目的，计数值
2) ROR 循环右移指令 (Rotate Right)
指令格式： ROR 目的，计数值

## Slide 141: 3. 循环移位指令 (Rotate)
3) RCL 通过进位位循环左移
(Rotate through Carry Left)
指令格式： RCL 目的，计数值
4) RCR 通过进位位循环右移
(Rotate through Carry Right)
指令格式： RCR 目的，计数值

## Slide 142: 3. 循环移位指令
目的操作数可以是8/16位的寄存器操作数或内存操作数，计数值含义同上，即1或由CL指定。
ROL和ROR为小循环移位指令，没有把CF包含在循环中；RCL和RCR为大循环指令，把 CF作为整个循环的一部分参加循环移位。
CF的值由最后一次被移出的值决定。
例3.73
ROL BX，CL
；将BX中的数，不带进位位左移规定次数
ROR WORD PTR［SI］，1
；将内存单元的字，不带进位右移1次

## Slide 143: 3. 循环移位指令
例3.74
设 CF=1，AL=1011 0100B
若执行指令 ROL AL，1
则 AL=0110 1001B，CF=1，OF=1；
若执行指令 ROR AL，1
则 AL=0101 1010B，CF=0，OF=1；
若执行指令 RCR AL，1
则 AL=1101 1010B，CF=0，OF=0；
若执行指令 MOV CL，3 和 RCL AL，CL
则 AL=1010 0110B，CF=1，OF不确定。

## Slide 144: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 145: 3.3.4 字符串处理指令
字符串是指一系列存放在存储器中的字或字节数据。
使用字符串操作指令时，可用指令中的源串和目的串名(即操作数)来表明是字节还是字，也可在指令助记符后加B说明是字节，加W说明是字操作，每种指令就都有3种格式。
5条1字节字符串操作指令见表3.8。

## Slide 146
字符串指令执行时，必须遵守以下的隐含约定：
(1) 源串位于数据段中，源串字符的始址(或末址)为DS：SI。
(2) 目的串位于附加段中，目的串字符的始址(或末址)为ES：DI。
(3) 每执行一次字符串指令，指针SI和DI会自动修改，指向下一待操作单元。
(4) DF标志控制字符串处理的方向：
DF＝0递增。执行一次字节串操作，SI、DI各+1；字串操作，SI和DI各+2；
DF=1递减。执行一次字节串操作，SI、DI各1；字串操作，SI和DI各2。
STD指令使DF=1，CLD指令使DF=0。
(5) CX=要处理的字符串长度(字节或字数)。

## Slide 147: 字符串处理指令
为加快串运算指令的执行速度，可在基本指令前加重复前缀，使数据串指令重复执行。每重复执行一次，SI和DI都根据方向标志自动修改，CX的值则自动减1。
能与基本指令配合使用的重复前缀有：
REP 无条件重复
(Repeat)
REPE/REPZ 相等/结果为零则重复
(Repeat while Equal/Zero)
REPNE/REPNZ 不相等/结果非零则重复
(Repeat while Not Equal/Not Zero)

## Slide 148: 1. MOVS字符串传送指令 (Move String)
指令格式： MOVS 目的串， 源串
指令功能：把源串中的一个字节或字，传送目的串中，且自动修改指针SI和DI。
利用MOVS指令，能很方便地将数据从内存的某一地址(源地址)传送到另一个地址(目的地址)，还能自动修改源和目的地址。若使用重复前缀，可用一条指令传送一批数据。
例3.75 要求把数据段中以SRC-MESS为偏移地址的一串字符“HELLO!”，传送到附加段中以NEW-LOC开始的单元中。实现该操作的程序如下：

## Slide 149
比较发现，使用有重复前缀REP的MOVSB指令，程序更简洁。

## Slide 150
2. CMPS 字符串比较指令 (Compare String)
指令格式： CMPS 目的串， 源串
指令功能：将源串中数据减去目的串数据，但不改变两数据串的原始值，结果反映在标志位上。操作后源串和目的串指针会自动修改。
常用此指令来比较两个串是否相同，并由其后的条件转移指令，根据CMPS执行后的标志位值，决定程序的转向。
CMPS指令前可加重复前缀, 下面每两条指令功能相同:
REPE CMPS ；若CX≠0(未比完)和
REPZ CMPS ；ZF＝1(两串相等)，则重复
REPNE CMPS ；若CX≠0(串没有结束)和串不相等
REPNZ CMPS ；(ZF=0)，则重复比较。

## Slide 151: 2. CMPS 字符串比较指令
例3.76 比较两个字符串，一个是在程序中设定的口令串PASSWORD，另一个是从键盘输入的字符串IN-WORD，若输入串与口令串相同，程序开始执行。否则程序驱动扬声器发声，警告用户口令不符，拒绝往下执行。这可以用CMPS指令来实现，有关程序段如下：
DATA SEGMENT ；数据段
PASSWORD DB ‘8086 CPUI’ ；口令串
IN_WORD DB ‘8088 CPU’ ；从键盘输入的串
COUNT EQU 8 ；串长度
DATA ENDS

## Slide 152: 2. CMPS 字符串比较指令
CODE SEGMENT ；代码段
ASSUME DS：DATA，ES：DATA
…
LEA SI，PASSWORD ；源串指针
LEA DI，IN_WORD ；目的串指针
MOV CX，COUNT ；串长度
CLD ；地址增量
REPZ CMPSB ；CX≠0且串相等时重复比较
JNE SOUND ；若不相等，转发声程序
OK： … ；比完且相等，往下执行
…
SOUND： … ；使PC机扬声器发声
… ；并退出
CODE ENDS

## Slide 153: 3. SCAS 字符串扫描指令 (Scan String)
指令格式： SCAS 目的串
指令功能：从AL(字节操作)或AX(字操作)寄存器的内容，减去ES:DI为指针的目的串元素，结果反映在标志位上，但不改变源操作数。串操作后目的串指针DI会自动修改。
利用SCAS指令，可在内存中搜索所需要的数据（关键字）。指令执行前，必须事先将它存在AL(字节)或AX(字)中。
SCAS指令前也可加重复前缀。

## Slide 154: 3. SCAS 字符串扫描指令
例3.77 在某字符串中搜寻字符A。若有，搜索次数送到BX；若无，将BX清0。设字符串始址STRING的偏址为0，字符串长度为CX。程序段如下：
MOV DI，OFFSET STRING ；DI=字符串偏移地址
MOV CX，COUNT ；CX=字符串长度
MOV AL，‘A’ ；AL=关键字A的ASCII码
CLD ；清方向标志
REPNE SCASB ；CX≠0(没查完)和
；ZF=0(不相等)时重复
JZ FIND ；若ZF=1，已搜到，转出
MOV DI，0 ；若ZF=0，没搜到，DI←0
FIND：
MOV BX，DI ；BX←搜索次数
HLT ；停机

## Slide 155: 4. LODS 数据串装入指令(Load String)
指令格式： LODS 源串
指令功能：把数据段中以SI作为指针的串元素，传送到AL(字节操作)或AX(字操作)中，同时修改SI。
为该指令加重复前缀没有意义。因为每重复传送一次数据，累加器中的内容就被改写，执行重复传送操作后，只能保留最后写入的那个数据。

## Slide 156: 5. STOS 数据串存储指令 (Store String)
指令格式： STOS 目的串
指令功能：将累加器AL或AX中的一个字节或字，传送到以ES:DI为目标指针的目的串中，同时修改DI，以指向串中的下一个单元。
STOS指令与REP重复前缀连用，即执行指令REP STOS，能方便地用累加器中的一个常数，对一个数据串进行初始化。例如，初始化为全0的串。

## Slide 157: 5. STOS 数据串存储指令
例3.78 数据段中有个数据块， 存有8位带符号数，始址BLOCK，要求将正、负数分开，正数送到附加段中始址为PLUS_DATA的缓冲区，负数送到附加段中始址为MINUS_DATA的缓冲区。
数据块可看成一个数据串，用SI作源串指针，DI和BX作正、负数目的缓冲区指针，CX控制循环次数。程序段如下：
START：
MOV SI，OFFSET BLOCK ；SI为源串指针
MOV DI，OFFSET PLUS_DATA
；DI为正数目的区指针
MOV BX，OFFSET MINUS_DATA
；BX为负数目的区指针

## Slide 158
MOV CX，COUNT ；CX放循环次数
CLD
GOON：
LODS BLOCK ；AL←取源串的一个字节
TEST AL，80H ；是负数?
JNZ MINUS ；是，转MINUS
STOSB ；非负数，将字节送正数区
JMP AGAIN ；处理下一个字节
MINUS：
XCHG BX，DI ；交换正负数指针
STOSB ；负数送入负数区
XCHG BX，DI ；恢复正负数指针
AGAIN：
DEC CX ；次数减1
JNZ GOON ；未处理完，继续传送
HLT ；已完，停机

## Slide 159: 5. STOS 数据串存储指令
程序中，正负数的存储均使用STOSB指令，该指令必须以SI为源指针，DI为目的指针。
但存储负数时，负数区的目的指针在BX中，因此要用XCHG指令将BX内容送进DI，让DI 指向负数区，同时也把DI中的正数区目的指针保护起来。
执行STOSB指令后，再用XCHG指令将BX和DI交换回来，以便下次转回GOON标号后，LODS指令仍能正确执行。

## Slide 160: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 161: 3.3.5 控制转移指令
通常，程序中的指令都是顺序地逐条执行的，执行顺序由CS和IP决定，每取出一条指令，指令指针IP自动进行调整，指向下一个存储单元。
利用控制转移指令可以改变CS和IP的值，从而改变指令的执行顺序。8086提供了5类转移指令，如表3.9。

## Slide 162: 控制转移指令

## Slide 163: 1. 无条件转移和过程调用指令 (Unconditional Transfer and Call)
1) JMP 无条件转移指令 (Jump)
指令格式： JMP 目的
指令功能： 无条件地转移到目的地址去执行。
这类指令又分成两种类型：
段内转移或近(NEAR)转移。转移指令的目的地址和JMP指令在同一代码段中，转移时仅改变IP的内容，段地址CS的值不变。
段间转移，又称远(FAR)转移。转移指令的目的地址和JMP指令不在同一段中，转移时，CS和IP的值都要改变，程序要转移到另一个代码段去执行。

## Slide 164: 无条件转移指令
就转移地址提供的方式而言，又可分为两种方式：
直接转移。在指令码中直接给出转移的目的地址，目的操作数用一个标号来表示。它又可分为段内直接转移和段间直接转移。
间接转移。目的地址包含在某个16位寄存器或存储单元中，CPU必须根据寄存器或存储器寻址方式，间接地求出转移地址。同样，这种转移类型又可分为段内间接转移和段间间接转移。
所以无条件转移指令可分成段内直接转移、段内间接转移、段间直接转移和段间间接转移四种不同类型和方式，如表3.10所示。

## Slide 165: 无条件转移指令

## Slide 166: 无条件转移指令
(1) 段内直接转移指令
指令格式：
JMP SHORT 标号
JMP NEAR PTR 标号 (或JMP 标号)
段内相对转移指令，目的操作数均用标号表示。
转向的有效地址=IP+8位/16位位移量(DISP)。
若转移范围在-128~+127字节内，称为短转移，指令中只需要用8位位移量，在标号前加说明符SHORT。
若位移量是16位，称为近转移，目的地址与当前IP的距离在-32768~+32767字节之间。可加说明符NEAR PTR，也可省略。这类指令用得最多。

## Slide 167: 无条件转移指令
例3.79 给出一个含有一条无条件转移指令的简单程序的列表文件，它是由汇编语言源程序经汇编程序翻译后产生的。即
对程序的解释请参看教材。

## Slide 168: 无条件转移指令
（2）段内间接转移指令
转向的16位地址存放在一个16位寄存器或字存储器单元中。
用寄存器间接寻址的段内转移指令，转向的地址存放在寄存器中，执行操作：IP←寄存器内容。
例3.80
JMP BX
若指令执行前，BX=4500H ；
指令执行时，IP←4500H，程序转到代码段内偏移地址为4500H处执行。

## Slide 169: 无条件转移指令
用存储器间接寻址的段内转移指令，先计算出存储单元的物理地址，再从中取一个字送到IP。即IP←字存储单元内容。
例3.81
JMP WORD PTR 5［BX］
；WORD PTR说明是字操作
设指令执行前
DS=2000H, BX=100H, (20105H)=4F0H；
则指令执行后
IP=(20000H+100H+5H) = (20105H)=4F0H，
转到段内IP=4F0H处执行。

## Slide 170: 无条件转移指令
（3）段间直接(远)转移指令
指令中用远标号直接给出转向的CS:IP，程序从一个代码段转到另一个代码段。
例3.82
JMP FAR PTR PROG_F
；FAR PTR说明PROG_F为远标号
指令执行的操作：
IP← PROG_F的段内偏移量
CS←PROG_F所在段的段地址
设标号PROG_F的逻辑地址=3500H：080AH，则：
指令执行后，IP=080AH，CS=3500H，程序转到3500：080AH处执行。

## Slide 171: 无条件转移指令
（4）段间间接转移指令
操作数为存储器，要转移的目的地址CS:IP存放在存储器中。需加说明符DWORD PTR，表示转向地址需取双字。
例3.83 JMP DWORD PTR［SI+0125H］
设指令执行前，CS=1200H，IP=05H，DS=2500H，SI=1300H；
内存单元(26425H)=4500H，(26427H)=32F0H，指令中的位移量DISP=0125H。
指令的执行过程如图3.20。

## Slide 172
无条件转移指令

## Slide 173: 过程调用指令
2) 过程调用和返回指令 (Call and Return)
把某些能完成特定功能又常用的程序段，编写成独立模块，称为过程(Procedure)或子程序(Subroutine)。
在主程序中用CALL语句调用这些过程，格式为：
CALL 过程名
过程以PROC开头，ENDP结束。过程中要安排一条返回指令RET，过程执行完后能正确返回主程序。
若在过程运行中又调用另一过程，称为过程嵌套。
主程序和过程在同一代码段，称为近调用，不在同一段则称为远调用。
过程调用的寻址方式与转移指令类似，但没有段内短调用。由于调用结束后需返回原程序继续运行，要执行保护和恢复返址操作，比转移复杂。

## Slide 174: 过程调用指令
CALL指令分两步执行：
第一步：返址入栈，将CALL下面指令的地址推入堆栈
近调用执行的操作：SP←SP-2，IP入栈
远调用执行的操作：SP←SP-2，CS入栈
SP←SP-2，IP入栈
第二步：转到子程序入口执行相应的子程序。入口地址由CALL指令的目的操作数提供，寻址方法与JMP指令类似。
执行过程中的RET指令时，从栈中弹出返址，使程序返回主程序继续执行。也有两种情况：
从近过程返回，从栈中弹出1个字→IP，并且使SP←SP+2。
从远过程返回，先从栈中弹出1个字→IP，并且使SP←SP+2；再弹出1个字→CS，并使SP←SP+2。

## Slide 175: 设调用前：CS：IP=2000H：1050H，SS：SP=5000H：0100H，PROG-N与CALL指令之间的字节距离等于1234H (即DISP=1234H)。
下面举例说明CALL和RET指令的4种寻址方式。
（1）段内直接调用和返回
例3.84
CALL PROG-N ；PROG-N是一个近标号
该指令含3个字节，编码格式为：
过程调用指令

## Slide 176: 例3.84
则执行CALL指令的过程：
SP←SP-2
即新的SP=0100H-2=00FEH
 返回地址的IP入栈
由于存放CALL指令的内存首地址为CS：IP=2000：1050H，该指令占3字节，所以返回地址为2000：1053H，即IP=1053H。于是1053H被推入堆栈。
 根据当前IP值和位移量DISP计算出新的IP值，作为子程序的入口地址，即
IP = IP+DISP = 1053H+1234H = 2287H
 程序转到本代码段中偏移地址为2287H处执行

## Slide 177
指令CALLPROG_N的执行过程如图3.21(a) 

## Slide 178: 过程调用指令
RET指令的寻址方式与CALL一样，在本例中也是段内直接调用。执行过程如下：
 IP←(SP和SP+1)单元内容
即返址IP=1053H从栈中弹出
SP←SP+2
SP=00FEH+2=0100H，即恢复原SP
结果，返回CALL下面的那条指令，即从2000：1053处继续执行程序，如图3.21(b)。

## Slide 179: 过程调用指令
（2）段内间接调用和返回
例3.85 下面是两条段内间接调用指令的例子，返址在寄存器或内存中。
CALL BX
CALL WORD PTR［BX+SI］
它们执行的操作分三步，前两步与直接调用相同，第三步不同，具体为：
 SP←SP-2
 IP入栈
 IP←EA，计算出目的地址的有效地址EA，送入IP，以此转移。

## Slide 180: 过程调用指令
设：DS=1000H, BX=200H, SI=300H, (10500H)=3210H
CALL BX
转移地址在BX中，此调用指令执行后，IP←0200H，转到段内偏移地址为0200H处执行。
CALL WORD PTR［BX+SI］
子程序入口地址在内存字单元中，其值为 (16×DS+BX+SI) = (10000H+0200H+0300H)
= (10500H) = 3210H， 即EA=3210H
此指令执行后，IP←3210H，转到段内偏移地址为3210H 处执行。
对应的RET指令执行的操作与段内直接过程的返回指令类似。

## Slide 181: （3） 段间直接调用 例3.86 CALL FAR PTR PROG_F ；PROG_F是一个远标号 该指令含5个字节，编码格式为：
设调用前：CS：IP=1000：205AH，SS：SP=2500：0050H，标号PROG-F所在单元的地址指针CS：IP=3000：0500H。
存放CALL指令的内存首址为1000：205AH，由于该指令长度为5个字节，所以返回地址应为1000：205FH。
过程调用指令

## Slide 182: 过程调用指令
执行远调用CALL指令的过程如图3.22所示，具体为：
 SP←SP-2 即SP=0050H-2=004EH
 CS入栈 即CS=1000H入栈
 SP←SP-2 即SP←004CH
 IP入栈 即IP=205FH入栈
转子程序入口 将PROG-F的段地址和
偏移地址送CS：IP
即CS←3000H，IP←0500H
执行子程序PROG-F

## Slide 183: 过程调用指令
过程PROG-F中的RET指令的寻址方式也是段间直接调用，返回时执行的操作为：
 SP←SP+2 即SP←004C+2=004EH
 IP←栈中内容 IP←205FH
 SP←SP+2 SP←004EH+2=0050H
 CS←栈中内容 CS←1000H
所以程序转返回地址CS：IP=1000：205FH处执行。

## Slide 184: 过程调用指令

## Slide 185: 过程调用指令
（4） 段间间接调用
操作数必须是存储单元，从该单元开始存放的双字表示过程的入口地址，指令中用DWORD PTR说明是对存储单元进行双字操作。
例3.87 CALL DWORD PTR［BX］
设调用前，DS=1000H，BX=200H，(10200H)=31F4H，(10202)=5200H。
执行时先将返址的CS：IP推入堆栈，再转向过程入口。
指令中操作数地址=DS×16+BX=10000H+200H=10200H从中取得的双字就是过程入口地址，即：
IP←(10200H) 即IP=31F4H
CS←(10202H) 即CS=5200H

## Slide 186: 过程调用指令
8086还有另一种带参数的返回指令，形式为：
RET n
n称为弹出值，它让CPU在弹出返回地址后，再从堆栈中弹出n个字节的数据，也就是让SP再加上n。n可以是0000~FFFFH范围内的任何一个偶数。
例如，指令RET 8，表示从堆栈中弹出地址后，再使SP的值加上8。

## Slide 187: 2. 条件转移指令 (Conditional Transfer)
将上条指令执行后的状态标志，作为测试条件，来决定是否转移。当条件成立，程序转向指令中给出的目的地址去执行；否则，仍顺序执行。
条件转移均为段内短转移，转移指令与目的地址必须在同一代码段中。转移距离范围为-128～+127字节。8位偏移量需用符号扩展法扩展到16位后才能与IP相加。
在指令中，目的地址均用标号表示，指令格式：
条件操作符 标号
条件转移指令共18条，归类成直接标志转移和间接标志转移两大类。

## Slide 188
1) 直接标志转移指令
助记符中直接给出标志状态测试条件，以CF、ZF、SF、OF和PF等5个标志的10种状态为判断条件，形成10条指令，如表3.11。有的指令有两种助记符，代表同样的指令，如JZ/JE。

## Slide 189: 2. 条件转移指令
例3.88 求AL和BL中的两数之和，若有进位，则AH置1，否则AH清0。
程序如下：
ADD AL，BL ；两数相加
JC NEXT ；若有进位，转NEXT
MOV AH，0 ；无进位，AH清0
JMP EXIT ；往下执行
NEXT：
MOV AH，1 ；有进位，AH置1
EXIT： … ；程序继续进行

## Slide 190: 2. 条件转移指令
2) 间接标志转移
不在指令助记符中直接给出标志状态位的测试条件，但仍以某一个或几个标志的状态组合为测试条件，若条件成立则转移，否则顺序往下执行。
间接标志转移指令共有8条，列于表3.12中。每条指令都有两种不同的助记符。
在无符号数比较测试指令中，指令助记符中的“A”是英文Above的缩写，表示“高于”之意，“B”是英文Below的缩写，表示“低于”之意。

## Slide 191: 2. 条件转移指令
间接标志条件转移指令

## Slide 192: 2. 条件转移指令
例3.89 设 AL=F0H，BL=35H，执行指令
CMP AL，BL ；AL-BL
JAE NEXT ；AL大于等于BL，则转到NEXT
JAE/JNB根据CF标志是否为0决定转移。若CF=0，即无进位，则转移，这与直接标志转移指令中的JNC功能完全一样。
同样，JB/JNAE与JC指令的功能相同。
带符号数进行比较时，不能仅根据SF或OF标志来判定，而要将它们组合起来考虑。指令助记符中，“G”(Great than)表示“大于”，“L”(Less than)表示“小于”。

## Slide 193: 2. 条件转移指令
例3.90 设某学生的英语成绩已存放在AL中，如低于60分打印F(FAIL)；高于或等于85分，打印G(GOOD)；在6084分之间，打印P (PASS)。程序为
CMP AL，60 ；与60分比较
JB FAIL ；<60，转FAIL
CMP AL，85 ；≥60，与85分比较
JAE GOOD ；≥85，转GOOD
MOV AL，‘P’ ；其它，将AL←‘P’
JMP PRINT ；转打印程序
FAIL： MOV AL，‘F’ ；AL←‘F’
JMP PRINT ；转打印程序
GOOD：MOV AL，‘G’ ；AL←‘G’
PRINT： … ；打印存在AL中的字符

## Slide 194: 2. 条件转移指令
例3.91
设某温度控制系统中，从温度传感器输入一个8位二进制摄氏温度值。当温度低于100℃时，打开加热器；温度升到100℃或以上时，关闭加热器。
温度传感器端口号为320H，控制加热器的输出信号连到端口321H的最低有效位，当它置1加热器打开，清0则关闭。
实现上述温度控制的程序：

## Slide 195
GET-TEMP：
MOV DX，320H ；DX指向温度输入端口
IN AL，DX ；读取温度值
CMP AL，100 ；与100 ℃比较
JB HEAT_ON ；<100 ℃，加热
JMP HEAT_OFF ；≥100 ℃，停止加热
HEAT-ON：
MOV AL，01H ；D0位置1，加热
MOV DX，321H ；加热器口地址
OUT DX，AL ；打开加热器
JMP GET_TEMP ；继续检测温度
HEAT-OFF：
MOV AL，00 ；D0位置0，停止加热
MOV DX，321H
OUT DX，AL ；关闭加热器
… ；进行其它处理

## Slide 196: 2. 条件转移指令
例3.92 在首地址为TABLE的10个内存字节单元中, 存放了10个带符号数，统计其中正数、负数和零的个数，结果存入PLUS、NEGT和ZERO单元。
TABLE DB 01H，80H，0F5H，32H，86H
DB 74H，49H，0AFH，25H，40H
PLUS DB 0 ；存正数个数
NEGT DB 0 ；存负数个数
ZERO DB 0 ；存0的个数
…
MOV CX，10 ；数据总数
MOV BX，0 ；BX清0

## Slide 197: 2. 条件转移指令
AGAIN：
CMP TABLE［BX］，0 ；取一个数与0比
JGE GRET_EQ ；≥0，转GRET_EQ
INC NEGT ；<0，负数个数加1
JMP NEXT ；往下执行
GRET-EQ：
JG P-INC ；>0，转P-INC
INC ZERO ；=0，零个数加1
JMP NEXT ；往下执行
P-INC：
INC PLUS ；正数个数加1
NEXT：
INC BX ；数据地址指针加1
DEC CX ；数据计数器减1
JNZ AGAIN ；未完，继续统计

## Slide 198: 3. 循环控制指令 (Iteration Control)
是一组增强型条件转移指令，用来控制程序段的重复执行，重复次数由CX中的内容决定，转移目标都是短标号，偏移量都是负值，即只能向前转移。均不影响任何标志。
1) LOOP循环指令 (Loop)
指令格式： LOOP 短标号
指令功能：重复执行一系列指令。
重复次数放在CX中，执行一次指令，CX1。如减1后CX≠0，转到指令给定的标号处继续循环；CX=0，结束循环，转去执行LOOP指令后的那条指令。
一条LOOP指令相当于执行以下两条指令：
DEC CX
JNZ 标号

## Slide 199: 3. 循环控制指令
例3.93 商店里有8种商品，价格为83元，76元，65元，84元，71元，49元，62元和58元，要将每种商品提价7元，编程计算每种商品提价后的价格。
先将商品原价按BCD码形式，依次存放在以OLD开始的8个存储单元中，新价格存放进以NEW开始的8个单元，然后用LOOP指令来实现8次循环。即
OLD DB 83H，76H，65H，84H
DB 71H，49H，62H，58H
NEW DB 8 DUP(?)
…

## Slide 200: 例3.93
MOV CX，08H ；共8种商品
MOV BX，00H ；BX作指针，初值为0
NEXT：
MOV AL，OLD［BX］ ；读入一个商品的原价
ADD AL，7 ；加上提价因子
DAA ；调整为十进制数
MOV NEW［BX］，AL ；存放结果
INC BX ；地址指针加1
LOOP NEXT ；未加满8次，继续循环
… ；已加完8次

## Slide 201: 3. 循环控制指令
循环操作也可以只含一条指令，即LOOP指令自身，这样的程序段常用来实现延时。
例如：
MOV CX，10 ；循环次数为10
DELAY：
LOOP DELAY ；本指令重复执行10次

## Slide 202: 3. 循环控制指令
例3.94
用循环和跳转指令，编写控制PC机扬声器发声的程序。
在PC机中，61H口的D1和D0位接到扬声器接口电路上。在D0=0的情况下，当D1=1时，扬声器被接通；当D1=0时，则断开。通过控制D1位的值，就能产生一个由1和0构成的二进制序列，使扬声器发声。
61H 口中的其它位则用来控制PC机的内部开关状态、奇偶校验及键盘状态等。要将这些状态保存起来。

## Slide 203
控制扬声器发声程序：
IN AL，61H ；AL←从61H口读取数据
AND AL，0FCH ；保护D7~D2位，D0位清0
MORE：
XOR AL，02 ；触发D1位使之在0和1间变化
OUT 61H，AL ；控制扬声器开关通断
MOV CX，260 ；CX=循环次数
DELAY： LOOP DELAY ；循环延时
JMP MORE ；再次触发
本例中，LOOP指令重复执行260遍，起延时作用，使开关通断维持一定时间。否则开关动作太快，发出的声音频率太高，人耳听不出来。

## Slide 204: 3. 循环控制指令
2) LOOPE/LOOPZ 相等或结果为0时循环
(Loop If Equal/Zero)
指令格式： LOOPE 标号
或 LOOPZ 标号
指令功能： LOOPE是相等时循环，LOOPZ是结果为0时循环。
它们能完成相同功能，具有不同助记符，用来控制重复执行一组指令。
指令执行前，先将重复次数送入CX，每执行一次CX1，若1后CX≠0和ZF=1，则转到指令指定的标号处重复执行；若CX=0或ZF=0，便退出循环，执行本指令后的那条指令。

## Slide 205
例3.95 设1个50字节组成的数组存在ARRAY开始的内存中，测试数组中的元素，若为0，且不是最后1个，便继续进行下个元素的测试，直到找到第一个非零元素或查完了为止。
ARRAY DB ××，××，… ；含50个元素的数组
MOV BX， OFFSET ARRAY
；BX指向数组开始单元
DEC BX ；指针1
MOV CX， 50 ；CX=元素个数
NEXT：
INC BX ；指向数组的下个元素
CMP ［BX］， 00H ；数组元素与0比较
LOOPE NEXT ；若元素为0和CX≠0，循环
… ；否则，结束查找

## Slide 206: 3. 循环控制指令
3) LOOPNE/LOOPNZ 不相等或结果不为0循环
(Loop If Not Equal/Not Zero)
指令格式： LOOPNE 标号
或 LOOPNZ 标号
指令功能：LOOPNE是不相等循环，而LOOPNZ是结果ZF≠1循环，它们也是一对功能相同但形式不一样的指令。
指令执行前，应将重复次数送入CX，每执行一次，CX自动1，若1后CX≠0和ZF=0，则转移到标号所指定的地址重复执行；若CX=0或ZF=1，则退出循环，顺序执行下一条指令。

## Slide 207
例3.96
设一个由17个字符组成的字符串存放在以STRING开始的内存中，查找字符串中是否包含空格符。若没有找到空格符和尚未查完，则继续查找，直到找到第一个空格符或查完了, 才退出循环。
STRING DB ‘Personal Computer’ ；字符串
MOV BX，OFFSET STRING ；BX指向字符串始址
DEC BX ；BX-1
MOV CX，17 ；CX=字符串长度
NEXT：
INC BX ；指向下一个字符
CMP ［BX］，20H ；字符串元素与空格比较
LOOPNE NEXT ；若不是空格和CX≠0，循环
… ；找到空格或CX已为0

## Slide 208: 3. 循环控制指令
4) JCXZ 若CX为0跳转 (Jump If CX Zero)
指令格式： JCXZ 标号
指令功能：若CX寄存器为0，则转移到指令中标号所指定的地址处，否则将往下顺序执行。
它不对CX寄存器进行自动减1操作。
这条指令用在循环程序开始处。为了使程序跳过循环，只要事先把CX 寄存器清0。

## Slide 209: 4. 中断指令 (Interrupt)
1) 中断概念
计算机在执行正常程序过程中，由于某些事件发生，需要暂时中止当前程序的运行，转到中断服务程序去为临时发生的事件服务。中断服务程序执行完，又返回正常程序继续运行。此过程称为中断。
8086的中断有两种：
第一种，外部中断或硬件中断，它们从8086的不可屏蔽中断引脚NMI 或可屏蔽中断引脚INTR引入。
第二种，内部中断或软中断，是为解决CPU在运行中发生意的外情况或是为便于对程序调试而设置的。
此外，也可在程序中安排一条中断指令INT n，利用它直接产生8086的内部中断。

## Slide 210: 4. 中断指令
2) 中断指令
(1) INT n 软件中断指令 (Interrupt)
软件中断指令，n为中断类型号，范围0~255。可安排在程序的任何位置上。
(2) INTO 溢出中断指令 (Interrupt on Overflow)
当带符号数进行算术运算后，若OF=1，则可由INTO指令产生类型为4的中断; 若OF=0，则INTO指令不产生中断。
为此，在带符号数进行加减法运算之后，必须安排一条INTO指令，一旦溢出就能及时向CPU提出中断请求，CPU可做出相应的处理。

## Slide 211: 4. 中断指令
(3) IRET (Interrupt Return)
中断返回指令IRET。被安排在中断服务程序的出口处，指令执行后，从堆栈中依次弹出程序断点和FLAGS的内容，使CPU继续执行原来被打断的程序。

## Slide 212: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 213: 3.3.6 处理器控制指令
1.标志操作指令
8086提供一组标志操作指令，可直接对CF，DF和IF标志位进行设置或清除等操作，但不包含TF标志，如表3.13。

## Slide 214: 1. 标志操作指令
1) CLC，CMC和STC
利用CLC指令，使进位标志CF清0，CMC指令使CF取反，STC指令则使CF置1。
2) CLD和STD
方向标志DF在执行字符串操作指令时用来决定地址的修改方向，CLD指令使DF清0，而STD指令则使DF置1。
3) CLI和STI
中断允许标志IF决定CPU能否响应可屏蔽中断请求，指令CLI使IF清0，禁止CPU响应这类中断。STI使IF置1，允许CPU响应。

## Slide 215: 2. 外部同步指令
1) ESC 换码指令 (Escape)
指令格式：ESC 外部操作码，源操作数
指令功能：换码指令实现8086对8087协处理器的控制。
2) WAIT 等待指令 (Wait)
通常跟在ESC指令之后。ESC指令执行后，8086 CPU处于等待状态，不断检测TEST引脚，若为高电平，则重复执行WAIT指令，处理器处于等待状态；如变为低电平，便退出等待状态，执行下条指令。
3) LOCK 封锁总线指令 (Lock Bus)
可加在任何指令的前面。凡带有LOCK前缀的指令在执行过程中，将禁止其它处理器使用总线。

## Slide 216: 3. 停机指令和空操作指令
1) HLT 停机指令 (Halt)
使CPU进入暂停状态，当下列情况之一发生时，则脱离暂停状态：
在RESET线上加复位信号；
在NMI引脚上出现中断请求信号；
在允许中断的情况下，在INTR引脚上出现中断请求信号。
程序中常用HLT指令来等待中断的出现。
2) NOP 空操作或无操作指令 (No Operation)
单字节指令，执行时耗费3个时钟周期的时间，但不完成任何操作。