## Slide 1
M/
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第3章
8086的寻址方式和指令系统

## Slide 2: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 3: 3.3.3 逻辑运算和移位指令
逻辑运算和移位指令，对字节或字操作数进行按位操作，见表3.7。

## Slide 4: 1. 逻辑运算指令 (Logical Operations)
1) NOT 取反指令 (Logical Not)
指令格式： NOT 目的
指令功能：目的←目的取反
目的操作数可以是8位或16位寄存器或存储器，对存储器操作数要说明类型。
例3.65 NOT指令只有一个操作数，介绍几种用法。
NOT AX ；AX←AX取反
NOT BL ；BL←BL取反
NOT BYTE PTR［BX］
；对存储器字节单元内容取反后送回该单元

## Slide 5
以下为双操作数指令。源操作数可以是8或16位立即数、寄存器、存储器，目的操作数只能是寄存器或存储器，两个操作数不能同时为存储器。
指令执行后，均将CF和OF清0，ZF、SF和PF反映操作结果，AF未定义，源操作数不变。
2) AND 逻辑与指令 (Logical AND)
指令格式： AND 目的，源
指令功能： 目的←目的∧源
主要用于使操作数的某些位保留(和“1”相与)，而使某些位清除(和“0”相与)。
例3.66 设AX中是数字5和8的ASCII码，即AX=3538H，将它们转换成BCD码，结果仍放回AX。指令如下：
AND AX，0F0FH ；AX←0508H。屏蔽高4位，
；截得低4位

## Slide 6: 1. 逻辑运算指令
3) OR 逻辑或指令 (Logical OR)
指令格式： OR 目的，源
指令功能： 目的←目的∨源
它主要用于使操作数的某些位保留(和“0”相或)，而使某些位置1(和“1”相或)。
例3.67 设AX中存有两个BCD数0508H，要将它们分别转换成ASCII码，结果仍在 AX中。可用如下指令实现：
OR AX，3030H ；AX←3538H

## Slide 7: 1. 逻辑运算指令
4) XOR 异或操作指令 (Exclusive OR)
指令格式： XOR 目的，源
指令功能： 对两个操作数进行按位逻辑异或运算，结果送回目的操作数，即
目的←目的源
用于使操作数的某些位保留(和“0”相异或)，而使某些位取反(和“1”相异或)。
例3.68 若AL中存有某外设端口的状态信息，其中D1位控制扬声器发声，要求该位在0和1之间来回变化，原来是1变成0，原来是0变成1，其余各位保留不变。
可用以下指令实现：
XOR AL，00000010B

## Slide 8: 1. 逻辑运算指令
5) TEST 测试指令 (Test)
指令格式： TEST 目的，源
指令功能： 目的∧源，并修改标志位，但不回送结果
它常用在要检测某些条件是否满足，但又不希望改变原有操作数的情况下。

## Slide 9: 1. 逻辑运算指令
例3.69 设AL寄存器中存有报警标志。若D7=1，表示温度报警，程序要转到温度报警处理程序T_ALARM; D6=1，则转压力报警程序P_ALARM。为此，可用TEST指令来实现这种功能：
TEST AL，80H ；查AL的D7=1?
JNZ T_ALARM ；是1(非零)，则转
；温度报警程序
TEST AL，40H ；D7=0，D6=1?
JNZ P_ALARM ；是1，转压力报警
其中，JNZ为条件转移指令，表示结果非0(ZF=1)则转移。

## Slide 10: 2. 算术逻辑移位指令 (Shift Arithmetic and Shift Logical)
可对寄存器或存储器中的字或字节的各位进行算术移位或逻辑移位，移动的次数由指令中的计数值决定，如图3.17。

## Slide 11
1) SAL 算术左移指令 (Shift Arithmetic Left)
指令格式：SAL 目的，计数值
2) SHL 逻辑左移指令 (Shift Logic Left)
指令格式：SHL 目的，计数值
指令功能：以上两条指令的功能完全相同。
均将目的操作数的各位左移，每移一次，最低位LSB补0，最高位MSB进标志位CF。移动一次，相当于将目的操作数乘以2。
计数值表示移位次数，可以是1。若大于1，则用CL存放，并要事先将次数存入CL。
移位次数最多为31(即00011111B)。

## Slide 12: 2. 算术逻辑移位指令
例3.70
MOV AH，00000110B；AH=06H
SAL AH，1 ；将AH内容左移一位后，
；AH=0CH
MOV CL，03H ；CL←移位次数3
SHL DI，CL ；将DI内容左移3次
SAL BYTE PTR［BX］，1
；将内存单元字节左移1位

## Slide 13: 2. 算术逻辑移位指令
3) SHR 逻辑右移指令 (Shift Logic Right)
指令格式：SHR 目的，计数值
指令功能：使目的操作数各位右移，每移一次，最低位进入CF，最高位补0。
右移次数由计数值决定，同SAL/SHL指令一样。
若目的操作数为无符号数，每右移一次，使目的操作数除以2。
例3.71 用右移的方法做除法133/8=16…5，即：
MOV AL， 10000101B ；AL=133
MOV CL， 03H ；CL=移位次数
SHR AL， CL ；右移3次，AL=10H，余数5丢失

## Slide 14: 2. 算术逻辑移位指令
4) SAR 算术右移指令 (Shift Arithmetic Right)
指令格式： SAR目的，计数值
指令功能：每移位一次，最低位进入CF，但最高位(即符号位)保持不变，而不是补0。相当于对带符号数进行除2操作。
例3.72 用SAR指令计算-128/8=-16的程序段如下：
MOV AL，10000000B ；AL= 128
MOV CL，03H ；右移次数为3
SAR AL，CL ；算术右移3次后，
；AL=0F0H= 16

## Slide 15: 3. 循环移位指令 (Rotate)
算术逻辑移位指令，移出的操作数数位均丢失。循环移位指令则把数位从操作数的一端移到其另一端，从操作数中移走的位不会丢失。
1) ROL 循环左移指令 (Rotate Left)
指令格式： ROL 目的，计数值
2) ROR 循环右移指令 (Rotate Right)
指令格式： ROR 目的，计数值

## Slide 16: 3. 循环移位指令 (Rotate)
3) RCL 通过进位位循环左移
(Rotate through Carry Left)
指令格式： RCL 目的，计数值
4) RCR 通过进位位循环右移
(Rotate through Carry Right)
指令格式： RCR 目的，计数值

## Slide 17: 3. 循环移位指令
目的操作数可以是8/16位的寄存器操作数或内存操作数，计数值含义同上，即1或由CL指定。
ROL和ROR为小循环移位指令，没有把CF包含在循环中；RCL和RCR为大循环指令，把 CF作为整个循环的一部分参加循环移位。
CF的值由最后一次被移出的值决定。
例3.73
ROL BX，CL
；将BX中的数，不带进位位左移规定次数
ROR WORD PTR［SI］，1
；将内存单元的字，不带进位右移1次

## Slide 18: 3. 循环移位指令
例3.74
设 CF=1，AL=1011 0100B
若执行指令 ROL AL，1
则 AL=0110 1001B，CF=1，OF=1；
若执行指令 ROR AL，1
则 AL=0101 1010B，CF=0，OF=1；
若执行指令 RCR AL，1
则 AL=1101 1010B，CF=0，OF=0；
若执行指令 MOV CL，3 和 RCL AL，CL
则 AL=1010 0110B，CF=1，OF不确定。

## Slide 19: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 20: 3.3.4 字符串处理指令
字符串是指一系列存放在存储器中的字或字节数据。
使用字符串操作指令时，可用指令中的源串和目的串名(即操作数)来表明是字节还是字，也可在指令助记符后加B说明是字节，加W说明是字操作，每种指令就都有3种格式。
5条1字节字符串操作指令见表3.8。

## Slide 21
字符串指令执行时，必须遵守以下的隐含约定：
(1) 源串位于数据段中，源串字符的始址(或末址)为DS：SI。
(2) 目的串位于附加段中，目的串字符的始址(或末址)为ES：DI。
(3) 每执行一次字符串指令，指针SI和DI会自动修改，指向下一待操作单元。
(4) DF标志控制字符串处理的方向：
DF＝0递增。执行一次字节串操作，SI、DI各+1；字串操作，SI和DI各+2；
DF=1递减。执行一次字节串操作，SI、DI各1；字串操作，SI和DI各2。
STD指令使DF=1，CLD指令使DF=0。
(5) CX=要处理的字符串长度(字节或字数)。

## Slide 22: 字符串处理指令
为加快串运算指令的执行速度，可在基本指令前加重复前缀，使数据串指令重复执行。每重复执行一次，SI和DI都根据方向标志自动修改，CX的值则自动减1。
能与基本指令配合使用的重复前缀有：
REP 无条件重复
(Repeat)
REPE/REPZ 相等/结果为零则重复
(Repeat while Equal/Zero)
REPNE/REPNZ 不相等/结果非零则重复
(Repeat while Not Equal/Not Zero)

## Slide 23: 1. MOVS字符串传送指令 (Move String)
指令格式： MOVS 目的串， 源串
指令功能：把源串中的一个字节或字，传送目的串中，且自动修改指针SI和DI。
利用MOVS指令，能很方便地将数据从内存的某一地址(源地址)传送到另一个地址(目的地址)，还能自动修改源和目的地址。若使用重复前缀，可用一条指令传送一批数据。
例3.75 要求把数据段中以SRC-MESS为偏移地址的一串字符“HELLO!”，传送到附加段中以NEW-LOC开始的单元中。实现该操作的程序如下：

## Slide 24
比较发现，使用有重复前缀REP的MOVSB指令，程序更简洁。

## Slide 25
2. CMPS 字符串比较指令 (Compare String)
指令格式： CMPS 目的串， 源串
指令功能：将源串中数据减去目的串数据，但不改变两数据串的原始值，结果反映在标志位上。操作后源串和目的串指针会自动修改。
常用此指令来比较两个串是否相同，并由其后的条件转移指令，根据CMPS执行后的标志位值，决定程序的转向。
CMPS指令前可加重复前缀, 下面每两条指令功能相同:
REPE CMPS ；若CX≠0(未比完)和
REPZ CMPS ；ZF＝1(两串相等)，则重复
REPNE CMPS ；若CX≠0(串没有结束)和串不相等
REPNZ CMPS ；(ZF=0)，则重复比较。

## Slide 26: 2. CMPS 字符串比较指令
例3.76 比较两个字符串，一个是在程序中设定的口令串PASSWORD，另一个是从键盘输入的字符串IN-WORD，若输入串与口令串相同，程序开始执行。否则程序驱动扬声器发声，警告用户口令不符，拒绝往下执行。这可以用CMPS指令来实现，有关程序段如下：
DATA SEGMENT ；数据段
PASSWORD DB ‘8086 CPUI’ ；口令串
IN_WORD DB ‘8088 CPU’ ；从键盘输入的串
COUNT EQU 8 ；串长度
DATA ENDS

## Slide 27: 2. CMPS 字符串比较指令
CODE SEGMENT ；代码段
ASSUME DS：DATA，ES：DATA
…
LEA SI，PASSWORD ；源串指针
LEA DI，IN_WORD ；目的串指针
MOV CX，COUNT ；串长度
CLD ；地址增量
REPZ CMPSB ；CX≠0且串相等时重复比较
JNE SOUND ；若不相等，转发声程序
OK： … ；比完且相等，往下执行
…
SOUND： … ；使PC机扬声器发声
… ；并退出
CODE ENDS

## Slide 28: 3. SCAS 字符串扫描指令 (Scan String)
指令格式： SCAS 目的串
指令功能：从AL(字节操作)或AX(字操作)寄存器的内容，减去ES:DI为指针的目的串元素，结果反映在标志位上，但不改变源操作数。串操作后目的串指针DI会自动修改。
利用SCAS指令，可在内存中搜索所需要的数据（关键字）。指令执行前，必须事先将它存在AL(字节)或AX(字)中。
SCAS指令前也可加重复前缀。

## Slide 29: 3. SCAS 字符串扫描指令
例3.77 在某字符串中搜寻字符A。若有，搜索次数送到BX；若无，将BX清0。设字符串始址STRING的偏址为0，字符串长度为CX。程序段如下：
MOV DI，OFFSET STRING ；DI=字符串偏移地址
MOV CX，COUNT ；CX=字符串长度
MOV AL，‘A’ ；AL=关键字A的ASCII码
CLD ；清方向标志
REPNE SCASB ；CX≠0(没查完)和
；ZF=0(不相等)时重复
JZ FIND ；若ZF=1，已搜到，转出
MOV DI，0 ；若ZF=0，没搜到，DI←0
FIND：
MOV BX，DI ；BX←搜索次数
HLT ；停机

## Slide 30: 4. LODS 数据串装入指令(Load String)
指令格式： LODS 源串
指令功能：把数据段中以SI作为指针的串元素，传送到AL(字节操作)或AX(字操作)中，同时修改SI。
为该指令加重复前缀没有意义。因为每重复传送一次数据，累加器中的内容就被改写，执行重复传送操作后，只能保留最后写入的那个数据。

## Slide 31: 5. STOS 数据串存储指令 (Store String)
指令格式： STOS 目的串
指令功能：将累加器AL或AX中的一个字节或字，传送到以ES:DI为目标指针的目的串中，同时修改DI，以指向串中的下一个单元。
STOS指令与REP重复前缀连用，即执行指令REP STOS，能方便地用累加器中的一个常数，对一个数据串进行初始化。例如，初始化为全0的串。

## Slide 32: 5. STOS 数据串存储指令
例3.78 数据段中有个数据块， 存有8位带符号数，始址BLOCK，要求将正、负数分开，正数送到附加段中始址为PLUS_DATA的缓冲区，负数送到附加段中始址为MINUS_DATA的缓冲区。
数据块可看成一个数据串，用SI作源串指针，DI和BX作正、负数目的缓冲区指针，CX控制循环次数。程序段如下：
START：
MOV SI，OFFSET BLOCK ；SI为源串指针
MOV DI，OFFSET PLUS_DATA
；DI为正数目的区指针
MOV BX，OFFSET MINUS_DATA
；BX为负数目的区指针

## Slide 33
MOV CX，COUNT ；CX放循环次数
CLD
GOON：
LODS BLOCK ；AL←取源串的一个字节
TEST AL，80H ；是负数?
JNZ MINUS ；是，转MINUS
STOSB ；非负数，将字节送正数区
JMP AGAIN ；处理下一个字节
MINUS：
XCHG BX，DI ；交换正负数指针
STOSB ；负数送入负数区
XCHG BX，DI ；恢复正负数指针
AGAIN：
DEC CX ；次数减1
JNZ GOON ；未处理完，继续传送
HLT ；已完，停机

## Slide 34: 5. STOS 数据串存储指令
程序中，正负数的存储均使用STOSB指令，该指令必须以SI为源指针，DI为目的指针。
但存储负数时，负数区的目的指针在BX中，因此要用XCHG指令将BX内容送进DI，让DI 指向负数区，同时也把DI中的正数区目的指针保护起来。
执行STOSB指令后，再用XCHG指令将BX和DI交换回来，以便下次转回GOON标号后，LODS指令仍能正确执行。

## Slide 35: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 36: 3.3.5 控制转移指令
通常，程序中的指令都是顺序地逐条执行的，执行顺序由CS和IP决定，每取出一条指令，指令指针IP自动进行调整，指向下一个存储单元。
利用控制转移指令可以改变CS和IP的值，从而改变指令的执行顺序。8086提供了5类转移指令，如表3.9。

## Slide 37: 控制转移指令

## Slide 38: 1. 无条件转移和过程调用指令 (Unconditional Transfer and Call)
1) JMP 无条件转移指令 (Jump)
指令格式： JMP 目的
指令功能： 无条件地转移到目的地址去执行。
这类指令又分成两种类型：
段内转移或近(NEAR)转移。转移指令的目的地址和JMP指令在同一代码段中，转移时仅改变IP的内容，段地址CS的值不变。
段间转移，又称远(FAR)转移。转移指令的目的地址和JMP指令不在同一段中，转移时，CS和IP的值都要改变，程序要转移到另一个代码段去执行。

## Slide 39: 无条件转移指令
就转移地址提供的方式而言，又可分为两种方式：
直接转移。在指令码中直接给出转移的目的地址，目的操作数用一个标号来表示。它又可分为段内直接转移和段间直接转移。
间接转移。目的地址包含在某个16位寄存器或存储单元中，CPU必须根据寄存器或存储器寻址方式，间接地求出转移地址。同样，这种转移类型又可分为段内间接转移和段间间接转移。
所以无条件转移指令可分成段内直接转移、段内间接转移、段间直接转移和段间间接转移四种不同类型和方式，如表3.10所示。

## Slide 40: 无条件转移指令

## Slide 41: 无条件转移指令
(1) 段内直接转移指令
指令格式：
JMP SHORT 标号
JMP NEAR PTR 标号 (或JMP 标号)
段内相对转移指令，目的操作数均用标号表示。
转向的有效地址=IP+8位/16位位移量(DISP)。
若转移范围在-128~+127字节内，称为短转移，指令中只需要用8位位移量，在标号前加说明符SHORT。
若位移量是16位，称为近转移，目的地址与当前IP的距离在-32768~+32767字节之间。可加说明符NEAR PTR，也可省略。这类指令用得最多。

## Slide 42: 无条件转移指令
例3.79 给出一个含有一条无条件转移指令的简单程序的列表文件，它是由汇编语言源程序经汇编程序翻译后产生的。即
对程序的解释请参看教材。

## Slide 43: 无条件转移指令
（2）段内间接转移指令
转向的16位地址存放在一个16位寄存器或字存储器单元中。
用寄存器间接寻址的段内转移指令，转向的地址存放在寄存器中，执行操作：IP←寄存器内容。
例3.80
JMP BX
若指令执行前，BX=4500H ；
指令执行时，IP←4500H，程序转到代码段内偏移地址为4500H处执行。

## Slide 44: 无条件转移指令
用存储器间接寻址的段内转移指令，先计算出存储单元的物理地址，再从中取一个字送到IP。即IP←字存储单元内容。
例3.81
JMP WORD PTR 5［BX］
；WORD PTR说明是字操作
设指令执行前
DS=2000H, BX=100H, (20105H)=4F0H；
则指令执行后
IP=(20000H+100H+5H) = (20105H)=4F0H，
转到段内IP=4F0H处执行。

## Slide 45: 无条件转移指令
（3）段间直接(远)转移指令
指令中用远标号直接给出转向的CS:IP，程序从一个代码段转到另一个代码段。
例3.82
JMP FAR PTR PROG_F
；FAR PTR说明PROG_F为远标号
指令执行的操作：
IP← PROG_F的段内偏移量
CS←PROG_F所在段的段地址
设标号PROG_F的逻辑地址=3500H：080AH，则：
指令执行后，IP=080AH，CS=3500H，程序转到3500：080AH处执行。

## Slide 46: 无条件转移指令
（4）段间间接转移指令
操作数为存储器，要转移的目的地址CS:IP存放在存储器中。需加说明符DWORD PTR，表示转向地址需取双字。
例3.83 JMP DWORD PTR［SI+0125H］
设指令执行前，CS=1200H，IP=05H，DS=2500H，SI=1300H；
内存单元(26425H)=4500H，(26427H)=32F0H，指令中的位移量DISP=0125H。
指令的执行过程如图3.20。

## Slide 47
无条件转移指令

## Slide 48: 过程调用指令
2) 过程调用和返回指令 (Call and Return)
把某些能完成特定功能又常用的程序段，编写成独立模块，称为过程(Procedure)或子程序(Subroutine)。
在主程序中用CALL语句调用这些过程，格式为：
CALL 过程名
过程以PROC开头，ENDP结束。过程中要安排一条返回指令RET，过程执行完后能正确返回主程序。
若在过程运行中又调用另一过程，称为过程嵌套。
主程序和过程在同一代码段，称为近调用，不在同一段则称为远调用。
过程调用的寻址方式与转移指令类似，但没有段内短调用。由于调用结束后需返回原程序继续运行，要执行保护和恢复返址操作，比转移复杂。

## Slide 49: 过程调用指令
CALL指令分两步执行：
第一步：返址入栈，将CALL下面指令的地址推入堆栈
近调用执行的操作：SP←SP-2，IP入栈
远调用执行的操作：SP←SP-2，CS入栈
SP←SP-2，IP入栈
第二步：转到子程序入口执行相应的子程序。入口地址由CALL指令的目的操作数提供，寻址方法与JMP指令类似。
执行过程中的RET指令时，从栈中弹出返址，使程序返回主程序继续执行。也有两种情况：
从近过程返回，从栈中弹出1个字→IP，并且使SP←SP+2。
从远过程返回，先从栈中弹出1个字→IP，并且使SP←SP+2；再弹出1个字→CS，并使SP←SP+2。

## Slide 50: 设调用前：CS：IP=2000H：1050H，SS：SP=5000H：0100H，PROG-N与CALL指令之间的字节距离等于1234H (即DISP=1234H)。
下面举例说明CALL和RET指令的4种寻址方式。
（1）段内直接调用和返回
例3.84
CALL PROG-N ；PROG-N是一个近标号
该指令含3个字节，编码格式为：
过程调用指令

## Slide 51: 例3.84
则执行CALL指令的过程：
SP←SP-2
即新的SP=0100H-2=00FEH
 返回地址的IP入栈
由于存放CALL指令的内存首地址为CS：IP=2000：1050H，该指令占3字节，所以返回地址为2000：1053H，即IP=1053H。于是1053H被推入堆栈。
 根据当前IP值和位移量DISP计算出新的IP值，作为子程序的入口地址，即
IP = IP+DISP = 1053H+1234H = 2287H
 程序转到本代码段中偏移地址为2287H处执行

## Slide 52
指令CALLPROG_N的执行过程如图3.21(a) 

## Slide 53: 过程调用指令
RET指令的寻址方式与CALL一样，在本例中也是段内直接调用。执行过程如下：
 IP←(SP和SP+1)单元内容
即返址IP=1053H从栈中弹出
SP←SP+2
SP=00FEH+2=0100H，即恢复原SP
结果，返回CALL下面的那条指令，即从2000：1053处继续执行程序，如图3.21(b)。

## Slide 54: 过程调用指令
（2）段内间接调用和返回
例3.85 下面是两条段内间接调用指令的例子，返址在寄存器或内存中。
CALL BX
CALL WORD PTR［BX+SI］
它们执行的操作分三步，前两步与直接调用相同，第三步不同，具体为：
 SP←SP-2
 IP入栈
 IP←EA，计算出目的地址的有效地址EA，送入IP，以此转移。

## Slide 55: 过程调用指令
设：DS=1000H, BX=200H, SI=300H, (10500H)=3210H
CALL BX
转移地址在BX中，此调用指令执行后，IP←0200H，转到段内偏移地址为0200H处执行。
CALL WORD PTR［BX+SI］
子程序入口地址在内存字单元中，其值为 (16×DS+BX+SI) = (10000H+0200H+0300H)
= (10500H) = 3210H， 即EA=3210H
此指令执行后，IP←3210H，转到段内偏移地址为3210H 处执行。
对应的RET指令执行的操作与段内直接过程的返回指令类似。

## Slide 56: （3） 段间直接调用 例3.86 CALL FAR PTR PROG_F ；PROG_F是一个远标号 该指令含5个字节，编码格式为：
设调用前：CS：IP=1000：205AH，SS：SP=2500：0050H，标号PROG-F所在单元的地址指针CS：IP=3000：0500H。
存放CALL指令的内存首址为1000：205AH，由于该指令长度为5个字节，所以返回地址应为1000：205FH。
过程调用指令

## Slide 57: 过程调用指令
执行远调用CALL指令的过程如图3.22所示，具体为：
 SP←SP-2 即SP=0050H-2=004EH
 CS入栈 即CS=1000H入栈
 SP←SP-2 即SP←004CH
 IP入栈 即IP=205FH入栈
转子程序入口 将PROG-F的段地址和
偏移地址送CS：IP
即CS←3000H，IP←0500H
执行子程序PROG-F

## Slide 58: 过程调用指令
过程PROG-F中的RET指令的寻址方式也是段间直接调用，返回时执行的操作为：
 SP←SP+2 即SP←004C+2=004EH
 IP←栈中内容 IP←205FH
 SP←SP+2 SP←004EH+2=0050H
 CS←栈中内容 CS←1000H
所以程序转返回地址CS：IP=1000：205FH处执行。

## Slide 59: 过程调用指令

## Slide 60: 过程调用指令
（4） 段间间接调用
操作数必须是存储单元，从该单元开始存放的双字表示过程的入口地址，指令中用DWORD PTR说明是对存储单元进行双字操作。
例3.87 CALL DWORD PTR［BX］
设调用前，DS=1000H，BX=200H，(10200H)=31F4H，(10202)=5200H。
执行时先将返址的CS：IP推入堆栈，再转向过程入口。
指令中操作数地址=DS×16+BX=10000H+200H=10200H从中取得的双字就是过程入口地址，即：
IP←(10200H) 即IP=31F4H
CS←(10202H) 即CS=5200H

## Slide 61: 过程调用指令
8086还有另一种带参数的返回指令，形式为：
RET n
n称为弹出值，它让CPU在弹出返回地址后，再从堆栈中弹出n个字节的数据，也就是让SP再加上n。n可以是0000~FFFFH范围内的任何一个偶数。
例如，指令RET 8，表示从堆栈中弹出地址后，再使SP的值加上8。

## Slide 62: 2. 条件转移指令 (Conditional Transfer)
将上条指令执行后的状态标志，作为测试条件，来决定是否转移。当条件成立，程序转向指令中给出的目的地址去执行；否则，仍顺序执行。
条件转移均为段内短转移，转移指令与目的地址必须在同一代码段中。转移距离范围为-128～+127字节。8位偏移量需用符号扩展法扩展到16位后才能与IP相加。
在指令中，目的地址均用标号表示，指令格式：
条件操作符 标号
条件转移指令共18条，归类成直接标志转移和间接标志转移两大类。

## Slide 63
1) 直接标志转移指令
助记符中直接给出标志状态测试条件，以CF、ZF、SF、OF和PF等5个标志的10种状态为判断条件，形成10条指令，如表3.11。有的指令有两种助记符，代表同样的指令，如JZ/JE。

## Slide 64: 2. 条件转移指令
例3.88 求AL和BL中的两数之和，若有进位，则AH置1，否则AH清0。
程序如下：
ADD AL，BL ；两数相加
JC NEXT ；若有进位，转NEXT
MOV AH，0 ；无进位，AH清0
JMP EXIT ；往下执行
NEXT：
MOV AH，1 ；有进位，AH置1
EXIT： … ；程序继续进行

## Slide 65: 2. 条件转移指令
2) 间接标志转移
不在指令助记符中直接给出标志状态位的测试条件，但仍以某一个或几个标志的状态组合为测试条件，若条件成立则转移，否则顺序往下执行。
间接标志转移指令共有8条，列于表3.12中。每条指令都有两种不同的助记符。
在无符号数比较测试指令中，指令助记符中的“A”是英文Above的缩写，表示“高于”之意，“B”是英文Below的缩写，表示“低于”之意。

## Slide 66: 2. 条件转移指令
间接标志条件转移指令

## Slide 67: 2. 条件转移指令
例3.89 设 AL=F0H，BL=35H，执行指令
CMP AL，BL ；AL-BL
JAE NEXT ；AL大于等于BL，则转到NEXT
JAE/JNB根据CF标志是否为0决定转移。若CF=0，即无进位，则转移，这与直接标志转移指令中的JNC功能完全一样。
同样，JB/JNAE与JC指令的功能相同。
带符号数进行比较时，不能仅根据SF或OF标志来判定，而要将它们组合起来考虑。指令助记符中，“G”(Great than)表示“大于”，“L”(Less than)表示“小于”。

## Slide 68: 2. 条件转移指令
例3.90 设某学生的英语成绩已存放在AL中，如低于60分打印F(FAIL)；高于或等于85分，打印G(GOOD)；在6084分之间，打印P (PASS)。程序为
CMP AL，60 ；与60分比较
JB FAIL ；<60，转FAIL
CMP AL，85 ；≥60，与85分比较
JAE GOOD ；≥85，转GOOD
MOV AL，‘P’ ；其它，将AL←‘P’
JMP PRINT ；转打印程序
FAIL： MOV AL，‘F’ ；AL←‘F’
JMP PRINT ；转打印程序
GOOD：MOV AL，‘G’ ；AL←‘G’
PRINT： … ；打印存在AL中的字符

## Slide 69: 2. 条件转移指令
例3.91
设某温度控制系统中，从温度传感器输入一个8位二进制摄氏温度值。当温度低于100℃时，打开加热器；温度升到100℃或以上时，关闭加热器。
温度传感器端口号为320H，控制加热器的输出信号连到端口321H的最低有效位，当它置1加热器打开，清0则关闭。
实现上述温度控制的程序：

## Slide 70
GET-TEMP：
MOV DX，320H ；DX指向温度输入端口
IN AL，DX ；读取温度值
CMP AL，100 ；与100 ℃比较
JB HEAT_ON ；<100 ℃，加热
JMP HEAT_OFF ；≥100 ℃，停止加热
HEAT-ON：
MOV AL，01H ；D0位置1，加热
MOV DX，321H ；加热器口地址
OUT DX，AL ；打开加热器
JMP GET_TEMP ；继续检测温度
HEAT-OFF：
MOV AL，00 ；D0位置0，停止加热
MOV DX，321H
OUT DX，AL ；关闭加热器
… ；进行其它处理

## Slide 71: 2. 条件转移指令
例3.92 在首地址为TABLE的10个内存字节单元中, 存放了10个带符号数，统计其中正数、负数和零的个数，结果存入PLUS、NEGT和ZERO单元。
TABLE DB 01H，80H，0F5H，32H，86H
DB 74H，49H，0AFH，25H，40H
PLUS DB 0 ；存正数个数
NEGT DB 0 ；存负数个数
ZERO DB 0 ；存0的个数
…
MOV CX，10 ；数据总数
MOV BX，0 ；BX清0

## Slide 72: 2. 条件转移指令
AGAIN：
CMP TABLE［BX］，0 ；取一个数与0比
JGE GRET_EQ ；≥0，转GRET_EQ
INC NEGT ；<0，负数个数加1
JMP NEXT ；往下执行
GRET-EQ：
JG P-INC ；>0，转P-INC
INC ZERO ；=0，零个数加1
JMP NEXT ；往下执行
P-INC：
INC PLUS ；正数个数加1
NEXT：
INC BX ；数据地址指针加1
DEC CX ；数据计数器减1
JNZ AGAIN ；未完，继续统计

## Slide 73: 3. 循环控制指令 (Iteration Control)
是一组增强型条件转移指令，用来控制程序段的重复执行，重复次数由CX中的内容决定，转移目标都是短标号，偏移量都是负值，即只能向前转移。均不影响任何标志。
1) LOOP循环指令 (Loop)
指令格式： LOOP 短标号
指令功能：重复执行一系列指令。
重复次数放在CX中，执行一次指令，CX1。如减1后CX≠0，转到指令给定的标号处继续循环；CX=0，结束循环，转去执行LOOP指令后的那条指令。
一条LOOP指令相当于执行以下两条指令：
DEC CX
JNZ 标号

## Slide 74: 3. 循环控制指令
例3.93 商店里有8种商品，价格为83元，76元，65元，84元，71元，49元，62元和58元，要将每种商品提价7元，编程计算每种商品提价后的价格。
先将商品原价按BCD码形式，依次存放在以OLD开始的8个存储单元中，新价格存放进以NEW开始的8个单元，然后用LOOP指令来实现8次循环。即
OLD DB 83H，76H，65H，84H
DB 71H，49H，62H，58H
NEW DB 8 DUP(?)
…

## Slide 75: 例3.93
MOV CX，08H ；共8种商品
MOV BX，00H ；BX作指针，初值为0
NEXT：
MOV AL，OLD［BX］ ；读入一个商品的原价
ADD AL，7 ；加上提价因子
DAA ；调整为十进制数
MOV NEW［BX］，AL ；存放结果
INC BX ；地址指针加1
LOOP NEXT ；未加满8次，继续循环
… ；已加完8次

## Slide 76: 3. 循环控制指令
循环操作也可以只含一条指令，即LOOP指令自身，这样的程序段常用来实现延时。
例如：
MOV CX，10 ；循环次数为10
DELAY：
LOOP DELAY ；本指令重复执行10次

## Slide 77: 3. 循环控制指令
例3.94
用循环和跳转指令，编写控制PC机扬声器发声的程序。
在PC机中，61H口的D1和D0位接到扬声器接口电路上。在D0=0的情况下，当D1=1时，扬声器被接通；当D1=0时，则断开。通过控制D1位的值，就能产生一个由1和0构成的二进制序列，使扬声器发声。
61H 口中的其它位则用来控制PC机的内部开关状态、奇偶校验及键盘状态等。要将这些状态保存起来。

## Slide 78
控制扬声器发声程序：
IN AL，61H ；AL←从61H口读取数据
AND AL，0FCH ；保护D7~D2位，D0位清0
MORE：
XOR AL，02 ；触发D1位使之在0和1间变化
OUT 61H，AL ；控制扬声器开关通断
MOV CX，260 ；CX=循环次数
DELAY： LOOP DELAY ；循环延时
JMP MORE ；再次触发
本例中，LOOP指令重复执行260遍，起延时作用，使开关通断维持一定时间。否则开关动作太快，发出的声音频率太高，人耳听不出来。

## Slide 79: 3. 循环控制指令
2) LOOPE/LOOPZ 相等或结果为0时循环
(Loop If Equal/Zero)
指令格式： LOOPE 标号
或 LOOPZ 标号
指令功能： LOOPE是相等时循环，LOOPZ是结果为0时循环。
它们能完成相同功能，具有不同助记符，用来控制重复执行一组指令。
指令执行前，先将重复次数送入CX，每执行一次CX1，若1后CX≠0和ZF=1，则转到指令指定的标号处重复执行；若CX=0或ZF=0，便退出循环，执行本指令后的那条指令。

## Slide 80
例3.95 设1个50字节组成的数组存在ARRAY开始的内存中，测试数组中的元素，若为0，且不是最后1个，便继续进行下个元素的测试，直到找到第一个非零元素或查完了为止。
ARRAY DB ××，××，… ；含50个元素的数组
MOV BX， OFFSET ARRAY
；BX指向数组开始单元
DEC BX ；指针1
MOV CX， 50 ；CX=元素个数
NEXT：
INC BX ；指向数组的下个元素
CMP ［BX］， 00H ；数组元素与0比较
LOOPE NEXT ；若元素为0和CX≠0，循环
… ；否则，结束查找

## Slide 81: 3. 循环控制指令
3) LOOPNE/LOOPNZ 不相等或结果不为0循环
(Loop If Not Equal/Not Zero)
指令格式： LOOPNE 标号
或 LOOPNZ 标号
指令功能：LOOPNE是不相等循环，而LOOPNZ是结果ZF≠1循环，它们也是一对功能相同但形式不一样的指令。
指令执行前，应将重复次数送入CX，每执行一次，CX自动1，若1后CX≠0和ZF=0，则转移到标号所指定的地址重复执行；若CX=0或ZF=1，则退出循环，顺序执行下一条指令。

## Slide 82
例3.96
设一个由17个字符组成的字符串存放在以STRING开始的内存中，查找字符串中是否包含空格符。若没有找到空格符和尚未查完，则继续查找，直到找到第一个空格符或查完了, 才退出循环。
STRING DB ‘Personal Computer’ ；字符串
MOV BX，OFFSET STRING ；BX指向字符串始址
DEC BX ；BX-1
MOV CX，17 ；CX=字符串长度
NEXT：
INC BX ；指向下一个字符
CMP ［BX］，20H ；字符串元素与空格比较
LOOPNE NEXT ；若不是空格和CX≠0，循环
… ；找到空格或CX已为0

## Slide 83: 3. 循环控制指令
4) JCXZ 若CX为0跳转 (Jump If CX Zero)
指令格式： JCXZ 标号
指令功能：若CX寄存器为0，则转移到指令中标号所指定的地址处，否则将往下顺序执行。
它不对CX寄存器进行自动减1操作。
这条指令用在循环程序开始处。为了使程序跳过循环，只要事先把CX 寄存器清0。

## Slide 84: 4. 中断指令 (Interrupt)
1) 中断概念
计算机在执行正常程序过程中，由于某些事件发生，需要暂时中止当前程序的运行，转到中断服务程序去为临时发生的事件服务。中断服务程序执行完，又返回正常程序继续运行。此过程称为中断。
8086的中断有两种：
第一种，外部中断或硬件中断，它们从8086的不可屏蔽中断引脚NMI 或可屏蔽中断引脚INTR引入。
第二种，内部中断或软中断，是为解决CPU在运行中发生意的外情况或是为便于对程序调试而设置的。
此外，也可在程序中安排一条中断指令INT n，利用它直接产生8086的内部中断。

## Slide 85: 4. 中断指令
2) 中断指令
(1) INT n 软件中断指令 (Interrupt)
软件中断指令，n为中断类型号，范围0~255。可安排在程序的任何位置上。
(2) INTO 溢出中断指令 (Interrupt on Overflow)
当带符号数进行算术运算后，若OF=1，则可由INTO指令产生类型为4的中断; 若OF=0，则INTO指令不产生中断。
为此，在带符号数进行加减法运算之后，必须安排一条INTO指令，一旦溢出就能及时向CPU提出中断请求，CPU可做出相应的处理。

## Slide 86: 4. 中断指令
(3) IRET (Interrupt Return)
中断返回指令IRET。被安排在中断服务程序的出口处，指令执行后，从堆栈中依次弹出程序断点和FLAGS的内容，使CPU继续执行原来被打断的程序。

## Slide 87: §3.3 8086的指令系统
3.3.1 数据传送指令
3.3.2 算术运算指令
3.3.3 逻辑运算和移位指令
3.3.4 字符串处理指令
3.3.5 控制转移指令
3.3.6 处理器控制指令

## Slide 88: 3.3.6 处理器控制指令
1.标志操作指令
8086提供一组标志操作指令，可直接对CF，DF和IF标志位进行设置或清除等操作，但不包含TF标志，如表3.13。

## Slide 89: 1. 标志操作指令
1) CLC，CMC和STC
利用CLC指令，使进位标志CF清0，CMC指令使CF取反，STC指令则使CF置1。
2) CLD和STD
方向标志DF在执行字符串操作指令时用来决定地址的修改方向，CLD指令使DF清0，而STD指令则使DF置1。
3) CLI和STI
中断允许标志IF决定CPU能否响应可屏蔽中断请求，指令CLI使IF清0，禁止CPU响应这类中断。STI使IF置1，允许CPU响应。

## Slide 90: 2. 外部同步指令
1) ESC 换码指令 (Escape)
指令格式：ESC 外部操作码，源操作数
指令功能：换码指令实现8086对8087协处理器的控制。
2) WAIT 等待指令 (Wait)
通常跟在ESC指令之后。ESC指令执行后，8086 CPU处于等待状态，不断检测TEST引脚，若为高电平，则重复执行WAIT指令，处理器处于等待状态；如变为低电平，便退出等待状态，执行下条指令。
3) LOCK 封锁总线指令 (Lock Bus)
可加在任何指令的前面。凡带有LOCK前缀的指令在执行过程中，将禁止其它处理器使用总线。

## Slide 91: 3. 停机指令和空操作指令
1) HLT 停机指令 (Halt)
使CPU进入暂停状态，当下列情况之一发生时，则脱离暂停状态：
在RESET线上加复位信号；
在NMI引脚上出现中断请求信号；
在允许中断的情况下，在INTR引脚上出现中断请求信号。
程序中常用HLT指令来等待中断的出现。
2) NOP 空操作或无操作指令 (No Operation)
单字节指令，执行时耗费3个时钟周期的时间，但不完成任何操作。