## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 2
本章主要内容： §4.1 汇编语言程序格式和伪指令 §4.2 DOS系统功能调用和BIOS
中断调用 §4.3 汇编语言程序设计方法与实例

## Slide 3
什么是汇编语言（Assembly Language）？
使用指令的助记符、符号地址和标号等编写的程序设计语言。
每条指令都有对应的机器码，不同的CPU使用不同的汇编语言。
用汇编语言编程的优点
汇编程序运行速度快，实时性好，占用内存空间小，能最大限度地发挥硬件的作用。
汇编语言的适用场合
绝大部分系统软件都用汇编语言编写，大多数涉及快速处理、位处理和访问硬件设备的高效程序都是汇编程序。如：实时数据处理程序、实时控制程序、高级绘图程序、游戏程序等。

## Slide 4
汇编语言编程的缺点和难点
编程效率低，程序设计的技巧性强，要求编程人员熟悉计算机的硬件结构和指令系统；
编程和调试程序周期长，在一种机器上编写的程序，不能移植到别的类型机器上。
学会一种汇编语言，就能举一反三，触类旁通。学会8086汇编语言编程，就打好了学习32位高档机程序设计的基础，也便于从事单片机和嵌入式系统的设计开发。

## Slide 5
汇编语言的汇编处理过程
1）按语法规则编写源程序PROG.ASM；
2）用汇编程序将源程序翻译成目标文件PROG.OBJ；
3）用连接程序对1个或几个.OBJ模块连接后，生成能在机器上执行的程序PROG.EXE。
如果汇编过程中出错，要在纠错后重新汇编；
连接过程也会出现新的错误，需要反复修改。

## Slide 6: §4.1 汇编语言程序格式和伪指令
4.1.1 汇编语言程序格式
4.1.2 伪指令语句
4.1.3 完整的汇编语言程序框架

## Slide 7: 4.1.1 汇编语言程序格式
汇编语言程序由指令语句和伪指令语句组成。
1. 指令语句
指令语句由4部分组成，格式：
标号：指令助记符 操作数 ；注释
1）标号
标号是指令的符号地址，后面须加冒号“:”。
可作标号的字符：英文字母、数字或某些特殊字符，如@ * _ ？ · 等。
标号以英文字母或特殊字符打头，系统保留字不能做标号, 如：4AB、MOV、DW、LOOP、M-D等都不是合法的标号。
标号具有段基址、偏移量及类型三种属性。

## Slide 8: 指令语句
2）指令助记符
它是指令语句中不可缺少的部分，表示指令的操作码。
3）操作数
1条指令可包含1个或2个操作数，也可没有操作数。
操作数的组成：
常数 二进制数，加B；
10进制数，可加D或省略；
16进制数，加H，AF前要加0；
2-10进制BCD数，加H，要用调整指令
字符或字符串 用单引号‘ ’ 括起来
变量 程序运行期间可修改，数值可由DB、DW、DD等来定义
标号 如JMP NEXT
存储器 指令系统中已介绍
表达式 将专门介绍

## Slide 9: 指令语句
4）注释
说明指令或程序的功能，增强程序可读性，可省略。
注释前必须加分号“；”。

## Slide 10: 2. 伪指令语句
伪指令语句的格式如下：
名字 伪指令指示符 操作数 ；注释
1）名字
是给伪指令语句起的名称，格式要求与标号类似，名字后不能跟冒号“：”。
2）伪指令指示符
是伪指令语句中不可缺少部分，常用伪指令语句：
段定义语句 SEGMENT和ENDS
段分配语句 ASSUME
过程定义语句 PROC和ENDP
变量定义语句 DB、DW、DD、DQ、DT
程序结束语句 END

## Slide 11: 伪指令语句
3）操作数
有的伪指令不允许带操作数，有的可带1个或多个操作数。
4）注释
注释部分与指令语句的要求类似。

## Slide 12: 3. 表达式和运算符
将常数、符号、寄存器等通过运算符连接起来的式子叫做表达式。
不论是常数、变量还是标号，都可用表达式的形式给出。
表4.1给出了常用表达式的运算符，还给出了一些简单的例子。

## Slide 13: 常用表达式的运算符

## Slide 14: 常用表达式的运算符(续)

## Slide 15: 常用表达式的运算符(续)

## Slide 16: 如果一个表达式中有多个运算符，则要根据优先级别从高到低的顺序进行运算，优先级别相同的运算符，则按从左到右的顺序进行运算。
运算符的优先级

## Slide 17: 运算符
1）算术运算符
例4.1 利用现行地址符“$”和减法运算符“-”求数组的长度。程序段：
DATA SEGMENT ；数据段
LIST DB 12，38，5，29，74 ；LIST数组（变量）
COUNT EQU $-LIST ；COUNT=现行地址-
；LIST的偏移地址
DATA ENDS
┇
MOV CX，COUNT ；CXLIST数组长度
LIST变量的起始地址偏移量为0，“$”符表示本指令的现行地址偏移量，它等于5，所以$-LIST=5-0=5，并赋予COUNT，这样可很方便地求得变量长度。

## Slide 18: 运算符
2）逻辑运算符和关系运算符
例4.2 将表达式的运算结果送到寄存器中。
MOV AL，NOT 10110101B
；AL01001010B
MOV BL，10H GT 20H
；BL00H，因10H>20H为假，输出全0
MOV BX，6 EQ 0110B
；BXFFFFH，因6=6为真，输出全1

## Slide 19: 运算符
3）数值返回运算符
数值返回运算符OFFSET和SEG
例4.3 将TABLE变量的段基址：偏移量送入 DS：BX。
TABLE DB 40H，79H，24H，30H，19H ;数字0~9的
12H，02H，78H，00H，18H ;七段代码表
┇
MOV BX，OFFSET TABLE ;BXTABLE的偏址
MOV AX，SEG TABLE ;AXTABLE的段址
MOV DS，AX ;DSTABLE的段址

## Slide 20: 运算符
数值返回运算符LENGTH返回变量单元数，SIZE返回变量的总字节数。
TYPE加在变量前，返回变量的类型属性；加在标号前，返回标号的距离属性。TYPE运算符的返回值如表4.3。

## Slide 21: 运算符
例4.4 LENGTH、SIZE和TYPE运算符返回值举例
A1 DB 20H，30H
A2 DW 1234H，5678H
A3 DD ？
L1： MOV AH，TYPE A1 ；AH 1（字节）
MOV BH，TYPE A2 ；AH 2（字）
MOV AL，TYPE A3 ；AL4（双字）
MOV BL，TYPE L1 ；BL 0FFH（近标号）
MOV BH，SIZE A2
；BH 4（A2变量的总字节数）
MOV CL，LENGTH A2
；CL2（A2变量的字单元数）

## Slide 22: 运算符
例4.5 用LENGTH设置堆栈。
STAPN DB 100 DUP (?)
；定义100个字节空间
TOP EQU LENGTH STAPN
；TOP 100（变量STAPN的单元数为100字节）

## Slide 23: 运算符
4）修改属性运算符
例4.6 对存储单元的属性进行修改。
INC BYTE PTR [BX]
；将字节存储单元的内容增1
用“BYTE PTR”指明存储单元[BX]为字节单元。
MOV BX，ES：[DI]
；BX  （16×ES+DI）的内容
源操作数[DI]也是存储单元，未加段超越前缀ES时，默认DS为段基地址，加了ES操作符后，段基地址修改成了ES。

## Slide 24
4.1.1 汇编语言程序格式
4.1.2 伪指令语句
4.1.3 完整的汇编语言程序框架

## Slide 25: 4.1.2 伪指令语句
1.段定义语句
段定义语句SEGMENT和ENDS，用来定义一个逻辑段。
例4.7 用段定义语句定义一个数据段, 段名为DATA, 段中包含X、Y两个变量。
DATA SEGMENT ；数据段开始，DATA为段名
；表示该段的基址
X DW 1234H ；变量X的段基址：偏移量
；=DATA：0000，内容为1234H
Y DB 56H ；变量Y的段基址：偏移量
；=DATA：0002，内容为56H
DATA ENDS ；数据段结束

## Slide 26: 1.段定义语句
段定义语句的一般形式：
段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [‘分类名’]
PAGE(页) *NONE ‘STACK’
*PARA(节) PUBLIC ‘CODE’
WORD(字) STACK
BYTE(字节) COMMON
AT
MEMORY
┇ ；段中内容
段名 ENDS
加“[ ]”项可省略，但堆栈段的组合类型是STACK，不可省略。
省略项不写时，其值用带“*”的项，它们是隐含用法，用的是默认值。

## Slide 27: 1.段定义语句
[ ]内3个参数的功能：
1）定位类型（Align Type）
用LINK程序将程序中的段相互衔接时，用定位类型来确定该段存储器的起始边界要求。
定位类型有四种:
PAGE 该段起始地址能被256（页）整除
PARA 该段起始地址能被16（节）整除
WORD 该段起始地址能被2（字节）整除
BYPE 起始地址可从任何地方开始

## Slide 28: 1.段定义语句
2）组合类型（Combine-Type）
组合类型告诉LINK程序本段与其它段关系，包括：
NONE 与其它段不连接，各段有独立段基址和偏移量。
PUBLIC 同名同类别模块段连接成一段，段基址同, 偏移量不同。
COMMON 本段与其它段覆盖，偏移地址名称不同。
STACK 这是堆栈段，不可省略。
MEMORY 连接时该段放在所有段最后（最高地址）。
AT 定义本段的段基地址。如AT 2000H定义该段的段基地址为20000H。
3）分类名（‘class’）
LINK将分类名相同的逻辑段组成1个段组，分类名有‘STACK’,‘CODE’和‘DATA’等。

## Slide 29: 2.段分配语句
段分配语句ASSUME告诉汇编程序，4个段寄存器CS、DS、SS、ES分别与哪些段有关。格式如下，也可分两行书写。
ASSUME CS：代码段名，DS：数据段名
SS：堆栈段名，ES：附加段名

## Slide 30: 3.过程定义语句
将结构和功能相同，仅有一些变量赋予的值不同的程序段独立编写，用过程定义伪指令PROC和ENDP进行定义，并把这些程序段称为过程（Procedure）或子程序，由主程序中的CALL语句来调用它们。
过程定义格式：
过程名 PROC [NEAR]/FAR
┇ ；过程内容
RET
过程名 ENDP

## Slide 31: 3.过程定义语句
在PROC伪语句中，必须说明是近过程NEAR还是远过程FAR，NEAR可以省略不写。在过程内部必须安排一条返回指令RET或RET n，以便返回主程序。
过程像标号一样，有3种属性：段基址、偏移地址和距离属性（NEAR或FAR），它可作为CALL指令的操作数。
用CALL语句调用过程，无需说明是近调用还是远调用。
例如：
CALL 过程名

## Slide 32: 4.变量定义语句
变量定义语句的一般形式为：
变量名 伪指令指示符 操作数 ；注释
变量名用符号表示，也可以省略。
伪指令包括DB、DW、DD、DQ和DT，分别定义字节、字、双字、4字和10字节变量。
操作数可以有具体的字节、字和双字等初值，也可以不指定具体数值，而用一个问号“？”来表示，此时仅为变量留出存储单元。

## Slide 33: 4.变量定义语句
例4.8 变量定义语句举例。
FIRST DB ？ ；定义一个字节变量
；初始值不确定
SECOND DB 20H，33H ；定义两个字节变量
THIRD DW 1122H，3344H ；定义两个字变量
FOUR DQ 12345678H ；定义一个双字变量

## Slide 34: 4.变量定义语句
还可用复制操作符DUP来定义重复变量，其格式为：
变量名 伪指令指示符 n DUP (操作数)
其中n为重复变量的个数。
例4.9 用重复操作符DUP定义变量。
N1 DB 100 DUP (?)
；分配100个字节单元，初值不确定
N2 DW 10 DUP (0)
；定义10个字单元，初值均为0
N3 DB 100 DUP (3 DUP(8), 6)
；定义100个“8，8，8，6”的数据项

## Slide 35: 4.变量定义语句
数据项也可写成单个字符或字符串的形式，通常用字节来表示。
例4.10 字符串变量举例。
DB ‘Welcome’
；在内存中顺序存放各字符的ACSII码

## Slide 36: 4.变量定义语句
例4.11 如数据在存储单元中的存放形式如图4.2，试给出相应的变量定义语句。
DATA1 DB ‘3’，‘A’
DATA2 DW 98，100H，-2
DATA3 DD 12345678H
DATA4 DB 100 DUP (0)

## Slide 37: 5.程序结束语句
程序结束语句的格式为：
END [标号名或名字]
它位于程序的最后一行，指示源程序结束，遇到END伪指令则停止汇编。
标号名或名字可省略。

## Slide 38: 6.其它伪指令
1）等值伪指令EQU
使用EQU语句可使程序更清晰、易读，其格式为：
符号名 EQU 变量、标号、常数等
例4.12 EQU伪指令语句举例。
Profit EQU 10 ；常数值10赋给符号名Profit
CNT1 EQU 41H ；常数值41H赋给符号名CNT1
COUNT EQU 8 ；常数值8赋给COUNT

## Slide 39: 6.其它伪指令
2）定义类型伪指令LABEL
其作用与PTR类似，格式为：
名字 LABEL 类型
它将LABEL左边的名字定义为右边的类型。
例4.13 LABEL伪指令举例。
BARRY LABEL BYTE
；将BARRY定义为字节变量
TOP LABEL WORD
；将TOP定义为字变量
SUBRT LABEL FAR
；将SUBRT定义为FAR标号

## Slide 40: 6.其它伪指令
3）对准伪指令EVEN
将下一语句指向的地址调整为偶地址，确保存取一个字数据只要进行一次操作。
例4.14 对准伪指令举例。
DATA SEGMENT
X DB‘M’ ；X变量的偏移地址为0
EVEN ；将下一语句指向地址调整为偶数
Y DW 100 DUP（？）
；Y变量从地址为02H处开始存放
DATA ENDS

## Slide 41: 6.其它伪指令
4）ORG伪指令
为下面一条语句指定起始偏移地址，可放在程序的任何位置上。
例4.15 ORG伪指令举例。
DATA SEGMENT
ORG 1200H
A1 DB 12H，34H
；A1变量偏移地址为1200H
ORG 2000H
A2 DW 3040H，2830H
；A2变量偏移地址为2000H
DATA ENDS

## Slide 42: 6.其它伪指令
CODE SEGMENT
ORG 400H
；此段代码段起始地址偏移量为400H
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
┇
CODE ENDS

## Slide 43: 6.其它伪指令
5）模块连接伪指令PUBLIC和EXTRN
PUBLIC和EXTRN伪指令用于解决模块连接问题。
PUBLIC将标号、变量或数据定义为公共的，可供其它模块使用；
EXTRN引用其它模块中已用PUBLIC伪指令定义过的标号和变量。

## Slide 44: 6.其它伪指令
例4.16 PUBLIC和EXTRN伪指令应用举例。
DATA SEGMENT
A1 DB 30H，31H ；定义变量
A2 DW 1234H
A3 DB 100 DUP (?)
DATA ENDS
；
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START: MOV AX，DATA
┇
SUBRT： ┇
SUBRT LABEL FAR ；SUBRT为远标号
PUBLIC A1，A2，SUBRT
；声明A1，A2，SUBRT为公用

## Slide 45
┇
CODE ENDS
；
PDATA SEGMENT
P1 DB 20H
P2 DW 3580H
PDATA ENDS
;
PCODE SEGMENT
EXTRA A1：BYTE，A2：WORD，SUBRT：FAR
；其它模块中用PUBLIC定义过的
；A1、A2、SUBRT可供本模块引用
例4.16

## Slide 46
MAIN：MOV AX，PDATA
┇
MOV BX，OFFSET A1 ；引用变量A1
MOV DI，OFFSET A2 ；引用变量A2
┇
JMP SUBRT ；引用其它模块
;
SUBRT
┇
PCODE ENDS
END MAIN
；程序结束，从MAIN语句开始执行
例4.16

## Slide 47
4.1.1 汇编语言程序格式
4.1.2 伪指令语句
4.1.3 完整的汇编语言程序框架

## Slide 48: 4.1.3 完整的汇编语言程序框架
完整的汇编语言程序包含数据段、代码段、堆栈段和附加数据段。
其中代码段是必须要有的；
堆栈段根据情况设置；
代码段中要用到变量或数据时，应该设置数据段。当代码段中有字符串操作指令时，不仅要设置数据，还必需设置附加段，而且必须将源串存放在数据段中，而把目的串放在附加段中。
下面先给出程序框架，再介绍如何设置堆栈段，以及程序结束后怎样返回DOS操作系统。

## Slide 49: 1.完整的汇编语言程序框架
例4.17 汇编语言程序框架。
DATA SEGMENT ；数据段
X DB ？
Y DW ？
DATA ENDS
；
EXTRA SEGMENT ；附加段
ALPHA DB ？
BETA DW ？
EXTRA ENDS
；
STACK SEGMENT PART STACK ‘STACK’ ;堆栈段
STAPN DB 100 DUP（？） ;定义100字节空间
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS

## Slide 50: 1.完整的汇编语言程序框架
;代码段
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR ;过程定义语句
;说明4个段寄存器分别与哪些段有关
ASSUME CS：CODE， DS：DATA ES：EXTRA，SS：STACK
START：
MOV AX，STACK ;设堆栈段寄存器SS: SP
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS ;DS入栈保护
SUB AX，AX ;AX=0
PUSH AX ;段内偏移量“0”入栈
MOV AX，DATA ;AX  数据段基址DATA
MOV DS，AX ;DS  数据段基址DATA

## Slide 51: 1.完整的汇编语言程序框架
MOV AX，EXTRA
MOV ES，AX ;ES 附加段基址EXTRA
┇ ;用户要编写的程序内容
┇
RET ;返回DOS
MAIN ENDP ;MAIN过程结束
CODE ENDS ;代码段结束
END MAIN ;整个源代码结束
代码段、数据段、附加段和堆栈段，都用段定义伪指令SEGMENT和ENDS定义。
数据段或附加段，用DB、DW等伪指令设置实际数值。堆栈段定义了100字节空间，其数值也可修改。

## Slide 52: 1.完整的汇编语言程序框架
代码段用来存放可执行的指令序列。这里用PROC FAR和ENDP伪指令将整个程序编写成一个远过程的形式，过程名为MAIN。
最后一条指令语句为过程返回指令RET，使程序执行完后返回到调用它的地方。
MAIN过程中，首先用段分配伪指令ASSUME告诉汇编程序，4个段寄存器分别与哪些段相对应，但不能将段基地址装入相应的段寄存器中，还要给DS、ES和SS寄存器赋初值，CS则由操作系统赋初值。
对于堆栈段，要给SS和SP赋初值，以设定堆栈。

## Slide 53: 1.完整的汇编语言程序框架
除了程序框架中给出的设置堆栈的方法外，还可用以下语句来设置堆栈：
STACK SEGMENT STACK ；设置堆栈段
DW 50 DUP（？） ；定义50个字空间，
；偏移地址为00~99
TOP LABEL WORD ；将TOP定义为字类型
；其偏址为100
STACK ENDS
CODE SEGMENT
┆
START： MOV AX，STACK
MOV SS，AX ；设置SS
MOV SP，OFFSET TOP
┆ ；SP  TOP的偏移地址100
CODE ENDS

## Slide 54: 1.完整的汇编语言程序框架
设置堆栈后，紧接着用下面3条指令，将DS推入堆栈保护起来，再使00H入栈，以便在程序结束时，能执行RET指令来返回DOS，即：
PUSH DS ；DS入栈
SUB AX，AX
PUSH AX ；00H入栈
用户编写的程序的具体内容，放在初始化程序之后，RET指令之前。
代码段之后，再安排一条END MAIN指令，汇编程序遇到这条指令后就结束汇编，并自动从MAIN过程开始往下执行程序。

## Slide 55: 2. 堆栈的设置
在代码段中为SS：SP赋予初值，就设置了一个堆栈段。
如果程序中没有定义堆栈段，连接时会给出一个警告信息：
Warning: no stack segment
此错误不影响连接过程的完成，这时，DOS会自动定义一个堆栈段，使程序仍可正常运行。

## Slide 56: 3.返回DOS操作系统
汇编语言程序在DOS下运行结束后，应能正确返回DOS，否则其它程序将无法运行，还会导致死机。
返回DOS的3种方法：
1）按程序框架设定的方法返回。先将主程序定义为一个远过程，再执行3条指令：
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
┇
RET
将DS和00H推入栈，再执行RET指令，转去执行INT 20H指令，返回DOS。这是返回DOS的常规方法。
执行这几条指令后，为什么能正确返回DOS？具体过程请参看本教材。

## Slide 57: 3.返回DOS操作系统
2）执行4CH号DOS功能调用。程序结束前按如下方法使用4CH号DOS功能调用指令，返回DOS。
MOV AX，4C00H ；AH=4CH，是DOS功能号
；AL通常置为0
INT 21H
这种方法功能更强，更安全，使用也比较方便，建议使用这种方法返回DOS。
3）若编写的程序要以.COM文件的形式执行，可用INT 20H指令直接返回DOS。

## Slide 58
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 59
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 60: §4.2 DOS系统功能调用和BIOS中断调用
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 61: 4.2.1 概述
磁盘操作系统DOS采用模块化、层次化结构，其层次结构如图4.4所示。

## Slide 62: 4.2.1 概述
组成DOS的各主要模块的功能：
系统硬件
主要指I/O设备，如CRT显示器、打印机、键盘、硬盘和鼠标等。
基本输入输出系统 BIOS(Basic Input Output System)
包含了能直接与底层硬件打交道的设备驱动程序。此外还包含系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。利用中断调用指令INT n，可以直接调用BIOS中的外设驱动程序，实现对主要I/O设备的控制管理。

## Slide 63
DOS核心 MSDOS.SYS
该模块以BIOS为基础，为用户提供一大批可以直接使用的服务程序，这组服务程序称为DOS系统功能调用。可用INT 21H指令来调用，并以功能号来区分不同的服务程序。它们主要用来实现文件管理、存储器管理及设备管理等，功能比BIOS更齐全、更完整。
命令处理程序 COMMAND.COM
该模块以可执行命令文件的形式存放在系统盘上，它执行后便给出DOS命令提示符“>”，由它接收用户在此提示符下键入的命令，进行分析处理后，让机器执行各种应用程序，并在CRT上显示执行结果。

## Slide 64
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 65: 4.2.2 DOS系统功能调用
1.中断处理程序分类
8086 CPU可处理256类中断，利用INT n指令，可直接调用256个系统已编写好的中断处理程序。INT n指令中的类型号n=00~FFH；
n=00~04H为专用中断，处理除法错、单步、不可屏蔽中断NMI、断点、溢出中断；
n=10H~1AH、2FH、31H、33H为BIOS中断，即保存在系统ROM BIOS中的BIOS功能调用。

## Slide 66: 1.中断处理程序分类
n=20H~2EH为DOS中断，应用DOS提供的功能程序来控制硬件，可对显示器、键盘、打印机、串行通信等字符设备提供输入输出服务。
例如:
n=20H为程序结束中断，利用INT 20H中断可返回DOS操作系统。
n=21H则为功能最强大的DOS中断，它包含了很多子功能，给每个子功能程序赋一个编号，称为功能号，调用前要送到AH寄存器中。

## Slide 67: 2. DOS系统功能调用方法
DOS系统功能调用的步骤：
1）功能调用号送到AH寄存器中，AH=00~6CH。
2）入口参数送到指定的寄存器中，一种功能调用又包含多个子功能，有些调用不带参数。
3）执行INT 21H指令。
4）得到出口参数，或将结果显示在CRT上。
部分DOS功能调用见表4.4 (看书)。

## Slide 68: 3. DOS系统功能调用举例
1）DOS键盘功能调用
利用DOS功能调用，可将读入的键值送进AL，并显示在CRT上，或检查是否有键压下等，还可将从键盘输入的一串字符输入到内存缓冲区中。
例4.18 DOS功能调用1，等待从键盘输入一个字符。
MOV AH，01 H ；AH 功能调用号01H
INT 21H ；AL 读入键值，并显示该字符
若有键压下, 读入键值, 并检查是否为Ctrl-Break键?若是, 自动调用INT 23H中断, 执行退出命令；否则将键值送入AL, 并显示该字符。

## Slide 69: 3. DOS系统功能调用举例
例4.19 交互式程序中，用户键入字母键Y或N，分别转入不同的程序去处理，并在CRT上显示键入字符; 若按了Ctrl-Break，则结束程序，否则继续等待。
GET_KEY：
MOV AH，01H ；AH 功能调用号01H
INT 21H ；AL 读入键值
CMP AL，‘Y’ ；键值是Y吗？
JE YES ；是，转YES
CMP AL，‘N’ ；不是Y，是N吗？
JE NO ；是，转NO
JNE GET_KEY ；不是N，返回继续等待
YES： ┇ ；按Y键的处理程序
NO： ┇ ；按N键的处理程序

## Slide 70: 3. DOS系统功能调用举例
例4.20 DOS功能调用6，控制台I/O（控制台指键盘和CRT），不检查是否按了Ctrl-Break键。
MOV AH，6 ；6号功能调用
MOV DL，0 FFH ；DL=FFH，键盘输入
INT 21H
当调用时DL=FFH，表示从键盘输入字符。执行后，若ZF=0，则AL中为输入字符的键值；若ZF=1，表示无键压下，AL中不是键值。
如果调用时DL≠FFH，表示从屏幕输出字符。

## Slide 71: 3. DOS系统功能调用举例
例4.21 利用0AH号DOS功能调用，将键入字符送输入缓冲区。
调用前预先定义一个缓冲区，首地址为：DS：DX。
缓冲区的第一个字节由用户指定，存放缓冲区最大容量（字节数）；第二个字节保留，功能调用后存放实际键入的字符个数；从第三个字节开始存入键盘输入的实际字符的ASCII码，直到击了ENTER键为止。
若键入的字符数小于最大字节数，缓冲区其余部分都填0；若大于最大字节数，则后键入的字符丢失，并发出嘟嘟声。

## Slide 72
程序如下：
DATA SEGMENT
BUFF DB 50 ；定义缓冲区最大50(32H)字节
DB ？ ；存实际键入字节数
DB 50 DUP(?) ；定义50个字节空间
；存放键入字符的ASCII码
DATA ENDS
CODE SEGMENT
┇
MOV AX，DATA ；定义DS：DX
MOV DS，AX ；DS=缓冲区首址基地址
MOV DX，OFFSET BUFF ；DX=缓冲区首址偏址
MOV AH，0AH ；AH=功能号10
INT 21H
┇
CODE ENDS

## Slide 73: 3. DOS系统功能调用举例
若键入的字符串为“good morning.”，包括空格共13（0DH）个字符，则缓冲区各单元存储的信息如图4.5所示。要检查是否已在缓冲器中存入字符串，可用显示字符的功能调用，将字符串显示在屏幕上。

## Slide 74: 3. DOS系统功能调用举例
2）显示功能调用
2号功能调用用来显示单个字符，9号功能调用则显示以$结尾的字符串。
例4.22 编写显示星号“*”的程序。
MOV DL，‘*’ ；DL 要显示字符的ASCII码
MOV AH，02H ；AH 功能号02H
INT 21H ；显示星号“*”

## Slide 75
9号功能调用前, 要将字符串的首地址送到DS：DX中,调用后显示以DS：DX为首地址的字符串，直到遇到$符为止，$符不显示出来。
例4.23 显示信息“Try again.”, 并回车、换行。
DATA SEGMENT
MESS DB ‘Try again.’，0DH，0AH,‘$’;待显示字符串
DATA ENDS
┇
MOV AX，SEG MESS
MOV DS，AX ；DS 字符串起始段地址
MOV DX，OFFSET MESS ；DX 偏移地址
MOV AH，9 ；AH 功能号9
INT 21H ；显示该字符串
程序中，0DH、0AH是回车、换行键的ASCII码。

## Slide 76: 3. DOS系统功能调用举例
3）打印功能调用
将要在打印机上打印的字符的ASCII码送到DL中，作为入口参数，然后执行5号功能调用，DL中的字符便会送到打印机去打印。
例4.24 在打印机上打印一串字符“Right.”，打印前换页，打印完后回车、换行。

## Slide 77
程序如下：
CHAR DB 0CH, ‘Right.’, 0DH, 0AH, ‘$’
；待打印字符串，0CH为换行码
MOV BX，0 ；BX指向字符串开头
MOV AH，5 ；AH=功能号5
NEXT：
MOV DL，CHAR [BX] ；取一个字符
CMP DL，‘$’ ；是$符吗
JE TO_STOP ；是，转停止打印
INT 21H ；否，打印该字符
INC BX ；指向下一个字符
JMP NEXT ；继续打印下一个字符
TO_STOP： ┇ ；停止打印处理

## Slide 78
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 79: 4.2.3 BIOS中断调用
在80X86微型计算机中，从内存地址0FE000H 开始的8KB存储空间中，用EPROM固化了ROM BIOS程序。（现代的PC机用的是EEPROM）
ROM BIOS模块包含了系统加电自检程序、引导装入程序、基本I/O设备驱动程序以及接口控制等功能模块，它们以中断服务程序的形式向程序员开放。

## Slide 80
有些DOS系统功能调用和BIOS中断调用能完成同样的功能。例如，要打印一个字符，可以用INT 21H的5号DOS功能调用，也可用BIOS的INT 17H的0号中断调用。
由于BIOS更接近硬件，使用起来要复杂一些，尽量使用DOS系统功能调用。
有些情况下，必须使用BIOS中断调用。例如，INT 17中断的2号调用为读打印机状态，DOS功能调用无这种功能，只能使用BIOS中断调用。

## Slide 81
ROM BIOS中断调用的方法与DOS系统功能调用法类似，不过每个中断调用可能会包含多个子功能，用功能号来区分它们。BIOS中断调用的基本步骤为：
1）功能号送AH
2）设置入口参数
3）执行INT n指令
4）分析出口参数及状态
下面介绍几种BIOS中断调用。

## Slide 82: 1.键盘中断调用INT 16H
这种类型的中断调用有3种功能，功能号为0，1，2，调用前，需将功能号送到AH中。
1）0号功能调用
功能：从键盘读入一个字符。
例4.27 编写从键盘读入一个字符的程序段。
MOV AH，0 ；功能号0
INT 16H ；等待键盘输入

## Slide 83: 1.键盘中断调用INT 16H
键盘上的键用2个8位数值进行标记:
最高位b7决定该键是压下还是松开，b7=0，表示该键压下，b7=1，表示键已松开。
后7位是这样定义的：对于有ASCII码的键来说，第一字节为ASCII码，第二字节为键盘扫描码，后者由系统根据键的位置确定；
对于无ASCII码的键来说，第一字节为0，第二字节为扩展码。
这样，利用INT 16H的0号功能调用，就可知道是哪个键压下了或松开了。

## Slide 84: 1.键盘中断调用INT 16H
2）1号功能调用
查询键盘缓冲区，对键盘扫描，但不等待。
例4.28 编程查看键盘缓冲区。
MOV AH，1 ；功能号1
INT 16H
调用结果：
ZF=0，键盘缓冲区不空，有键按了，AL=键入字符ASCII码，AH=扫描码；
ZF=1，缓冲区空。

## Slide 85: 1.键盘中断调用INT 16H
3）2号功能调用
检查键盘上各特殊功能键的状态。
例4.29 检查特殊功能键的状态。
MOV AH，2 ；功能号2
INT 16H
调用结果:
AL=键盘状态字节KB_Flag，每1位对应一个特殊功能键，如图：

## Slide 86: 2.打印机中断调用INT 17H
这类中断调用也有0、1、2等3种。调用前，AH功能号，DX打印机号（0~2）。
1）0号功能
在打印机上打印1个字符，AH打印机状态。调用前AL=待打印字符的ASCII码。
例4.30 在打印机上打印一个字符“$”。
MOV AL，‘$’ ；AL 待打印字符$的ASCII码
MOV DX，02H ；打印机号
MOV AH，0 ；功能号
INT 17H ；打印$符，AH 打印机状态

## Slide 87: 2.打印机中断调用INT 17H
2）1号功能
初始化打印机，AH中返回打印机状态。
例4.31 初始化指定的打印机。
MOV DX，00H ; 打印机号
MOV AH，01H ; 功能号
INT 17H ; 结果：初始化打印机
; AH 打印机状态

## Slide 88: 2.打印机中断调用INT 17H
3）2号功能
返回打印机状态到AH中。
例4.32 返回指定打印机的状态字。
MOV DX，01H ；打印机号
MOV AH，02H ；功能号
INT 17H ；结果： AH 打印机状态
0~2号调用返回的打印机状态字见下页。

## Slide 89: 2.打印机中断调用INT 17H
图4.7 打印机状态字各位意义

## Slide 90: 3.显示中断调用INT 10H
控制系统中的视频显示，也称视频服务中断。
视频ROM BIOS位于显卡上，不同显卡能提供的视频服务功能也不一样，INT 10H能支持多种服务功能，由AH指定，AH=00H~1CH。
INT 10H中断控制显示器的功能十分强大，还在不断发展。
采用汇编语言控制很复杂，程序也较长，一般采用高级语言编程。

## Slide 91: 4. 鼠标中断功能调用INT 33H
提供对鼠标（mouse）的控制和调整，处理鼠标驱动程序提供的信息。
功能号为00H~34H。与DOS系统功能调和大部分BIOS功能调用不同，功能号不放入AH，而放在AL中，事先令AH=0。
目前可用的鼠标功能调用有50余个。如：鼠标复位，显示或隐藏鼠标光标，设置鼠标光标位置，设置图形或文本光标，设置或获取加速曲线等等。

## Slide 92
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 93
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 94: §4.3 汇编语言程序设计方法与实例

## Slide 95: 汇编语言程序设计
汇编语言程序设计采用结构化程序设计方法。
每个程序只有一个入口，必须要有出口，中间内容不能含有死循环语句。
程序都按照顺序结构、条件分支结构和循环结构等3种基本结构进行构建。
设计时先考虑总体、全局目标，再考虑细节、局部问题，把复杂问题分解为一个个模块或子目标，一步步进行设计。
将这些基本结构、子模块合理组合起来，就可构成一个大的程序。

## Slide 96: 汇编语言程序设计
编程时要在程序行上适当加注释。这样设计出来的程序层次分明，结构清楚，可读性强，便于调试。
编写较复杂的程序时，一般应先画出程序流程图，将设计步骤细化，再按流程图设计编写程序。
下面先从3种基本结构入手，介绍编程方法和应用实例，再介绍实际应用较多的代码转换、过程调用等编程例子，后者也要用到 3 种基本结构。
通过学习这些实例，掌握汇编语言程序设计的基本方法，为编写复杂程序奠定基础。

## Slide 97
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 98: 4.3.1 顺序结构程序设计
顺序结构程序也称为简单程序，这种程序按指令排列的先后顺序逐条执行。
例4.33 编写显示一个笑脸字符在显示器上的程序，程序命名为HAPPY.ASM。
PROG1 SEGMENT
ASSUME CS：PROG1 ；只有1个代码段
START: MOV DL，1 ；DL 要显示字符
；的ASCII码
MOV AH，2 ；AH 功能号2
INT 21H ；显示笑脸 符
MOV AX，4C00H
INT 21H ；返回DOS
PROG1 ENDS
END START

## Slide 99: 4.3.1 顺序结构程序设计
如果用循环程序将00FFH先后送入DL，再利用DOS的2号功能调用，则可显示全部的标准和扩展ASCII码，包括全部控制符以及积分符、希腊字母等。
例4.34 由人机对话从键盘输入1个10进制数（0~9），查表求键入数字的平方值，存入AL寄存器中，并显示有关的提示信息。试编写汇编语言程序。
解：
数据段中，先给出数字0~9的平方值，逐个存入TABLE开始的内存中，形成表格，以便查找，再给出等待显示的提示信息。
代码段由3个部分组成：显示提示信息；等待键入数字；查表求键入数字的平方值，并将结果存入AL中。

## Slide 100
程序如下：
DATA SEGMENT
TABLE DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ；数字0~9的平方值
BUF DB ‘Please input a number(0~9):’,0DH,0AH, ‘$’
；提示信息
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置DS
MOV DX，OFFSET BUF
；设置DX，使字符串首地址=DS：DX
MOV AH，9H ；9号DOS功能调用
INT 21H ；显示提示信息
例4.34

## Slide 101
MOV AH，01 ；1号功能调用，等待键入字符
INT 21H ；AL 键入数字的ASCII码
AND AL，0FH ；AL 截下数字值
；（表内元素序号）
MOV BX，OFFSET TABLE
；BX指向表头地址TABLE
MOV AH，0 ；AX寄存器高字节清0
ADD BX，AX
；表头地址+键入数字(AL)，结果存入BX
MOV AL，[BX] ；查表求得平方值
；
MOV AX，4C00H
INT 21H ; 返回DOS
CODE ENDS
END START
例4.34

## Slide 102: 4.3.1 顺序结构程序设计
例4.35 在存储单元A1和A2中，各存有一个2字节的无符号数，低字节在前，高字节在后。编程将两数相加，结果存入SUM单元，也要求低字节在前，高字节在后，进位存入最后一个字节单元。
DATA SEGMENT
A1 DB 56H，78H ；数A1
A2 DB 4FH，9AH ；数A2
SUM DB 3 DUP（0）
；存两数相加之和，考虑进位位
DATA ENDS
;
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA

## Slide 103
BEGIN：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置数据段基址
MOV BX，0 ；BX为地址指针,初值清0
CLC ；进位位清0
MOV AL，A1 [BX] ；取低字节A1
ADC AL，A2 [BX] ；与A2低字节相加
MOV SUM [BX]，AL ；存入SUM单元(低字节)
INC BX ；调整指针
MOV AL，A1 [BX] ；取高字节相加
ADC AL，A2 [BX]
MOV SUM [BX]，AL ；存高字节
JNC STOP ；无进位，转STOP
例4.35

## Slide 104
INC BX ；有进位
MOV AL，0
INC AL
MOV SUM [BX]，AL ；进位存入SUM+2单元
STOP：MOV AX，4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
例4.35

## Slide 105
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 106: 4.3.2 分支程序设计
要求程序根据不同条件选择不同的处理方法，即程序处理步骤中出现了分支，应根据某一特定条件，选择其中一个分支执行。
例4.36
设某学生的英语成绩已存放在AL寄存器中，如果分数低于60分，则打印F，如高于等于85分，则打印G，否则打印P。这就是一个分支程序。
程序框图

## Slide 107: 4.3.2 分支程序设计
下面介绍一个比较复杂的分支程序，其中也包含了循环程序。
例4.37 在存储器中以首地址BUF开始存有一串字符，字符串个数用COUNT表示。要求统计数字0~9、字母A~Z和其它字符的个数，并分别将它们的个数存储到NUM开始的3个内存单元中去。
在ASCII码表中，数字09的ASCII码为30H~39H，大写字母A~Z的ASCII码为41H~5AH，其余值为其它字符或控制符的ASCII码值。可以将ASCII码分成5个部分或5个分支来处理，其示意图如下

## Slide 108: 4.3.2 分支程序设计
 程序框图
先从BUF单元取出1个字符的ASCII码，经分支程序判断它属于数字、字母还是其它字符，然后使相应计数器的值+1。
数字个数存放在DL中，字母个数存放在DH中。
接下来分析第2个数，直至所有字符处理完后，将统计出的个数送入相应存储单元。
例4.37

## Slide 109
DATA SEGMENT
BUF DB ‘+36’, ‘PRINT’, ‘abc’, ‘2A0CH’, ‘#’
；一串字符
COUNT EQU $-BUF ；COUNT=字符总个数
NUM DB 3 DUP（?） ；先后存放存数字、字母
；和其它字符个数
DATA ENDS
;
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置数据段
MOV CH，COUNT ；CH 数组长度
MOV BX，0 ；BX为基址指针,初值清0
MOV DX，0
；DH 数字个数，DL字母个数，初值清0
例4.37

## Slide 110
LOOP1：MOV AH，BUF [BX] ；AH 取一个数
CMP AH，30H ；<30H?
JL NEXT ；①是，转
CMP AH，39H ；>39H？
JG ABC ；是，转
INC DH ；②否，数字个数增1
JMP NEXT
ABC： CMP AH，41H ；<41H？
JL NEXT ；③是，非字母，转
CMP AH，5AH ；>5AH？
JG NEXT ；⑤是，非字母，转
INC DL ；④否，字母个数增1
NEXT： INC BX ；基地址指针加1
DEC CH ；字符串长度减1
JNZ LOOP1 ；未完，取下一个数
例4.37

## Slide 111
MOV NUM，DH ；已完，存数字个数
MOV NUM+1，DL ；存字母个数
MOV AH，COUNT
SUB AH，DH
SUB AH，DL ；计算出其它字符个数
MOV NUM+2，AH ；存其它字符个数
MOV AX，4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END START
例4.37

## Slide 112
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 113: 4.3.3 循环结构程序
要求某段程序反复执行多次，直到满足某些条件时为止，这种程序称为循环结构程序。
在循环程序中，常用计数器（如CX寄存器）来控制循环次数。先将计数器置1个初值，用来表示循环操作的次数，每执行一次循环操作后，计数器1，减到0时，表示循环结束。

## Slide 114: 4.3.3 循环结构程序
例4.38 在一串给定个数的数据中寻找最大值，存放到MAX存储单元中。
DATA SEGMENT
BUF DW 1234H，3200H，4832H，5600H ；一串字数据
COUNT EQU （$-BUF）/2 ；数据个数（循环次数）
MAX DW ？ ；存最大值
DATA ENDS
；
STACK SEGMENT ‘STACK’
STAPN DB 100 DUP（？）
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS

## Slide 115: 4.3.3 循环结构程序
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS：CODE，SS：STACK
START：MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，COUNT ；CX 字符个数
LEA BX，BUF ；BX  BUF的偏移地址
MOV AX，[BX] ；AX 缓冲器中取一个数
例4.38

## Slide 116: 4.3.3 循环结构程序
INC BX ；修改地址指针
INC BX
DEC CX ；循环次数减1
AGAIN：CMP AX，[BX] ；AX与后取的数比较
JGE NEXT ；如AX中数大于等于后者,则转
MOV AX，[BX] ；如后取的数大，则将其送AX
NEXT： LOOP AGAIN ；没处理完，转（循环操作）
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；处理完，结束
CODE ENDS
END MAIN
本例通过LOOP指令执行循环操作，取字符串的地址指针BX要用指令修正，以指向下个字单元取数进行比较。
例4.38

## Slide 117: 4.3.3 循环结构程序
例4.39 用循环程序设计方法，求A和B两个4字节BCD数之和，它们在内存中以压缩BCD码的形式存放，低字节在前，高字节在后。要求结果以同样形式存放在以SUM开始的单元中。
在例4.35中，进行2字节无符号运算时，采用顺序结构程序，用了两段加法程序。本例做4字节的加法运算，用循环结构编程，只要写一段加法程序，反复执行4次即可。

## Slide 118: 4.3.3 循环结构程序
DATA SEGMENT
A DB 44H，33H，22H，11H ; 数A, BCD数加后缀H
B DB 88H，77H，66H，55H ; 数B，同上
SUM DB 5 DUP（？） ; 存和（含进位）
DATA ENDS
STACK SEGMENT ‘STACK’
STAPN DB 100 DUP（？）
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，
ES：DATA，SS：STACK
；使用串操作指令要设附加段
例4.39

## Slide 119: 4.3.3 循环结构程序
START： MOV AX，STACK ;设置堆栈段
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ;设置数据段
MOV ES，AX ;设附加段, 与数据段相同
MOV SI， OFFSET A ;SI  数A偏移地址
MOV BX，OFFSET B ;BX  数B偏移地址
MOV DI， OFFSET SUM ;DI 和单元地址
MOV CX，LENGTH SUM
;CX 和的长度(含进位位)为5
例4.39

## Slide 120: 4.3.3 循环结构程序
DEC CX ；循环次数为4，只要做4次加法
CLD ；串操作清方向标志, 地址增量
CLC ；进位位清0
MOV AH，0 ；AH存最后一次进位, 初值置0
GET_SUM：
LODS A ；AL  从A中取1数, SI自动+1
ADC AL，[BX] ；与B数相加，结果 送AL
DAA ；BCD数调整
INC BX ；B数指针+1
STOS SUM ；SUM单元 结果，DI自动+1
LOOP GET_SUM ; CXCX-1, CX≠0转循环做加法
ADC AH，0 ; 4次后CX=0，将进位加到AH中
MOV AL，AH
STOSB ; 进位存入SUM+4单元
例4.39

## Slide 121: 4.3.3 循环结构程序
RET ; 返回DOS
MAIN ENDP
CODE ENDS
END MAIN
本例也是利用LOOP指令执行循环加法操作；
利用LODS A指令取A数时, 源地址指针SI自动修改；
利用STOS指令存数时, 目的地址指针DI自动修改；
但取B数时, 地址指针BX必须用指令修改。
例4.39

## Slide 122: 4.3.3 循环结构程序
例4.40 有一个无符号数组共含5个元素: 12, 7, 19, 8, 24, 它们存放在LIST开始的字单元中，编程将数组中的数按从大到小的次序排列（元素个数n=5）。
编程思路：
编程时采用冒泡法排序。
比较从第1个元素开始，与相邻数比较，若大的在前小的在后，次序就排好了，不要交换，否则交换。
然后将小的数与第3个元素比较，经n-1(=4)次比较后，一行中最小的元素7排到了最后面。共循环比较了n-1(=4) 次。
再作第二轮比较，这轮只要比较n-2(=3)次，即可将数组中的数按从大到小的次序排列好。
这是一个多重循环程序。
程序稍加修改后，即可实现从小到大的排序。

## Slide 123: 4.3.3 循环结构程序
比较过程中数组中数的排列:
原始数据 12 7 19 8 24
第一轮比较后 12 19 8 24 7 找出最小值7
第二轮比较后 19 12 24 8 7 找出第二小的值8
第三轮比较后 19 24 12 8 7 找出第三小的值12
第四轮比较后 24 19 12 8 7 已排好次序，大循
环次数为n-1(=4)
例4.40

## Slide 124: 4.3.3 循环结构程序
DATA SEGMENT
LIST DW 12，7，19，8，24 ；数组字单元
COUNT EQU （$-LIST）/2 ；数组长度n=10/2=5
DATA ENDS
;
SORT SEGMENT
ASSUME CS：SORT，DS：DATA
BEGIN： MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，COUNT-1
；CX 比较轮数（大循环次数）
LOOP1： MOV DX，CX ；DX 大循环次数
MOV BX，0 ；地址指针
例4.40

## Slide 125: 4.3.3 循环结构程序
LOOP2：
MOV AX，LIST [BX] ; AX LIST（i）
CMP AX，LIST [BX+2] ; LIST(i)≥LIST(i+2)？
JAE NO_CHANGE ; 是, 转
XCHG AX，LIST [BX+2] ; 否, 交换, 使大数在前
MOV LIST [BX]，AX
NO_CHANGE：
ADD BX，2 ; BX增2，取下个数
LOOP LOOP2 ; 一轮没比完, 转, 继续比
MOV CX，DX ; 一轮比完, CX比较轮数
LOOP LOOP1 ; CXCX-1, 非0则转下轮比较
MOV AX，4C00H ; 比完，返回DOS
INT 21H
SORT ENDS
END BEGIN
例4.40

## Slide 126
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 127: 4.3.4 代码转换程序
在计算机中，经常需要将数据从一种形式转换成另一种形式。例如，把2进制数转换成10进制数，再转换成ASCII码显示出来；把键盘输入的10进制数转换成2进制数，再转换成16进制数等。这就要编写各种代码转换程序。
下面介绍几个代码转换程序，为方便起见，程序都以子程序的形式给出。

## Slide 128: 4.3.4 代码转换程序
例4.41 将AL寄存器中的二进制数转换成非压缩BCD数, 存入AX中, 再转换成ASCII码后在CRT上显示。
设AL中的初值为01100010B=62H, 它等于10进制数的98。
将它除以10后, 可得商为9, 余数为8, 将其存放入AX中, 使AX=0908H, 与3030H相加（也可相或）, 即转换成ASCII码3938H, 用2号DOS功能调用即可显示出来。

## Slide 129: 4.3.4 代码转换程序
BIN_ASC PROC NEAR
MOV AH，0
MOV BL，10 ；除数
DIV BL ；AL 商(9), AH  余数(8)
XCHG AH，AL ; AX=0908H(非压缩BCD数)
ADD AX，3030H ；AX=3938H（ASCII码）
MOV CX，AX ；CX  3938H
MOV DL，CH
MOV AH，2
INT 21H ；显示9
MOV DL，CL
MOV AH，2
INT 21H ；显示8
RET
BIN_ASC ENDP
例4.41

## Slide 130: 4.3.4 代码转换程序
例4.42 将键盘输入的一个以回车符为结尾的10进制数（0~65535）转换成2进制数，并存入BX中，如输入一个非10进制数或回车符，则退出程序。
编程思想：
1）利用DOS 1号功能调用，等待从键盘输入一个10进制数字，比如3，则在AL中得到3的ASCII码33H。
2）将ASCII码转换成BCD码。截下低4位，判断其是否为数字0~9，若是，则将该数存入BX中，若不是则退出程序。
3）再键入下一个数字，如数字5，也要判断其是否为数字0~9。

## Slide 131: 4.3.4 代码转换程序
4）将10进制数转换成2进制数。将先键入的数字3乘以10后，与后键入的数5相加（累加），得（310）+5= 35。
5）再键入第3个数字，如8，将前面累加的数乘以10后与后键入的数累加，可得到[（310+5）10]+8=358，还可继续进行下去，直至键入一个非10进制数或回车符为止。遇回车符表示键入的一个10进制数结束。
例4.42

## Slide 132: 4.3.4 代码转换程序
程序（子程序形式）如下：
DEC_BIN PROC NEAR
MOV BX，0
；BX存结果或中间结果，初值清0
GET_CHAR：
MOV AH，1 ；DOS 1号功能调用
INT 21H ；AL 键入数字ASCII码
CMP AL，0DH ；是回车符
JE EXIT ；是，转
SUB AL，30H ；ASCII码转换成10进制数
JL EXIT ；<0（非数字），则退出
CMP AL，9 ；>0，则与9比较
JG EXIT ；>9，退出
例4.42

## Slide 133: 4.3.4 代码转换程序
CBW
；是数字0~9，将AL中的字节转换成字，送到AX
XCHG AX，BX
；将先键入的数（在BX中） AX
MOV CX，10
MUL CX ；先键入数10  AX
XCHG AX，BX
；交换后，AX BX，新键入数 AX
ADD BX，AX ；累加，结果 BX
JMP GET_CHAR ；循环，键入新数
EXIT： RET
DEC_BIN ENDP
程序中也用到了分支结构和循环程序的设计方法。
例4.42

## Slide 134: 4.3.4 代码转换程序
例4.43 编写将BX中的二进制数转换成16进制数，并在显示器上显示的子程序。
由于每4位二进制数可用一个16进制数表示，所以BX中的二进制数可以转换成4个16进制数字。
每次将BX中的数左移4次，可得到一个16进制数，将其转换成ASCII码后，即可在显示器上显示出一个16进制数。
重复执行4次，就可将BX中的4个16进制数在显示器上显示出来上。

## Slide 135: 4.3.4 代码转换程序
操作过程如图4.11所示
图4.11 2进制数转换成16进制数的ASCII码
例4.43

## Slide 136: 4.3.4 代码转换程序
; 程序入口已为BX存入了一个二进制数。
BIN_HEX PROC NEAR
MOV CH，4
; 转换后产生4个16进制数字（大循环次数）
ROTATE： MOV CL，4 ；小循环次数（左移4次）
ROL BX，CL ；对BX左移4次
MOV AL，BL ；AL BL
AND AL，0FH ；截得一个16进制数字
ADD AL，30H ；加30H，转换成ASCII码
CMP AL，3AH ；与‘9+1’比，>9？
JL DISPLAY ；≤9，转显示
ADD AL，7H ；>9，将数字0AH~0FH
; 转换成ASCII码
例4.43

## Slide 137: 4.3.4 代码转换程序
DISPLAY： MOV DL，AL ; DL待显数字ASCII码
MOV AH，2
INT 21H ；显示DL中数字
DEC CH ；4个数字都显示完？
JNZ ROTATE ；没有，转大循环
RET ；显示完，退出
BIN_HEX ENDP
例4.43

## Slide 138: 4.3.4 代码转换程序
例4.44 将AX中的16位二进数转换成4位压缩BCD数
方法很简单，只要将AX中的内容先后除以1000、100和10，每次得到的商即为BCD数的千位、百位和十位数，余数为个位数。
麻烦的是除法运算既要分字除和字节除，又要搞清楚每次运算时被除数、除数、商和余数分别放在什么寄存器中。
除法指令要求：
源操作数为字时,（DX，AX）/源字,结果：AX  商，DX 余数
字节除时, AX/源字节, 结果: AL 商, AH  余数

## Slide 139: 4.3.4 代码转换程序
下面给出转换程序, 为便于理解, 假设存放在AX中的16位二进制数的实际值为9346, 转换后应使AX=9346H (压缩BCD数), 注释中给出具体的转换步骤。
BIN_BCD PROC NEAR
CMP AX，9999 ；AX>9999？
JBE TRAN ；小于，转
JMP EXIT ；大于，转退出
TRAN： SUB DX，DX ；DX初值清0
MOV CX，1000 ; CX1000
DIV CX ；(DX,AX)/1000=9…346
；(AX=9, DX=346)
XCHG AX，DX ; 交换,使DX=9, AX=346
; (下次除法被除数)
例4.44

## Slide 140: 4.3.4 代码转换程序
MOV CL，4 ；第一个商9左移4次
SHL DX，CL ；DX=0090H
MOV CL，100 ；CL100
DIV CL ；346/100=3…46, AL=3, AH=46
ADD DL，AL ；将第2次的商加到DL中,
; 使DX=0093H
MOV CL，4 ；DX左移4次
SHL DX，CL ；左移后DX=0930H
XCHG AL，AH ；交换, AX=0346H
SUB AH，AH ；AX=0046H，
; 第2次余数做被除数
MOV CL，10 ；CL10
DIV CL ；AX/10=4…6, 结果AL=4,AH=6
例4.44

## Slide 141: 4.3.4 代码转换程序
ADD DL，AL ；4加到DL上，
；使DX=0934H
MOV CL，4
SHL DX，CL ；DX左移4次, DX=9340H
ADD DL，AH ；最后一次余数加到
；DX上, DX=9346H
MOV AX，DX ；最后结果：AX=9346H
EXIT： RET
BIN_BCD ENDP
例4.44

## Slide 142
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 143: 4.3.5 过程调用
汇编语言程序中把某些能完成特定功能而又经常要用到的程序段，编写成独立的模块，将它称为过程或子程序。
需要执行这段程序时就进行过程调用，执行完毕，再返回到原来调用它的主程序去。
采用过程调用结构编程，使程序结构清晰，语句简练不用重复编写某个程序段，也便于修改。子程序本身又可调用其它子程序，称为子程序嵌套。

## Slide 144: 4.3.5 过程调用
例4.45 用过程调用方法，编程实现将内存中4个BCD数相加，结果存入SUM开始的单元中去的运算。BCD数在内存中存放时，低字节在前，高字节在后。
由于每个BCD数各有4个字节，每两个字节相加的运算要重复4次。所以，这种运算可编写成子程序，供主程序调用。

## Slide 145: 4.3.5 过程调用
DATA SEGMENT
NUM_1 DB 44H，33H，22H，11H ；第一个BCD数
NUM_2 DB 88H，77H，66H，55H ；第二个BCD数
SUM DB 5 DUP（？） ；存相加结果
DATA ENDS
;
STACK SEGMENT STACK ；堆栈段
DW 50 DUP（？）
TOP LABEL WORD
STACK ENDS
;
CODE SEGMENT ；代码段
MAIN PROC FAR ；主过程
ASSUME CS: CODE, DS：DATA, SS：STACK
例4.45

## Slide 146: 4.3.5 过程调用
START: MOV AX，STACK ；设置SS：SP
MOV SS，AX
MOV SP，OFFSET TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV ES，AX
LEA SI，NUM_1 ；SI 数1偏移地址
LEA BX，NUM_2 ；BX 数2偏移地址
LEA DI，SUM ；DI 和数偏移地址
CLD ；清方向标志
CLC ；清进位标志
例4.45

## Slide 147: 4.3.5 过程调用
MOV AH，0 ；AH存最后一次进位，初值清0
MOV CX，4 ；做4次加法运算
LOOP1：
CALL ADD_B ；调用过程（4次）
LOOP LOOP1 ；没完，继续
ADC AH，0 ；已完，进位加到AH中
MOV AL，AH
STOSB ；进位存入SUM+4单元
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；主过程结束
; 子程序ADD_B（见下页）
例4.45

## Slide 148: 4.3.5 过程调用
；子程序ADD_B
ADD_B PROC NEAR ；单字节加法子程序
LODSB ；AL 数1中取一字节，SI自动增1
ADC AL，[BX] ；与数2带进位加
DAA ；BCD数调整
STOSB ；存入SUM开始的单元中，
；DI自动增1
INC BX ；调整数2的地址指针
RET ；返回主程序
ADD _B ENDP
CODE ENDS
END MAIN
例4.45

## Slide 149
例4.46 内存中有两个数组ARY1和ARY2，数组长度为20和10，要求编写一个程序，分别累加两个数组的值，存入SUM1和SUM2开始的单元中，低字节在前，高字节在后。
累加第1个数组值时，要做20次加法，加法可用子过程实现；累加第2个数组时，要做10次加法，加法也可调相同的子过程来完成，但两次调用前的入口参数和存放结果的单元不同。
；数据段
DATA SEGMENT ；数据段
ARY1 DB 20 DUP（？） ；数组1，20个随机数
SUM1 DB 2 DUP（？） ；存数组1各数相加之和
ARY2 DB 10 DUP（？） ；数组2，10个随机数
SUM2 DB 2 DUP（？） ；存数组2相加之和
DATA ENDS

## Slide 150
；堆栈段
STACK SEGMENT STACK
DW 50 DUP（？）
TOP LABEL WORD
STACK ENDS
;
CODE SEGMENT ；代码段
MAIN PROC FAR ；主程序
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
BEGIN：
MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，OFFSET TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
例4.46

## Slide 151
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
LEA SI，ARY1 ；转子前入口参数，
; SIARY1首地址
MOV CX，LENGTH ARY1 ；CX ARY1长度
MOV BX，OFFSET SUM1 ；BX和单元首址
CALL SUM ；转子过程，求数组1之和
LEA SI，ARY2 ；转子前设ARY2之入口参数
MOV CX，LENGTH ARY2
MOV BX，OFFSET SUM2
CALL SUM ；转子过程，求数组2之和
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；主程序结束
；
; 子程序SUM (见下页)
;
例4.46

## Slide 152
SUM PROC NEAR ；求和子过程SUM
XOR AL，AL ；AX清0，CF标志清0
MOV AH，0 ；AH存进位，初值清0
LOOP1：
ADC AL，[SI] ；数组中取一元素，
; 带进位累加到AL
ADC AH，0 ；进位累加到AH中
INC SI ；修改地址指针
LOOP LOOP1 ；未完，继续
MOV [BX]，AL ；已处理完，存和数
MOV [BX+1]，AH ；存进位累加值
RET
SUM ENDP ；SUM子过程结束
；
CODE ENDS
END MAIN ；整个程序结束
例4.46

## Slide 153: 4.3.5 过程调用
例4.47 编写显示回车换行子程序。
CRLF PROC NEAR
MOV DL，0DH ；回车符
MOV AL，2
INT 21H
MOV DL，0AH ；换行符
MOV AH，2
INT 21H
RET
CRLF ENDP

## Slide 154: 4.3.5 过程调用
例4.48 编写从键盘输入8个10进制数，将它转换成16进制数后在屏幕上显示的程序。首先从键盘输入一个10进制数（0~65536），该数以回车符结束，然后将它转换成16进制数的ASCII码，在显示器上显示出来。重复8次，即可在屏幕上显示8个16进制数。
编程时，只要编写一个主程序，再调前面介绍的相关程序，包括:
例4.42 DEC_BIN程序：将键入10进制数转换成ASCII码，再转换成二进制数，结果存入BX中。
例4.43 BIN_HEX程序：将BX中的二进制数转换成16进制数，再转换成ASCII码，显示出来。
例4.47 CRLF显示回车换行子程序。

## Slide 155: 4.3.5 过程调用
DEC_HEX SEGMENT ；10进制转换成16进制数程序
ASSUME CS：DEC_HEX
MAIN PROC FAR ；主程序
┆
MOV CX，8 ；调用8次子程序
PUSH CX ；CX入栈保护
REPT: CALL DEC_BIN ；10进制 二进制，结果在BX中
CALL BIN_HEX ；二进制 16进制及其ASCII码并显示
CALL CRLF ；显示16进制数后回车、换行
POP CX ；堆栈中弹出CX，初值为，逐次减1
DEC CX ；CX CX-1
PUSH CX ；减1后的CX入栈
CMP CX，0 ；CX=0？
JNE REPT ；非0则转
RET ；是0则退出
MAIN ENDP ；主程序结束
例4.48

## Slide 156
; 10进制数转换成二进制数，结果存BX
DEC_BIN PROC NEAR ；
┆
RET
DEC_BIN ENDP
；将BX中的二进制数转换成16进制数并显示
BIN_HEX PROC NEAR
┆
RET
BIN_HEX ENDP
；回车换行子程序
CRLF PROC NEAR
┆
RET
CRLF ENDP
；代码段结束
DEC_HEX ENDP
END MAIN
例4.48