## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 2: §4.2 DOS系统功能调用和BIOS中断调用
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 3: 4.2.1 概述
磁盘操作系统DOS采用模块化、层次化结构，其层次结构如图4.4所示。

## Slide 4: 4.2.1 概述
组成DOS的各主要模块的功能：
系统硬件
主要指I/O设备，如CRT显示器、打印机、键盘、硬盘和鼠标等。
基本输入输出系统 BIOS(Basic Input Output System)
包含了能直接与底层硬件打交道的设备驱动程序。此外还包含系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。利用中断调用指令INT n，可以直接调用BIOS中的外设驱动程序，实现对主要I/O设备的控制管理。

## Slide 5
DOS核心 MSDOS.SYS
该模块以BIOS为基础，为用户提供一大批可以直接使用的服务程序，这组服务程序称为DOS系统功能调用。可用INT 21H指令来调用，并以功能号来区分不同的服务程序。它们主要用来实现文件管理、存储器管理及设备管理等，功能比BIOS更齐全、更完整。
命令处理程序 COMMAND.COM
该模块以可执行命令文件的形式存放在系统盘上，它执行后便给出DOS命令提示符“>”，由它接收用户在此提示符下键入的命令，进行分析处理后，让机器执行各种应用程序，并在CRT上显示执行结果。

## Slide 6
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 7: 4.2.2 DOS系统功能调用
1.中断处理程序分类
8086 CPU可处理256类中断，利用INT n指令，可直接调用256个系统已编写好的中断处理程序。INT n指令中的类型号n=00~FFH；
n=00~04H为专用中断，处理除法错、单步、不可屏蔽中断NMI、断点、溢出中断；
n=10H~1AH、2FH、31H、33H为BIOS中断，即保存在系统ROM BIOS中的BIOS功能调用。

## Slide 8: 1.中断处理程序分类
n=20H~2EH为DOS中断，应用DOS提供的功能程序来控制硬件，可对显示器、键盘、打印机、串行通信等字符设备提供输入输出服务。
例如:
n=20H为程序结束中断，利用INT 20H中断可返回DOS操作系统。
n=21H则为功能最强大的DOS中断，它包含了很多子功能，给每个子功能程序赋一个编号，称为功能号，调用前要送到AH寄存器中。

## Slide 9: 2. DOS系统功能调用方法
DOS系统功能调用的步骤：
1）功能调用号送到AH寄存器中，AH=00~6CH。
2）入口参数送到指定的寄存器中，一种功能调用又包含多个子功能，有些调用不带参数。
3）执行INT 21H指令。
4）得到出口参数，或将结果显示在CRT上。
部分DOS功能调用见表4.4 (看书)。

## Slide 10: 3. DOS系统功能调用举例
1）DOS键盘功能调用
利用DOS功能调用，可将读入的键值送进AL，并显示在CRT上，或检查是否有键压下等，还可将从键盘输入的一串字符输入到内存缓冲区中。
例4.18 DOS功能调用1，等待从键盘输入一个字符。
MOV AH，01 H ；AH 功能调用号01H
INT 21H ；AL 读入键值，并显示该字符
若有键压下, 读入键值, 并检查是否为Ctrl-Break键?若是, 自动调用INT 23H中断, 执行退出命令；否则将键值送入AL, 并显示该字符。

## Slide 11: 3. DOS系统功能调用举例
例4.19 交互式程序中，用户键入字母键Y或N，分别转入不同的程序去处理，并在CRT上显示键入字符; 若按了Ctrl-Break，则结束程序，否则继续等待。
GET_KEY：
MOV AH，01H ；AH 功能调用号01H
INT 21H ；AL 读入键值
CMP AL，‘Y’ ；键值是Y吗？
JE YES ；是，转YES
CMP AL，‘N’ ；不是Y，是N吗？
JE NO ；是，转NO
JNE GET_KEY ；不是N，返回继续等待
YES： ┇ ；按Y键的处理程序
NO： ┇ ；按N键的处理程序

## Slide 12: 3. DOS系统功能调用举例
例4.20 DOS功能调用6，控制台I/O（控制台指键盘和CRT），不检查是否按了Ctrl-Break键。
MOV AH，6 ；6号功能调用
MOV DL，0 FFH ；DL=FFH，键盘输入
INT 21H
当调用时DL=FFH，表示从键盘输入字符。执行后，若ZF=0，则AL中为输入字符的键值；若ZF=1，表示无键压下，AL中不是键值。
如果调用时DL≠FFH，表示从屏幕输出字符。

## Slide 13: 3. DOS系统功能调用举例
例4.21 利用0AH号DOS功能调用，将键入字符送输入缓冲区。
调用前预先定义一个缓冲区，首地址为：DS：DX。
缓冲区的第一个字节由用户指定，存放缓冲区最大容量（字节数）；第二个字节保留，功能调用后存放实际键入的字符个数；从第三个字节开始存入键盘输入的实际字符的ASCII码，直到击了ENTER键为止。
若键入的字符数小于最大字节数，缓冲区其余部分都填0；若大于最大字节数，则后键入的字符丢失，并发出嘟嘟声。

## Slide 14
程序如下：
DATA SEGMENT
BUFF DB 50 ；定义缓冲区最大50(32H)字节
DB ？ ；存实际键入字节数
DB 50 DUP(?) ；定义50个字节空间
；存放键入字符的ASCII码
DATA ENDS
CODE SEGMENT
┇
MOV AX，DATA ；定义DS：DX
MOV DS，AX ；DS=缓冲区首址基地址
MOV DX，OFFSET BUFF ；DX=缓冲区首址偏址
MOV AH，0AH ；AH=功能号10
INT 21H
┇
CODE ENDS

## Slide 15: 3. DOS系统功能调用举例
若键入的字符串为“good morning.”，包括空格共13（0DH）个字符，则缓冲区各单元存储的信息如图4.5所示。要检查是否已在缓冲器中存入字符串，可用显示字符的功能调用，将字符串显示在屏幕上。

## Slide 16: 3. DOS系统功能调用举例
2）显示功能调用
2号功能调用用来显示单个字符，9号功能调用则显示以$结尾的字符串。
例4.22 编写显示星号“*”的程序。
MOV DL，‘*’ ；DL 要显示字符的ASCII码
MOV AH，02H ；AH 功能号02H
INT 21H ；显示星号“*”

## Slide 17
9号功能调用前, 要将字符串的首地址送到DS：DX中,调用后显示以DS：DX为首地址的字符串，直到遇到$符为止，$符不显示出来。
例4.23 显示信息“Try again.”, 并回车、换行。
DATA SEGMENT
MESS DB ‘Try again.’，0DH，0AH,‘$’;待显示字符串
DATA ENDS
┇
MOV AX，SEG MESS
MOV DS，AX ；DS 字符串起始段地址
MOV DX，OFFSET MESS ；DX 偏移地址
MOV AH，9 ；AH 功能号9
INT 21H ；显示该字符串
程序中，0DH、0AH是回车、换行键的ASCII码。

## Slide 18: 3. DOS系统功能调用举例
3）打印功能调用
将要在打印机上打印的字符的ASCII码送到DL中，作为入口参数，然后执行5号功能调用，DL中的字符便会送到打印机去打印。
例4.24 在打印机上打印一串字符“Right.”，打印前换页，打印完后回车、换行。

## Slide 19
程序如下：
CHAR DB 0CH, ‘Right.’, 0DH, 0AH, ‘$’
；待打印字符串，0CH为换行码
MOV BX，0 ；BX指向字符串开头
MOV AH，5 ；AH=功能号5
NEXT：
MOV DL，CHAR [BX] ；取一个字符
CMP DL，‘$’ ；是$符吗
JE TO_STOP ；是，转停止打印
INT 21H ；否，打印该字符
INC BX ；指向下一个字符
JMP NEXT ；继续打印下一个字符
TO_STOP： ┇ ；停止打印处理

## Slide 20
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 21: 4.2.3 BIOS中断调用
在80X86微型计算机中，从内存地址0FE000H 开始的8KB存储空间中，用EPROM固化了ROM BIOS程序。（现代的PC机用的是EEPROM）
ROM BIOS模块包含了系统加电自检程序、引导装入程序、基本I/O设备驱动程序以及接口控制等功能模块，它们以中断服务程序的形式向程序员开放。

## Slide 22
有些DOS系统功能调用和BIOS中断调用能完成同样的功能。例如，要打印一个字符，可以用INT 21H的5号DOS功能调用，也可用BIOS的INT 17H的0号中断调用。
由于BIOS更接近硬件，使用起来要复杂一些，尽量使用DOS系统功能调用。
有些情况下，必须使用BIOS中断调用。例如，INT 17中断的2号调用为读打印机状态，DOS功能调用无这种功能，只能使用BIOS中断调用。

## Slide 23
ROM BIOS中断调用的方法与DOS系统功能调用法类似，不过每个中断调用可能会包含多个子功能，用功能号来区分它们。BIOS中断调用的基本步骤为：
1）功能号送AH
2）设置入口参数
3）执行INT n指令
4）分析出口参数及状态
下面介绍几种BIOS中断调用。

## Slide 24: 1.键盘中断调用INT 16H
这种类型的中断调用有3种功能，功能号为0，1，2，调用前，需将功能号送到AH中。
1）0号功能调用
功能：从键盘读入一个字符。
例4.27 编写从键盘读入一个字符的程序段。
MOV AH，0 ；功能号0
INT 16H ；等待键盘输入

## Slide 25: 1.键盘中断调用INT 16H
键盘上的键用2个8位数值进行标记:
最高位b7决定该键是压下还是松开，b7=0，表示该键压下，b7=1，表示键已松开。
后7位是这样定义的：对于有ASCII码的键来说，第一字节为ASCII码，第二字节为键盘扫描码，后者由系统根据键的位置确定；
对于无ASCII码的键来说，第一字节为0，第二字节为扩展码。
这样，利用INT 16H的0号功能调用，就可知道是哪个键压下了或松开了。

## Slide 26: 1.键盘中断调用INT 16H
2）1号功能调用
查询键盘缓冲区，对键盘扫描，但不等待。
例4.28 编程查看键盘缓冲区。
MOV AH，1 ；功能号1
INT 16H
调用结果：
ZF=0，键盘缓冲区不空，有键按了，AL=键入字符ASCII码，AH=扫描码；
ZF=1，缓冲区空。

## Slide 27: 1.键盘中断调用INT 16H
3）2号功能调用
检查键盘上各特殊功能键的状态。
例4.29 检查特殊功能键的状态。
MOV AH，2 ；功能号2
INT 16H
调用结果:
AL=键盘状态字节KB_Flag，每1位对应一个特殊功能键，如图：

## Slide 28: 2.打印机中断调用INT 17H
这类中断调用也有0、1、2等3种。调用前，AH功能号，DX打印机号（0~2）。
1）0号功能
在打印机上打印1个字符，AH打印机状态。调用前AL=待打印字符的ASCII码。
例4.30 在打印机上打印一个字符“$”。
MOV AL，‘$’ ；AL 待打印字符$的ASCII码
MOV DX，02H ；打印机号
MOV AH，0 ；功能号
INT 17H ；打印$符，AH 打印机状态

## Slide 29: 2.打印机中断调用INT 17H
2）1号功能
初始化打印机，AH中返回打印机状态。
例4.31 初始化指定的打印机。
MOV DX，00H ; 打印机号
MOV AH，01H ; 功能号
INT 17H ; 结果：初始化打印机
; AH 打印机状态

## Slide 30: 2.打印机中断调用INT 17H
3）2号功能
返回打印机状态到AH中。
例4.32 返回指定打印机的状态字。
MOV DX，01H ；打印机号
MOV AH，02H ；功能号
INT 17H ；结果： AH 打印机状态
0~2号调用返回的打印机状态字见下页。

## Slide 31: 2.打印机中断调用INT 17H
图4.7 打印机状态字各位意义

## Slide 32: 3.显示中断调用INT 10H
控制系统中的视频显示，也称视频服务中断。
视频ROM BIOS位于显卡上，不同显卡能提供的视频服务功能也不一样，INT 10H能支持多种服务功能，由AH指定，AH=00H~1CH。
INT 10H中断控制显示器的功能十分强大，还在不断发展。
采用汇编语言控制很复杂，程序也较长，一般采用高级语言编程。

## Slide 33: 4. 鼠标中断功能调用INT 33H
提供对鼠标（mouse）的控制和调整，处理鼠标驱动程序提供的信息。
功能号为00H~34H。与DOS系统功能调和大部分BIOS功能调用不同，功能号不放入AH，而放在AL中，事先令AH=0。
目前可用的鼠标功能调用有50余个。如：鼠标复位，显示或隐藏鼠标光标，设置鼠标光标位置，设置图形或文本光标，设置或获取加速曲线等等。