## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第4章 汇编语言程序设计

## Slide 2: §4.3 汇编语言程序设计方法与实例

## Slide 3: 汇编语言程序设计
汇编语言程序设计采用结构化程序设计方法。
每个程序只有一个入口，必须要有出口，中间内容不能含有死循环语句。
程序都按照顺序结构、条件分支结构和循环结构等3种基本结构进行构建。
设计时先考虑总体、全局目标，再考虑细节、局部问题，把复杂问题分解为一个个模块或子目标，一步步进行设计。
将这些基本结构、子模块合理组合起来，就可构成一个大的程序。

## Slide 4: 汇编语言程序设计
编程时要在程序行上适当加注释。这样设计出来的程序层次分明，结构清楚，可读性强，便于调试。
编写较复杂的程序时，一般应先画出程序流程图，将设计步骤细化，再按流程图设计编写程序。
下面先从3种基本结构入手，介绍编程方法和应用实例，再介绍实际应用较多的代码转换、过程调用等编程例子，后者也要用到 3 种基本结构。
通过学习这些实例，掌握汇编语言程序设计的基本方法，为编写复杂程序奠定基础。

## Slide 5
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 6: 4.3.1 顺序结构程序设计
顺序结构程序也称为简单程序，这种程序按指令排列的先后顺序逐条执行。
例4.33 编写显示一个笑脸字符在显示器上的程序，程序命名为HAPPY.ASM。
PROG1 SEGMENT
ASSUME CS：PROG1 ；只有1个代码段
START: MOV DL，1 ；DL 要显示字符
；的ASCII码
MOV AH，2 ；AH 功能号2
INT 21H ；显示笑脸 符
MOV AX，4C00H
INT 21H ；返回DOS
PROG1 ENDS
END START

## Slide 7: 4.3.1 顺序结构程序设计
如果用循环程序将00FFH先后送入DL，再利用DOS的2号功能调用，则可显示全部的标准和扩展ASCII码，包括全部控制符以及积分符、希腊字母等。
例4.34 由人机对话从键盘输入1个10进制数（0~9），查表求键入数字的平方值，存入AL寄存器中，并显示有关的提示信息。试编写汇编语言程序。
解：
数据段中，先给出数字0~9的平方值，逐个存入TABLE开始的内存中，形成表格，以便查找，再给出等待显示的提示信息。
代码段由3个部分组成：显示提示信息；等待键入数字；查表求键入数字的平方值，并将结果存入AL中。

## Slide 8
程序如下：
DATA SEGMENT
TABLE DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ；数字0~9的平方值
BUF DB ‘Please input a number(0~9):’,0DH,0AH, ‘$’
；提示信息
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置DS
MOV DX，OFFSET BUF
；设置DX，使字符串首地址=DS：DX
MOV AH，9H ；9号DOS功能调用
INT 21H ；显示提示信息
例4.34

## Slide 9
MOV AH，01 ；1号功能调用，等待键入字符
INT 21H ；AL 键入数字的ASCII码
AND AL，0FH ；AL 截下数字值
；（表内元素序号）
MOV BX，OFFSET TABLE
；BX指向表头地址TABLE
MOV AH，0 ；AX寄存器高字节清0
ADD BX，AX
；表头地址+键入数字(AL)，结果存入BX
MOV AL，[BX] ；查表求得平方值
；
MOV AX，4C00H
INT 21H ; 返回DOS
CODE ENDS
END START
例4.34

## Slide 10: 4.3.1 顺序结构程序设计
例4.35 在存储单元A1和A2中，各存有一个2字节的无符号数，低字节在前，高字节在后。编程将两数相加，结果存入SUM单元，也要求低字节在前，高字节在后，进位存入最后一个字节单元。
DATA SEGMENT
A1 DB 56H，78H ；数A1
A2 DB 4FH，9AH ；数A2
SUM DB 3 DUP（0）
；存两数相加之和，考虑进位位
DATA ENDS
;
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA

## Slide 11
BEGIN：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置数据段基址
MOV BX，0 ；BX为地址指针,初值清0
CLC ；进位位清0
MOV AL，A1 [BX] ；取低字节A1
ADC AL，A2 [BX] ；与A2低字节相加
MOV SUM [BX]，AL ；存入SUM单元(低字节)
INC BX ；调整指针
MOV AL，A1 [BX] ；取高字节相加
ADC AL，A2 [BX]
MOV SUM [BX]，AL ；存高字节
JNC STOP ；无进位，转STOP
例4.35

## Slide 12
INC BX ；有进位
MOV AL，0
INC AL
MOV SUM [BX]，AL ；进位存入SUM+2单元
STOP：MOV AX，4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
例4.35

## Slide 13
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 14: 4.3.2 分支程序设计
要求程序根据不同条件选择不同的处理方法，即程序处理步骤中出现了分支，应根据某一特定条件，选择其中一个分支执行。
例4.36
设某学生的英语成绩已存放在AL寄存器中，如果分数低于60分，则打印F，如高于等于85分，则打印G，否则打印P。这就是一个分支程序。
程序框图

## Slide 15: 4.3.2 分支程序设计
下面介绍一个比较复杂的分支程序，其中也包含了循环程序。
例4.37 在存储器中以首地址BUF开始存有一串字符，字符串个数用COUNT表示。要求统计数字0~9、字母A~Z和其它字符的个数，并分别将它们的个数存储到NUM开始的3个内存单元中去。
在ASCII码表中，数字09的ASCII码为30H~39H，大写字母A~Z的ASCII码为41H~5AH，其余值为其它字符或控制符的ASCII码值。可以将ASCII码分成5个部分或5个分支来处理，其示意图如下

## Slide 16: 4.3.2 分支程序设计
 程序框图
先从BUF单元取出1个字符的ASCII码，经分支程序判断它属于数字、字母还是其它字符，然后使相应计数器的值+1。
数字个数存放在DL中，字母个数存放在DH中。
接下来分析第2个数，直至所有字符处理完后，将统计出的个数送入相应存储单元。
例4.37

## Slide 17
DATA SEGMENT
BUF DB ‘+36’, ‘PRINT’, ‘abc’, ‘2A0CH’, ‘#’
；一串字符
COUNT EQU $-BUF ；COUNT=字符总个数
NUM DB 3 DUP（?） ；先后存放存数字、字母
；和其它字符个数
DATA ENDS
;
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置数据段
MOV CH，COUNT ；CH 数组长度
MOV BX，0 ；BX为基址指针,初值清0
MOV DX，0
；DH 数字个数，DL字母个数，初值清0
例4.37

## Slide 18
LOOP1：MOV AH，BUF [BX] ；AH 取一个数
CMP AH，30H ；<30H?
JL NEXT ；①是，转
CMP AH，39H ；>39H？
JG ABC ；是，转
INC DH ；②否，数字个数增1
JMP NEXT
ABC： CMP AH，41H ；<41H？
JL NEXT ；③是，非字母，转
CMP AH，5AH ；>5AH？
JG NEXT ；⑤是，非字母，转
INC DL ；④否，字母个数增1
NEXT： INC BX ；基地址指针加1
DEC CH ；字符串长度减1
JNZ LOOP1 ；未完，取下一个数
例4.37

## Slide 19
MOV NUM，DH ；已完，存数字个数
MOV NUM+1，DL ；存字母个数
MOV AH，COUNT
SUB AH，DH
SUB AH，DL ；计算出其它字符个数
MOV NUM+2，AH ；存其它字符个数
MOV AX，4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END START
例4.37

## Slide 20
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 21: 4.3.3 循环结构程序
要求某段程序反复执行多次，直到满足某些条件时为止，这种程序称为循环结构程序。
在循环程序中，常用计数器（如CX寄存器）来控制循环次数。先将计数器置1个初值，用来表示循环操作的次数，每执行一次循环操作后，计数器1，减到0时，表示循环结束。

## Slide 22: 4.3.3 循环结构程序
例4.38 在一串给定个数的数据中寻找最大值，存放到MAX存储单元中。
DATA SEGMENT
BUF DW 1234H，3200H，4832H，5600H ；一串字数据
COUNT EQU （$-BUF）/2 ；数据个数（循环次数）
MAX DW ？ ；存最大值
DATA ENDS
；
STACK SEGMENT ‘STACK’
STAPN DB 100 DUP（？）
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS

## Slide 23: 4.3.3 循环结构程序
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS：CODE，SS：STACK
START：MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，COUNT ；CX 字符个数
LEA BX，BUF ；BX  BUF的偏移地址
MOV AX，[BX] ；AX 缓冲器中取一个数
例4.38

## Slide 24: 4.3.3 循环结构程序
INC BX ；修改地址指针
INC BX
DEC CX ；循环次数减1
AGAIN：CMP AX，[BX] ；AX与后取的数比较
JGE NEXT ；如AX中数大于等于后者,则转
MOV AX，[BX] ；如后取的数大，则将其送AX
NEXT： LOOP AGAIN ；没处理完，转（循环操作）
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；处理完，结束
CODE ENDS
END MAIN
本例通过LOOP指令执行循环操作，取字符串的地址指针BX要用指令修正，以指向下个字单元取数进行比较。
例4.38

## Slide 25: 4.3.3 循环结构程序
例4.39 用循环程序设计方法，求A和B两个4字节BCD数之和，它们在内存中以压缩BCD码的形式存放，低字节在前，高字节在后。要求结果以同样形式存放在以SUM开始的单元中。
在例4.35中，进行2字节无符号运算时，采用顺序结构程序，用了两段加法程序。本例做4字节的加法运算，用循环结构编程，只要写一段加法程序，反复执行4次即可。

## Slide 26: 4.3.3 循环结构程序
DATA SEGMENT
A DB 44H，33H，22H，11H ; 数A, BCD数加后缀H
B DB 88H，77H，66H，55H ; 数B，同上
SUM DB 5 DUP（？） ; 存和（含进位）
DATA ENDS
STACK SEGMENT ‘STACK’
STAPN DB 100 DUP（？）
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，
ES：DATA，SS：STACK
；使用串操作指令要设附加段
例4.39

## Slide 27: 4.3.3 循环结构程序
START： MOV AX，STACK ;设置堆栈段
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ;设置数据段
MOV ES，AX ;设附加段, 与数据段相同
MOV SI， OFFSET A ;SI  数A偏移地址
MOV BX，OFFSET B ;BX  数B偏移地址
MOV DI， OFFSET SUM ;DI 和单元地址
MOV CX，LENGTH SUM
;CX 和的长度(含进位位)为5
例4.39

## Slide 28: 4.3.3 循环结构程序
DEC CX ；循环次数为4，只要做4次加法
CLD ；串操作清方向标志, 地址增量
CLC ；进位位清0
MOV AH，0 ；AH存最后一次进位, 初值置0
GET_SUM：
LODS A ；AL  从A中取1数, SI自动+1
ADC AL，[BX] ；与B数相加，结果 送AL
DAA ；BCD数调整
INC BX ；B数指针+1
STOS SUM ；SUM单元 结果，DI自动+1
LOOP GET_SUM ; CXCX-1, CX≠0转循环做加法
ADC AH，0 ; 4次后CX=0，将进位加到AH中
MOV AL，AH
STOSB ; 进位存入SUM+4单元
例4.39

## Slide 29: 4.3.3 循环结构程序
RET ; 返回DOS
MAIN ENDP
CODE ENDS
END MAIN
本例也是利用LOOP指令执行循环加法操作；
利用LODS A指令取A数时, 源地址指针SI自动修改；
利用STOS指令存数时, 目的地址指针DI自动修改；
但取B数时, 地址指针BX必须用指令修改。
例4.39

## Slide 30: 4.3.3 循环结构程序
例4.40 有一个无符号数组共含5个元素: 12, 7, 19, 8, 24, 它们存放在LIST开始的字单元中，编程将数组中的数按从大到小的次序排列（元素个数n=5）。
编程思路：
编程时采用冒泡法排序。
比较从第1个元素开始，与相邻数比较，若大的在前小的在后，次序就排好了，不要交换，否则交换。
然后将小的数与第3个元素比较，经n-1(=4)次比较后，一行中最小的元素7排到了最后面。共循环比较了n-1(=4) 次。
再作第二轮比较，这轮只要比较n-2(=3)次，即可将数组中的数按从大到小的次序排列好。
这是一个多重循环程序。
程序稍加修改后，即可实现从小到大的排序。

## Slide 31: 4.3.3 循环结构程序
比较过程中数组中数的排列:
原始数据 12 7 19 8 24
第一轮比较后 12 19 8 24 7 找出最小值7
第二轮比较后 19 12 24 8 7 找出第二小的值8
第三轮比较后 19 24 12 8 7 找出第三小的值12
第四轮比较后 24 19 12 8 7 已排好次序，大循
环次数为n-1(=4)
例4.40

## Slide 32: 4.3.3 循环结构程序
DATA SEGMENT
LIST DW 12，7，19，8，24 ；数组字单元
COUNT EQU （$-LIST）/2 ；数组长度n=10/2=5
DATA ENDS
;
SORT SEGMENT
ASSUME CS：SORT，DS：DATA
BEGIN： MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，COUNT-1
；CX 比较轮数（大循环次数）
LOOP1： MOV DX，CX ；DX 大循环次数
MOV BX，0 ；地址指针
例4.40

## Slide 33: 4.3.3 循环结构程序
LOOP2：
MOV AX，LIST [BX] ; AX LIST（i）
CMP AX，LIST [BX+2] ; LIST(i)≥LIST(i+2)？
JAE NO_CHANGE ; 是, 转
XCHG AX，LIST [BX+2] ; 否, 交换, 使大数在前
MOV LIST [BX]，AX
NO_CHANGE：
ADD BX，2 ; BX增2，取下个数
LOOP LOOP2 ; 一轮没比完, 转, 继续比
MOV CX，DX ; 一轮比完, CX比较轮数
LOOP LOOP1 ; CXCX-1, 非0则转下轮比较
MOV AX，4C00H ; 比完，返回DOS
INT 21H
SORT ENDS
END BEGIN
例4.40

## Slide 34
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 35: 4.3.4 代码转换程序
在计算机中，经常需要将数据从一种形式转换成另一种形式。例如，把2进制数转换成10进制数，再转换成ASCII码显示出来；把键盘输入的10进制数转换成2进制数，再转换成16进制数等。这就要编写各种代码转换程序。
下面介绍几个代码转换程序，为方便起见，程序都以子程序的形式给出。

## Slide 36: 4.3.4 代码转换程序
例4.41 将AL寄存器中的二进制数转换成非压缩BCD数, 存入AX中, 再转换成ASCII码后在CRT上显示。
设AL中的初值为01100010B=62H, 它等于10进制数的98。
将它除以10后, 可得商为9, 余数为8, 将其存放入AX中, 使AX=0908H, 与3030H相加（也可相或）, 即转换成ASCII码3938H, 用2号DOS功能调用即可显示出来。

## Slide 37: 4.3.4 代码转换程序
BIN_ASC PROC NEAR
MOV AH，0
MOV BL，10 ；除数
DIV BL ；AL 商(9), AH  余数(8)
XCHG AH，AL ; AX=0908H(非压缩BCD数)
ADD AX，3030H ；AX=3938H（ASCII码）
MOV CX，AX ；CX  3938H
MOV DL，CH
MOV AH，2
INT 21H ；显示9
MOV DL，CL
MOV AH，2
INT 21H ；显示8
RET
BIN_ASC ENDP
例4.41

## Slide 38: 4.3.4 代码转换程序
例4.42 将键盘输入的一个以回车符为结尾的10进制数（0~65535）转换成2进制数，并存入BX中，如输入一个非10进制数或回车符，则退出程序。
编程思想：
1）利用DOS 1号功能调用，等待从键盘输入一个10进制数字，比如3，则在AL中得到3的ASCII码33H。
2）将ASCII码转换成BCD码。截下低4位，判断其是否为数字0~9，若是，则将该数存入BX中，若不是则退出程序。
3）再键入下一个数字，如数字5，也要判断其是否为数字0~9。

## Slide 39: 4.3.4 代码转换程序
4）将10进制数转换成2进制数。将先键入的数字3乘以10后，与后键入的数5相加（累加），得（310）+5= 35。
5）再键入第3个数字，如8，将前面累加的数乘以10后与后键入的数累加，可得到[（310+5）10]+8=358，还可继续进行下去，直至键入一个非10进制数或回车符为止。遇回车符表示键入的一个10进制数结束。
例4.42

## Slide 40: 4.3.4 代码转换程序
程序（子程序形式）如下：
DEC_BIN PROC NEAR
MOV BX，0
；BX存结果或中间结果，初值清0
GET_CHAR：
MOV AH，1 ；DOS 1号功能调用
INT 21H ；AL 键入数字ASCII码
CMP AL，0DH ；是回车符
JE EXIT ；是，转
SUB AL，30H ；ASCII码转换成10进制数
JL EXIT ；<0（非数字），则退出
CMP AL，9 ；>0，则与9比较
JG EXIT ；>9，退出
例4.42

## Slide 41: 4.3.4 代码转换程序
CBW
；是数字0~9，将AL中的字节转换成字，送到AX
XCHG AX，BX
；将先键入的数（在BX中） AX
MOV CX，10
MUL CX ；先键入数10  AX
XCHG AX，BX
；交换后，AX BX，新键入数 AX
ADD BX，AX ；累加，结果 BX
JMP GET_CHAR ；循环，键入新数
EXIT： RET
DEC_BIN ENDP
程序中也用到了分支结构和循环程序的设计方法。
例4.42

## Slide 42: 4.3.4 代码转换程序
例4.43 编写将BX中的二进制数转换成16进制数，并在显示器上显示的子程序。
由于每4位二进制数可用一个16进制数表示，所以BX中的二进制数可以转换成4个16进制数字。
每次将BX中的数左移4次，可得到一个16进制数，将其转换成ASCII码后，即可在显示器上显示出一个16进制数。
重复执行4次，就可将BX中的4个16进制数在显示器上显示出来上。

## Slide 43: 4.3.4 代码转换程序
操作过程如图4.11所示
图4.11 2进制数转换成16进制数的ASCII码
例4.43

## Slide 44: 4.3.4 代码转换程序
; 程序入口已为BX存入了一个二进制数。
BIN_HEX PROC NEAR
MOV CH，4
; 转换后产生4个16进制数字（大循环次数）
ROTATE： MOV CL，4 ；小循环次数（左移4次）
ROL BX，CL ；对BX左移4次
MOV AL，BL ；AL BL
AND AL，0FH ；截得一个16进制数字
ADD AL，30H ；加30H，转换成ASCII码
CMP AL，3AH ；与‘9+1’比，>9？
JL DISPLAY ；≤9，转显示
ADD AL，7H ；>9，将数字0AH~0FH
; 转换成ASCII码
例4.43

## Slide 45: 4.3.4 代码转换程序
DISPLAY： MOV DL，AL ; DL待显数字ASCII码
MOV AH，2
INT 21H ；显示DL中数字
DEC CH ；4个数字都显示完？
JNZ ROTATE ；没有，转大循环
RET ；显示完，退出
BIN_HEX ENDP
例4.43

## Slide 46: 4.3.4 代码转换程序
例4.44 将AX中的16位二进数转换成4位压缩BCD数
方法很简单，只要将AX中的内容先后除以1000、100和10，每次得到的商即为BCD数的千位、百位和十位数，余数为个位数。
麻烦的是除法运算既要分字除和字节除，又要搞清楚每次运算时被除数、除数、商和余数分别放在什么寄存器中。
除法指令要求：
源操作数为字时,（DX，AX）/源字,结果：AX  商，DX 余数
字节除时, AX/源字节, 结果: AL 商, AH  余数

## Slide 47: 4.3.4 代码转换程序
下面给出转换程序, 为便于理解, 假设存放在AX中的16位二进制数的实际值为9346, 转换后应使AX=9346H (压缩BCD数), 注释中给出具体的转换步骤。
BIN_BCD PROC NEAR
CMP AX，9999 ；AX>9999？
JBE TRAN ；小于，转
JMP EXIT ；大于，转退出
TRAN： SUB DX，DX ；DX初值清0
MOV CX，1000 ; CX1000
DIV CX ；(DX,AX)/1000=9…346
；(AX=9, DX=346)
XCHG AX，DX ; 交换,使DX=9, AX=346
; (下次除法被除数)
例4.44

## Slide 48: 4.3.4 代码转换程序
MOV CL，4 ；第一个商9左移4次
SHL DX，CL ；DX=0090H
MOV CL，100 ；CL100
DIV CL ；346/100=3…46, AL=3, AH=46
ADD DL，AL ；将第2次的商加到DL中,
; 使DX=0093H
MOV CL，4 ；DX左移4次
SHL DX，CL ；左移后DX=0930H
XCHG AL，AH ；交换, AX=0346H
SUB AH，AH ；AX=0046H，
; 第2次余数做被除数
MOV CL，10 ；CL10
DIV CL ；AX/10=4…6, 结果AL=4,AH=6
例4.44

## Slide 49: 4.3.4 代码转换程序
ADD DL，AL ；4加到DL上，
；使DX=0934H
MOV CL，4
SHL DX，CL ；DX左移4次, DX=9340H
ADD DL，AH ；最后一次余数加到
；DX上, DX=9346H
MOV AX，DX ；最后结果：AX=9346H
EXIT： RET
BIN_BCD ENDP
例4.44

## Slide 50
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 51: 4.3.5 过程调用
汇编语言程序中把某些能完成特定功能而又经常要用到的程序段，编写成独立的模块，将它称为过程或子程序。
需要执行这段程序时就进行过程调用，执行完毕，再返回到原来调用它的主程序去。
采用过程调用结构编程，使程序结构清晰，语句简练不用重复编写某个程序段，也便于修改。子程序本身又可调用其它子程序，称为子程序嵌套。

## Slide 52: 4.3.5 过程调用
例4.45 用过程调用方法，编程实现将内存中4个BCD数相加，结果存入SUM开始的单元中去的运算。BCD数在内存中存放时，低字节在前，高字节在后。
由于每个BCD数各有4个字节，每两个字节相加的运算要重复4次。所以，这种运算可编写成子程序，供主程序调用。

## Slide 53: 4.3.5 过程调用
DATA SEGMENT
NUM_1 DB 44H，33H，22H，11H ；第一个BCD数
NUM_2 DB 88H，77H，66H，55H ；第二个BCD数
SUM DB 5 DUP（？） ；存相加结果
DATA ENDS
;
STACK SEGMENT STACK ；堆栈段
DW 50 DUP（？）
TOP LABEL WORD
STACK ENDS
;
CODE SEGMENT ；代码段
MAIN PROC FAR ；主过程
ASSUME CS: CODE, DS：DATA, SS：STACK
例4.45

## Slide 54: 4.3.5 过程调用
START: MOV AX，STACK ；设置SS：SP
MOV SS，AX
MOV SP，OFFSET TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV ES，AX
LEA SI，NUM_1 ；SI 数1偏移地址
LEA BX，NUM_2 ；BX 数2偏移地址
LEA DI，SUM ；DI 和数偏移地址
CLD ；清方向标志
CLC ；清进位标志
例4.45

## Slide 55: 4.3.5 过程调用
MOV AH，0 ；AH存最后一次进位，初值清0
MOV CX，4 ；做4次加法运算
LOOP1：
CALL ADD_B ；调用过程（4次）
LOOP LOOP1 ；没完，继续
ADC AH，0 ；已完，进位加到AH中
MOV AL，AH
STOSB ；进位存入SUM+4单元
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；主过程结束
; 子程序ADD_B（见下页）
例4.45

## Slide 56: 4.3.5 过程调用
；子程序ADD_B
ADD_B PROC NEAR ；单字节加法子程序
LODSB ；AL 数1中取一字节，SI自动增1
ADC AL，[BX] ；与数2带进位加
DAA ；BCD数调整
STOSB ；存入SUM开始的单元中，
；DI自动增1
INC BX ；调整数2的地址指针
RET ；返回主程序
ADD _B ENDP
CODE ENDS
END MAIN
例4.45

## Slide 57
例4.46 内存中有两个数组ARY1和ARY2，数组长度为20和10，要求编写一个程序，分别累加两个数组的值，存入SUM1和SUM2开始的单元中，低字节在前，高字节在后。
累加第1个数组值时，要做20次加法，加法可用子过程实现；累加第2个数组时，要做10次加法，加法也可调相同的子过程来完成，但两次调用前的入口参数和存放结果的单元不同。
；数据段
DATA SEGMENT ；数据段
ARY1 DB 20 DUP（？） ；数组1，20个随机数
SUM1 DB 2 DUP（？） ；存数组1各数相加之和
ARY2 DB 10 DUP（？） ；数组2，10个随机数
SUM2 DB 2 DUP（？） ；存数组2相加之和
DATA ENDS

## Slide 58
；堆栈段
STACK SEGMENT STACK
DW 50 DUP（？）
TOP LABEL WORD
STACK ENDS
;
CODE SEGMENT ；代码段
MAIN PROC FAR ；主程序
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
BEGIN：
MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，OFFSET TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
例4.46

## Slide 59
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
LEA SI，ARY1 ；转子前入口参数，
; SIARY1首地址
MOV CX，LENGTH ARY1 ；CX ARY1长度
MOV BX，OFFSET SUM1 ；BX和单元首址
CALL SUM ；转子过程，求数组1之和
LEA SI，ARY2 ；转子前设ARY2之入口参数
MOV CX，LENGTH ARY2
MOV BX，OFFSET SUM2
CALL SUM ；转子过程，求数组2之和
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；主程序结束
；
; 子程序SUM (见下页)
;
例4.46

## Slide 60
SUM PROC NEAR ；求和子过程SUM
XOR AL，AL ；AX清0，CF标志清0
MOV AH，0 ；AH存进位，初值清0
LOOP1：
ADC AL，[SI] ；数组中取一元素，
; 带进位累加到AL
ADC AH，0 ；进位累加到AH中
INC SI ；修改地址指针
LOOP LOOP1 ；未完，继续
MOV [BX]，AL ；已处理完，存和数
MOV [BX+1]，AH ；存进位累加值
RET
SUM ENDP ；SUM子过程结束
；
CODE ENDS
END MAIN ；整个程序结束
例4.46

## Slide 61: 4.3.5 过程调用
例4.47 编写显示回车换行子程序。
CRLF PROC NEAR
MOV DL，0DH ；回车符
MOV AL，2
INT 21H
MOV DL，0AH ；换行符
MOV AH，2
INT 21H
RET
CRLF ENDP

## Slide 62: 4.3.5 过程调用
例4.48 编写从键盘输入8个10进制数，将它转换成16进制数后在屏幕上显示的程序。首先从键盘输入一个10进制数（0~65536），该数以回车符结束，然后将它转换成16进制数的ASCII码，在显示器上显示出来。重复8次，即可在屏幕上显示8个16进制数。
编程时，只要编写一个主程序，再调前面介绍的相关程序，包括:
例4.42 DEC_BIN程序：将键入10进制数转换成ASCII码，再转换成二进制数，结果存入BX中。
例4.43 BIN_HEX程序：将BX中的二进制数转换成16进制数，再转换成ASCII码，显示出来。
例4.47 CRLF显示回车换行子程序。

## Slide 63: 4.3.5 过程调用
DEC_HEX SEGMENT ；10进制转换成16进制数程序
ASSUME CS：DEC_HEX
MAIN PROC FAR ；主程序
┆
MOV CX，8 ；调用8次子程序
PUSH CX ；CX入栈保护
REPT: CALL DEC_BIN ；10进制 二进制，结果在BX中
CALL BIN_HEX ；二进制 16进制及其ASCII码并显示
CALL CRLF ；显示16进制数后回车、换行
POP CX ；堆栈中弹出CX，初值为，逐次减1
DEC CX ；CX CX-1
PUSH CX ；减1后的CX入栈
CMP CX，0 ；CX=0？
JNE REPT ；非0则转
RET ；是0则退出
MAIN ENDP ；主程序结束
例4.48

## Slide 64
; 10进制数转换成二进制数，结果存BX
DEC_BIN PROC NEAR ；
┆
RET
DEC_BIN ENDP
；将BX中的二进制数转换成16进制数并显示
BIN_HEX PROC NEAR
┆
RET
BIN_HEX ENDP
；回车换行子程序
CRLF PROC NEAR
┆
RET
CRLF ENDP
；代码段结束
DEC_HEX ENDP
END MAIN
例4.48