## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第5版
第9章 串行通信和可编程 接口芯片8251A

## Slide 2: 本章主要内容: §9.1 串行通信的基本概念和EIA RS- 232C串行口 §9.2 可编程串行通信接口芯片8251A

## Slide 3: §9.1 串行通信的基本概念 和EIA RS-232C串行口

## Slide 4: 并行通信
计算机与外部的信息交换称为通信，基本的通信方式有两种：并行通信，串行通信。
并行通信时，数据各位同时传送。例如，CPU通过8255A与外设交换数据时，就采用并行通信方式。这种方式传输数据的速度快，但使用的通信线多，如果要并行传送8位数据，需要用8根数据线，另外还要加上一些控制信号线。
随着传输距离的增加，通信线成本增加将成为突出的问题，而且传输的可靠性随着距离的增加而下降。 因此并行通信适用于近距离传送数据的场合。

## Slide 5: 串行通信
串行通信具通信线少和传送距离远等优点。
串行通信时，要传送的数据或信息必须按一定的格式编码，然后在单根线上，按位顺序传送。发送数据时，逐位发送完一个字符后再发第二个。接收数据时，逐位接收信息，再把它们拼成一个字符，送给CPU作进一步处理。
微机与远程终端或远距离处理机交换数据时，都采用串行通信方式。 有些外设，如MODEM、鼠标等，本身需用串行方式通信；有些外设，如打印机、绘图仪等，既可采用并行方式，也可用串行方式。

## Slide 6
9.1.1 串行通信基本概念
9.1.2 EIA RS-232C串行口

## Slide 7: 9.1.1 串行通信的基本概念 1.串行通信的数据传送方向
1 ）单工 （Simplex）: 单向通信，A只能发送数据，B只能接收数据。与广播方式类似。
2）半双工（Half Duplex）: 双向传输，但只有一根传输线，在同一时间只能AB，或A B。例如无线电对讲机。
3）全双工（Full Duplex）: 有两个通路，双方可同时发送和接收数据。例如电话。

## Slide 8: 2.串行通信的两种基本工作方式
1）异步方式 （Asynchronous）
数据格式：起始位1位；数据位58位，D0在先；奇偶校验位1位；停止位1位、1.5位或2位。
发送1个包含7个数据位的ASCII符，加上起、停、校验位，共要发送10位，会浪费30%的传输时间。
为提高串行数据传送速率，可采用同步方式。

## Slide 9
2）同步方式 （Synchronous）
同步串行数据发送格式：
传输开始，先发送1或2个同步字符。
收发双方须用同一个时钟协调，确定传输的每bit位置。
双方达到同步后，就可逐个字符连续发送一大块数据，不再需要起始位和停止位。
接收方利用同步字符，使其内部时钟与发送方同步，将其后的数据逐位移入，转换成并行格式。

## Slide 10: 3. 串行传送速率
波特率（Baud Rate）每秒传送数据的位数，单位波特（Bd），等于传送每bit信息所用时间的倒数。
例如，设1个串行字符包含10位：1个起始位、7个数据位、1个奇偶校验位、1个停止位，如每秒传送120个字符，则波特率为：
10位/字符×120字符/秒=1200位/秒=1200波特
传送每位的时间：
1s/1200=0.833ms
异步传送常用波特率：110，300，600，1200，2400，4800，9600，19200，28800，36400，57600波特。
同步传送波特率高于异步传送，可达到上千兆波特。

## Slide 11: 4. 串行通信接口芯片UART和USART
UART/USART的主要功能
发送时，用并行输入、串行输出移位寄存器，实现并行串行变换后，再发送出去。
接收时，则用串行输入、并行输出寄存器，实现串行并行变换后，再送给CPU。
传送过程中，需要握手联络信号，确保双方速度相同，并检测传送中的错误。
需要专门的可编程串行通信接口芯片，由编程来设定不同的工作方式、选择不同的字符格式和波特率等。

## Slide 12
常用的通用串行接口芯片
通用异步收发器UART，只能异步工作。
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
如 National Semiconductor的INS 8250，IBM PC机中采用它作串行接口芯片。
通用同步异步收发器USART，同步异步都可以。
Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitte
如Intel 8251A 。

## Slide 13: 一种通用的硬件UART电路
接收器
串行码并行码
控制器
接收CPU的控制信号，执行CPU要求的操作，输出状态信息和控制信息。
发送器
并行码串行码

## Slide 14
接收方式
当RxD线上出现起始位，便开始接收1个字符。在CLK控制下移进移位寄存器，转换成并行数据，送入并行寄存器中，等CPU读取。
若奇偶校验出错，置奇偶校验出错标志。
自动检测停止位，若无，置帧出错标志FRERR。
若前字符未取走，又送来1个，置溢出标志OVRN。
发送方式
发送缓冲器把来自CPU的并行数据，加上起始位、停止位和奇偶校验位等，并行串行变换后，从TxD一位一位发送出去。
还设状态信息：接收数据就绪（RDA），发送缓冲器空（TBE）等。

## Slide 15: 5. 调制解调器
串行接口不适合长距离传送，可用标准电话线进行远程传送，但电话线只能传送300~3000Hz音频信号，不能直接传送频带很宽的数字信号。
解决办法：先把数字信号转换成音频信号后，再利用电话线进行传输，接收数据时再将音频信号转换回数字信号。能实现这种转换的器件即调制解调器MODEM（Modulator Demodulator）。
数字调制主要有幅度调制（调幅），频率键移调制（调频），相位键移调制 （调相），多路载波等。

## Slide 16
1）幅度调制
用改变信号幅度的方法来表示数字信号0和1。一种调幅方法为： 当接通f=387Hz的正弦波时表示数字1，断开时表示0，如图
另一种方法是调幅时总是有正弦波输出，但幅度不同，一种输出幅度表示数字0，另一种表示1。

## Slide 17
2）频率键移调制（FSK）
用一种频率信号表示数字0，另一种表示1。如图
为了实现全双工通信，常使用四种不同的频率来表示不同方向上的两种不同数字。
例如，对于Bell 103A，300Bd FSK MODEM标准，规定在一个方向上用2025Hz的频率表示0，而用2225Hz表示1；另一个方向用1070Hz表示0，1270Hz表示1。

## Slide 18
9.1.1 串行通信基本概念
9.1.2 EIA RS-232C串行口

## Slide 19: 9.1.2 EIA RS-232C串行口
在20世纪60年代，电子工业协会EIA（Electronic Industry Association）开发了一个串行接口推荐标准EIA RS-232C。
标准对串行接口电路中的插头插座规格、各引脚名称和功能、信号电平等做了统一规定。
1.信号电平
逻辑高电平
有负载时-3V～-15V，无负载时-25V。
逻辑低电平
有负载时+3V～+15V，无负载时+25V。
通常用±12V作RS-232C电平。

## Slide 20
计算机及接口芯片多采用TTL电平，即0～0.8V为逻辑0，+2V～+5V为逻辑1。显然与RS-232C电平不匹配，必须设计专门的电平转换电路。
电平转换电路MAX232和MAX233

## Slide 21
2. 接插件规格
RS-232C串行接口规定使用25芯D型插头插座连接, 引脚形状和引脚号如图(a)。也可用９芯D型插头座, 如图(b)。
图中给出的都是凸型接插件。此外还有凹型接插件，使用时要注意插头座上标的引脚序号。

## Slide 22
3. 信号定义
RS-232C标准对25芯插件各引脚的信号名称、功能等都做了具体规定，还有几个引脚未定义或保留，见下表，9芯接插件信号也列在表中。

## Slide 23: 3. 信号定义
两个地信号：保护地（1）, 信号地（7）
信号地是所有信号的公共地, 为防止信号地上感应大的交流地电流，应把两个地连在一起。
两根数据信号线: TxD和RxD
EIA的逻辑1表示数字位的1或MARK，即实际的负电压3V～15V 。
EIA的逻辑0表示数字位的0或SPACE, 即实际的正电压+3V～+15V。
常用三线传输的最小方式通信，只使用TxD、RxD及地线这3根线通信。地线与25芯插座的1、7脚相连。