## Slide 1
网 络 层
第 4 章

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
4.1 网络层的几个重要概念
4.2 网际协议 IP
4.3 IP 层转发分组的过程
4.4 网际控制报文协议 ICMP
4.5 IPv6
4.6 互联网的路由选择协议
4.7 IP 多播
4.8 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
4.9 多协议标记交换 MPLS
4.10 软件定义网络 SDN 简介

## Slide 4
4.1.1 网络层提供的两种服务
4.1.2 网络层的两个层面
4.1
网络层的几个重要概念

## Slide 5
4.1.1 网络层提供的两种服务
争论：
网络层应该向运输层提供怎样的服务？面向连接还是无连接？
在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？
2 种观点：
面向连接的可靠交付。
无连接的、尽最大努力交付的数据报服务，不提供服务质量的承诺。

## Slide 6
一种观点：让网络负责可靠交付
计算机网络模仿电信网络，使用面向连接的通信方式。
通信之前先建立虚电路 VC (Virtual Circuit) (即连接)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
如果再使用可靠传输的网络协议，可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复。

## Slide 7
虚电路服务
H1
H2
虚电路
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
虚电路只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，并不是真正建立了一条物理连接。

## Slide 8
另一种观点：网络提供数据报服务
互联网采用的设计思路：
网络层要设计得尽量简单，向其上层只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
网络在发送分组时不需要先建立连接。
每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），也不保证分组传送的时限。
由主机中的运输层负责可靠的通信。

## Slide 9
数据报服务
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送
H1
H2
IP 数据报
丢失
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 10
虚电路服务与数据报服务的对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责

## Slide 11
4.1.2 网络层的两个层面
不同网络中的两个主机之间的通信，要经过若干个路由器转发分组来完成。
在路由器之间传送的信息有以下 2 大类：
数据。
路由信息（为数据传送服务）。

## Slide 12
4.1.2 网络层的两个层面
路由选择
算法
转发表
控制层面
数据层面
网络层的 2 个层面：数据层面和控制层面

## Slide 13
数据层面
路由器根据本路由器生成的转发表，把收到的分组从查找到的对应接口转发出去。
独立工作。
采用硬件进行转发，快。
控制层面
根据路由选择协议所用的路由算法计算路由，创建出本路由器的路由表。
许多路由器协同动作。
采用软件计算，慢。
数据层面和控制层面

## Slide 14
软件定义网络 SDN (Software Defined Network)
软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面
转发表
控制层面
数据层面
远 程 控 制 器
远程控制器：
计算出最佳的路由，
在每一个路由器中生成其正确的转发表。

## Slide 15
软件定义网络 SDN (Software Defined Network)
软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面
转发表
控制层面
数据层面
远 程 控 制 器
路由器：
查找转发表，转发分组。

## Slide 16
4.2.1 虚拟互连网络
4.2.2 IP 地址
4.2.3 IP 地址与 MAC 地址
4.2.4 地址解析协议 ARP
4.2.5 IP 数据报的格式
4.2
网际协议 IP

## Slide 17
与网际协议 IPv4 配套的 3 个协议：
地址解析协议 ARP (Address Resolution Protocol)
网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
4.2 网际协议 IP
网络接口层
运输层
应用层
网络层
（网际层）
各种应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
TCP, UDP
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
IGMP

## Slide 18
4.2.1 虚拟互连网络
如何将异构的网络互相连接起来？
寻址方案
最大分组长度
网络接入机制
超时控制
差错恢复方法
状态报告方法
用户接入控制
服务
管理与
控制方式
路由选择技术
……
实现网络互连、互通时需要解决许多问题，如以下“不同”：

## Slide 19
实现异构网络的互连互通方法，哪种好？
  不能满足不同用户需要。没有一种单一的网络能够适应所有用户的需求。
  不适应技术发展
A. 都使用相同的网络？
B. 使用中间设备？
  可以满足不同需求
  实用

## Slide 20
使用中间设备进行互连
物理层
数据链路层
网络层
运输层及以上
转发器 (repeater)
网桥或桥接器 (bridge)，
交换机 (switch)
路由器 (router)
网关 (gateway)
层
中间设备

## Slide 21
使用转发器或网桥不称为网络互连
交换机
集线器
集线器
集线器
转发器、网桥或交换机仅把一个网络扩大了，仍然是一个网络

## Slide 22
网络互连使用路由器
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
路由器

## Slide 23
互连网络与虚拟互连网络
(a) 互连网络
路由器
(b) 虚拟互连网络
虚拟互连网络
（互联网）
IP 网的概念
网络
网络
网络
网络
网络

## Slide 24
IP 网的意义
当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，看不见互连的各具体的网络异构细节。
如果在这种覆盖全球的 IP 网的上层使用 TCP 协议，那么就是现在的互联网 (Internet)。

## Slide 25
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
主机
H1
主机
H2
R1
R4
R5
R2
R3
R1
R2
R3
H1
R5
H2
R4
间接交付
间接交付
间接交付
直接交付
分组在互联网中的传送
互联网可以由多种异构网络互连组成。
间接交付
间接交付
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1
3
2 2
1 1

## Slide 26
分组传输路径
直接交付
源主机
H1
路由器
R1
路由器
R3
路由器
R4
路由器
R5
目的主机
H2
路由器
R2
跳
跳
跳
跳
跳
跳
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
间接交付

## Slide 27
4.2.2 IP 地址
在 TCP/IP 体系中，IP 地址是一个最基本的概念。
没有IP地址，就无法和网上的其他设备进行通信。
本部分重点：
IP 地址及其表示方法
分类的 IP 地址
无分类编址 CIDR
IP 地址的特点

## Slide 28
1. IP 地址及其表示方法
10000000000010110000001100011111
IP 地址：32 位二进制代码
10000000 00001011 00000011 00011111
分为每 8 位为一组
采用点分十进制记法
128.11.3.31
128 11 3 31
将每 8 位的二进制数
转换为十进制数
互联网上的每台主机（或路由器）的每个接口分配一个在全世界唯一的 IP 地址。
由互联网名字和数字分配机构 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配。

## Slide 29
点分十进制记法举例
32 位二进制数
等价的
点分十进制数
10000001 00110100 00000110 00000000
129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011
192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101
10.2.0.37
10000000 00001010 00000010 00000011
128.10.2.3
10000000 10000000 11111111 00000000
128.128.255.0

## Slide 30
IP 地址采用 2 级结构
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}
2 级结构
2 个字段：网络号和主机号
网络号的位数 n 是多少？
32 位
网络号
( net-id)
主机号
(host-id)
n 位
(32-n) 位
IP地址在整个互联网范围内是唯一的。
IP 地址指明了连接到某个网络上的一个主机

## Slide 31
2. 分类的 IP 地址
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类
50%
C 类
12.5%
B 类
25%
D 类
E 类
单播地址

## Slide 32
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的网络号字段 net-id 为 1 字节

## Slide 33
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节

## Slide 34
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
C 类地址的网络号字段 net-id 为 3 字节

## Slide 35
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
A 类地址的主机号字段 host-id 为 3 字节

## Slide 36
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
B 类地址的主机号字段 host-id 为 2 字节

## Slide 37
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
C 类地址的主机号字段 host-id 为 1 字节

## Slide 38
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
D 类地址是多播地址

## Slide 39
各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段
net-id
24 位
host-id
24 位
net-id
16 位
net-id
8 位
0
A 类地址
host-id
16 位
B 类地址
C 类地址
1 1 0
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
保 留 为 今 后 使 用
1 1 1 1
0
1
E 类地址保留为今后使用

## Slide 40
网络 类别 | 最大可指派 的网络数 | 第一个可指派的网络号 | 最后一个可指派的网络号 | 每个网络中 最大主机数
A | 126 (27 – 2) | 1 | 126 | 16777214
B | 16383 (214 – 1) | 128.1 | 191.255 | 65534
C | 2097151 (221 – 1) | 192.0.1 | 223.255.255 | 254
各类 IP 地址的指派范围
注意：指派时要扣除全 0 和全 1 的主机号。

## Slide 41
一般不使用的特殊的 IP 地址
网络号 | 主机号 | 源地址 使用 | 目的地址 使用 | 代表的意思
0 | 0 | 可以 | 不可 | 在本网络上的本主机（见 6.6 节 DHCP 协议）
0 | X | 可以 | 不可 | 在本网络上主机号为 X 的主机
全 1 | 全 1 | 不可 | 可以 | 只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y | 全 1 | 不可 | 可以 | 对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127 | 非全 0 或全 1 的任何数 | 可以 | 可以 | 用于本地软件环回测试

## Slide 42
分类的 IP 地址的优点和缺点
管理简单；
使用方便；
转发分组迅速；
划分子网，灵活地使用。
设计上不合理：
大地址块，浪费地址资源；
即使采用划分子网的方法，也无法解决 IP 地址枯竭的问题。

## Slide 43
3. 无分类编址 CIDR
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ：无分类域间路由选择。
消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间，但无法解决 IP 地址枯竭的问题。
要点：
(1) 网络前缀
(2) 地址块
(3) 地址掩码

## Slide 44
(1) 网络前缀
IP 地址 ::= { <网络前缀>, <主机号>}
2 级结构
2 个字段：网络前缀和主机号
网络前缀的位数 n 是多少？
32 位
网络前缀
(network-prefix)
主机号
(host-id)
n 位
(32-n) 位
最大的区别：
前缀的位数 n 不固定，可以在 0 ~ 32 之间选取任意值。
CIDR 记法：斜线记法 (slash notation)
a.b.c.d / n：二进制 IP 地址的前 n 位是网络前缀。
例如：128.14.35.7/20：前 20 位是网络前缀。

## Slide 45
(2) 地址块
CIDR 把网络前缀都相同的所有连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块。
一个 CIDR 地址块包含的 IP 地址数目，取决于网络前缀的位数。
128.14.32.0/20 组成的地址块（共 212 个地址）
10000000 00001110 00100000 00000000
10000000 00001110 00100000 00000001
10000000 00001110 00100000 00000010
10000000 00001110 00100000 00000011
10000000 00001110 00100000 00000100
10000000 00001110 00100000 00000101
10000000 00001110 00101111 11111011
10000000 00001110 00101111 11111100
10000000 00001110 00101111 11111101
10000000 00001110 00101111 11111110
10000000 00001110 00101111 11111111


所有地址的 20 位前缀
都是一样的
最小地址
128.14.32.0
最大地址
128.14.47.255
可指派的地址数是212 – 2 个
二进制代码表示：10000000 00001110 0010*

## Slide 46
(2) 地址块
注意：
128.14.35.7/20 | 是 IP 地址，同时指明了网络前缀为 20 位。 该地址是 128.14.32.0/20 地址块中的一个地址。
128.14.32.0/20 | 是包含有多个 IP 地址的地址块，同时也是这个地址块中主机号为全 0 的 IP 地址。
128.14.35.7 | 是 IP 地址，但未指明网络前缀长度，不知道其网络地址。
128.14.32.0 | 不能指明一个网络地址，因为无法知道网络前缀是多少。

## Slide 47
(3) 地址掩码 (address mask)
又称为子网掩码 (subnet mask)。
位数：32 位。
目的：让机器从 IP 地址迅速算出网络地址。
由一连串 1 和接着的一连串 0 组成，而 1 的个数就是网络前缀的长度。
/20 地址块的地址掩码：11111111 11111111 11110000 00000000
点分十进制记法：255.255.240.0
CIDR 记法：255.255.240.0/20。

## Slide 48
默认地址掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
网络号
网络号
主机号
网络号
A
类
地
址
默认地址掩码
255.0.0.0
B
类
地
址
默认地址掩码
255.255.0.0
C
类
地
址
默认地址掩码
255.255.255.0
主机号
主机号

## Slide 49
网络地址 = (二进制的 IP 地址) AND (地址掩码)
网络前缀
主机号
IP 地址
地址掩码
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
逐位进行 AND 运算
网络地址
网络前缀
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 50
网络地址 = (二进制的 IP 地址) AND (地址掩码)
(a) 点分十进制 IP 地址
128 . 14 .
35 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
(c) 地址掩码是 255.255.224.0
0 0 0 0 0 0 0 0
(d) IP 地址与地址掩码按位 AND
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
(e) 网络地址（点分十进制）
128 . 14 .
32 . 0
(b) 二进制 IP 地址
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
【例】已知 IP 地址是 128.14.35.7/20。求网络地址。

## Slide 51
常用的 CIDR 地址块
网络前缀长度 | 点分十进制 | 包含的地址数 | 相当于包含分类的网络数
/13 | 255.248.0.0 | 512 K | 8 个 B 类或 2048 个 C 类
/14 | 255.252.0.0 | 256 K | 4 个 B 类或 1024 个 C 类
/15 | 255.254.0.0 | 128 K | 2 个 B 类或 512 个 C 类
/16 | 255.255.0.0 | 64 K | 1 个 B 类或 256 个 C 类
/17 | 255.255.128.0 | 32 K | 128 个 C 类
/18 | 255.255.192.0 | 16 K | 64 个 C 类
/19 | 255.255.224.0 | 8 K | 32 个 C 类
/20 | 255.255.240.0 | 4 K | 16 个 C 类
/21 | 255.255.248.0 | 2 K | 8 个 C 类
/22 | 255.255.252.0 | 1 K | 4 个 C 类
/23 | 255.255.254.0 | 512 | 2 个 C 类
/24 | 255.255.255.0 | 256 | 1 个 C 类
/25 | 255.255.255.128 | 128 | 1/2 个 C 类
/26 | 255.255.255.192 | 64 | 1/4 个 C 类
/27 | 255.255.255.224 | 32 | 1/8 个 C 类

## Slide 52
构造超网
每一个 CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
除最后几行外，CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址（是一个 C 类地址的 2n 倍，n 是整数）。
因此在文献中有时称 CIDR 编址为“构造超网”。
Subnet=128.14.0.0
Mask=255.255.255.0
Subnet=128.14.15.0
Mask=255.255.255.0
128.14.0.0/20
Subnet=128.14.1.0
Mask=255.255.255.0
超网

## Slide 53
三个特殊的 CIDR 地址块
网络前缀长度 | 点分十进制 | 说明
/32 | 255.255.255.255 | 就是一个 IP 地址。这个特殊地址用于主机路由
/31 | 255.255.255.254 | 只有两个 IP 地址，其主机号分别为 0 和 1。 这个地址块用于点对点链路
/0 | 0.0.0.0 | 同时 IP 地址也是全 0，即 0.0.0.0/0。用于默认路由。

## Slide 54
路由聚合 (route aggregation)
192.24.0
192.24.1
192.24.2
192.24.3
192.24.4
192.24.5
192.24.6
192.24.7
192.24.8
192.24.9
192.24.10
192.24.11
192.24.12
192.24.13
192.24.14
192.24.15
192.24.0.0 / 20
16 个 C 类地址，
地址掩码=255.255.255.0，
路由表中需要 16 个路由项目。
聚合前
聚合后
聚合为 1 个 地址，
地址掩码=255.255.240.0，
路由表中只需 1 个路由项目。

## Slide 55
CIDR 地址块划分举例
互联网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
单位 地址块 二进制表示的地址块 相当于 C 类网络数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 64
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 4
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 2
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 1
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 1/2
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 1/2
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
路由聚合
路由聚合
可见：网络前缀越短，地址块所包含的地址数越多。

## Slide 56
CIDR 地址块划分举例
互联网
206.0.68.0/22
206.0.64.0/18
ISP
大学 X
一系
二系
三系
四系
206.0.71.128/26
206.0.71.192/26
206.0.68.0/25
206.0.68.128/25
206.0.69.0/25
206.0.69.128/25
206.0.70.0/26
206.0.70.64/26
206.0.70.128/26
206.0.70.192/26
206.0.71.0/26
206.0.71.64/26
单位 地址块 二进制表示的地址块 相当于 C 类网络数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 64
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 4
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 2
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 1
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 1/2
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 1/2
206.0.70.0/24
206.0.71.0/25
206.0.71.128/25
206.0.68.0/23
路由聚合
路由聚合
可见：网络前缀越短，地址块所包含的地址数越多。
单位 地址块 二进制表示 地址数
ISP 206.0.64.0/18 11001110.00000000.01* 16384
大学 206.0.68.0/22 11001110.00000000.010001* 1024
一系 206.0.68.0/23 11001110.00000000.0100010* 512
二系 206.0.70.0/24 11001110.00000000.01000110.* 256
三系 206.0.71.0/25 11001110.00000000.01000111.0* 128
四系 206.0.71.128/25 11001110.00000000.01000111.1* 128
这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的转发表中，需要有 64 行。采用地址聚合后，转发表中只需要用 1 行来指出到 206.0.64.0/18 地址块的下一跳。
在 ISP 内的路由器的转发表中，也仅需用 206.0.68.0/22 这 1 个项目，就能把外部发送到这个大学各系的所有分组，都转发到大学的路由器。

## Slide 57
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
IP 地址是一种分等级的地址结构。
方便了 IP 地址的分配和管理。
实现路由聚合，减小了转发表所占的存储空间，以及查找转发表的时间。

## Slide 58
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
当一台主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号必须是不同的。这种主机称为多归属主机 (multihomed host)。
一个路由器至少应当连接到两个网络，因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

## Slide 59
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
按照互联网的观点，一个网络（或子网）是指具有相同网络前缀的主机的集合。
转发器或交换机连接起来的若干个局域网都具有同样的网络号，它们仍为一个网络。
具有不同网络号的局域网必须使用路由器进行互连。

## Slide 60
4. IP 地址的特点
(1) 每个 IP 地址都由网络前缀和主机号两部分组成。
(2) IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口。
(3) 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
(4) 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的。
互联网同等对待每一个 IP 地址，不管是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网

## Slide 61
同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络号
必须一样。
注意：
以太网交换机
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.25
1.1.1.26
1.1.1.25
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.26/31
1.1.1.25/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器

## Slide 62
注意：
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.25
1.1.1.26
1.1.1.25
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.26/31
1.1.1.25/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。
以太网交换机
路由器

## Slide 63
注意：
1.1.1.0/29
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
R1
1.1.1.13
1.1.1.10
1.1.1.9
1.1.1.12
1.1.1.11
1.1.1.8/29
1.1.1.24
1.1.1.25
1.1.1.26
1.1.1.25
1.1.1.26
1.1.1.27
1.1.1.17
1.1.1.19
1.1.1.18
R3
R2
1.1.1.16/29
LAN3
N1
N2
1.1.1.26/31
1.1.1.25/31
1.1.1.24/31
N3
LAN2
LAN1
网络地址
IP地址
两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。
如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络” 。这种网络仅需两个 IP 地址，可以使用 /31 地址块。主机号可以是 0 或 1。
以太网交换机
路由器

## Slide 64
4.2.3 IP 地址与 MAC 地址
IP 地址
虚拟地址、软件地址、逻辑地址。
MAC 地址
固化在网卡上的 ROM 中。
硬件地址、物理地址。
数据链路层使用。
网络层和以上各层使用。
放在 IP 数据报的首部。
放在 MAC 帧的首部。

## Slide 65
IP 地址与 MAC 地址的区别
TCP 报文
IP 数据报
MAC 帧
应用层数据
首部
首部
尾部
首部
数据链路层
使用硬件地址
MAC 地址
网络层及以上
使用 IP 地址
IP 地址
IP 地址放在 IP 数据报的首部，
MAC 地址则放在 MAC 帧的首部。

## Slide 66
通信的路径：
H1→经过 R1 转发→再经过 R2 转发→H2
查找路由表
查找路由表
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
MAC 地址
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP 地址

## Slide 67
从协议栈的层次上看 IP 地址和 MAC 地址
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 IP2
IP1 IP2
IP1 IP2
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP 数据报

## Slide 68
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报。
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 IP2
IP1 IP2
IP1 IP2
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP 数据报
路由器只根据目的站的 IP 地址进行转发。
注意：数据报中 IP 地址是否有变化？

## Slide 69
在局域网的链路层，只能看见 MAC 帧。
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
局域网
局域网
局域网
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP1
IP2
IP1
MAC1
MAC5
MAC4
MAC3
MAC6
MAC2
IP6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
IP 层上的虚拟互联网
MAC 帧
IP2
IP4
IP3
IP5
路由器 R2
MAC 帧
MAC 帧
IP1 IP2
IP1 IP2
IP1 IP2
MAC1 MAC3
MAC4 MAC5
MAC6 MAC2
IP 数据报
注意：帧中 MAC 地址是否有变化？对 IP 层有何影响？

## Slide 70
不同层次、不同区间使用的源地址和目的地址
 | 在网络层 写入 IP 数据报首部的地址 |  | 在数据链路层 写入 MAC 帧首部的地址 | 
 | 源地址 | 目的地址 | 源地址 | 目的地址
从 H1 到 R1 | IP1 | IP2 | MAC1 | MAC3
从 R1 到 R2 | IP1 | IP2 | MAC4 | MAC5
从 R2 到 H2 | IP1 | IP2 | MAC6 | MAC2

## Slide 71
不同层次、不同区间使用的源地址和目的地址
尽管互连在一起的网络的 MAC 地址体系各不相同，但 IP 层抽象的互联网却屏蔽了下层这些很复杂的细节。
只要我们在网络层上讨论问题，就能够使用统一的、抽象的 IP 地址研究主机和主机或路由器之间的通信。
问题：
主机或路由器怎样知道应当在 MAC 帧的首部填入什么样的 MAC 地址？

## Slide 72
4.2.4 地址解析协议 ARP
实现 IP 通信时使用了两个地址：
IP 地址（网络层地址）
MAC 地址（数据链路层地址）
220.168.10.10
00-15-C5-C6-CC-07
220.168.10.20
00-15-C5-C8-C4-95
220.168.10.16
00-15-C5-C6-C8-11
IP 地址
MAC 地址
LAN

## Slide 73
地址解析协议 ARP 的作用
问题：已经知道了一个机器（主机或路由器）的 IP 地址，如何找出其相应的 MAC 地址？
网络层
ARP
IP
IGMP
ICMP
ARP
ARP (Address Resolution Protocol ) 作用：
从 IP 地址解析出 MAC 地址。
ARP 请求或回答分组
发送
ARP 分组封装在以太网帧中
数据
FCS
以太网首部
IP 地址
MAC 地址

## Slide 74
要点 1：ARP 高速缓存 (ARP cache)
ARP 高速缓存 (ARP cache)：
  存放 IP 地址到 MAC 地址的映射表。
  映射表动态更新（新增或超时删除）。
< IP 地址；MAC 地址；生存时间 (Age)；类型等 >
IP 地址 | MAC 地址 | 生存时间 (Age) | 类型 | 其他
10.4.9.2 | 0030.7131.abfc | 00:08:55 | Dynamic | 
10.4.9.1 | 0000.0c07.ac24 | 00:02:55 | Dynamic | 
10.4.9.99 | 0007.ebea.44d0 | 00:06:12 | Dynamic | 
超过生存时间的项目都从高速缓存中删除，以适应网络适配器变化。
映射表

## Slide 75
要点 2：ARP 工作
当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时：
在其 ARP 高速缓存
查找主机 B 的 IP 地址
找到？
取出 MAC 地址
将该 MAC 地址写入 MAC 帧的目的地址
发送该 MAC 帧
是
自动运行 ARP，找出主机 B 的 MAC 地址，
更新 ARP 高速缓存
否

## Slide 76
要点 3：ARP 查找 IP 地址对应的 MAC地址
本局域网上广播发送 ARP 请求（路由器不转发 ARP 请求）。
ARP 请求分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP 地址 / 目标方硬件地址(未知时填 0) / 目标方 IP 地址。
单播 ARP 响应分组：包含发送方硬件地址 / 发送方 IP地址 / 目标方硬件地址 / 目标方 IP 地址。
ARP 分组封装在以太网帧中传输。

## Slide 77
209.0.0.6
ARP 响应
A
Y
X
B
Z
主机 B 向 A 单播发送
ARP 响应分组
主机 A 本局域网上广播发送
ARP 请求分组
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
ARP 请求
00-00-C0-15-AD-18
08-00-2B-00-EE-0A
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址。
我是 209.0.0.6，
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A。
A
Y
X
B
Z
209.0.0.5
00-00-C0-15-AD-18
209.0.0.6
209.0.0.5
更新 ARP 高速缓存
更新 ARP 高速缓存

## Slide 78
ARP 高速缓存的作用
存放最近获得的 IP 地址到 MAC 地址的绑定。
减少 ARP 广播的通信量。
为进一步减少 ARP 通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到 MAC 地址的映射写入 ARP 请求分组。
当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的 IP 地址及其对应的 MAC 地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。不必在发送 ARP 请求。

## Slide 79
2 台主机不在同一个局域网上怎么办？
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
通信的路径：A → 经过 R1 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R1 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 R1。
ARP 用于解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射问题。

## Slide 80
2 台主机不在同一个局域网上怎么办？
ARP 请求
我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道路由器 209.0.0.1 的硬件地址。
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
通信的路径：A → 经过 R1 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R1 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 R1。

## Slide 81
2 台主机不在同一个局域网上怎么办？
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
ARP 响应
我是 209.0.0.1，
硬件地址是 0C-05-20-01-2F-0D。
通信的路径：A → 经过 R1 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R1 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 R1。

## Slide 82
2 台主机不在同一个局域网上怎么办？
ARP 请求
我是 219.1.0.1，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道路由器 219.1.0.6 的硬件地址。
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
通信的路径：A → 经过 R1 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R1 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 R1。

## Slide 83
2 台主机不在同一个局域网上怎么办？
219.1.0.6
A
B
209.0.0.5
路由器 R1
209.0.0.1
219.1.0.1
ARP 响应
我是 219.1.0.6，
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A。
通信的路径：A → 经过 R1 转发 → B。
因此主机 A 必须知道路由器 R1 的 IP 地址，解析出其 MAC 地址。然后把 IP 数据报传送到路由器 R1。

## Slide 84
使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。

## Slide 85
使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4
发送方是主机，要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

## Slide 86
使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。

## Slide 87
使用 ARP 的四种典型情况
网 1
网 3
网 2
R2
R1
H1
H2
H3
H4
发送方是路由器，要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上另一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

## Slide 88
为什么要使用两种地址：IP 地址和 MAC 地址？
不同使用不同的 MAC 地址。MAC 地址之间的转换非常复杂。
对以太网 MAC 地址进行寻址也是极其困难的。
IP 编址把这个复杂问题解决了。
  连接到互联网的主机只需各自拥有一个唯一的 IP 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，即使必须多次调用 ARP 来找到 MAC 地址，但这个过程都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见的。
因此，在虚拟的 IP 网络上用 IP 地址进行通信非常方便。

## Slide 89
4.2.5 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前
IP 数据报由首部和数据两部分组成
首
部

## Slide 90
4.2.5 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前
首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
首
部

## Slide 91
4.2.5 IP 数据报的格式
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
可选字段，其长度是可变的
首
部
数 据 部 分
首 部
IP 数据报
发送在前

## Slide 92
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
版本——占 4 位，指 IP 协议的版本。
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)。

## Slide 93
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部长度——占 4 位，可表示的最大数值
是 15 个单位(一个单位为 4 字节)，
因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

## Slide 94
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务。
只有在使用区分服务（DiffServ）时，这个字段才起作用。
在一般的情况下都不使用这个字段

## Slide 95
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。
总长度必须不超过最大传送单元 MTU。

## Slide 96
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标识 (identification) ——占 16 位，
它是一个计数器，用来产生 IP 数据报的标识。

## Slide 97
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
标志(flag) ——占 3 位，目前只有前两位有意义。
标志字段的最低位是 MF (More Fragment)。
MF=1 表示后面还有分片，MF=0 表示最后一个分片。
标志字段中间的一位是 DF (Don't Fragment) 。
只有当 DF=0 时才允许分片。

## Slide 98
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
片偏移——占 13 位，指出：较长的分组在分片后
某片在原分组中的相对位置。
片偏移以 8 个字节为偏移单位。

## Slide 99
【例4-1】 IP 数据报分片
偏移 = 0/8 = 0
1399
数据报片 1
首部 1
字节 0
偏移 = 1400/8 = 175
1400
2799
首部 2
数据报片 2
偏移 = 2800/8 = 350
2800
3799
首部 3
数据报片 3
偏移 = 0/8
= 0
3799
需分片的
数据报
首部
数据部分共 3800 字节
1400
2800
字节 0

## Slide 100
【例4-1】 IP 数据报分片
IP 数据报首部中与分片有关的字段中的数值
 | 总长度 | 标识 | MF | DF | 片偏移
原始数据报 | 3820 | 12345 | 0 | 0 | 0
数据报片1 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 0
数据报片2 | 1420 | 12345 | 1 | 0 | 175
数据报片3 | 1020 | 12345 | 0 | 0 | 350

## Slide 101
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
生存时间——占 8 位，记为 TTL (Time To Live)，
指示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

## Slide 102
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
协议——占 8 位，指出此数据报携带的数据使用何种协议，
以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给那个处理过程

## Slide 103
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
运输层
网络层
首部
TCP
UDP
ICMP
IGMP
OSPF
数 据 部 分
IP 数据报
协议字段指出应将数据
部分交给哪一个进程
IP 协议支持多种协议，IP 数据报可以封装多种协议 PDU。

## Slide 104
协议名 | ICMP | IGMP | IP | TCP | EGP | IGP | UDP | IPv6 | ESP | AH | ICMP-IPv6 | OSPF
协议字段值 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | 41 | 50 | 51 | 58 | 89
常用的一些协议和相应的协议字段值

## Slide 105
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
首部检验和——占 16 位，只检验数据报的首部，
不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。

## Slide 106
发送端
接收端
16 位
字 1
16 位
字 2
置为全 0
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
…
…
取反码
数
据
报
首
部
IP 数据报
16 位
检验和
16 位
字 1
16 位
字 2
16 位
检验和
16 位
字 n
16 位
反码算术
运算求和
16 位
结果
…
…
取反码
数据部分
若结果为 0, 则保留；
否则，丢弃该数据报
数据部分
不参与检验和的计算
数据报每经过一个路由器，路由器都要重新计算一下首部检验和

## Slide 107
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段
首部长度
固
定
部
分
可变
部分
0
4
8
16
19
24
31
版 本
标志
生 存 时 间
协 议
标 识
区 分 服 务
总 长 度
片 偏 移
填 充
首 部 检 验 和
源 地 址
目 的 地 址
可 选 字 段 （长 度 可 变）
位
数 据 部 分
首
部
源地址和目的地址都各占 32 位。

## Slide 108
2. IP 数据报首部的可变部分
IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
长度可变：从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
增加了 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的，增加了每一个路由器处理数据报的开销。
实际上这些选项很少被使用。

## Slide 109
4.3.1 基于终点的转发
4.3.2 最长前缀匹配
4.3.3 使用二叉线索查找转发表
4.3
IP 层转发分组的过程

## Slide 110
4.3.1 基于终点的转发
分组在互联网中是逐跳转发的。
基于终点的转发：基于分组首部中的目的地址传送和转发。
源主机
H1
路由器
R1
路由器
R3
路由器
R4
路由器
R5
目的主机
H2
路由器
R2
跳
跳
跳
跳
跳
跳
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
IP 数据报
查找转发表
查找转发表
查找转发表
查找转发表
查找转发表

## Slide 111
z
网 1
15.0.0.0
网 4
40.0.0.0
网 3
30.0.0.0
网 2
20.0.0.0
15.0.0.4
40.0.0.4
30.0.0.2
20.0.0.9
20.0.0.7
目的主机所在的网络
下一跳地址
20.0.0.0
30.0.0.0
15.0.0.0
40.0.0.0
20.0.0.7
30.0.0.1
直接交付，接口 1
直接交付，接口 0
路由器 R2 的转发表
30.0.0.1
R2
R3
R1
0
1
为了压缩转发表的大小，
转发表中最主要的路由是（目的网络地址，下一跳地址） ，
而不是（目的地址，下一跳地址）。
查找转发表的过程就是逐行寻找前缀匹配。

## Slide 112
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
主机 H1 发送出的、目的地址是 128.1.2.132 的分组是如何转发的？

## Slide 113
N1 的 网络地址为 128.1.2.192
N1 的 网络掩码为 /26 = 255.255.255.192
255.255.255.192
128. 1 . 2 .138
128. 1 . 2 .128
目的地址与网络掩码
逐比特 AND
 H1 的网络地址
源主机 H1 必须把分组发送给路由器 R1。
H1 首先检查 128.1.2.132 是否连接在本网络上。
如果是，则直接交付；否则，就送交路由器 R1。

## Slide 114
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
路由器 R1 收到分组后查找转发表。先检查第 1 行。
255.255.255.192 AND 128.1.2.132 = 128.1.2.128 /26 不匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表

## Slide 115
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
路由器 R1 收到分组后查找转发表。接着检查第 2 行。
255.255.255.128 AND 128.1.2.132 = 128.1.2.128 /25 匹配!
进行分组的直接交付（通过路由器 R1 的接口 1）。
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表

## Slide 116
使用 CIDR 时，在查找转发表时可能会得到不止一个匹配结果。
最长前缀匹配 (longest-prefix matching) 原则：选择前缀最长的一个作为匹配的前缀。
网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体。
把前缀最长的排在转发表的第 1 行。
4.3.2 最长前缀匹配

## Slide 117
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
路由器 R1 如何转发目的地址是 128.1.2.194 的分组？
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表

## Slide 118
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
255.255.255.192 AND 128.1.2.194 = 128.1.2.192 /26 匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。先检查第 1 行。

## Slide 119
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
255.255.255.128 AND 128.1.2.194 = 128.1.2.128 /25 匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表
路由器 R1 收到分组后查找转发表。接着检查第 2 行。

## Slide 120
前缀匹配 | 下一跳
128.1.2.192/26 128.1.2.128/25 128.1.3.64/26 | 直接，接口 0 直接，接口 1 R2
路由器 R1 收到分组后查找转发表。接着检查第 3 行。
255.255.255.192 AND 128.1.2.194 = 128.1.2.192 /26 不匹配!
128.1.2.194
0
128.1.2.193
源主机 H1
子网前缀
128.1.2.192/26
128.1.2.130
R1
1
R2
子网前缀
128.1.2.128/25
目的主机 H2
128.1.2.132
0
1
128.1.2.131
H3
128.1.3.65
子网前缀
128.1.3.64/26
128.1.3.66
N1
N2
N3
R1 的部分转发表

## Slide 121
问题：从哪个接口向外转发分组？
4.3.2 最长前缀匹配
A. 接口 1 ？
B. 接口 0 ？
  匹配的前缀最长

## Slide 122
4.3.2 最长前缀匹配
128 . 1 . 2 . 194
目的主机 IP 地址 10000000 00000001 00000010 11000010
网络 N1 的最小地址 10000000 00000001 00000010 11000000
网络 N1 的最大地址 10000000 00000001 00000010 11111111
网络 N2 的最小地址 10000000 00000001 00000010 10000000
网络 N2 的最大地址 10000000 00000001 00000010 10111111
前缀 25 位
前缀 26 位

## Slide 123
转发表中的 2 种特殊的路由
主机路由 (host route)
  又叫做特定主机路由。
  是对特定目的主机的 IP 地址专门指明的一个路由。
  网络前缀就是 a.b.c.d/32
  放在转发表的最前面。
默认路由 (default route)
  不管分组的最终目的网络在哪里，都由指定的路由器 R 来处理
  用特殊前缀 0.0.0.0/0 表示。

## Slide 124
默认路由举例
R1
互联网
主机路由表
N2
R2
N1
只要目的网络不是 N1 和 N2，就一律选择默认路由，把 IP 数据报先间接交付默认路由器 R1，让 R1 再转发给下一个路由器。
路由器 R1 充当到达互联网的默认路由器
网络前缀 下一跳
N1 直接
N2 R2
0.0.0.0/0 R1

## Slide 125
路由器分组转发算法
提取目的地址 IP 地址 D
找到 D 的特定主机路由 ？
找到 D 的最长前缀匹配 ？
找到默认路由？
转发分组到下一跳路由器
丢弃分组
查找转发表
是
否
否
否
是
是

## Slide 126
4.3.3 使用二叉线索查找转发表
二叉线索 (binary trie)：一种特殊结构的树，可以快速在转发表中找到匹配的叶节点。
从二叉线索的根节点自顶向下的深度最多有 32 层，每一层对应于 IP 地址中的一位。
为简化二叉线索的结构，可以用唯一前缀 (unique prefix) 来构造二叉线索。
为了提高二叉线索的查找速度，广泛使用了各种压缩技术。

## Slide 127
规则：先检查 IP 地址左边的第一位，如为 0，则第一层的节点就在根节点的左下方；如为 1，则在右下方。然后再检查地址的第二位，构造出第二层的节点。依此类推，直到唯一前缀的最后一位。每个叶节点代表一个唯一前缀。
为检查网络前缀是否匹配，必须使二叉线索中的每一个叶节点包含所对应的网络前缀和子网掩码。
32 位的 IP 地址 唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000 0100
01010110 00000000 00000000 00000000 0101
01100001 00000000 00000000 00000000 011
10110000 00000010 00000000 00000000 10110
10111011 00001010 00000000 00000000 10111
用 5 个唯一前缀构成的二叉线索
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 128
找到了一个叶节点。
将目的 IP 地址和该叶节点的子网掩码进行按位 AND 运算，看结果是否与叶节点的网络前缀相匹配。
若匹配，就按下一跳的接口转发该分组。否则，就丢弃该分组。
32 位的 IP 地址
01010110 01111010 00000000 00000000
在二叉线索中查找 IP 地址
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 129
查到第三个字符 0 时，在二叉线索中找不到匹配的。说明这个地址不在这个二叉线索中。
检查是否存在默认路由。若有，把分组传送到指明的默认路由器，否则丢弃该分组。
32 位的 IP 地址
10011011 01111010 00000000 00000000
在二叉线索中查找 IP 地址
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 130
4.4.1 ICMP 报文的种类
4.4.2 ICMP 的应用举例
4.4
网际控制
报文协议 ICMP

## Slide 131
ICMP (Internet Control Message Protocol) 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
ICMP 是互联网的标准协议。
但 ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
4.4 网际控制报文协议 ICMP
网络接口层
运输层
应用层
网络层
（网际层）
各种应用层协议
(HTTP, FTP, SMTP 等)
物理硬件
TCP, UDP
ICMP
IP
ARP
与各种网络接口
IGMP

## Slide 132
首 部
ICMP 报文
0
数 据 部 分
8
16
31
IP 数据报
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
检验和
类型
代码
前 4 个字节
是统一格式
ICMP 报文的格式
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）

## Slide 133
4.4.1 ICMP 报文的种类
2 种：差错报告报文，询问报文。
ICMP 报文种类 | 类型的值 | ICMP报文的类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 11 | 时间超过
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由 (Redirect)
询问报文 | 8 或 0 | 回送 (Echo) 请求或回答
 | 13 或 14 | 时间戳 (Timestamp) 请求或回答
几种常用的 ICMP 报文类型

## Slide 134
ICMP 差错报告报文的数据字段的内容
首部
IP 数据报
ICMP 的
前 8 字节
装入 ICMP 报文的 IP 数据报
IP 数据报首部
ICMP 差错报告报文
8
字节
收到的 IP 数据报
IP 数据报首部
8
字节
ICMP 差错报告报文
IP 数据报的数据字段

## Slide 135
对 ICMP 差错报告报文不再发送 ICMP 差错报告报文。
对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有多播地址的数据报都不发送 ICMP 差错报告报文。
对具有特殊地址（如127.0.0.0 或 0.0.0.0）的数据报不发送 ICMP 差错报告报文。
不应发送 ICMP 差错报告报文的几种情况

## Slide 136
ICMP 询问报文
(1) 回送请求和回答
  由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问。
  收到此报文的主机必须给源主机或路由器发送 ICMP 回送回答报文。
  这种询问报文用来测试目的站是否可达，以及了解其有关状态。
(2) 时间戳请求和回答：
  请某台主机或路由器回答当前的日期和时间。
  时间戳回答报文中有一个 32 位的字段，其中写入的整数代表从1900 年 1 月 1 日起到当前时刻一共有多少秒。
  时间戳请求与回答可用于时钟同步和时间测量。

## Slide 137
4.4.2 ICMP 的应用举例
PING (Packet InterNet Groper)
用来测试两个主机之间的连通性。
使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，没有通过运输层的 TCP 或 UDP。

## Slide 138
PING 的应用举例
用 PING 测试邮件服务器 mail.sina.com.cn 的连通性

## Slide 139
4.4.2 ICMP 的应用举例
Traceroute
这是UNIX操作系统中名字。在 Windows 操作系统中这个命令是 tracert。
用来跟踪一个分组从源点到终点的路径。
它利用 IP 数据报中的 TTL 字段、ICMP 时间超过差错报告报文和ICMP 终点不可达差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪。

## Slide 140
用 tracert 命令获得到新浪网的邮件服务器 mail.sina.com.cn 的路由信息
4.4.2 ICMP 的应用举例

## Slide 141
4.5
IPv6
4.5.1 IPv6 的基本首部
4.5.2 IPv6 的地址
4.5.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡
4.5.4 ICMPv6

## Slide 142
IP 是互联网的核心协议。
IPv4 地址耗尽问题：
  到 2011 年 2 月，IANA IPv4 的 32 位地址已经耗尽。
  各地区互联网地址分配机构也相继宣布地址耗尽。
  我国在 2014 – 2015 年也逐步停止了向新用户和应用分配 IPv4 地址。
根本解决措施：采用具有更大地址空间的新版本的 IP，即 IPv6。
4.5 IPv6

## Slide 143
IPv6 仍支持无连接的传送。
将协议数据单元 PDU 称为分组 (packet) 。
主要变化（1/2）：
更大的地址空间。 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位。
扩展的地址层次结构。可以划分为更多的层次。
灵活的首部格式。定义了许多可选的扩展首部。
改进的选项。允许数据报包含有选项的控制信息，其选项放在有效载荷中。
4.5.1 IPv6 的基本首部

## Slide 144
4.5.1 IPv6 的基本首部
主要变化（2/2）：
允许协议继续扩充。更好地适应新的应用。
支持即插即用（即自动配置）。不需要使用 DHCP。
支持资源的预分配。支持实时视像等要求保证一定的带宽和时延的应用。
IPv6 首部改为 8 字节对齐。首部长度必须是 8 字节的整数倍。

## Slide 145
由两大部分组成：
基本首部 (base header)
有效载荷 (payload)。有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个扩展首部 (extension header)，再后面是数据部分。
IPv6 数据报的一般形式
基本首部
扩展
首部 1
扩展
首部 N
…
数 据 部 分
选项
IPv6 数据报
40 字节
不超过 65535 字节
发送在前
有 效 载 荷

## Slide 146
首部长度：固定的 40 字节，称为基本首部。
首部字段数：只有 8 个。
IPv6 数据报的基本首部
取消了首部长度字段； 取消了服务类型字段； 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段； | 把 TTL 字段改称为跳数限制字段； 取消了协议字段，改用下一个首部字段； 取消了检验和字段； 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。
IPv6 对首部的主要更改

## Slide 147
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
有效载荷（扩展首部 / 数据）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
40 字节长的 IPv6 基本首部
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

## Slide 148
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。

## Slide 149
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。

## Slide 150
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
流标号(flow label)—— 20 位。 “流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报， “流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。

## Slide 151
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。

## Slide 152
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
下一个首部(next header)—— 8 位。相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。

## Slide 153
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。

## Slide 154
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。

## Slide 155
0
4
16
31
版本
位
目的地址
源地址
下一个首部
流标号
12
通信量类
（128位）
（128位）
有效载荷长度
跳数限制
24
IPv6 的
基本首部
（40 B）
目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。

## Slide 156
逐跳选项
路由选择
分片
鉴别
封装安全有效载荷
目的站选项
IPv6 的六种扩展首部

## Slide 157
4.5.2 IPv6 的地址
三种基本类型：
单播 (unicast)：传统的点对点通信。
多播 (multicast)：一点对多点的通信。
任播 (anycast)：IPv6 增加的一种类型。任播的终点是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一个。通常是按照路由算法得出的距离最近的一个。

## Slide 158
IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为节点。
一个节点可能有多个与链路相连的接口。
IPv6 地址是分配给节点上接口的。
一个具有多个接口的节点可以有多个单播地址。
其中的任何一个地址都可以当作到达该节点的目的地址。
节点与接口

## Slide 159
在 IPv6 中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4  1038 。
使用冒号十六进制记法(colon hexadecimal notation, 简写为 colon hex)：16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。
冒号十六进制记法
104.230.140.100.255.255.255.255.0.0.17.128.150.10.255.255
点分十进制数记法：
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0000:1180:960A:FFFF
冒号十六进制记法：
68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF
冒号十六进制记法：
两个技术：零压缩，点分十进制记法的后缀。

## Slide 160
零压缩 (zero compression)：一串连续的零可以用一对冒号取代。
零压缩
FF05:0:0:0:0:0:0:B3
FF05::B3
注意：在任一地址中，只能使用一次零压缩。
可压缩为：
0:0:0:0:0:0:128.10.2.1
::128.10.2.1
1080:0:0:0:8:800:200C:417A
FF01:0:0:0:0:0:0:101（多播地址）
0:0:0:0:0:0:0:1（环回地址）
0:0:0:0:0:0:0:0（未指明地址）
1080::8:800:200C:417A
FF01::101
::1
::

## Slide 161
结合使用点分十进制记法的后缀在 IPv4 向 IPv6 的转换阶段特别有用。
例如：
CIDR 的斜线表示法仍然可用，但取消了子网掩码。
例如：60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为：
点分十进制记法的后缀
0:0:0:0:0:0:128.10.2.1
::128.10.2.1
12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
或 12AB::CD30:0:0:0:0/60 （零压缩）
或 12AB:0:0:CD30::/60 （零压缩）
CIDR 记法地址： 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF/60，表示：
IPv6 的地址是： 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF
其子网号是： 2001:0DB8:0:CD30::/60

## Slide 162
IPv6 地址分类
地址类型 | 二进制前缀 | IPv6记法
未指明地址 | 00…0（128位），仅此一个 | ::/128
环回地址 | 00…1（128位），仅此一个 | ::1/128
多播地址 | 11111111（8位），功能和 IPv4 的一样 | FF00::/8
本地链路单播地址 | 1111111010（10位）, 未连接到互联网，不能和互联网上的其他主机通信 | FE80::/10
全球单播地址 | 除上述四种外，所有其他的二进制前缀 | 

## Slide 163
IPv6 单播地址的划分方法
接口标识符(128 – n – m ) bit
节 点 地 址 (128 bit)
接口标识符 (128 – n ) bit
子网前缀 (n bit)
子网标识符 (m bit)
全球路由选择前缀 (n bit)

## Slide 164
4.5.3 从 IPv4 向 IPv6 过渡
方法：逐步演进，向后兼容。
向后兼容：IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
两种过渡策略：
使用双协议栈
使用隧道技术

## Slide 165
双协议栈
运输层
IPv4
IPv6
链路层和以下
应用层
到 IPv4 系统
到 IPv6 系统
IPv6/IPv4 双协议栈主机（或路由器）

## Slide 166
双协议栈
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv6
IPv6
IPv4 网络
A
B
C
D
E
F
双协议栈
IPv6/IPv4
…
IPv6 数据报
IPv6 数据报
数据部分
数据部分
IPv4 网络
使用双协议栈进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡
IPv4 数据报
IPv4 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
流标号：无
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
源地址：A
目的地址：F
……
源地址：A
目的地址：F
……

## Slide 167
使用隧道技术进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡
IPv6 隧道
IPv6 隧道
IPv6 隧道
IPv6
IPv6
A
F
…
IPv4 数据报
IPv4 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
双协议栈
IPv6/IPv4
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
流标号：X
源地址：A
目的地址：F
……
数据部分
IPv6 数据报
源地址：B
目的地址：E
IPv6
数据报
IPv4 网络
B
C
D
E
双协议栈
IPv6/IPv4
IPv4 网络
隧道技术

## Slide 168
4.5.4 ICMPv6
IPv6 也需要使用 ICMP 来反馈一些差错信息。新的版本称为 ICMPv6。
版本 4 中的网络层
ICMP
IPv4
ARP
IGMP
版本 6 中的网络层
ICMPv6
IPv6
新旧版本中的网络层的比较
ICMPv6 包含了 ARP 和 IGMP 协议的功能中。

## Slide 169
ICMPv6 报文的分类
ICMPv6 报文
差错报文
组成员关系报文
邻站发现报文
信息报文
ND 协议
MLD 协议
ND (Neighbor-Discovery)：邻站发现
MLD (Multicast Listener Delivery)：多播听众交付

## Slide 170
4.6
互连网的路由选择协议
4.6.1 有关路由选择协议的几个基本概念
4.6.2 内部网关协议 RIP
4.6.3 内部网关协议 OSPF
4.6.4 外部网关协议 BGP
4.6.5 路由器的构成

## Slide 171
4.6.1 有关路由选择协议的几个基本概念
路由选择
算法
转发表
控制层面
数据层面
路由选择协议属于网络层控制层面的内容

## Slide 172
1. 理想的路由算法
稳定
计算简单
公平
正确完整
最佳
自适应

## Slide 173
关于“最佳路由”
不存在一种绝对的最佳路由算法。
路由选择非常复杂
需要所有节点共同协调工作的。
所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
环境不断变化，而这种变化有时无法事先知道。
当网络发生拥塞时，很难获得所需的路由选择信息。

## Slide 174
路由算法分类（自适应）
静态路由选择策略
非自适应路由选择；
动态路由选择策略
自适应路由选择；
能较好地适应网络状态的变化；
不能及时适应网络状态的变化；
简单，开销较小。
实现较为复杂，开销较大。

## Slide 175
互联网：
  采用自适应的（即动态的）、分布式路由选择协议。
  把整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS，采用分层次的路由选择协议。
  分为 2 个层次：
  自治系统之间的路由选择 或 域间路由选择 (interdomain routing)；
  自治系统内部的路由选择 或 域内路由选择 (intradomain routing)；
2. 分层次的路由选择协议

## Slide 176
自治系统 AS (Autonomous System)
R1
R4
自治系统
R3
自治系统
自治系统
R2
自治系统
R1
自治系统 AS ：
是在单一技术管理下的许多网络、IP地址以及路由器，而这些路由器使用一种自治系统内部的路由选择协议和共同的度量。每一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。

## Slide 177
2 大类路由选择协议
内部网关协议 IGP
Interior Gateway Protocol
外部网关协议 EGP
External Gateway Protocol
在不同自治系统之间进行路由选择时使用的协议
在一个自治系统内部使用的路由选择协议
常用：RIP，OSPF
使用最多：BGP-4

## Slide 178
自治系统和内部网关协议、外部网关协议
用内部网关协议
（例如，RIP）
自治系统 B
自治系统 A
用外部网关协议
（例如，BGP-4）
R1
R2
用内部网关协议
（例如，OSPF）
自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择 (interdomain routing)。
自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择 (intradomain routing) 。

## Slide 179
4.6.2 内部网关协议 RIP
互联网路由选择协议
域内路由选择
域间路由选择
距离向量
(Distance Vector)
链路状态
(Link State)
路径向量
(path vector)
RIP
OSPF
BGP-4

## Slide 180
路由信息协议 RIP (Routing Information Protocol) 是一种分布式的、基于距离向量的路由选择协议。
互联网的标准协议。
最大优点：简单。
要求网络中的每个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。
1. 协议 RIP 的工作原理

## Slide 181
RIP“距离”的定义
路由器到直接连接的网络的距离 = 1。
路由器到非直接连接的网络的距离 = 所经过的路由器数 + 1。
RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，每经过一个路由器，跳数就加 1。
以太网交换机
路由器
网络
网络
网络
网络
网络
A
B
C
D
跳数 = 1
跳数 = 1
E
路由 A-B-E 的距离 = 2，路由 A-C-D-E 的距离 = 3。

## Slide 182
RIP“距离”的定义
好路由 = “距离短”的路由。最佳路由 = “距离最短”的路由。
一条路径最多只能包含 15 个路由器。
“距离”的最大值为 16 时即相当于不可达。
RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由，只选择距离最短”的路由。
以太网交换机
路由器
网络
网络
网络
网络
网络
A
B
C
D
跳数 = 1
跳数 = 1
E
路由 A-B-E 的距离 = 2，路由 A-C-D-E 的距离 = 3。
最佳路由为 A-B-E。

## Slide 183
RIP 协议的三个特点
仅和相邻路由器交换信息。
交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
按固定时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。当网络拓扑发生变化时，路由器也及时向相邻路由器通告拓扑变化后的路由信息。

## Slide 184
路由表的建立
路由器在刚刚开始工作时，路由表是空的。
然后，得到直接连接的网络的距离（此距离定义为 1）。
之后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
RIP 协议的收敛 (convergence) 过程较快。“收敛”就是在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。

## Slide 185
路由表主要信息和更新规则
路由表主要信息：
路由表更新规则：
使用距离向量算法找出到达每个目的网络的最短距离。
目的网络 | 距离（最短） | 下一跳地址

## Slide 186
2. 距离向量算法
(1) 修改 RIP 报文中的所有项目（即路由）：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
(2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
若路由表中没有目的网络N，则把该项目添加到路由表中。否则
若路由表中网络 N 的下一跳路由器为 X，则用收到的项目替换原路由表中的项目。否则
若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则用收到项目更新原路由表中的项目。否则
什么也不做。
(3) 若 3 分钟还未收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。
(4) 返回。
对每个相邻路由器（假设其地址为 X）发送过来的 RIP 报文，路由器：

## Slide 187
算法基础：Bellman-Ford 算法（或 Ford-Fulkerson 算法）。
算法要点：
设 X 是结点 A 到 B 的最短路径上的一个结点。
若把路径 A→B 拆成两段路径 A→X 和 X→B，则每一段路径 A→X 和 X→B 也都分别是结点 A 到 X 和结点 X 到 B 的最短路径。
2. 距离向量算法
最短路径
Z
最短路径
最短路径
A
B
X

## Slide 188
【例】已知路由器 R6 有表 4-8(a) 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 4-8(b) 所示。试更新路由器 R6 的路由表。
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net2 | 3 | R4
Net3 | 4 | R5
… | … | …
表 4-8(a) 路由器 R6 的路由表
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 3 | R1
Net2 | 4 | R2
Net3 | 1 | 直接交付
表 4-8(b) R4 发来的路由更新信息
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
表 4-8(c) 修改后的表 4-9(b)
目的网络 | 距离 | 下一跳路由器
Net1 | 4 | R4
Net2 | 5 | R4
Net3 | 2 | R4
… | … | …
表 4-8(d) 路由器 R6 更新后的路由表
计算更新


距离+1，修改下一跳地址

## Slide 189
Net2 4
Net3 8
Net6 4
Net8 3
Net9 5
Net2 5
Net3 9
Net6 5
Net8 4
Net9 6
Net1 7 A
Net2 2 C
Net6 8 F
Net8 4 E
Net9 4 F
从 C 来的 RIP 报文
增加跳数以后
从 C 来的 RIP 报文
旧路由表
更新算法
Net1 7 A
Net2 5 C
Net3 9 C
Net6 5 C
Net8 4 E
Net9 4 F
新路由表
Net1: 没有新信息，不变
Net2: 相同的下一跳，替换
Net3: 一条新路由，增加
Net6: 不同的下一跳，新跳数小，替换
Net8: 不同的下一跳，跳数相同，不变
Net9: 不同的下一跳，新跳数大，不变
【例】路由表更新。

## Slide 190
4 字节
RIP 报文
路由信息
（20 字节/路由）
可重复出现
最多 25 个
IP 数据报
路由标记
网络地址
地址族标识符
距离 (1-16)
IP
首部
UDP
首部
路由部分
4 字节
子网掩码
下一跳路由器地址
UDP 用户数据报
首部
必为 0
版本
命令
RIP2 支持无分类域间路由选择 CIDR，提供简单的鉴别，支持多播。
RIP2 的报文用使用 UDP 传送（使用 UDP 端口 520）。
RIP2 报文

## Slide 191
RIP2 报文
组成：首部和路由 2 个部分。
路由部分：由若干个路由信息组成。每个路由信息共 20 个字节。
  地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的地址协议。
  路由标记填入自治系统的号码。
  后面为具体路由，指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。
  一个 RIP 报文最多可包括 25 个路由，因而 RIP 报文的最大长度是 4+20 x25=504 字节。如超过，必须再用一个 RIP 报文来传送。
  RIP2 具有简单的鉴别功能。

## Slide 192
3. 坏消息传播得慢
RIP 协议特点：好消息传播得快，坏消息传播得慢。
问题：坏消息传播得慢（慢收敛）。
当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息（坏消息）传送到所有的路由器。

## Slide 193
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R1 说：“我到网 1 的距离是 1，是直接交付。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“1”表示“距离是 1”
“”表示“直接交付”

## Slide 194
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
R2 说：“我到网 1 的距离是 2，是经过 R1。”
“1”表示“从本路由器到网 1”
“2”表示“距离是 2”
“R1”表示经过 R1

## Slide 195
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
但 R2 在收到 R1 的更新报文之前，还发送原来的报文，
因为这时 R2 并不知道 R1 出了故障。
R1 说：“我到网 1 的距离是 16 （表示无法到达），是直接交付。”

## Slide 196
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
1 3 R2
R1 收到 R2 的更新报文后，误认为可经过 R2 到达网 1，于是更新自己的路由表，说：“我到网 1 的距离是 3，下一跳经过 R2”。然后将此更新信息发送给 R2。
网 1 出了故障

## Slide 197
R2
R1
网 1
网 3
网 2
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 16 
1 2 R1
1 2 R1
1 3 R2
R2 以后又更新自己的路由表为“1, 4, R1”，表明 “我到网 1 距离是 4，下一跳经过 R1”。
1 4 R1
网 1 出了故障

## Slide 198
R2
R1
网 1
网 3
网 2
网 1 出了故障
1 16 
1 2 R1
1 3 R2
这样不断更新下去，直到 R1 和 R2 到网 1 的距离都增大到 16 时， R1 和 R2 才知道网 1 是不可达的。
1 4 R1
1 5 R2
1 16 R2
1 16 R1
…
…
R2
R1
网 1
网 3
网 2
正
常
情
况
1 1 
1 2 R1
这就是好消息传播得快，而坏消息传播得慢。这是 RIP 的一个主要缺点。

## Slide 199
RIP 协议的优缺点
优点：
实现简单，开销较小。
缺点：
网络规模有限。最大距离为 15（16 表示不可达）。
交换的路由信息为完整路由表，开销较大。
坏消息传播得慢，收敛时间过长。

## Slide 200
4.6.3 内部网关协议 OSPF
互联网路由选择协议
域内路由选择
域间路由选择
距离向量
(Distance Vector)
链路状态
(Link State)
路径向量
(path vector)
RIP
OSPF
BGP-4

## Slide 201
4.6.3 内部网关协议 OSPF
开放最短路径优先 OSPF (Open Shortest Path First)是为克服 RIP 的缺点在 1989 年开发出来的。
原理很简单，但实现很复杂。
使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF。
采用分布式的链路状态协议 (link state protocol)。
现在使用 OSPFv2。

## Slide 202
三个主要特点
采用洪泛法 (flooding)，向本自治系统中所有路由器发送信息。
发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
  链路状态：说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的度量 (metric)。
当链路状态发生变化或每隔一段时间（如30分钟），路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

## Slide 203
链路状态数据库 (link-state database)
每个路由器最终都能建立。
全网的拓扑结构图。
在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
每个路由器使用链路状态数据库中的数据构造自己的路由表（例如，使用Dijkstra的最短路径路由算法）。
链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。
重要优点：OSPF 更新过程收敛速度快。

## Slide 204
OSPF 将自治系统划分为两种不同的区域 (area)
自治系统 AS
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
主干区域 (backbone area) 标识符= 0.0.0.0，作用=用来连通其他下层区域。

## Slide 205
OSPF 中的路由器：区域边界路由器 ABR (area border router)
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R7
R4
R3
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
R6
R5
自治系统 AS

## Slide 206
OSPF 中的路由器：主干路由器 BR (backbone router)
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
R7
R4
R3
R6
R5
自治系统 AS

## Slide 207
OSPF 中的路由器：自治系统边界路由器 ASBR (AS border router)
区域 0.0.0.1
区域 0.0.0.3
主干区域 0.0.0.0
至其他自治系统
R9
R2
R1
区域 0.0.0.2
R8
网 8
网 6
网 3
网 2
网 1
网 7
网 4
网 5
R7
R4
R3
R6
R5
自治系统 AS

## Slide 208
划分区域优点和缺点
优点：
  减少了整个网络上的通信量。
  减少了需要维护的状态数量。
缺点：
  交换信息的种类增多了。
  使 OSPF 协议更加复杂了。
分层次划分区域的好处：
使每一个区域内部交换路由信息的通信量大大减小，因而使 OSPF 协议能够用于规模很大的自治系统中。

## Slide 209
其他特点
对于不同类型的业务可计算出不同的路由。
可实现多路径间的负载均衡（load balancing）。
所有在 OSPF 路由器之间交换的分组都具有鉴别的功能。
支持可变长度的子网划分和无分类编址 CIDR。
32 位的序号，序号越大状态就越新。全部序号空间在 600 年内不会产生重复号。

## Slide 210
问候 (Hello) 分组。
数据库描述 (Database Description) 分组。
链路状态请求 (Link State Request) 分组。
链路状态更新 (Link State Update) 分组。
链路状态确认 (Link State Acknowledgment)分组。
2. OSPF 的五种分组类型

## Slide 211
OSPF 分组用 IP 数据报传送
IP 数据报
IP 数据报首部
OSPF 分组
OSPF 分组首部
24 字节
0
8
16
31
版 本
路 由 器 标 识 符
类 型
分 组 长 度
检 验 和
鉴 别
位
鉴 别
区 域 标 识 符
鉴 别 类 型
类型 1 至类型 5 的 OSPF 分组
其 IP 数据报首部的协议字段值为 89

## Slide 212
OSPF 工作过程
1，确定邻站可达。
  相邻路由器每隔 10 秒钟要交换一次问候分组。
  若有 40 秒钟没有收到某个相邻路由器发来的问候分组，则可认为该相邻路由器是不可达的。
2，同步链路状态数据库。
  同步：指不同路由器的链路状态数据库的内容是一样的。
  两个同步的路由器叫做完全邻接的 (fully adjacent) 路由器。
不是完全邻接的路由器：它们虽然在物理上是相邻的，但其链路状态数据库并没有达到一致。

## Slide 213
OSPF 工作过程
3，更新链路状态。
  只要链路状态发生变化，路由器就使用链路状态更新分组，采用可靠的洪泛法向全网更新链路状态。
  为确保链路状态数据库与全网的状态保持一致，OSPF 还规定：每隔一段时间，如 30 分钟，要刷新一次数据库中的链路状态。
OSPF 链路状态只涉及相邻路由器，与整个互联网的规模并无直接关系，因此当互联网规模很大时，OSPF 协议要比距离向量协议 RIP 好得多。
OSPF 没有“坏消息传播得慢”的问题，收敛数度快。

## Slide 214
OSPF 工作过程
问候
问候
数据库描述
数据库描述
数据库描述
数据库描述
链路状态请求
链路状态更新
链路状态确认
确定可达性
同步链路状态数据库
更新链路状态

## Slide 215
更新报文
t
ACK报文
R
R
R
R
t1
t2
t3
t4
OSPF 使用
可靠的洪泛法
发送更新分组

## Slide 216
指定的路由器 DR
多点接入的局域网采用了指定的路由器 DR (designated router) 的方法，使广播的信息量大大减少。
指定的路由器代表该局域网上所有的链路向连接到该网络上的各路由器发送状态信息。

## Slide 217
4.6.4 外部网关协议 BGP
互联网路由选择协议
域内路由选择
域间路由选择
距离向量
(Distance Vector)
链路状态
(Link State)
路径向量
(path vector)
RIP
OSPF
BGP-4

## Slide 218
4.6.4 外部网关协议 BGP
BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（BGP 第 4 个版本），即 RFC 4271 ~ 4278。
可以将 BGP-4 简写为 BGP。

## Slide 219
用于自治系统 AS 之间的路由选择。
只能是力求选择出一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子），而并非要计算出一条最佳路由。
互联网的规模太大，使得自治系统AS之间路由选择非常困难。
自治系统AS之间的路由选择必须考虑有关策略。
采用了路径向量 (path vector) 路由选择协议。
1. 协议 BGP 的主要特点

## Slide 220
BGP 发言者 (BGP speaker)
对等 BGP 发言者（边界路由器）在 AS 之间交换信息
AS1
AS3
AS2
X
BGP 发言者（边界路由器）
BGP 发言者（边界路由器）
前缀

## Slide 221
eBGP 连接和 iBGP 连接
在 AS 之间， BGP 发言者在半永久性 TCP 连接（端口号为179）上建立 BGP 会话(session)。这种连接又称为 eBGP 连接。
在 AS 内部，任何相互通信的两个路由器之间必须有一个逻辑连接（也使用 TCP 连接）。AS 内部所有的路由器之间的通信是全连通的。这种连接常称为 iBGP 连接。
eBGP (external BGP) 连接：运行 eBGP 协议，在不同 AS 之间交换路由信息。
iBGP (internal BGP) 连接：运行 iBGP 协议， 在 AS 内部的路由器之间交换 BGP 路由信息。
eBGP 连接
AS1
AS3
AS2
iBGP 连接
eBGP 连接
iBGP 连接
iBGP 连接
X
前缀

## Slide 222
IGP、iBGP 和 eBGP 的关系
在 AS 内部运行：
内部网关协议 IGP（可以是协议 OSPF 或 RIP）。
协议 iBGP。
在 AS 之间运行：
协议 eBGP。
IGP
iBGP
IGP
iBGP
IGP
iBGP
IGP
iBGP
eBGP
eBGP
eBGP
AS1
AS2
AS3
AS4

## Slide 223
eBGP 和 iBGP
同一个协议 BGP（使用的报文类型、使用的属性、使用的状态机等都完全一样）。
但它们在通报前缀时采用的规则不同：
  在 eBGP 连接的对等端得知的前缀信息，可以通报给一个 iBGP 连接的对等端。反过来也是可以的。
  但从 iBGP 连接的对等端得知的前缀信息，则不能够通报给另一个 iBGP 连接的对等端。

## Slide 224
eBGP 和 iBGP
R3 从 eBGP 连接的对等端 R4 得到的前缀信息可以通报给 iBGP 连接的对等端 R1 或 R2。
R3 从 iBGP 连接的对等端 R1 和 R2 得到的前缀信息可以通报给 eBGP 连接的对等端 R4。
但 R3 从 iBGP 连接的对等端 R1 得到的前缀信息不允许再通报给另一个 iBGP 连接的对等端 R2。
AS1
AS2
R3
R4
R2
R1
eBGP 连接
iBGP 连接

## Slide 225
BGP 路由信息
BGP 路由 = [ 前缀, BGP属性 ] = [ 前缀, AS-PATH, NEXT-HOP ]
前缀：指明到哪一个子网（用 CIDR 记法表示）。
BGP 属性：最重要的两个属性是
  自治系统路径 AS-PATH
  下一跳 NEXT-HOP。

## Slide 226
BGP 路由信息
AS2 可经 IP3a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS3, IP3a]
AS1
AS3
AS2
X
R1d
R3a
R2a
R1c
R1b
R1a
R2c
R2b
R2d
R3d
R3b
R3c
IP2a
IP3a
IP3c

## Slide 227
BGP 路由信息
AS2 可经 IP3a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS3, IP3a]
路由 1：AS1 可经 IP2a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS2 AS3, IP2a]
AS1
AS3
AS2
X
R1d
R3a
R2a
R1c
R1b
R1a
R2c
R2b
R2d
R3d
R3b
R3c
IP2a
IP3a
IP3c

## Slide 228
BGP 路由信息
AS2 可经 IP3a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS3, IP3a]
路由 1：AS1 可经 IP2a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS2 AS3, IP2a]
路由2：AS1 可经 IP3c 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS3, IP3c]
AS1
AS3
AS2
X
R1d
R3a
R2a
R1c
R1b
R1a
R2c
R2b
R2d
R3d
R3b
R3c
IP2a
IP3a
IP3c

## Slide 229
BGP 路由信息
AS2 可经 IP3a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS3, IP3a]
路由 1：AS1 可经 IP2a 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS2 AS3, IP2a]
路由2：AS1 可经 IP3c 到前缀 X 的路由 = [前缀, AS-PATH, NEXT-HOP] = [X, AS3, IP3c]
路由器 R1a 的转发表中，沿 BGP 路由 1 到达前缀 X 的项目是：
（匹配前缀X，下一跳路由器 R1b）或（匹配前缀X，转发接口 0）。
AS1
AS3
AS2
X
R1d
R3a
R2a
R1c
R1b
R1a
R2c
R2b
R2d
R3d
R3b
R3c
IP2a
IP3a
IP3c

## Slide 230
3. 三种不同的自治系统 AS
末梢 AS：不会把来自其他 AS 的分组再转发到另一个 AS。必须向所连接的 AS 付费。
多归属 AS (multihomed AS)：同时连接到两个或两个以上的 AS。增加连接的可靠性。
穿越 AS：为其他 AS 有偿转发分组。
对等 AS：经过事先协商的两个 AS，彼此之间的发送或接收分组都不收费。
AS1
AS6
AS5
AS4
对等 AS (Peering AS)
穿越 AS (transit AS)
末梢 AS
末梢 AS (stub AS)
末梢 AS
多归属 AS
（免费）
￥
￥
￥
￥
￥
￥
AS3
AS2

## Slide 231
BGP 路由如何避免兜圈子？
AS1
AS3
AS2
AS6
X
[X, AS3 AS6]
[X, AS1 AS3 AS6]
[X, AS2 AS1 AS3 AS6]
AS3 检查收到的 BGP 路由的 AS-PATH 中已经有了自己，立即删除掉这条路由，从而避免兜圈子路由的出现。
请记住：在属性 AS-PATH 中，不允许出现相同的 AS 号。

## Slide 232
4. BGP 的路由选择
1
本地偏好 (local preference) 值最高的路由 （默认值=100）
2
AS 跳数最小的路由
3
4
使用热土豆路由选择算法（分组在 AS 内的转发次数最少）
路由器 BGP ID 数值最小的路由。具有多个接口的路由器有多个 IP 地址，BGP ID 就使用该路由器的 IP 地址中数值最大的一个。

## Slide 233
本地偏好 (local preference) 值最高
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS1 选择通过路由器 R1d 到达 X 的 BGP 路由。
AS4
IP4a
X
前缀
AS3
[ X, AS4 AS5 , LOCAL-PREF = 100 , IP4a ]
[ X, AS2 AS3 AS5 , LOCAL-PREF = 200, IP2a ]

## Slide 234
AS 跳数最小
AS1 选择通过路由器 R1c 到达 X 的 BGP 路由。
但事实上，分组在 AS4 中反而要经过更多次数的转发。
说明协议 BGP 不存在真正的最佳路由选择。
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS4
IP4a
X
前缀
AS3
[ X, AS4 AS5 , LOCAL-PREF = 100 , IP4a ]
[ X, AS2 AS3 AS5 , LOCAL-PREF = 100, IP2a ]

## Slide 235
热土豆路由选择算法
R1a 选择 R1c 作为离开 AS1 的最佳选择，其 BGP 转发表中对应的项目应当是：（匹配前缀 X，下一跳路由器 R1c）。
R1b 选择 R1d 作为离开 AS1 的最佳选择，其 BGP 转发表中对应的项目应当是：（匹配前缀 X，下一跳路由器 R1d）。
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS4
IP4a
X
前缀
[ X, AS4 AS5 , LOCAL-PREF = 100 , IP4a ]
[ X, AS2 AS5 , LOCAL-PREF = 200, IP2a ]

## Slide 236
AS 跳数最小
[ X, AS-PATH, LOCAL-PREF = 100 ]
AS1
AS5
AS2
R1d
R1c
R1b
R1a
IP2a
AS1 选择通过路由器 R1c 到达 X 的 BGP 路由。
但事实上，分组在 AS4 中反而要经过更多次数的转发。
说明协议 BGP 不存在真正的最佳路由选择。
AS4
IP4a
X
前缀
[ X, AS-PATH, LOCAL-PREF = 100 ]
AS3

## Slide 237
5. BGP-4 的四种报文
OPEN (打开)
UPDATE (更新)
用来通告某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由。
KEEPALIVE (保活)
用来周期性地证实邻站的连通性。
NOTIFICATION (通知)
用来发送检测到的差错。
用来与相邻的另一个 BGP 发言者建立关系，使通信初始化。

## Slide 238
BGP 报文具有通用首部
字节 16 2 1
BGP 报文主体部分
类 型
长 度
标 记
TCP 首部
BGP 报文
BGP 报文通用首部
IP 首部
TCP 报文

## Slide 239
4.6.5 路由器的构成
路由器工作在网络层，用于互连网络。
是互联网中的关键设备。
路由器的主要工作：转发分组。
把从某个输入端口收到的分组，按照分组要去的目的地（即目的网络），把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。

## Slide 240
1. 路由器的结构
课件制作人：谢希仁
路由选择、管理。
控制层面（软件）
路由选择处理机
路由选择协议
路由表
3
输入端口
3
交换结构
输入端口
输出端口
分组转发。
数据层面（硬件）
转发表
分组处理
输出端口
…
…
1
1
1
3
3
1
2
2
2
2
路由选择部分
分组转发部分

## Slide 241
“转发”和“路由选择”的区别
转发
  根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
  仅涉及到一个路由器。
  转发表是从路由表得出的。
  转发表必须包含完成转发功能所必需的信息，每一行必须包含从要到达的目的网络到输出端口和某些 MAC 地址信息（如下一跳的以太网地址）的映射。
路由选择
  按照路由选择算法，根据网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由，并由此构造出整个的路由表。
  涉及到很多路由器。
  路由表一般仅包含从目的网络到下一跳（用 IP 地址表示）的映射

## Slide 242
输入端口对线路上收到的分组的处理
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
交
换
结
构
输入端口的处理
从
线
路
接
收
分
组
查表和转发
从输入端口接收比特
剥去帧的
首部和尾部
若收到的分组是交换路由信息的分组，送交路由选择处理机。
若收到的是数据分组，按目的地址查找转发表，根据得出的结果，经交换结构到达合适的输出端口。若某分组正在查找转发表，该分组排队等待。

## Slide 243
输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路
物理层处理
数据链路层
处理
网络层处理
分组排队
输出端口的处理
向
线
路
发
送
分
组
缓存管理
交
换
结
构
发送到输出线路上。
给分组加上链路层的首部和尾部。
从交换结构接收分组。当交换结构传送的分组的速率超过输出链路的发送速率时，来不及发送的分组就必须缓存在队列中。若分组处理的速率赶不上分组进入队列的速率，队列满时，丢弃后面进入的分组。

## Slide 244
常用交换方法有三种：通过存储器、通过总线、通过纵横交换结构。
2. 交换结构
I1
I3
I2
O1
O2
存
储
器
I1
I3
I2
O1
O2
I1
I3
I2
O1
O2
O3
(a) 通过存储器
(c) 通过互连网络
(b) 通过总线
总线
互连网络
O3
O3

## Slide 245
(1) 当路由器的某个输入端口收到一个分组时，就用中断方式通知路由选择处理机。然后分组就从输入端口复制到存储器中。
(2) 路由器处理机从分组首部提取目的地址，查找路由表，再将分组复制到合适的输出端口的缓存中。
(3) 若存储器的带宽（读或写）为每秒 M 个分组，那么路由器的交换速率（即分组从输入端口传送到输出端口的速率）一定小于 M/2。
通过存储器
I1
I3
I2
O1
O2
存
储
器
(a) 通过存储器
O3

## Slide 246
(1) 数据报从输入端口通过共享的总线直接传送到合适的输出端口，而不需要路由选择处理机的干预。
(2) 当分组到达输入端口时若发现总线忙，则被阻塞而不能通过交换结构，并在输入端口排队等待。
(3)因为每一个要转发的分组都要通过这一条总线，因此路由器的转发带宽就受总线速率的限制。
通过存储器
I1
I3
I2
O1
O2
(b) 通过总线
总线
O3

## Slide 247
(1) 它有 2N 条总线，控制交叉节点可以使 N 个输入端口和 N 个输出端口相连接。
(2) 当输入端口收到一个分组时，就将它发送到水平总线上。
(3) 若通向输出端口的垂直总线空闲，则将垂直总线与水平总线接通，把该分组转发到这个输出端口。若输出端口已被占用，分组在输入端口排队等待。
特点：是一种无阻塞的交换结构，分组可以转发到任何一个输出端口，只要这个输出端口没有被别的分组占用。
通过纵横交换结构 (crossbar switch fabric)
I3
I2
O1
O2
O3
(c) 通过互连网络
互连网络
常被称为互连网络 (interconnection network)。

## Slide 248
4.7
IP 多播
4.7.1 IP 多播的基本概念
4.7.2 在局域网上进行硬件多播
4.7.3 网际组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议

## Slide 249
4.7.1 IP 多播的基本概念
1988 年，Steve Deering 首次提出 IP 多播的概念。
多播 (multicast)：以前曾译为组播。
目的：更好地支持一对多通信。
一对多通信：一个源点发送到许多个终点。

## Slide 250
多播可大大节约网络资源
共有 90 个主机接收视频节目
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
…
…
…
30 个
30 个
30 个
30 个
30 个
30 个
90 个
采用单播方式，
向 90 台主机传送
同样的视频节目
需要发送 90 个单播

## Slide 251
多播可大大节约网络资源
多播组成员共有 90 个
R1
R3
R4
R2
视频服务器 M
1个
1个
1 个
1个
1个
1个
1 个
采用多播方式，
只需发送一次到多播组。
路由器复制分组。
局域网具有硬件多播功能，不需要复制分组。
当多播组的主机数很大时（如成千上万个），采用多播方式就可明显地减轻网络中各种资源的消耗。
多播
多播
多播
…
…
…

## Slide 252
在互联网上进行多播就叫做 IP 多播。
互联网范围的多播要靠路由器来实现。
能够运行多播协议的路由器称为多播路由器 (multicast router)。
多播路由器也可以转发普通的单播 IP 数据报。
从 1992 年起，在互联网上开始试验虚拟的多播主干网 MBONE (Multicast Backbone On the InterNEt)。
IP 多播

## Slide 253
在 IP 多播数据报的目的地址需要写入多播组的标识符。
多播组的标识符就是 IP 地址中的 D 类地址（多播地址）。
地址范围：224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
每一个 D 类地址标志一个多播组。
多播 IP 地址
多播地址只能用于目的地址，不能用于源地址。

## Slide 254
多播数据报和一般的 IP 数据报的区别：
  目的地址：使用 D 类 IP 地址。
  协议字段 = 2，表明使用网际组管理协议 IGMP。
尽最大努力交付，不保证一定能够交付多播组内的所有成员。
对多播数据报不产生 ICMP 差错报文。在 PING 命令后面键入多播地址，将永远不会收到响应。
多播数据报

## Slide 255
4.7.2 在局域网上进行硬件多播
IANA 拥有的以太网地址块的高 24 位为 00-00-5E。
TCP/IP 协议使用的以太网地址块的范围是
从 00-00-5E-00-00-00
到 00-00-5E-FF-FF-FF
IANA 只拿出 01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF （223 个地址）作为以太网多播地址。或者说，在 48 位的多播地址中，前 25 位都固定不变，只有后 23 位可用作多播。

## Slide 256
D 类 IP 地址与以太网多播地址的映射关系
0
0
8
16
24
31
D 类 IP 地址
这 5 位不使用
48 位以太网地址
0 1 0 0 5 E
表示多播
最低 23 位来自 D 类 IP 地址
1110
00000001
00000000
01011110
收到多播数据报的主机，还要在 IP 层对 IP 地址进行过滤，把不是本主机要接收的数据报丢弃。
32
：
1

## Slide 257
4.7.3 网际组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议
网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)
  使多播路由器知道多播组成员信息（有无成员）。
多播路由选择协议
  使多播路由器协同工作，把多播数据报用最小代价传送给多播组的所有成员。
1. IP 多播需要两种协议

## Slide 258
IGMP 使多播路由器知道多播组成员信息
未参加
多播组
参加多播组
226.15.37.123
128.56.24.34
135.27.74.52
130.12.14.56
130.12.14.43
多播组
226.15.37.123
IGMP
IGMP
IGMP
IGMP
R1
R4
R3
R2
参加多播组
226.15.37.123
参加多播组
226.15.37.123
未参加
多播组
未参加
多播组
未参加
多播组
参加多播组
226.15.37.123
IGMP 协议是让连接在本地局域网上的多播路由器知道本局域网上是否有主机参加或退出了某个多播组。IGMP 不知道 IP 多播组包含的成员数，也不知道这些成员都分布在哪些网络上。

## Slide 259
多播路由选择协议更为复杂
多播组 M1
(A, B, C)
A
B
C
D
E
G
F
N1
N3
R
N2
多播组 M2
(D, E, F)
路由器 R 不应当向网络 N3 转发多播组 M1 的分组，因为网络 N3 上没有多播组 M1 的成员。

## Slide 260
多播路由选择协议更为复杂
多播转发必须动态地适应多播组成员的变化（这时网络拓扑并未发生变化），因为每一台主机可以随时加入或离开一个多播组。
多播路由器在转发多播数据报时，不能仅仅根据多播数据报中的目的地址，还要考虑这个多播数据报从什么地方来和要到什么地方去。
多播数据报可以由没有加入多播组的主机发出，也可以通过没有组成员的接入网络。

## Slide 261
1989 年公布的 RFC 1112（IGMPv1）已成为了互联网的标准协议。
1997 年公布的 RFC 2236（IGMPv2，建议标准）对 IGMPv1 进行了更新。
2002 年 10 月公布了 RFC 3376（IGMPv3，建议标准）。
2. 网际组管理协议 IGMP

## Slide 262
IGMP 使用 IP 数据报传递其报文
在 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报。
但 IGMP 也向 IP 提供服务。
因此，不把 IGMP 看成是一个单独的协议，而是整个网际协议 IP 的一个组成部分。

## Slide 263
IGMP 工作可分为两个阶段
第一阶段：加入多播组。
第二阶段：探询组成员变化情况。

## Slide 264
第一阶段：加入多播组
（加入 224.1.1.10）
Report
当某个主机加入多播组时，该主机向多播组的多播地址发送 IGMP 报文，声明自己要成为该组的成员。
本地的多播路由器收到 IGMP 报文后，将组成员关系转发给互联网上的其他多播路由器。
IGMP
H1
H2
多播路由器
H3
H3

## Slide 265
第二阶段：探询组成员变化情况
本地多播路由器周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
只要对某个组有一个主机响应，那么多播路由器就认为这个组是活跃的。
Query
（有主机在多播组吗？）
（加入 224.1.1.10）
Report
IGMP
H1
H2
多播路由器
H3
H3

## Slide 266
第二阶段：探询组成员变化情况
本地多播路由器周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否还继续是组的成员。
但一个组在经过几次的探询后仍然没有一个主机响应，则不再将该组的成员关系转发给其他的多播路由器。
Query
（有主机在多播组吗？）
IGMP
H1
H2
多播路由器
H3

## Slide 267
IGMP 采用的一些具体措施，以避免增加大量开销
所有通信都使用 IP 多播。只要有可能，都用硬件多播来传送。
对所有的组只发送一个请求信息的询问报文。默认询问速率是每 125 秒发送一次。
当同一个网络上连接有多个多播路由器时，能迅速和有效地选择其中的一个来探询主机的成员关系。

## Slide 268
IGMP 采用的一些具体措施，以避免增加大量开销
分散响应。在 IGMP 的询问报文中有一个数值 N，它指明一个最长响应时间（默认值为 10 秒）。当收到询问时，主机在 0 到 N 之间随机选择发送响应所需经过的时延。若一台主机同时参加了几个多播组，则主机对每一个多播组选择不同的随机数。对应于最小时延的响应最先发送。
采用抑制机制。同一个组内的每一个主机都要监听响应，只要有本组的其他主机先发送了响应，自己就不再发送响应了。

## Slide 269
3. 多播路由选择
实际上就是要找出以源主机为根节点的多播转发树。
不同的多播组对应于不同的多播转发树。
同一个多播组，对不同的源点也会有不同的多播转发树。
源点 S1
源点 S2
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
M 个源，N 个多播组，需要 MⅹN 棵以源为根的多播转发树。

## Slide 270
转发多播数据报时使用三种方法：
(1) 洪泛与剪除
(2) 隧道技术 (tunneling)
(3) 基于核心的发现技术
3. 多播路由选择

## Slide 271
(1) 洪泛与剪除
适合于较小的多播组，所有组成员接入的局域网也是相邻接的。
开始时，路由器转发多播数据报使用洪泛的方法（这就是广播）。
为避免兜圈子，采用反向路径广播 RPB (Reverse Path Broadcasting) 的策略。

## Slide 272
RPB 的要点：检查，转发
R0 单播路由表
经最短路径传送来的，转发！
R1
多播数据报
来自 151.10.33.21
R0
R2
目的网络 | 下一跳
151.10.0.0/16 | R1
198.14.32.0/24 | R2
204.1.16.0/24 | R2
多播数据报
来自 151.10.33.21
R1
R0
R2
不是经最短路径传送来的，丢弃！
检查数据报是否经最短路径传送来的

## Slide 273
RPB 的要点：形成以源为根节点的多播转发树
Source 151.10.33.21
多播转发树
多播数据报
不是经最短路径传送来的，收到后丢弃，不转发！
如果存在几条同样长度的最短路径，选择 IP 地址最小的。
最后就得出了以源为根节点的、用来转发多播数据报的多播转发树。

## Slide 274
RPB 的要点：剪枝与嫁接
剪枝：如果在多播转发树上的某个路由器发现它的下游树枝（即叶节点方向）已没有该多播组的成员，就把它和下游的树枝一起剪除。
嫁接：当某个树枝有新增加的组成员时，可以再接入到多播转发树上。
G
S
G
接入
接入
G
S
G
G
IGMP
Report
剪枝
嫁接
剪除
剪除

## Slide 275
剪除没有
组成员的树枝
源点
R3
R4
R6
R7
R8
R1
R5
R2
转发多播数据报
收到后即丢弃
反向路径广播 RPB 和剪除

## Slide 276
(2) 隧道技术 (tunneling)
多播数据报
单播 IP 数据报
首部
数 据
首部
数 据
网 N1 和网 N2 中的多播数据报
隧道中通行的单播 IP 数据报
不支持多播
的网络
隧 道
R2
R1
隧道技术在多播中的应用
网 N1
（支持多播）
网 N2
（支持多播）
隧道技术适用于多播组的位置在地理上很分散的情况。

## Slide 277
(3) 基于核心的发现技术
对于多播组的大小在较大范围内变化时都适合。
对每一个多播组 G 指定一个核心 (core) 路由器，并给出它的 IP 单播地址。
核心路由器按照前面讲过的 2 种方法创建出对应于多播组 G 的转发树（核心路由器为根节点）。
为一个多播组构建一棵转发树，而不是为每个（源，组）组合构建一棵转发树。
构建转发树开销较小，扩展性较好。

## Slide 278
(3) 基于核心的发现技术
如果有一个路由器 R1 向核心路由器发送数据报，那么它在途中经过的每一个路由器都要检查其内容。
当数据报到达参加了多播组 G 的路由器 R2 时，R2 就处理这个数据报。
  如果 R1 发出的是一个多播数据报，其目的地址是 G 的组地址，R2 就向 G 的成员转发这个多播数据报。
  如果 R1 发出的数据报是一个请求加入多播组 G 的数据报，R2 就把这个信息加到它的路由中，并用隧道技术向 R1 转发每一个多播数据报的副本。

## Slide 279
几种多播路由选择协议
距离向量多播路由选择协议 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)。互联网上使用的第一个多播路由选择协议。
基于核心的转发树 CBT (Core Based Tree)
开放最短通路优先的多播扩展 MOSPF (Multicast Extensions to OSPF)
协议无关多播-稀疏方式 PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) 。唯一成为互联网标准的一个协议。
协议无关多播-密集方式 PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode)

## Slide 280
4.8
虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
4.8.1 虚拟专用网 VPN
4.8.2 网络地址转换 NAT

## Slide 281
4.8.1 虚拟专用网 VPN
由于 IP 地址的紧缺，一个机构能够申请到的IP地址数往往远小于本机构所拥有的主机数。
考虑到互联网并不很安全，一个机构内也并不需要把所有的主机接入到外部的互联网。
如果一个机构内部的计算机通信也是采用 TCP/IP 协议，那么这些仅在机构内部使用的计算机就可以由本机构自行分配其 IP 地址。

## Slide 282
本地地址：仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向互联网的管理机构申请。
全球地址：全球唯一的 IP 地址，必须向互联网的管理机构申请。
问题：如何区分本地地址和全球地址？
解决：RFC 1918 指明了一些专用地址 (private address)。
本地地址与全球地址
专用地址只能用作本地地址，而不能用作全球地址。
互联网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

## Slide 283
RFC 1918 指明的专用 IP 地址
三个专用 IP 地址块：
(1) 10.0.0.0/8
(2) 172.16.0.0/12
(3) 192.168.0.0/16
A类，从 10.0.0.0 到 10.255.255.255。1 个。
B类，从 172.16.0.0 到 172.31.255.255。连续 16 个。
C类，从 192.168.0.0 到 192.168.255.255。连续 256 个。

## Slide 284
采用专用 IP 地址的互连网络称为专用互联网或本地互联网，或更简单些，就叫做专用网。
专用 IP 地址也叫做可重用地址 (reusable address)。
专用网

## Slide 285
利用公用互联网作为本机构各专用网之间的通信载体，这样的专用网又称为虚拟专用网 VPN (Virtual Private Network)。
专用网：指这种网络是为本机构的主机用于机构内部的通信，而不是用于和网络外非本机构的主机通信。
虚拟：表示实际上没有使用通信专线，只是在效果上和真正的专用网一样。
虚拟专用网 VPN

## Slide 286
如果专用网不同网点之间的通信必须经过公用的互联网，但又有保密的要求，那么所有通过互联网传送的数据都必须加密。
必须为每一个场所购买专门的硬件和软件，并进行配置，使每一个场所的 VPN 系统都知道其他场所的地址。
虚拟专用网 VPN 的构建

## Slide 287
Y
10.2.0.3
X
10.1.0.1
用隧道技术实现虚拟专用网
部门 A
网络
互联网
部门 B
网络
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
使用隧道技术
本地地址
本地地址
全球地址
网络地址 = 10.1.0.0
（本地地址）
网络地址 = 10.2.0.0
（本地地址）
隧道技术

## Slide 288
Y
10.2.0.3
X
10.1.0.1
部门 A
网络
互联网
部门 B
网络
R1
R2
隧道
125.1.2.3
194.4.5.6
使用隧道技术
加密的从 X 到 Y 的内部数据报
外部数据报的数据部分
源地址：125.1.2.3
目的地址：194.4.5.6
数据报首部
用隧道技术实现虚拟专用网
部门 A
网络
部门 B
网络
X
Y
R1
R2
125.1.2.3
194.4.5.6
10.1.0.1
10.2.0.3
虚拟专用网 VPN

## Slide 289
内联网 (intranet)：同一个机构的内部网络所构成的 VPN。
外联网 (extranet)：一个机构和某些外部机构共同建立的 。
远程接入 VPN (remote access VPN)：允许外部流动员工通过接入 VPN 建立 VPN 隧道访问公司内部网络，好像就是使用公司内部的本地网络访问一样。
VPN 类型

## Slide 290
4.8.2 网络地址转换 NAT
问题：在专用网上使用专用地址的主机如何与互联网上的主机通信（并不需要加密）？
解决：
再申请一些全球 IP 地址。但这在很多情况下是不容易做到的。
采用网络地址转换 NAT。这是目前使用得最多的方法。

## Slide 291
1994 年提出。
需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件。
装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器，它至少有一个有效的外部全球 IP 地址。
所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成全球 IP 地址，才能和互联网连接。
网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

## Slide 292
网络地址转换的过程
NAT
路由器
专用网 192.168.0.0/16
互联网
192.168.0.3
213.18.2.4
全球 IP 地址
172.38.1.5
A
192.168.0.4
S = 213.18.2.4
D = 192.168.0.3

S = 213.18.2.4
D = 172.38.1.5

S = 192.168.0.3
D = 213.28.2.4

NAT 转换表
专用网地址 全球 IP 地址
192.168.0.3 172.38.1.5
… …
B

S = 172.38.1.5
D = 213.18.2.4

## Slide 293
在内部主机与外部主机通信时，在 NAT 路由器上发生了两次地址转换：
离开专用网时：替换源地址，将内部地址替换为全球地址。
进入专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址。
网络地址转换的过程
NAT 地址转换表举例
方向 | 字段 | 旧的 IP 地址 | 新的 IP 地址
出（发往互联网） | 源 IP 地址 | 192.168.0.3 | 172.38.1.5
入（进入专用网） | 目的 IP 地址 | 172.38.1.5 | 192.168.0.3

## Slide 294
当 NAT 路由器具有 n 个全球 IP 地址时，专用网内最多可以同时有 n 台主机接入到互联网。
可以使专用网内较多数量的主机轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。
网络地址转换 NAT
通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起，因此，专用网内部的主机不能充当服务器用。

## Slide 295
NAT 并不能节省 IP 地址。
NAPT 可以使多台拥有本地地址的主机，共用一个 全球 IP 地址，同时和互联网上的不同主机进行通信。
使用运输层端口号的 NAT 叫做网络地址与端口号转换 NAPT (Network Address and Port Translation)，而不使用端口号的 NAT 就叫做传统的 NAT (traditional NAT)。
网络地址与端口号转换 NAPT

## Slide 296
NAPT 地址转换表
NAPT 地址转换表举例
方向 | 字段 | 旧的 IP 地址和端口号 | 新的 IP 地址和端口号
出 | 源 IP 地址 : TCP 源端口 | 192.168.0.3 : 30000 | 172.38.1.5 : 40001
出 | 源 IP 地址 : TCP 源端口 | 192.168.0.4 : 30000 | 172.38.1.5 : 40002
入 | 目的 IP 地址 : TCP 目的端口 | 172.38.1.5 : 40001 | 192.168.0.3 : 30000
入 | 目的 IP 地址 : TCP 目的端口 | 172.38.1.5 : 40002 | 192.168.0.4 : 30000
NAPT 把专用网内不同的源 IP 地址都转换为相同的全球 IP 地址，将 TCP 源端口号转换为新的 TCP 端口号（互不相同）。
收到从互联网发来的应答时，从 IP 数据报的数据部分找出运输层端口号，从 NAPT 转换表中找到正确的目的主机。

## Slide 297
4.9
多协议标签交换 MPLS
4.9.1 MPLS 的工作原理
4.9.2 MPLS 首部的位置与格式
4.9.3 新一代的 MPLS

## Slide 298
0
1
S1
S2
S3
0
S1 的转发表
0
标签 转发接口
0 1
1 0
2 1
3 1
4.9 多协议标签交换 MPLS
MPLS (MultiProtocol Label Switching)：互联网建议标准。
多协议：在 MPLS 的上层可以采用多种协议。
标签：MPLS 利用面向连接技术，使每个分组携带一个叫做标签 (label) 的小整数。标签交换路由器用标签值检索转发表，实现分组的快速转发。

## Slide 299
MPLS 特点
MPLS 并没有取代 IP，而是作为一种 IP 增强技术。
特点：
支持面向连接的服务质量；
支持流量工程，平衡网络负载；
有效地支持虚拟专用网 VPN。

## Slide 300
IP 47.1.1.1
Dest | Out
47.1 | 1
47.2 | 2
47.3 | 3
Dest | Out
47.1 | 1
47.2 | 2
47.3 | 3
Dest | Out
47.1 | 1
47.2 | 2
47.3 | 3
47.3
2
3
1
2
1
2
3
3
47.1
47.2
1
IP 47.1.1.1
IP 47.1.1.1
IP 47.1.1.1
当网络很大时，查找路由表要花费很多时间。
在出现突发通信时，缓存会溢出，引起分组丢失、传输时延增大和服务质量下降。
传统 IP 分组的转发
4.9.1 MPLS 的工作原理

## Slide 301
MPLS 特点：
  在 MPLS 域的入口处，给每一个 IP 数据报打上固定长度标签。
  对打上标签的 IP 数据报在第二层（链路层）用硬件进行转发。
  采用硬件技术对打上标签的 IP 数据报进行转发就称为标签交换。
  可以使用多种数据链路层协议，如 PPP、以太网、ATM 以及帧中继等。
1. MPLS 基本工作过程

## Slide 302
MPLS 协议的基本原理
普通 IP 分组
打上标签
去除标签
普通路由器
标签交换路由器 LSR
打上标签的分组
MPLS 域
LDP
LDP
LDP
MPLS
入口节点
MPLS
出口节点
A
B
C
D
3
1
2
X

## Slide 303
MPLS 域
MPLS 域 (MPLS domain) ：指该域中有许多彼此相邻的路由器，并且所有的路由器都是支持 MPLS 技术的标记交换路由器 LSR (Label Switching Router)。
LSR 同时具有标记交换和路由选择这两种功能。标记交换功能是为了快速转发，路由选择功能是为了构造转发表。

## Slide 304
MPLS 的基本工作过程
找出标签交换路径 LSP。
  各 LSR 使用标签分配协议 LDP (Label Distribution Protocol) 交换报文，找出和标签相对应的标签交换路径 LSP (Label Switched Path)。整个标签交换路径就像一条虚连接一样。
打标签，然后转发。
  入口节点 (ingress node) 给进入 MPLS 域的 IP 数据报打上标签（实际上是插入一个 MPLS 首部），并按照转发表把它转发给下一个 LSR。以后的所有 LSR 都按照标签进行转发。
  给 IP 数据报打标签的过程叫做分类 (classification)。

## Slide 305
MPLS 的基本工作过程
标签对换。
  一个标签仅在两个 LSR 之间才有意义。
  LSR 要做两件事：转发，更新标记。
  更新标记：把入标记更换成为出标记。称之为标签对换 (label swapping)。
入接口 | 入标签 | 出接口 | 出标签
0 | 3 | 1 | 1
转发表
项目含义：从入接口 0 收到一个入标签为 3 的 IP 数据报，转发时，应当把该 IP 数据报从出接口 1 转发出去，同时把标签对换为 1。

## Slide 306
MPLS 的基本工作过程
去除标签。
  当分组离开 MPLS 域时，MPLS 出口节点 (egress node) 把分组的标签去除。
  把 IP 数据报交付给非 MPLS 的主机或路由器。
这种“由入口 LSR 确定进入 MPLS 域以后的转发路径”称为显式路由选择 (explicit routing)
与互联网中通常使用的“每一个路由器逐跳进行路由选择”有着很大的区别。

## Slide 307
给 IP 数据报打标签的过程叫做分类 (classification)。
  第三层（网络层）分类：只使用 IP 首部中的源和目的 IP 地址等。
  大多数运营商实现了第四层（运输层）分类：除了要检查 IP 首部外，运输层还要检查 TCP 或 UDP 端口号。
  有些运营商则实现了第五层（应用层）分类：进一步地检查数据报的内部并考虑其有效载荷。
2. 转发等价类 FEC

## Slide 308
转发等价类 FEC (Forwarding Equivalence Class) ：路由器按照同样方式对待的分组的集合。
按照同样方式对待含义：从同样接口转发到同样的下一跳地址，并且具有同样服务类别和同样丢弃优先级等。
例如：
  (1) 目的 IP 地址与某一个特定 IP 地址的前缀匹配的 IP 数据报；
  (2) 所有源地址与目的地址都相同的 IP 数据报；
  (3) 具有某种服务质量需求的 IP 数据报。
2. 转发等价类 FEC

## Slide 309
2. 转发等价类 FEC
划分 FEC 的方法不受限制，由网络管理员来控制。
入口节点并不是给每一个 IP 数据报指派一个不同的标签，而是将属于同样 FEC 的 IP 数据报都指派同样的标签。
FEC 和标签是一一对应的关系。

## Slide 310
FEC 用于负载平衡
C
B
A
H1
E
D
H2
H3
H4
(a) 传统路由选择协议使最短路径 A→B→C 过载
C
B
A
H1
H2
H3
H4
D
E
(b) 设置两种 FEC，利用 FEC 使通信量较为均衡
自定义的 FEC 可以更好地管理网络的资源。这种均衡网络负载的做法也称为流量工程 TE (Traffic Engineering) 或通信量工程。

## Slide 311
4.9.2 MPLS 首部的位置与格式
MPLS 不要求下层的网络都使用面向连接的技术。
MPLS 采用封装技术：在把 IP 数据报封装成以太网帧之前，先要插入一个 MPLS 首部。
网络层
MPLS 首部
数据链路层
插入
从层次的角度看，MPLS 首部处在第二层和第三层之间。

## Slide 312
MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
试 验
S
位 20 3 1 8
IP 数据报
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部
给 IP 数据报打上标记就是在以太网帧首部和 IP 数据报首部之间插入一个 4 字节的 MPLS 首部。

## Slide 313
MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
试 验
S
位 20 3 1 8
IP 数据报
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部
(1) 标签值（占 20 位），可以同时容纳高达 220 个流（即 1048576 个流）。

## Slide 314
MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
试 验
S
位 20 3 1 8
IP 数据报
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部
(2) 试验（占 3 位）。保留用作试验。

## Slide 315
MPLS 首部的格式
栈顶
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
试 验
S
位 20 3 1 8
IP 数据报
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部
(3) 栈S（占 1 位）。在有“标签栈”时使用。

## Slide 316
MPLS 首部的格式
帧首部
标 签 值
生存时间 TTL
试 验
S
位 20 3 1 8
IP 数据报
以太网帧
发送在前
MPLS 首部
IP 首部
IP 数 据 部 分
帧尾部
(4) 生存时间 TTL（占 8 位），用来防止 MPLS 分组在 MPLS 域中兜圈子。

## Slide 317
4.9.3 新一代的 MPLS
MPLS 存在的问题：
  控制协议（如 LDP）比较复杂，扩展性差，运行维护较困难。
  协议 LDP 无法做到基于时延或带宽等要求的流量调度。
  为灵活地选择流量的转发路径，还需要再使用资源预留协议 RSVP。但是：
    RSVP 的信令非常复杂，每个节点都要维护一个庞大的链路信息数据库。
    RSVP 只会选择一条最优路径，不支持等价多路径路由选择 ECMP (Equal-Cost Multipath Routing) 。

## Slide 318
新一代的 MPLS：段路由选择协议 SR (Segment Routing)。
段 (segment)：标签，是转发指令的一种标识符。
SR 工作原理：
  基于标签交换，但不需要使用协议 LDP。
  由源节点为发送的报文指定路径，并将路径转换成有序的段列表 (Segment List)，即 MPLS 标签栈，它被封装在分组首部。
  网络中的其他节点就执行首部中的指令（即标签）进行转发。
段路由选择协议 SR

## Slide 319
即 SDN 控制器。负责：
  收集并掌握全网的拓扑信息和链路状态信息，计算出分组应传送的整个路径。
  给分组分配 SR 标签，指明分组从源点到终点的路径。
控制器
SR 向 IPv6 演进，这就是 SRv6。
SRv6 直接利用 IPv6 字段作为标签寻址 (Locator)。

## Slide 320
4.10
软件定义网络 SDN 简介
4.10.1 SDN 与协议 OpenFlow
4.10.2 SDN 体系结构
4.10.3 SDN 控制器

## Slide 321
4.10 软件定义网络 SDN 简介
软件定义网络 SDN（Software Defined Network）由斯坦福大学N. McKeown 于 2009 年首先提出。
谷歌于 2010 ~ 2012 年的数据中心网络 B4 进行了运行验证。
优点：
  提高网络带宽利用率；
  网络运行更加稳定；
  管理更加高效简化；
  运行费用明显降低。

## Slide 322
SDN
是一个体系结构，是一种设计、构建和管理网络的新方法或新概念。
把控制层面和数据层面分离，而让控制层面利用软件控制数据层面中的许多设备。
OpenFlow
SDN 体系结构中控制层面和数据层面之间的通信接口。
使控制层面的控制器可以对数据层面中的物理或虚拟设备进行直接访问和操纵。
在逻辑上是集中式的、基于流的。
注意：
SDN 不是 OpenFlow。
SDN 未规定必须使用 OpenFlow。
4.10.1 SDN 与 协议 OpenFlow
数据层面
控制层面（网络操作系统）
协议 OpenFlow
AP1
AP2
SDN

## Slide 323
协议 OpenFlow
OpenFlow 1.0
2009
OpenFlow 1.2
2011-12
开放网络基金会 ONF（Open Networking Foundation）发布
OpenFlow 1.3.x
2012-04
OpenFlow 1.4
2013-08
OpenFlow 1.5.1
2015-03

## Slide 324
OpenFlow 数据层面：匹配 + 动作
数据层面的分组交换机或 OpenFlow 交换机完成“匹配 + 动作”。
称为广义转发。
匹配
对不同层次（链路层，网络层，运输层）首部中的字段进行匹配。
动作
转发，重写，丢弃等。

## Slide 325
OpenFlow 数据层面：流表
流表 (flow table)：规定“匹配 + 动作”。
流：穿过网络的一种分组序列，而在此序列中的分组都共享分组首部某些字段的值。
端口 1
端口 2
端口 3
端口 N
端口 1
端口 2
端口 3
端口 N
OpenFlow 交换机
…
…
流表 M
流表 2
流表 1
每个 OpenFlow 交换机有一个或一个以上的流表。
每个流表可以包括多个流表项 (flow entry)。

## Slide 326
流表由远程控制器管理
SDN 远程控制器通过一个安全信道，使用 OpenFlow 协议来管理 OpenFlow 交换机中的流表。
OpenFlow 交换机
安全信道
流表
SDN 远程
控制器
OpenFlow 协议

## Slide 327
流表结构
以太网 VLAN IP TCP/UDP
入端口
源地址 目的地址 类型 ID 优先级 源地址 目的地址 协议 服务类型 源端口 目的端口
链路层
网络层
运输层
首部字段值 计数器 动作
首部字段值 计数器 动作
首部字段值 计数器 动作
流表
匹配
字段
(1) 首部字段值：一组字段（12 个），用来使入分组的对应首部与之相匹配。匹配不上的分组被丢弃，或发送到远程控制器做更多的处理。
三个字段：
首部字段值（匹配字段）
计数器
动作
. . .
. . .
. . .

## Slide 328
流表结构
以太网 VLAN IP TCP/UDP
入端口
源地址 目的地址 类型 ID 优先级 源地址 目的地址 协议 服务类型 源端口 目的端口
链路层
网络层
运输层
首部字段值 计数器 动作
首部字段值 计数器 动作
首部字段值 计数器 动作
流表
匹配
字段
(2) 计数器：一组计数器，可包括已经与该表项匹配的分组数量，以及从该表项上次更新到现在经历的时间。
三个字段：
首部字段值（匹配字段）
计数器
动作
. . .
. . .
. . .

## Slide 329
流表结构
以太网 VLAN IP TCP/UDP
入端口
源地址 目的地址 类型 ID 优先级 源地址 目的地址 协议 服务类型 源端口 目的端口
链路层
网络层
运输层
首部字段值 计数器 动作
首部字段值 计数器 动作
首部字段值 计数器 动作
流表
匹配
字段
(3) 动作：一组动作。当分组匹配某个流表项时，把分组转发到指明的端口，或丢弃该分组，或把分组进行复制后再从多个端口转发出去，或重写分组的首部字段（第二、三和四层的首部字段）等。
三个字段：
首部字段值（匹配字段）
计数器
动作
. . .
. . .
. . .

## Slide 330
例子
OpenFlow 控制器
S1
S3
S2
H4
10.2.0.4
10.2.0.3
10.1.0.1
10.1.0.2
10.3.0.5
10.3.0.6
H2
H1
H3
H6
H5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
控制层面
数据层面

## Slide 331
例子：简单转发
OpenFlow 控制器
S1
S3
S2
H4
10.2.0.4
10.2.0.3
10.1.0.1
10.1.0.2
10.3.0.5
10.3.0.6
H2
H1
H3
H6
H5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
转发规则：
源：H5 或 H6
目的：H3 或 H4
路径：S3  S1  S2。
匹配 | 动作
IP 源地址 = 10.3.*.*；IP 目的地址 = 10.2.*.* ······ | 转发(3) ······
匹配 | 动作
入端口 = 1；IP 源地址 = 10.3.*.*；IP 目的地址 = 10.2.*.* ······ | 转发(4) ······
匹配 | 动作
IP 源地址 = 10.3.*.*；IP 目的地址 = 10.2.0.3 IP 源地址 = 10.3.*.*；IP 目的地址 = 10.2.0.4 ······ | 转发(3) 转发(4) ······
S3 流表
S2 流表
S1 流表

## Slide 332
例子：负载均衡
OpenFlow 控制器
S1
S3
S2
H4
10.2.0.4
10.2.0.3
10.1.0.1
10.1.0.2
10.3.0.5
10.3.0.6
H2
H1
H3
H6
H5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
转发规则：
从 H3 发往主机 10.1.*.* 的分组，其转发路径为 S2  S1 。
从 H4 发往主机 10.1.*.* 的分组，其转发路径为 S2  S3  S1 。
匹配 | 动作
入端口 = 3；IP 目的地址 = 10.1.*.* 入端口 = 4；IP 目的地址 = 10.1.*.* ······ | 转发(2) 转发(1) ······
S2 流表

## Slide 333
例子：防火墙
OpenFlow 控制器
S1
S3
S2
H4
10.2.0.4
10.2.0.3
10.1.0.1
10.1.0.2
10.3.0.5
10.3.0.6
H2
H1
H3
H6
H5
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
转发规则：
S2 中设置了防火墙。
此防火墙的作用是仅仅接收来自与 S3 相连的主机所发送的分组。
匹配 | 动作
IP 源地址 = 10.3.*.*；IP 目的地址 = 10.2.0.3 IP 源地址 = 10.3.*.*；IP 目的地址 = 10.2.0.4 ······ | 转发(3) 转发(4) ······
S2 流表
可见：广义转发具有多样性和灵活性。其优点是显而易见的。

## Slide 334
4.10.2 SDN 体系结构
网络控制应用程序
SDN 控制器
（网络操作系统）
路由选择
接入控制
负载均衡
···
南向 API
（例如 OpenFlow）
北向 API
（例如 GUI，Java，Python，APP）
控制层面
数据层面
SDN 控制的交换机

## Slide 335
SDN 体系结构的四个关键特征
基于流的转发。流表规定转发规则。
数据层面与控制层面分离。二者不在同一个设备中。
网络控制功能位于数据层面交换机之外，用软件实现。
可编程的网络。

## Slide 336
SDN 与传统网络的差别
SDN
传统网络
功能分散。交换机、SDN 控制器、网络控制应用程序都是可以分开的实体。
控制层面、数据层面、协议的实现都垂直集成在一个机器里。
由单独的厂商提供。
可以由不同的厂商和机构来提供。

## Slide 337
4.10.3 SDN 控制器
与数据层面中受控设备的通信
南向 API
北向 API
SDN
控制器
OpenFlow
SNMP
网络范围分布式和健壮的状态管理
交换机
信息
流表
主机
信息
链路状态信息
统计
与网络控制应用程序的通信
···
···
···
···
Intent
REST风格
的API
网络图
网络范围的状态管理层
到网络控制
应用程序层
的接口
通信层
完成 SDN 控制器与受控网络设备之间的通信。
通信层与数据层面的接口叫做南向接口，基本上采用 OpenFlow。

## Slide 338
4.10.3 SDN 控制器
与数据层面中受控设备的通信
南向 API
北向 API
SDN
控制器
OpenFlow
SNMP
网络范围分布式和健壮的状态管理
交换机
信息
流表
主机
信息
链路状态信息
统计
与网络控制应用程序的通信
···
···
···
···
Intent
REST风格
的API
网络图
网络范围的状态管理层
到网络控制
应用程序层
的接口
通信层
完成核心功能。
管理和维护链路、主机、交换机等网络状态；
确定和维护流表等。

## Slide 339
4.10.3 SDN 控制器
与数据层面中受控设备的通信
南向 API
北向 API
SDN
控制器
OpenFlow
SNMP
网络范围分布式和健壮的状态管理
交换机
信息
流表
主机
信息
链路状态信息
统计
与网络控制应用程序的通信
···
···
···
···
Intent
REST风格
的API
网络图
网络范围的状态管理层
到网络控制
应用程序层
的接口
通信层
SDN 控制器与网络控制应用程序交互的接口称为北向接口。
该 API 接口允许网络控制应用程序对状态管理层里的网络状态和流表进行读写操作。